Załącznik nr 1

do umowy nr:…..……………………………..

z dnia:……………………………………………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia:

” Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z wizualizacją oraz dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu”

Nazwa Zamawiającego: 	Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 
w Opolu

Adres Zamawiającego: 45-066 Opole, ul. Władysława Reymonta 8

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z wizualizacją, a po jej akceptacji przez Zamawiającego wielobranżowych wewnętrznie skoordynowanych projektów budowlanych, wykonawczych i branżowych oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla inwestycji pn. ”Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu”.

W zakresie zadania jest również wykonanie wszelkich koniecznych inwentaryzacji wraz z odkrywkami oraz pełnienie nadzoru autorskiego do momentu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru prac budowlanych. Zakres zadania obejmuje również udzielenie odpowiedzi na pytania do przetargu, który zostanie ogłoszony na bazie powstałej dokumentacji projektowej. Do zadań związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego będzie należała również ocena, akceptacja oraz opinie dotyczące materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych zadeklarowanych w postaci kart materiałowych. Na podstawie analizy potrzeb użytkownika przygotuje projekty wyposażenia meblowego wraz z formularzami i kosztorysami, umożliwiające przeprowadzenie postępowania przetargowego, w wyniku, którego wyłoniony zostanie zgodnie z ustawą PZP wykonawca wyposażenia meblowego. Wykonawca po akceptacji Zamawiającego dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wprowadzi nazwy zadań zgodne z Prawem Budowlanym.

Suma powierzchni podlegających opracowaniu wynosi ok. 370 m2.

Dokumentacja techniczna ma uwzględnić sposób transportu materiałów, urządzeń itp. urządzeniami transportowymi zewnętrznymi, których wykonanie utrzymanie i eksploatacja będą po stronie Wykonawcy robót budowlanych.

Wykonawca ma za zadanie wykonać dokumentację projektową, która zawiera wszelkie konieczne projekty, uzgodnienia, akceptacje, decyzje, opinie i uszczegółowienia wraz z propozycjami rozmieszczenia wyposażenia medycznego i niemedycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami PSP i SANEPIDU oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi uzgodnionymi z użytkownikiem.

Koncepcja Programowo – Przestrzenna oraz Projekty budowlane będą musiały dodatkowo posiadać akceptację Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja została uzgodniona z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną oraz Rzeczoznawcą ds. ppoż. (Zamawiający posiada aktualną ekspertyzę pożarową na część objętą postępowaniem). Dodatkowo zamawiający wymaga uzyskania Decyzji w zakresie odstępstw od: wysokości, sposobu użytkowania, oświetlenia dziennego itp. od stosownego organu administracji (jeżeli takie są wymagane).

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o sporządzoną dokumentację, do czego Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.

- Charakterystyczne cechy dla przedmiotu zamówienia

Zaprojektowany hol i Izba Przyjęć mają spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa i być zgodne 
z koncepcją przygotowaną wraz z Zamawiającym. W zakresie zadania znajdują się również inwentaryzacje 
i odkrywki konieczne do poprawnego wykonania dokumentacji projektowej.

Powstała dokumentacja będzie podstawą do wyboru zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej również jako PZP) Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych. Kolejnym etapem będzie wykonanie na podstawie w/w dokumentacji projektowej robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających uruchomienie i odbiór holu i Izby Przyjęć oraz rozpoczęcie w nim działalności medycznej przez Szpital.

Zaprojektowane wyposażenie ma być zgodne z projektami, jak również z wcześniej wbudowanym wyposażeniem.

W związku z koniecznością akceptacji na etapie wykonawstwa zgodnie z PZP zmian na materiały 
i wyposażenie równoważne w zakresie Wykonawcy dokumentacji projektowej jest analiza kart materiałowych Wykonawcy robót budowlanych oraz wyposażenia.

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni realizację prac w sposób niezakłócający pracy działających oddziałów Szpitala oraz zapewni rozwiązania w zakresie prawidłowej, niezakłóconej komunikacji.

W zakresie zadania jest wykonanie:

1) inwentaryzacji,

2) koncepcji – Programowo Przestrzennej, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do powstania dokumentacji projektowej.

3) projektu budowlanego i wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjnego (wykonane zostaną po akceptacji koncepcji programowo – przestrzennej przez Zamawiającego).

4) projektu złożeniowego wszystkich branż z uwzględnieniem technologii medycznej oraz projektu wyposażenia meblowego w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji.

a) opisy technologii będą zawierać: Zestawienie tabelaryczne sprzętu i wyposażenia medycznego 
i aparatury oraz użytkowego, armatury, rodzaju wentylacji, materiałów wykończeniowych ścian, sufitów i podłóg oraz infrastruktury instalacyjnej, uwzględniającej sposób doprowadzenia mediów 
i parametry pracy (np. zainstalowana moc, ilość obwodów elektrycznych, ciśnienie itp;),

b) zestawienie sprzętu i wyposażenia wraz z meblami dla poszczególnych pomieszczeń, (zestawienie sumaryczne dla celów zamówieniowych i zestawienie wyposażeniowe dla każdego pomieszczenia oddzielnie.),

c) rysunki z rozmieszczeniem sprzętu, wyposażenia i armatury wykonane w skali rzutu pomieszczeń wraz z oznaczeniami zgodnymi z danymi tabelarycznymi.

5) projektów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a w szczególności:

a) rozdzielnicy kondygnacyjnej, linii WLZ (schematy połączeń, rysunki rozdzielni itp.).

b) instalacji gniazd wtykowych z zasilaniem urządzeń technologii medycznej, instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V oraz ewentualne przyłączenie dla pozostałych urządzeń (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzucie kondygnacji).

c) oświetlenia użytkowego, ewakuacyjnego i awaryjnego (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzucie kondygnacji).

d) okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa i telefoniczna) – (schematy rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzucie kondygnacji).

e) zasilania urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z sterowaniem.

f) instalacji alarmu pożarowego SAP i kontroli dostępu (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzucie kondygnacji).

6) projektu sanitarnego, a w szczególności:

a) instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją i kanalizacji.

b) instalacji grzewczej centralnego ogrzewania.

c) instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji.

d) instalacji gazów medycznych.

7) wielobranżowych projektów wykonawczych j.w.

8) projekt kolorystyki i aranżacji wnętrz,

9) projekty mebli wraz z ich wyceną oraz opisem umożliwiające przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonania mebli na podstawie przygotowanej dokumentacji (w tym zestawienia tabelaryczne, kosztorysy i STWIOR),

10) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

a) opracowanie winno opisywać sposób wykonania, rodzaje i parametry materiałów użytych do realizacji przebudowy bez wymieniania ich nazw handlowych lub w wypadku podania nazw handlowych powinny zostać określone warunki równoważności.

b) procedury częściowego i końcowego odbioru robót, odchyłki dokładności wykonania prac, sposób obmiaru STWIOR.

c) klasyfikacja robót i dostaw wg CPV.

11) opracowań przedmiarów i kosztorysów, które muszą być:

a) wykonane metodą uproszczoną – elementów scalonych, (elementów zagregowanych),

b) opracowania odrębnie oprawione dla przedmiarów i kosztorysów,

c) uwzględniające podział na branże,

d) posiadające sumaryczne zestawienie kosztów podane w kwotach netto i brutto oraz obowiązujące stawki VAT,

e) dla projektu Wykonawczego należy wykonać kosztorys ślepy oraz szczegółowy kosztorys inwestorski zawierający tabelę elementów scalonych oraz zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu.

Wszystkie opracowania winny obejmować: opisy techniczne, obliczenia parametryczne, schematy działania instalacji, rozmieszczenie urządzeń, osprzętu i tras instalacyjnych na rzutach kondygnacji.

Zakres umowy obejmuje również:

1. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, jeśli zajdzie konieczność również pozwoleń zamiennych,

2. Uzyskanie koniecznych opinii, decyzji i akceptacji,

3. Uzyskanie kompletu uzgodnień projektu, a w szczególności:

a) uzyskanie wymaganych przepisami odrębnymi decyzji, postanowień i uzgodnień,

b) uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
i z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, a jeśli zajdzie konieczność również z Państwową Inspekcją Pracy,

c) uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów ochrony pożarowej z rzeczoznawcą ds. ppoż.,

d) uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów BHP.

Dokumentacja, o której mowa, będzie wykonana w sposób umożliwiający prawidłowe i zgodne 
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzenie postępowania na prace budowlane i instalacyjno – montażowe oraz wykonanie prac budowlano – montażowo – instalacyjnych i po ich wykonaniu odbioru do użytkowania medycznego i rozpoczęcie pracy przez personel.

Wykonawca wykona inwentaryzację pomieszczeń i istniejących instalacji w zakresie koniecznym do prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej.

Wykonawca uwzględni wymagania NFZ oraz wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa.

Powstała dokumentacja umożliwi wykonanie prac budowlanych i odbiór ich przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwową Straż Pożarną w Opolu.

Wykonawca przygotuje koncepcję, która po akceptacji Zamawiającego będzie podstawą do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w tym w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane) nad robotami budowlanymi, które będą realizowane na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.

Wykonawca udzieli we wskazanym przez Zamawiającego terminie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyposażenia pomieszczeń zgodnie z projektem przygotowanym przez Wykonawcę.

Prace projektowe należy opracować dla n/w etapów z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień,
 a w szczególności z Zamawiającym, Użytkownikiem, SANEPID-em, PSP, bhp i inne na każdym etapie:

- koncepcja programowo - przestrzenna ,

- projekty budowlane wraz z wymaganymi pozwoleniami na budowę,

- projekty wykonawcze.

III. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wytyczne dotyczące opracowania dokumentacji na przebudowę:

- Likwidacja barier architektonicznych m.in.:

- likwidacja dotychczasowego podziału pomieszczeń na rzecz gabinetów i przestrzeni przystosowanych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością,

- likwidacja zwężeń korytarzy,

- dostosowanie pomieszczeń personelu medycznego do możliwości przyjmowania w nich pacjentów ze szczególnymi potrzebami:

- wykonanie odpowiedniego oznakowania zgodnego z zasadami dostępności.

Dla strefy przeznaczonej na Izbę przyjęć zaplanować:

- gabinet przyjęć położniczych,

- gabinet konsultacji jednodniowych (pełniący również funkcję gabinetu zabiegowego),

- gabinet przyjęć  ginekologicznych,

- gabinet przyjęć noworodkowych,

- rejestrację (Punktu Przyjęć)  połączoną z Holem (punkt rejestracji przeszklony),

- toaletę dla pacjentów przystosowaną dla osób z ograniczoną mobilnością,

- pokój socjalny dla personelu medycznego z toaletą,

- przebieralnie dla pacjentek.

Dla strefy przeznaczonej na hol zaplanować:

- przeniesienie punktu informacyjnego wraz z zapleczem socjalnym oraz całą infrastrukturą 
z centralnego miejsca w rejon ustalony z Zamawiającym,

- miejsca siedzące dla pacjentek i osób towarzyszących,

- drzwi przesuwne automatyczne oddzielające wejście główne od holu.

- Zmniejszenie strefy „Sklepiku” w celu utworzenia WC dla części administracyjnej szpitala, zaplecza socjalnego oraz WC dla odwiedzających,

- Odłączenie strefy administracyjnej od głównego holu.

- Zaplanowanie w obrębie Izby Przyjęć pomieszczenia porządkowego i brudownika zgodnego 
z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto zaplanowanie magazynu podręcznego.

- Wykonanie zabudowy meblowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wymiana, rozbudowa bądź przeniesienie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- wody zimnej,

- wody cieplej,

- kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

- wymiana baterii umywalkowych i natryskowych, umywalek, brodzików, sedesów wraz osprzętem,

- centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

- gazów medycznych – np.: tlen, sprężone powietrze, próżnia, do wybranych pomieszczeń jeśli są konieczne,

- systemu wentylacyjno-nawiewnego, montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach

- elektrycznej i teletechnicznej w tym:

    - systemu kontroli dostępu do wyznaczonych pomieszczeń z priorytetem dostępu i nieblokowania dróg ewakuacyjnych,

    - oświetleniowej,

    - gniazd wtykowych,

    - dedykowanej dla okablowania strukturalnego,

    - okablowanie strukturalne,

    - ochrona przeciwprzepięciowa,

    - sygnalizacja pożaru (SAP),

    - przyzywowej.

- Roboty ogólnobudowlane:

- wymiana posadzek na nowe spełniające wymogi dopuszczenia do placówek służby zdrowia 
(w tym: łatwo zmywalne, antypoślizgowe),

- wymiana w pomieszczeniach sanitarnych starych okładzin posadzek i ścian na nowe z okładziny PVC,

- wymiana sufitów podwieszanych na stelażu metalowym z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,

- wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej drewnianej, aluminiowej oraz p. pożarowej.

- wykucie otworów w ścianach działowych dla przejść komunikacyjnych,

- wykonanie nowych ścianek działowych z lekkich bloczków lub w systemie KG na stalowym stelażu wypełnionym wełną mineralną,

- ułożenie tynków i gładzi gipsowych na ścianach,

- malowanie ścian i sufitów farbą zmywalną, lateksową, antybakteryjną, grzybobójczą i odporną na pleśń, z nanocząsteczkami srebra, odporną na środki dezynfekcyjne,

- wymiana odbojnic ściennych wraz z ułożeniem nowych w wymaganych miejscach oraz ułożenie arkuszy ochronnych ściennych.

- Inne wymagania

Wszystkie zastosowane materiały, wyposażenie i elementy instalacji muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w odpowiednich rodzajach obiektów oraz spełniać wymagania związane 
z koniecznością dezynfekcji środkami używanymi w Szpitalu oraz warunkami panującymi w danego rodzaju obiekcie.

Wykonawca opracuje projekt kolorystyki i wystroju wnętrz uzgodniony z Inwestorem i Użytkownikiem kompleksowo. W projekcie należy ująć również system informacyjny - tablice informacyjne, drogowskazy, kierunkowskazy i związaną z tym kolorystykę związaną z układem funkcjonalnym. Standard zgodny 
z pozostałymi oddziałami.

Wykonawca przygotuje projekty wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami umożliwiające na ich podstawie przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z PZP i wykonanie na ich podstawie wyposażenia meblowego.

Na etapie przetargu, który zostanie ogłoszony na podstawie przygotowywanej dokumentacji projektowej Zamawiający dopuszcza zmiany przyjętych i opisanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych na równoważne. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby w projektach zostały wskazane przykładowe rozwiązania, ale jednocześnie wymaga określenia Najważniejszych parametrów, które muszą być zachowane 
w przypadku stosowania rozwiązań równoważnych.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
w szczególności z :

        - Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

        - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),

        - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),

        - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.),

        - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402),

        - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

        - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454),

        - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174),

        - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),

        - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822).