SPECYFIKACJA

DOSTAWA I MONTAŻ W SZATNIACH

REMONTOWANEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBACZOWIE  WYPOSAŻENIA METALOWEGO.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach wyszczególnionych poniżej mebli metalowych. Koszty wykonania dostawy, montażu oraz ustawienia muszą być wliczone w cenę ogólną oferty.

2. Asortyment musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, kompletny i sprawny technicznie.

3. Do oferty muszą być dołączone wymagane certyfikaty, wystawione przez uprawnioną do tego    jednostkę certyfikującą,

4. Kolorystyka ma być ujednolicona (ten sam odcień koloru dla wszystkich wyrobów jasny popiel 
z palety RAL .)

|  | szafa metalowa bhp:( szatnia damska i męska ) 2-drzwiowa ubraniowa szafa metalowa, podstawa na cokole bez nóżek, wykonana z blachy o grubości 0,8 - 1 mm, wieniec dolny wykonany z blachy o grubości 1mm, drzwi zamykane zamkiem ryglującym je trzypunktowo, w skrzydłach drzwiowych otwory wentylacyjne, na skrzydle drzwiowym od strony wewnętrznej drążek wieszakowy z pręta o średnicy 3-5mm, w szafie na wysokości 25-30cm od góry półka, szafa podzielona pionowo (2x30 cm) na dwa przedziały ubraniowe (1 skrzydło drzwiowe - 1 przedział ubraniowy, drzwi oddzielnie zamykane), pod półką w przedziałach ubraniowych metalowe drążki wieszakowe wykonane z profili owalnych zamkniętych, zamontowane na metalowych uchwytach w poprzek szafy. Szafa malowana proszkowo standard RAL popiel, wymiary: wysokość 180-190 cm , szer. 60 cm , gł. 50 cm. | Szt | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| regał magazynowy: regał wykonany z blachy stalowej, na nogach regału gęsta perforacja umożliwiająca regulację odstępu miedzy półkami, 5 półek, obciążenie na półkę co najmniej 120 kg, komplet śrub do skręcania. Wymiary: wysokość 190-200 cm, szerokość 90-100 cm, gł. 30-40 cm, regał malowany proszkowo w kolorze standard RAL popiel | Szt | 10 |