ZAŁĄCZNIK NR 1  -  Kosztorys ofertowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stopień rehabilitacyjny posiada platformę umieszczoną na dwóch wysokościach (tj. dwa stopnie). Stopień wykonany jest z metalu oraz z materiału nieprzewodzącego (gumy, tworzywa sztucznego). Wymiary: Szerokość: 43 cm Wysokość: 35 cm Waga: 5,7 kg Głębokość: 50 cm | szt | 3 |  |  |  |
| 2 | Stolik oddziałowy mały - Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. Stelaż wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm, zapewniającego stabilność wózka - 1xwyjmowana taca ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wymiarach 358x288x17 mm - 2x wyjmowana kuweta z tworzywa sztucznego (na każdym poziomie stolika 1 kuweta), wymiary kuwety: 395x325x65mm (+/-15 mm) - 1x uchwyt do worka na odpady stalowy, lakierowany proszkowo na biało, zdejmowalna pokrywa z tworzywa ABS w kolorze białym - 1x rączka do prowadzenia - 1xkoszyk na akcesoria stalowy malowany proszkowo o wymiarach 290x96x90 mm (+/-5 mm) - wyposażony w 4 koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą - Wymiary całkowite: - długość 680 mm (+/- 20 mm) - głębokość 430 mm (+/- 20 mm) - wysokość 890 mm (+/- 20 mm) | szt | 3 |  |  |  |
| 3 | Wózek do przewożenia potraw - Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - Wyposażony w cztery blaty w formie wyjmowanych głębokich tac - Blaty o wymiarach: 620x500x40 mm (+/- 20 mm) - Podstawa wyposażona w 4 wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu - Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony na krótszym boku - Wymiary całkowite wózka: - szerokość 1290 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 680 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 900 mm (+/- 20 mm) | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny - Stolik oddziałowy wyposażony w: 3x blat, 1x uchwyt do prowadzenia - Stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z kształtownika o przekroju min. 20x20 mm, zapewniającego stabilność wózka - Stolik wyposażony w 3 blaty wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy - Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą - Stolik wyposażony w wygodny uchwyt do prowadzenia wykonany z kształtownika o przekroju min. 20x20 mm umieszczony na krótszym boku Wymiary powierzchni użytkowej blatów: - szerokość: 610 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 360 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 17 mm (+/-20 mm) Wymiary całkowite stolika: - szerokość: 805 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 430 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 890 mm (+/- 20 mm) | szt | 2 |  |  |  |
| 5 | Wózek do sprzątania Wózek dwuwiaderkowy 2x25l na podstawie chromowanej z wyciskarką szczękową oraz koszyczkiem na akcesoria Wymiary: - wysokość: 90 cm - głębokość: 45 cm - długość: 80 cm | szt | 2 |  |  |  |
| 6 | Waga medyczna ze wzrostomierzem teleskopowym z legalizacją Dane techniczne Wagi Obciążenie maksymalne: 200 kg Dokładność odczytu: 200 g Platforma antypoślizgowa Masa własna wagi: 2,7 kg Zasilanie: baterie i sieciowe (zasilacz w zestawie) Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.): 350 x 65 x 345 mm Funkcja: TARA, HOLD, BMI, Automatyczne wyłączanie Klasa dokładności: III Cztery regulowane gumowe nóżki do odpowiedniego ustawienia wagi Wyświetlacz LCD, z funkcją odwrócenia kierunku wyświetlania Waga wyposażona w poziomicę Rączki po bokach wagi ułatwiające jej przenoszenie Waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej Dane techniczne Stadiometru Zakres pomiaru: 20 - 205 cm Podziałka: 1 mm Wymiary: 406 x 585 x 2200 mm Praktyczne opakowanie ułatwiające transport | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Ssak operacyjny Maksymalny przepływ 60 l/min Maksymalne podciśnienie do -90 kPa Czas pracy: praca ciągła Głośność <52 dB Butle do sterylizacji z poliwęglanu 2 szt. Pojemność butli 2 litry Pedał do sterowania nożnego Przełącznik do wyboru trybu pracy pedału do sterowania nożnego: praca ciągła, praca przerywana Panel sterujący na wysokości rąk z przyciskami sensorowymi Wskaźnik i wieloobrotowy regulator podciśnienia Kosz na akcesoria w tyłu obudowy Podstawa jezdna na 4 kółkach w tym dwa z blokadą Możliwość stosowania systemu wkładów jednorazowych Masa ssaka 13 kg Wymiary 460 x 850h 420mm Zasilanie 230 V / 50 Hz | szt | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  wypełnia Wykonawca

…………………………………………………..

Data             Podpis Wykonawcy