Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Na opis przedmiotu zamówienia składa się:

Załącznik nr 1.1 Arkusz cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki do oznaczeń w immunologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej

Załącznik nr 1.2. obejmujący opis oczekiwanych parametrów jakościowo technicznych zapotrzebowanych odczynników do oznaczeń w immunologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej

Załącznik nr 1.3. obejmujący opis oczekiwanych parametrów jakościowo – technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Załącznik nr 1.4. obejmujący opis parametrów ocenianych (od 0-50 pkt)

Załącznik nr 1.1 do SWZ

Arkusz cenowy – odczynniki oznaczeń w immunologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej

|  | Formularz cenowy | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa badania I | Nazwa badania II | Ilość oznaczeń w ciągu 36 miesięcy | Ilość opakowań w okresie 36 miesięcy | Cena brutto 1 opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta |
| 1. | Grupa krwi ABO/RhD, izoaglutyniny, przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych | Antygeny grupowe ABO, RhD, izoaglutyniny | 28800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych w PTA LISS | 28800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Próba zgodności, kontrola antygenów ABD u biorców i dawców, przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych, właściwa próba krzyżowa w PTA LISS | Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych w PTA LISS u biorcy | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola antygenów A-B-RhD biorcy | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola antygenów A-B-RhD dawcy | 21600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Właściwa próba krzyżowa | 21600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały dodatkowe : materiały zużywalne /eksploatacyjne, inne odczynniki, płyny niezbędne do wykonywania badań określonych w pozycji 1 - 6 | Odczynnik do przygotowania zawiesin |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Końcówki do pipety Sartorius |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyny do analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | 122400 |  |  |  |  |  |  |  |

Podane ilości badań zawierają ilości na kontrolę codzienną

|  | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto- 36 miesięcy | Wartość brutto- 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa dwóch aparatów (aparat podstawowy - rok produkcji nie później niż 2020 r.) (aparat poboczny - rok produkcji nie później niż 2016 r.) |  |  |  |  |
| Dzierżawa zestawu manualnego (back up) (aparat – rok prod. 2016) |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość zamówienia – zakup odczynników i koszt dzierżawy – 36 miesięcy

netto ……………………… PLN             brutto ……………………………. PLN

…......................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 1.2 do SWZ

## Parametry jakościowo – techniczne oferowanych odczynników

| l.p. | Opis parametru oczekiwanego | Odpowiedź oferenta Tak / Nie* | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B |
| 1 | Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B – zgodnie z zaleceniami IHiT |  |  |
| Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy |
| 2 | Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy– zgodnie z zaleceniami IHiT |  |  |
| Badanie przeglądowe przeciwciał |
| 3 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |  |  |
| Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi |
| 4 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną |  |  |
| Odczynniki – parametry jakościowe |
| 5 | Odczynniki: badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym przy użyciu 3-4 krwinek wzorcowych , mikrokart zawierających 6-8 kolumn, sposób przygotowania – gotowe do użycia wszystkie odczynniki i karty jednakowe dla analizatorów głównych oraz dla backupu system pojedynczego nakłuwania mikrokolumn gwarantujący całkowite wykorzystanie mikrokart termin ważności mikrokart – nie mniej niż 9 miesięcy, termin ważności krwinek wzorcowych – nie mniej niż 4-5 tygodni, płyny płuczące w formie skoncentrowanej dostawy odczynników, kaset i krwinek zgodnie z harmonogramem. |  |  |

###### Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 3 i 4 tabeli „Wymagania techniczne – warunki graniczne             i pożądane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 1.3 do SWZ

## Parametry jakościowo – techniczne oferowanego sprzętu laboratoryjnego

| Opis parametru oczekiwanego | Odpowiedź oferenta Tak / Nie* | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Analizatory - wymagania |
| Dwa analizatory automatyczne nablatowe: - jeden podstawowy, nablatowy z dedykowanym stołem, wyprodukowany nie później niż w 2020 roku o pojemności min. 70 próbek badanych na pokładzie - drugi poboczny, nablatowy, nie starszy niż 2016 rok produkcji, o pojemności min 40 próbek badanych na pokładzie Analizatory automatyczne pracujące w oparciu o technikę testów mikrokolumnowych żelowych i wykonujący wszystkie podane w SWZ badania, Analizatory automatyczne z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych „cito” Analizatory wyposażone w zewnętrzny/wewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS |  |  |
| II. System pracy każdego analizatora |
| Wymagany system pracy każdego z analizatorów: w pełni zautomatyzowany, od pobrania próbki badanej z probówki do przesłania wyniku do komputera, automatyczny system powiadamiania operatora (w realnym czasie) m. in. o: - aktualnym stanie odczynników i kaset, - niewystarczającej do wykonania zaplanowanych badań ilości odczynników lub kaset. system usuwania zużytych kart / kaset wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym. Wbudowany w analizator, automatyczny system przenoszenia kart/kaset do pojemnika na odpady – bez udziału operatora. archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora. |  |  |
| III. System kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów analizatora |
| Wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów analizatora: wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: kontrola temperatury inkubacji, głowicy pipetującej: kontrola objętości pipetowania oraz odczynników. |  |  |
| IV. System zastępczy/backup |
| Wymagane zabezpieczenie systemu automatycznego manualnym system backup pracującym na kompatybilnych z systemem głównym odczynnikach ( w pełni wymienialnych pomiędzy analizatorami a systemem manualnym – te same pozycje asortymentowo-cenowe, tak samo konfekcjonowane) System backup w postaci inkubatora, wirówki i pipety. |  |  |
| VI. Oprogramowanie |  |  |
| Wymagane oprogramowanie analizatora w języku polskim, kompatybilne z systemem Zamawiającego (Marcel – Seronotes wraz z modułem obsługi banku krwi oraz Marcel eKrew PLUS Szpital) oraz niezbędnym do realizacji zamówienia sprzętem komputerowym. |  |  |
| VII. Wymagania z zakresu gwarancji, serwisu, dopuszczeń do użytkowania, warunki dodatkowe dla oferowanego sprzętu |
| Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim |  |  |
| Deklaracja Zgodności, CE |  |  |
| Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. |  |  |
| Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  |  |
| Katalogi lub inne materiały opisujące przedmiot zamówienia w języku polskim zostały załączone do oferty przetargowej |  |  |
| Wykonawca gwarantuje, że dzierżawione urządzenia objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy |  |  |
| Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawianych urządzeń laboratoryjnych. Bezpłatny przegląd: automatycznego analizatora, systemu backup, pipety serologicznej - nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/ certyfikatem dopuszczającym do dalszego stosowania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. |  |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany każdego elementu urządzenia, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi |  |  |
| Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji urządzeń oraz systemu informatycznego, będzie usuwał na koszt własny w terminie uzgodnionym z zamawiającym |  |  |
| W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału zamawiającego |  |  |
| Obsługa serwisowa świadczona jest nie mniej niż 5 dni w tygodniu. |  |  |
| Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi |  |  |
| Czas naprawy. W przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach, pozwalający na wykonywanie badań w zakresie objętym zamówieniem lub zabezpiecza wykonanie badań w innym laboratorium. |  |  |
| Maksymalna ilość napraw głównych (np. tego samego elementu), po których urządzenie zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy |  |  |
| Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy. |  |  |
| Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. |  |  |
| Kontrola IHIT po stronie wykonawcy. |  |  |

###### Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 2 i 3 tabeli „Wymagania techniczne – warunki graniczne        i pożądane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

##### Załącznik nr 1.4 do SWZ

##### Opis parametrów ocenianych

| Parametr Oceniany | Odpowiedź oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Wszystkie oferowane karty (z wyjątkiem kart Coombs) zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Brak odpadów stałych (z wyjątkiem butelek) pochodzących z procesu rozcieńczania (np. Pojemniki, kuwety, w których odbywa się rozcieńczanie Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Analizatory w 100% wykorzystujące mikrokolumny na kartach/kasetach, otwierające podczas badania pojedyncze kolumny i jednocześnie dozujące materiał badany Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Konserwacja analizatora wykonywana przez użytkownika i przewidziana przez producenta nie częściej niż raz w miesiącu – potwierdzenie w materiałach producenta ( instrukcja obsługi obydwu analizatorów) Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Waga aparatu głównego Najlżejszy- 10 pkt Ciężki – 0 pkt |  |  |
| Razem max 50 pkt |  |  |