Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 330/2023/TP-1/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw pomiarowy RTK/RTN GNSS (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) | sztuka | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(dotyczy pozycji z tabli powyżej)

Zestaw pomiarowy RTK/RTN GNSS winien składać się z poniższych elementów oraz kabli i innych elementów niezbędnych do uruchomienia i użytkowania w zakresie niżej określonych wymagań technicznych:

| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odbiornik GNSS | Co najmniej 336 kanały, śledzenie sygnałów kodowych i fazowych GNSS: GPS na L1, L2 i L5; GLONASS na L1, L2, L3; GALILEO na E1, E5, E6; BeiDou na B1, B2, B3; QZSS na L1, L2; SBAS na L1, L5; NAVIC na L5; wbudowany modem LTE obsługujący sieci: 4G-LTE, GSM (GPRS), TE-SCDMA, CDMA, WCDMA; modem UHF Tx/Rx(nadawczo/odbiorczy); WiFi; Bluetooth; precyzja pomiaru statycznego: H: 2mm + 0,1ppm, V: 3mm + 0,4ppm; RTK: H: 8mm + 1ppm, V:15mm + 1ppm; DGNSS: H: 0,25m, V: 0,45m; Trimble RTX: H: 0,02-0,10m (5-30min), V:0,08-0,20m (5-30min); z wiarygodnością inicjalizacji 99,9%; rejestracja danych statycznych bezpośrednio w pamięci wewnętrznej odbiornika lub na karcie pamięci instalowanej w odbiorniku; możliwość pobrania surowych obserwacji (do obliczeń statycznych) z odbiornika poprzez komunikację Wi-Fi, obsługa pasma L-Band, podtrzymanie trybu precyzyjnego „FIXED” poprzez dostawę korekt za pośrednictwem satelity geostacjonarnego poprzez pasmo L-Band w czasie do pięciu minut w przypadku chwilowego zerwania połączenia z podstawowym źródłem korekty, np.. spowodowanego brakiem dostępu do sieci komórkowej; pomiar z IMU do 60o, zabezpieczenie minimum na poziomie normy IP67, zasilanie odbiornika z dwóch wymiennych baterii, minimalny czas pracy odbiornika: pomiar statyczny: 10h, RTK: 8h, możliwość wymiany baterii przez użytkownika bezpośrednio w terenie w trybie „hot-swap” (bez przerwania pracy), zasilacz sieciowy z ochroną przepięcia. | Spełnia/nie spełnia* |
| 2. | Kontroler polowy | System operacyjny: Android, procesor co najmniej 2,2 Ghz, pamięć RAM co najmniej 4GB, pamięć wewnętrzna co najmniej 64 GB z możliwością rozszerzenia (karta SD), ekran co najmniej 6” 1080x1920 Corning Gorilla Glass FHD, panel dotykowy, aparat tylni i przedni, komunikacja: GMS, WCDMA, LTE, Bluetooth, WiFi, Dual SIM, USB typ-C; Sensory: GNSS, żyroskop, kompas akcelerometr, barometr; bateria wymienna 8000 mAh, czas pracy min 8h, ochrona min IP67, zasilacz sieciowy. |  |
| 3. | Oprogramowanie kontrolera | Oprogramowanie sterujące pozwalające na wykonywanie pomiarów i tyczeń geodezyjnych, wizualizacja bieżących parametrów dokładnościowych, rodzaju rozwiązania RTK, parametru PDOP w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie polowe umożliwiające wizualizację oraz pomiar/tyczenie punktów, obiektów liniowych z wykorzystaniem podkładów mapowych. Nawigacja do dowolnego punktu z projektu, poprzez wyznaczenie do niego trasy dojazdu lub dojścia w wybranym serwisie mapowym. Obsługa serwisu WMS z GUGIK, możliwość wykonywania pomiarów offsetowych w tym możliwość wykonaniu offsetu z wykorzystaniem IMU poprzez poziome przesunięcie punktu wzdłuż kierunku określonego poprzez wychylenie tyczki, możliwość wykonania pionowego offsetu punktu nawet przy tyczce odchylonej od pionu. Oprogramowanie polowe powinno umożliwiające pomiar punktów wraz z kodowaniem poszczególnych szczegółów terenowych. |  |
| 4. | Tyczka teleskopowa z pokrowcem | Wykonana z karbonu |  |
| 5. | Uchwyt kontrolera |  |
| 6. | Program do realizacji pomiarów terenowych GNSS | Program do obsługi zestawu pomiarowego GNSS w realizacji pomiarów statycznych oraz RTK/RTN |  |
| 7. | Antena UHF |  |
| 8. | Walizka transportowa |  |
| Nazwa producenta ……………………………..______ Model ……………………………………….. |  |

*)niepotrzebne skreślić

UWAGA:W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ