Załącznik 1B Zakres nr 1 -  Parametry techniczne – CEWNIK DIAGNOSTYCZNY DO TĘTNIC OBWODOWYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK DIAGNOSTYCZNY DO TĘTNIC OBWODOWYCH |
| 1.. | Cewnik zbrojony, umożliwiający łatwe obroty i manewrowanie | Tak, |  | Bez oceny |
| 2.. | Różne rodzaje krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice: szyjne, kręgowe, nerkowe) – przynajmniej: prosty; Multipurpose; JR; IM; Bernstein; Simmons | Tak, |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagane średnice: 4F; 5F; 6F | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana długość dla 5F 100 [cm] +/- 5 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Cewnik 5F współpracujący z prowadnikiem diagnostycznym 0,035 [”] | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Podać wymiar wewnętrzny dla 4F [”] | Tak, podać |  | Bez oceny |

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 2 -  Parametry techniczne - CEWNIK PROWADZĄCY DO TĘTNIC OBWODOWYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - CEWNIK PROWADZĄCY DO TĘTNIC OBWODOWYCH |
| 1.. | Cewnik zbrojony, umożliwiający łatwe obroty i manewrowanie, brak zmienności kształtu pod wpływem temperatury wewnątrznaczyniowej, z miękką atraumatyczną końcówką. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Różne rodzaje krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice: szyjne, kręgowe, nerkowe); w tym dostępna krzywizna MACH 8F z końcówką zagiętą pod kątem 40 stopni | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagane średnice: 6F; 7F; 8F | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagane co najmniej dwie długości: 50 [cm] + 5 [cm] oraz 90 [cm] + 5 [cm] | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 5.. | Podać wymiar wewnętrzny dla 8F [”] | Tak, podać |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 3 -  Parametry techniczne –       PROWADNIKI DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIKI DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1.. | Sztywny stalowy prowadnik pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagana średnica 0,018 [''] | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 300 [cm] +/- 5 [cm] | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana końcówka dystalna prosta | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Wymagana możliwość kształtowania krzywizny końcówki dystalnej przez operatora | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 4-  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1. | Cewnik typu RX [rapid exchange] o długości użytkowej 135 [cm] + 5 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana możliwość zastosowania prowadnika 0,014 [''] i 0,018 [''] | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Wymagane średnice w zakresie od 4,0 [mm] do 8,0 [mm] | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4. | Wymagane długości w zakresie od 20,0 [mm] do 60,0 [mm] | Tak, | (**) | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załacznik 1B Zakres nr 5 -  Parametry techniczne -. CEWNIK PROWADZĄCY Z BALONEM NA KOŃCÓWCE DYSTALNEJ DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK PROWADZĄCY Z BALONEM NA KOŃCÓWCE DYSTALNEJ DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1.. | Cewnik prowadzący z balonem na końcówce dystalnej | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagana średnica zewnętrzna 8F | Tak, |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 85 [cm] i 95 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana średnica balonu na końcówce dystalnej od 7 [mm] do 10 [mm] | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 5.. | Wymagana długość balonu na końcówce dystalnej od 8 [mm] do 10 [mm] | Tak, | (**) | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 6-  Parametry techniczne - STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1. | Stent nitinolowy w dwóch warstwach ePTFE | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana średnica introduktora dla wprowadzenia 8F, 9F, 10F | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Wymagana długość 80 [cm] i 117 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Wymagane rozmiary: średnica od 5 [mm] do 13,5 [mm] | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 5. | Wymagane rozmiary: długość od 30 [mm] do 120 [mm] | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 6. | Odpowiedni dla prowadnika 0,035 [”] | Tak, |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 7  Parametry techniczne - STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1. | Stent stalowy 316L w dwóch warstwach ePTFE | Tak, |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana średnica introduktora dla wprowadzenia 8F, 9F, 10F | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 80 [cm] i 135 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Wymagane rozmiary: średnica od 5 [mm] do 12 [mm] | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 5. | Wymagane rozmiary: długość od 16 [mm] do 58 [mm] | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 6. | Odpowiedni dla prowadnika 0,035 [”] | Tak, |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 8 -  Parametry techniczne - INTRODUKTOR NACZYNIOWY .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – INTRODUKTOR NACZYNIOWY |
| 1.. | Rozmiar od 4F do 11F | Tak, opisać | (*) | 8 średnic – 30 pkt 6 średnic – 20 pkt 5 średnic – 10 pkt. 4 średnice –0 pkt |
| 2.. | Dostępna długość introduktorów: 12-23 cm | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 3.. | Introduktor z prowadnikiem 0,035 – 0,038 typu „double distal” w rozmiarze 50-80 cm, zakończony z obu stron miękką atraumatyczną końcówką z jednej strony w kształcie litery J z drugiej proste | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Dogodna lokalizacja pierścienia do założenia szwu zapewniającego ochronę podczas manipulacji | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Pokryty substancją śliską ułatwiającą płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i światło koszulki | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Funkcja blokady rozszerzacza w koszulce | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Zawór homeostatyczny uszczelniający się wokół prowadnika | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 9-  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY NACINAJĄCO-POZYCJONUJĄCY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY NACINAJĄCY |
| 1. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, |  | Bez oceny |
| 2. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Cewnik balonowy wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatacjące balon | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Profil przejścia ok 2,7F | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Długości balonu; 10; 15; 20mm | Tak, opisać |  |  |
| 6. | Średnice balonu; 2,0, 2,5, 3,0,3,5 | Tak, opisać | (*) | 2 średnice - 0 pkt; powyżej 2 średnic - 30pkt. |
| 7. | Tyo systemyu współpracujący z prowanikiem 0,014” | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Ciśnienie nominalne min.8 atm; RBP – 20atm dla średnicy 2,0-2,5mm, 18atm dla średnicy 3,0mm 16atm dla średnicy 3,5mm | Tak |  | Bez oceny |
| 9. | Możliwość wykonania Kissing baloon | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Możliwość zabezpieczenia „ Buddy wire” | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 10 -  Parametry techniczne - Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoratalnej.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoratalnej |
| 1.. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji o rozmiarze 8F (50cc) i 7,5F (30cc, 40cc) kompatybilny z dowolna koszulką 8F | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (30cc,40cc,50cc) kompatybilny z pompą Datascope. | Tak, opisać | (*) | 3 pojemności -30 pkt 2 pojemności -10 pkt |
| 3.. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji o pojemności 50 cc dla pacjentów o wzroście poniżej 165 cm | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Specjalna konstrukcja Co-lumen cewnika zapewniająca minimalizację oporu przepływu helu | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 5.. | Zestaw wprowadzający do zakładania cewnika metodą bezkoszulkową lub z koszulką | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Cewnik ze znacznikami na obu końcach balonu ułatwiającymi ocenę głębokości implantacji | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Cewnik winien być pozbawiony elementów metalowych. | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | W zestawie załączone oryginalnie 2 opatrunki do mocowania bezszwowego cewnika | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................