Załącznik nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń  (Producent  SIEMENS  Healthcare)

- Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 64997

- Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN, s/n 49692

- Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN sliding gantry, s/n 49693

- Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 95721

Opis przedmiotu zamówienia

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja sofrware’u systemowego i aplikacyjnego;

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;

  - Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu 
 technicznego (jeżeli dotyczy), oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego;

- W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych:

  - sprawdzanie jakości obrazu;

  - sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury;

  - przeprowadzenie czynności korygujących;

- W zakresie zdalnego dostępu :

3.1    wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzenia objętych kontraktem

3.2    wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia

3.3    konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania

3.4    utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu

3.5  System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013

- W zakresie napraw:

  - Diagnostyka i naprawy w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych.

  - Przeglądy i naprawy agregatu wody lodowej

- W zakresie modyfikacji:

  - Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia;

  - Wykonanie zleconych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego;

  - Wykonanie zleconych przez producenta modyfikacji urządzenia

- W zakresie części zamiennych i komponentów specjalnych:

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji wraz z komponentami specjalnymi tj.: dla tomografów lamp RTG oraz kompletnych detektorów promieniowania, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego oraz instalacji infrastruktury pracowni i budynku w tym wentylacji i klimatyzacji.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów do przeprowadzania modyfikacji.

- W zakresie pomocy aplikacyjnej:

  - Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.2: Część 2 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (Producent  SIEMENS  Healthcare)

- System  SYNGO.VIA, s/n 100329

- Serwer SYNGO.VIA HP Proliant ML350 gen 9, s/n  CZ3536A9CA

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zdalna diagnostyka i naprawy

1.1   Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia.

1.2   Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnozy awarii i naprawy uszkodzeń.

1.3   System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem 
            informacji ISO/IEC 27001:2013

1.4   W przypadku braku możliwości zdalnego rozwiązania problemów z systemem – praca w miejscu lokalizacji wraz z dojazdem 
            inżyniera.

2. Naprawy serwera

2.1   Naprawa/wymiana sprzętu komputerowego w przypadku wystąpienia usterki uniemożliwiającej poprawne funkcjonowanie   urządzenia i/lub dostawa komponentów sprzętowych w przypadku, jeśli zdefiniowane są przez odpowiedniego dostawcę   usług sprzętowych jako "części do samodzielnej naprawy  w ramach wynagrodzenia za umowę.

2.2   Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

2.3   Dokumentacja interwencji serwisowych.

3. Obsługa w zakresie oprogramowania

3.1   Dostawa zalecanych uaktualnień oprogramowania.

3.2   Telefoniczne wsparcie dla administratora IT i/lub Klinicznego podczas instalacji uaktualnień.

3.3   Dostawa zalecanych modyfikacji oprogramowania do najnowszej wersji.

3.4   Telefoniczne wsparcie dla administratora systemu podczas instalacji modyfikacji.

3.5   Wsparcie techniczne w zakresie zarządzania zdarzeniem krytycznym.

3.6   Stałe monitorowanie systemu w celu wykrycia nieprawidłowości

4. Modyfikacje

4.1   Dostawa za pośrednictwem systemu zdalnej diagnostyki zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania,

nieobjętych ochroną w postaci odrębnych licencji.

4.2   Wykonanie zalecanych przez producenta : aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia.

5. Obsługa serwisowa

5.1   Umowa powinna zapewnić możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

5.2   Czas reakcji na zdarzenie krytyczne tj. zdarzenie całkowicie uniemożliwiające korzystanie z oprogramowania, wynosi 4 
             godziny.

6. Wsparcie aplikacyjne

6.1   W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

6.2   Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na  rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.3: Część 3 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń  (Producent  PHILIPS  Healthcare_

- Rezonans magnetyczny Achieva 1,5T, s/n 32721

- Dwumonitorowe  stacje  lekarskie  do  MRI ,  szt. 2

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z zamawiającym;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja sofrware’u systemowego i aplikacyjnego;

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;

  - Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu 
 technicznego (jeżeli dotyczy), oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego;

- W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych:

  - sprawdzanie jakości obrazu;

  - sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury;

  - przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienia i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych;

- Zdalna diagnostyka :

3.1     wykorzystanie systemu do monitorowania parametrów pracy urządzeń objętych kontraktem;

3.2     wykorzystanie systemu do zdalnej diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia;

3.3     utrzymanie infrastruktury.

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 2 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych.

- W zakresie części zamiennych i komponentów specjalnych:

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji wraz z komponentami specjalnymi tj.: cewkami MR

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- W zakresie pomocy aplikacyjnej:

  - Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.4: Część 4 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (Producent   OLYMPUS)

| UTRZYMANIE URZĄDZEŃ W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI |
| --- |
| L.P. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Nr seryjny |
| 1 | Bronchoskop optyczny | BF-TE2 | 2601239 |
| 2 | Bronchoskop optyczny | BF-1T60 | 2801451 |
| 3 | Detektor pozycji endoskopu | UPD-3 | 7522772 |
| 4 | Diaterma | CELON Lab Power | 15126W500004 |
| 5 | Diatermia | ESG-400 | 15061W140011 |
| 6 | Diatermia | ESG-400 | 15183W140014 |
| 7 | Diatermia | ESG-400 | 15112W140023 |
| 8 | Diatermia | ESG-400 | 15197W140007 |
| 9 | Endoskan | Endoskan PL2 z drukarką | 1155 |
| 10 | Fiberoskop | CYF-5A | W451484 |
| 11 | Fiberoskop | CYF-5A | W551636 |
| 12 | Fiberoskop intubacyjny | LF-TP | W800690 |
| 13 | Generator ultradżwiękowy | USG-400 | 9506114 |
| 14 | Generator ultradżwiękowy | USG-400 | 9506745 |
| 15 | Generator ultradżwiękowy | SonoSurg G2 | 9528737 |
| 16 | Generator ultradżwiękowy | SonoSurg G2 | 9528807 |
| 17 | Głowica kamery | OTV-S7H-1D-L08E | 7249534 |
| 18 | Głowica kamery | CH-S190-XZ-E | 7505101 |
| 19 | Głowica kamery | CH-S190-08-LB | 7502237 |
| 20 | Głowica kamery | CH-S190-XZ-E | 7505323 |
| 21 | Głowica kamery | CH-S190-08-LB | 7502002 |
| 22 | Głowica kamery | CH-S190-08-LB | 7502173 |
| 23 | Głowica kamery | CH-S190-08-LB | 7502400 |
| 24 | Głowica kamery PDD | OTV-S7ProH-FD, PDD | 7510806 |
| 25 | Insuflator | UHI-4 | 7535555 |
| 26 | Insuflator | UHI-4 | 7536142 |
| 27 | Insuflator | UHI-4 | 7536113 |
| 28 | Litotryptor | ShockPulse SE | CG0080 |
| 29 | Monitor | NDS ENDOVUE 19" | 12-213524 |
| 30 | Monitor | OEV-262H | 7532179 |
| 31 | Monitor | OEV-262H | 7520571 |
| 32 | Monitor | OEV-262H | 7521714 |
| 33 | Monitor | OEV-262H | 7520585 |
| 34 | Monitor | OEV-262H | 7520136 |
| 35 | Monitor | OEV-262H | 7530137 |
| 36 | Monitor | OEV-262H | 7521602 |
| 37 | Monitor | OEV-262H | 7530198 |
| 38 | Monitor | OEV-262H | 7530698 |
| 39 | Monitor | OEV-262H | 7764294 |
| 40 | Myjnia-dezynfektor | ETD4 Basic GA | 15112409 |
| 41 | Myjnia-dezynfektor | mini ETD2 Plus PAA | 17943217 |
| 42 | Pompa płucząca | OFP-2 | 21515168 |
| 43 | Pompa płucząca | SonoSurg IU | 9511211 |
| 44 | Pompa płucząca | SonoSurg IU | 9511216 |
| 45 | Pompa płucząca | OFP-2 | 21737140 |
| 46 | Pompa płucząca | Celon Aquaflow III | 15170W500005 |
| 47 | Pompa ssąca | KV-5 | 21515071 |
| 48 | Pompa ssąca | KV-5 | 21513519 |
| 49 | Pompa ssąca | KV-5 | 21513278 |
| 50 | Pompa ssąca | KV-6 | 1679660 |
| 51 | Pompa ssąco-płucząca | HYSTEROFLOW II | 1501CE0202 |
| 52 | Pompa ssąco-płucząca | Roller pump Laparoscopy, 1.8l/ | 1503CE0404 |
| 53 | Pompa testera szczelności | MU-1 | 7546111 |
| 54 | Procesor wideo | OTV-S7V | 7291110 |
| 55 | Procesor wideo | CV-190 | 7504251 |
| 56 | Procesor wideo | CV-190 | 7501131 |
| 57 | Procesor wideo | CV-190 | 7505282 |
| 58 | Procesor wideo | CV-190 | 7502521 |
| 59 | Procesor wideo | CV-190 | 7504003 |
| 60 | Procesor wideo | CV-190 | 7503783 |
| 61 | Procesor wideo | CV-190 | 7748951 |
| 62 | Regulator CO2 | UCR | 7733846 |
| 63 | Sterownik nożny | WB50403W | 1514-5079 |
| 64 | Sterownik nożny | WB50403W | 1640-7493 |
| 65 | Sterownik nożny | WB50403W | 1934-2635 |
| 66 | Sterownik nożny | WB50402W | 1938-8001 |
| 67 | Sterownik nożny | WB50402W | 2009-1101 |
| 68 | Sterownik nożny | WB50402W | 1918-6096 |
| 69 | Sterownik nożny SonoSurg | MAJ-1102 | 9401435 |
| 70 | Sterownik nożny SonoSurg | MAJ-1102 | 9401438 |
| 71 | Wideocystoskop | CYF-VHA | 2501124 |
| 72 | Wideoduodenoskop | TJF-Q180V | 2507239 |
| 73 | Wideogastroskop | GIF-H190 | 2515907 |
| 74 | Wideogastroskop | GIF-H190 | 2515939 |
| 75 | Wideogastroskop | GIF-H190 | 2753243 |
| 76 | Wideokolonoskop | CF-HQ190L | 2513680 |
| 77 | Wideokolonoskop | CF-HQ190I | 2511019 |
| 78 | Wideokolonoskop | CF-HQ190L | 2772921 |
| 79 | Wideokolonoskop | CF-HQ190L | 2772893 |
| 80 | Wideolaparoskop | WA50042A | 623717 |
| 81 | Wideolaparoskop | WA50040A | 623670 |
| 82 | Wideolaparoskop | WA50042A | 624013 |
| 83 | Wózek | WM-NP1 | 21219347 |
| 84 | Wózek | WM-NP2 | 21514828 |
| 85 | Wózek | WM-NP2 | 21516910 |
| 86 | Wózek | WM-NP2 | 21736124 |
| 87 | Wózek | WM-NP2 | 21522885 |
| 88 | Źródło światła | Xenon E180 | 927948 |
| 89 | Źródło światła | CLV-190 | 7552592 |
| 90 | Źródło światła | CLV-190 | 7551960 |
| 91 | Źródło światła | CLV-190 | 7550977 |
| 92 | Źródło światła | CLV-190 | 7559577 |
| 93 | Źródło światła | CLV-190 | 7551903 |
| 94 | Źródło światła | CLV-190 | 7551937 |
| 95 | Źródło światła | CLK-4 | 7557336 |
| 96 | Źródło światła | CLK-4 | 7955276 |
| 97 | Źródło światła | CLV-190 | 7776257 |
| 98 | Sterownik nożny | WB50402W | 2009-1095 |
| 99 | Myjnia-dezynfektor | ETD Mini GA | 2006810BM024 |
| 100 | Myjnia-dezynfektor | ETD4 Basic GA | 20112781 |
| 101 | Endoskan | Endoskan PL2 | 1477 |
| 102 | Wideolaparoskop | WA50042A | 700203 |
| 103 | Wideogastroskop ultrasonograficzny | GF-UCT180 | 7024341 |
| 104 | Wideogastroskop ultrasonograficzny | GF-UCT180 | 7024342 |
| 105 | Szafa endoskopowa | EDC Plus | NG820030 |
| 106 | Szafa endoskopowa | EDC Plus | NG820037 |
| 107 | Wideobronchoskop | BF-1TH190 | 2026216 |
| 108 | Regulator CO2 | UCR | 7032359 |
| 109 | Regulator CO2 | UCR | 7032362 |
| 110 | Procesor wideo | CV-1500 | 7011010 |
| 111 | Procesor wideo | CV-1500 | 7011015 |
| 112 | Pompa ssąca | KV-6 | 1814895 |
| 113 | Pompa ssąca | KV-6 | 1833315 |
| 114 | Pompa testera szczelności | MU-1 | 7959292 |
| 115 | Pompa płucząca | OFP-2 | 22020054 |
| 116 | Pompa płucząca | OFP-2 | 22020063 |
| 117 | Monitor | OEV321UH | 7010424 |
| 118 | Monitor | OEV321UH | 7010439 |
| 119 | Diatermia | ESG-150 | B000528 |
| 120 | Diatermia | ESG-150 | B000544 |
| 121 | Diatermia | ESG-150 | B000550 |
| 122 | Wideokolonoskop | CF-HQ1100DI | 2000100 |
| 123 | Wideogastroskop | GIF-1TH190 | 2043279 |
| 124 | Wideoduodenoskop | TJF-Q190V | 2021351 |
| 125 | Fiberoureteroskop | URF-P6 | 2837467 |
| 126 | Fiberoureteroskop | URF-P6 | 2835885 |
| 127 | Optyka sztywna 10mm | WA53000A | 691584 |
| 128 | Optyka sztywna 10mm | WA53000A | 691600 |
| 129 | Optyka sztywna 10mm | WA53000A | 691245 |
| 130 | Optyka sztywna 10mm | WA53000A | 691573 |
| 131 | Optyka sztywna 10mm | WA53000A | 689999 |
| 132 | Optyka sztywna 10mm | WA53005A | 696770 |
| 133 | Optyka sztywna 10mm | WA53005A | 696772 |
| 134 | Optyka sztywna 10mm | WA53000A | 697204 |
| 135 | Optyka sztywna 10mm | WA53000A | 697200 |
| 136 | Optyka sztywna 4mm | A22003A | 645628 |
| 137 | Optyka sztywna 4mm | A22002A | 663958 |
| 138 | Optyka sztywna 4mm | A22001A | 654744 |
| 139 | Optyka sztywna 4mm | A22002A | 637088 |
| 140 | Optyka sztywna 4mm | A22003A | 634875 |
| 141 | Optyka sztywna 4mm | A22002A | 657801 |
| 142 | Optyka sztywna 4mm | A4674A | 692144 |
| 143 | Optyka sztywna 4mm | A22005A | 692063 |
| 144 | Optyka sztywna 4mm | A22005A | 688738 |
| 145 | Optyka sztywna 4mm | A4677A | 680577 |
| 146 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430P | 695797 |
| 147 | Optyka sztywna 4mm | WA2T470P | 677868 |
| 148 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 695884 |
| 149 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696005 |
| 150 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696200 |
| 151 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696199 |
| 152 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696212 |
| 153 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 695892 |
| 154 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696203 |
| 155 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696189 |
| 156 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696008 |
| 157 | Optyka sztywna 4mm | WA2T412A | 696364 |
| 158 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696011 |
| 159 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696191 |
| 160 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696208 |
| 161 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696012 |
| 162 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 688116 |
| 163 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696196 |
| 164 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696194 |
| 165 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696006 |
| 166 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696210 |
| 167 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696004 |
| 168 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696206 |
| 169 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696187 |
| 170 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 696198 |
| 171 | Optyka sztywna 4mm | WA2T430A | 800114 |
| 172 | Optyka sztywna nefroskopowa | WA33036A | 680567 |
| 173 | Optyka sztywna URS | WA29042B | 686291 |
| 174 | Optyka sztywna URS | WA29042B | 686101 |
| 175 | Optyka sztywna URS | WA29040B | 673340 |
| 176 | Optyka sztywna URS | WA29040B | 673353 |
| 177 | Optyka sztywna URS | WA29042B | 666971 |
| 178 | Optyka sztywna URS | WA29040B | 667876 |
| 179 | Optyka sztywna zintegrowana | A20918A | 680544 |
| 180 | Optyka sztywna zintegrowana | A20918A | 680546 |
| 181 | Optyka sztywna zintegrowana | A20919A | 680534 |
| 182 | Optyka sztywna zintegrowana | A20919A | 680533 |

Opis przedmiotu zamówienia:

POZ. 1 - 124

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres według wymagań producenta, terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Usługi wykonywania przeglądów realizowane będą bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Planu Przeglądów (który zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca po zawarciu umowy) na zakres aparatury, stanowiący przedmiot umowy;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego (jeżeli dotyczy) oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego medycznego.

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy  sprzętu w ramach wynagrodzenia za umowę,  w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 36 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 2 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego (jeżeli dotyczy) oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Zamawiający wymaga, aby wymieniane podzespoły i części zamienne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają;

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Nieodpłatne udostępnienie sprzętu zastępczego - endoskopów, tej samej klasy lub wyższej, na czas przeprowadzania naprawy lub przeglądu urządzenia. W przypadku udostępnienia sprzętu zastępczego nie obowiązują zapisy p.2.6;

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Przeprowadzanie audytu pracowni endoskopowej minimum jeden raz w ciągu 12 m-cy, zakończonego pisemnym raportem oraz harmonogramem szkoleń doskonalących przedstawionym Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

- Dołączenie do umowy w trakcie jej trwania, urządzeń dla których kończy się okres gwarancji zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Tabeli powyżej wraz z określeniem zgodnie z harmonogramem aktualnych kosztów miesięcznych kontraktu.

Opis przedmiotu zamówienia:

POZ. 125 - 182

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Wykonywanie przeglądów okresowych – interwały i zakres według wymagań producenta, terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Usługi wykonywania przeglądów realizowane będą bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Planu Przeglądów (który zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca po zawarciu umowy) na zakres aparatury, stanowiący przedmiot umowy;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego (jeżeli dotyczy) oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.5: Część 5 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (Producent  MAQUET)

| LP | Typ urządzenia | Nazwa | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczuleń | Flow-i | 4342 |
| 2 | Aparat do znieczuleń | Flow-i | 4343 |
| 3 | Aparat do znieczuleń | Flow-i | 4344 |
| 4 | Aparat do znieczuleń | Flow-i | 4345 |
| 5 | Aparat do znieczuleń | Flow-i | 4346 |
| 6 | Aparat do znieczuleń | Flow-i | 4347 |
| 7 | Aparat do znieczuleń | Flow-i | 4348 |
| 8 | kolumna stołu operacyjnego | AlphaMaquet | 03787 |
| 9 | blat stołu operacyjnego | AlphaMaquet | brak |
| 10 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070240 |
| 11 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070171 |
| 12 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070234 |
| 13 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070236 |
| 14 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070233 |
| 15 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070230 |
| 16 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | 501162 |
| 17 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070238 |
| 18 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070225 |
| 19 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070243 |
| 20 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070228 |
| 21 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070244 |
| 22 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070239 |
| 23 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070229 |
| 24 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070224 |
| 25 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070220 |
| 26 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070232 |
| 27 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070241 |
| 28 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | 501164 |
| 29 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070223 |
| 30 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070235 |
| 31 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070231 |
| 32 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070242 |
| 33 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | AR 070248 |
| 34 | Lampa zabiegowa | LCA 50 | 501161 |
| 35 | kolumna anestezjologiczna | M-Lifting | SUQ 828662 |
| 36 | kolumna anestezjologiczna | M-Lifting | SUQ 829185 |
| 37 | kolumna anestezjologiczna | M-Lifting | SUQ 828657 |
| 38 | kolumna anestezjologiczna | M-Lifting | SUQ 828659 |
| 39 | kolumna anestezjologiczna | M-Lifting | SUQ 828661 |
| 40 | kolumna anestezjologiczna | M-Lifting | SUQ 828660 |
| 41 | kolumna anestezjologiczna | M-Lifting | SUQ 828656 |
| 42 | kolumna anestezjologiczna | M-Lifting | SUQ 828658 |
| 43 | kolumna tandem LAP | Modutec | SUQ 828669 |
| 44 | kolumna tandem LAP | Modutec | SUQ 828664 |
| 45 | kolumna tandem LAP | Modutec | SUQ 828666 |
| 46 | kolumna tandem LAP | Modutec | SUQ 828665 |
|  | kolumna tandem LAP | Modutec | SUQ 828667 |
| 47 | kolumna tandem LAP | Modutec | SUQ 828668 |
| 48 | kolumna tandem CHIR | Modutec | SUQ 828672 |
| 49 | kolumna tandem CHIR | Modutec | SUQ 828674 |
| 50 | kolumna tandem CHIR | Modutec | SUQ 828673 |
| 51 | kolumna tandem CHIR | Modutec | SUQ 828676 |
| 52 | kolumna tandem CHIR | Modutec | SUQ 828675 |
| 53 | kolumna tandem CHIR | Modutec | SUQ 828674 |
| 54 | kolumna chirurgiczna | Modutec | SUQ 829187 |
| 55 | kolumna chirurgiczna | Modutec | SUQ 828654 |
| 56 | kolumna chirurgiczna | Modutec | SUQ 828683 |
| 57 | kolumna chirurgiczna | Modutec | SUQ 828680 |
| 58 | kolumna chirurgiczna | Modutec | SUQ 828682 |
| 59 | kolumna chirurgiczna | Modutec | SUQ 828678 |
| 60 | kolumna chirurgiczna | Modutec | SUQ 828684 |
| 61 | kolumna chirurgiczna | Modutec | SUQ 828679 |
| 62 | lampa operacyjna | VLT 400 DF STP | AR031158 |
| 63 | lampa operacyjna | VLT 400 DF STP | AR035003 |
| 64 | lampa operacyjna | VLT 400 DF STP | 590429 |
| 65 | lampa operacyjna | VLT 400 DF STP | 590431 |
| 66 | lampa operacyjna | VLT 400 DF STP | 590428 |
| 67 | lampa operacyjna | VLT 400 DF STP | AR035002 |
| 68 | lampa operacyjna | VLT 400 DF STP | 590423 |
| 69 | lampa operacyjna z kamerą WHDI | VLT 600 DF STP | AR031149 |
| 70 | lampa operacyjna z kamerą WHDI | VLT 600 DF STP | AR035002 |
| 71 | lampa operacyjna z kamerą WHDI | VLT 600 DF STP | 500001 |
| 72 | lampa operacyjna z kamerą WHDI | VLT 600 DF STP | AR500004 |
| 73 | lampa operacyjna z kamerą WHDI | VLT 600 DF STP | 500002 |
| 74 | lampa operacyjna z kamerą WHDI | VLT 600 DF STP | AR035003 |
| 75 | lampa operacyjna z kamerą WHDI | VLT 600 DF STP | 500003 |

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr  2.6 Część 6 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (producent GE Medical Systems):

- Ultrasonograf Voluson E6, s/n  D63870

- Ultrasonograf Voluson E6, s/n  D63871

- Ultrasonograf  Voluson E6, s/n  D50342

Opis przedmiotu zamówienia poz. 1 i 2:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres według wymagań producenta (1 przegląd w ciągu roku), terminy przeglądów – uzgodnione z zamawiającym;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja sofrware’u systemowego i aplikacyjnego;

  - Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu  
 technicznego (jeżeli dotyczy), oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego –  Załącznik nr …);

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 2 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych.

- W zakresie części zamiennych i komponentów specjalnych:

  - Dostawy oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji w ramach umowy;

  - W przypadku awarii głowicy standardowej lub wolumetrycznej – jednorazową wymianę jednej (pierwszej) głowicy dla każdego z aparatów w ramach wynagrodzenia za umowę,  w ramach każdego roku trwania umowy;

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów w ramach umowy.

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego  sprawującemu obsługę aparatu.

Opis przedmiotu zamówienia poz. 3:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres według wymagań producenta (1 przegląd w ciągu roku), terminy przeglądów – uzgodnione z zamawiającym;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja sofrware’u systemowego i aplikacyjnego;

  - Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu  
 technicznego (jeżeli dotyczy), oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego –  Załącznik nr …);

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy w ramach umowy;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 2 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych.

- W zakresie części zamiennych i komponentów specjalnych:

  - Dostawy oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;

  - W przypadku braku możliwości naprawy lub decyzji o jej nieopłacalności, wystawienie opinii technicznej na podstawie której urządzenie będzie mogło być wycofane z eksploatacji;

  - W przypadku awarii głowicy standardowej lub wolumetrycznej – jednorazową wymianę jednej (pierwszej) głowicy dla każdego z aparatów w ramach wynagrodzenia za umowę,  w ramach każdego roku trwania umowy

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów w ramach umowy.

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.7: Część 7 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (producent HOLOGIC Inc.):

- Mammograf, typ  3 Dimention 3D, s/n 3DM160700307 wraz z 2 stacjami lekarskimi	
- Stacja lekarska WS-SYS-1000, s/n 2981118D1001-SW	
- Stacja lekarska WS-SYS-1000, s/n 2981118D1003-SW

- Stół do biopsji stereotaktycznej, typ Affirm Prone Biopsy Table, s/n APB1000131

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN 62353;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji;

  - Sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania;

  - Sprawdzenie i korekta systemu kompresji piersi;

  - Sprawdzenie i korekta systemu automatycznej kontroli ekspozycji AEC;

  - Kontrola jakości obrazów;

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Przygotowanie szczegółowego protokół z przeglądu zawierającego wyniki pomiarów w odniesieniu do obowiązujących norm;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w ramach wynagrodzenia za umowę,  w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę części specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i cyfrowych detektorów promieniowania w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę pozostałych części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów

  - Dostawa materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego nie są objęte kontraktem serwisowym

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.                             .............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.8: Część 8 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (producent Pentax Medical):

- Wideobronchoskop z torem wizyjnym	
a)  Wideobronchoskop,  typ  EB-19J10, s/n  A120194

b)  Procesor wizyjny,  typ  EPK-3000, s/n  A020460

c)  Monitor medyczny,  typ  Endovue 24", s/n  C16-004922

d)  System archiwizacji danych,  typ  EndoBox

e)  Wózek endoskopowy,  typ ITD Classic Cart , s/n  001-115913

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę  . Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę  ;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.9: Część 9 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (producent PENLON):

- Aparat anestezjologiczny   Penlon Eco Flow, s/n  SP051238

- Monitor anestezjologiczny  Penlon SPM 5, s/n  CM45138367

- Monitor anestezjologiczny  Penlon SPM 8, s/n  CF96103450

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.)  ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.10: Część 10 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (producent DRAGER):

- Aparat anestezjologiczny,  typ  Fabius Tiro,  s/n  ARXF-0060

- Respirator Sawina

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę  . Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę  ;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.11: Część 11 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (producent KARL STORZ):

- Zestaw  laparoskopowy z rektoskopem operacyjnym

- Insuflator, typ Electronic endoflator,  s/n  26430520 GB 17249-B

- Kamera, typ  Telecam SL II,  s/n  20213020 FB652642-P

- Pompa, typ  Endomat Hamou,  s/n  26331020 FB 07055

- Źródło światła, typ  Xenon nova 175,  s/n   20131520 FB0643733

- Zestaw  do  wideo intubacji :

a)  Fiberoskop intubacyjny, typ 11301BN1, s/n 2206718

b)  Endoskop intubacyjny, typ BONFILS 1C33192, s/n 4012706

c)  Wideolaryngoskop do zastosowania z monitorem 7", typ VID 8402ZX, s/n 37634

d)  Monitor 7", typ C-MAC 84032X, s/n VU6333

e)  Głowica kamery, typ C-CAM 20290132, s/n SU850582-H

f)  Sterownik kamery, typ C-HUBII 20290320, s/n TU2829

g)  Bateryjne źródło światła, typ 11301D3, s/n PU02

3)      Tor wizyjny do minihisteroskopu	
                 a)  Procesor endoskopowy, typ Tele Pack X Led, s/n YS6275

b)  Głowica kamery, typ Telecam 1CCD, s/n XS984725-H

c)  Optyka, typ Hopkins II 30st., s/n 120M2B

d)  Pompa ssąco-płucząca, typ Hysteromat E.A.S.I. , s/n VS468

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę  . Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę  ;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.12: Część 12 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (producent SPACELABS Healthcare):

- Kardiomonitor, typ  SL2700, s/n 1387-015894

- Kardiomonitor, typ  SL2700, s/n 1387-015895

- Kardiomonitor, typ  SL2700, s/n 1387-015896

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę  . Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę  ;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.13: Część 13 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (producent HITACHI):

- Ultrasonograf, typ  Aloka Alpha 6, s/n  X0039796;

- Ultrasonograf, typ  Aloka F-37, s/n  204Q4547;

- Ultrasonograf, typ  Aloka F-37, s/n  V0019364;

- Ultrasonograf, typ  Aloka F-37, s/n  V0039140;

- Ultrasonograf, typ  Aloka F-37, s/n  V0039118;

- Ultrasonograf, typ  Aloka Arietta 850, s/n  20658721;

- Ultrasonograf, typ  Aloka Arietta 850, s/n  20658720;

- Ultrasonograf, typ  Aloka Arietta V60, s/n  20509699.

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę  . Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę  ;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.14: Część  14 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń ( Producent World of Medicine GMBH)

- Detektor promieniowania, typ  Gamma Finder II	szt. 1

s/n  040040

- Detektor promieniowania, typ  Gamma Finder II	szt. 2

s/n  040494,  040495

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę  . Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę  ;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.15: Część 15 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Producent MM Poland

1) System MM Ewidencja

Opis przedmiotu zamówienia:

- Wizyty techniczne, diagnostyka i naprawy w ramach umowy – bezpłatne

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii rozumiany jako czas rozpoczęcia wykonywania działań mających na celu usuniecie awarii – maksymalnie 8 godzin

- Czas usunięcia awarii (przy błędzie krytycznym, uniemożliwiającym korzystanie z podstawowych funkcji systemu) – maksymalnie 32 godzin od czasu reakcji na zgłoszenie awarii

- Czas usunięcia usterki ( błąd niekrytyczny ) – maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki

- Bezpłatny dostęp do kolejnych publikacji systemu w czasie trwania asysty w ramach posiadanej wersji

- Konsultacje w zakresie administrowania bazą i serwerem aplikacji, tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie bazy z kopii, asysta przy instalacji systemu na innej maszynie

- Pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałych z winy użytkownika lub w skutek wypadków losowych

- Dostosowywanie oprogramowania do potrzeb Użytkownika, w tym : pomoc w definiowaniu szablonów, raportów, słowników

- Monitorowanie spójności danych i poprawności wykonywania kopii.

- Obsługa techniczna Modułu Integracji MM Ewidencja NOVA – Środki Trwałe Infomedica.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.16: Część 16 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń (producent FUJINON):

- Videokolonoskop, typ  EC-250W15		szt. 3

s/n  4C311A301,  4C311A303,  MC311A050

- Videoduodenoskop, typ  ED-250XT8, s/n  7D088B002

- Videogastroskop, typ  EG-250WR5, s/n  8G202A003

- Fiberogastroskop, typ  FG-100CT, s/n  2G124D019

- Procesor, typ EPX-2200, s/n 2V382B912

- Monitor, typ  X-190, s/n  C3X19K1670500062

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności : gastroskopy, procesor i monitor – jeden przegląd w roku, videokolonoskopy, videoduodenoskop – dwa przeglądy rocznie;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

- Prowadzenie paszportów technicznych sprzętu objętego umową, wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.17: Część 17 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń:

- Mikrotom rotacyjny, producent PFM,  typ 3005E, s/n 300307

- Łaźnia wodna   szt. 2 ,  producent PFM,  typ WB1000,  s/n 300601, 300606

- Zatapiarka parafinowa, producent Bio-Optica,  typ CD1000, s/n DP500 / 231540528

- Płyta chłodząca, producent Bio-Optica,  typ PF100, s/n  411815705

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.18: Część 18 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń ( Producent EMED)

- Aparat  elektrochirurgiczny, typ  ES 350				szt. 3

s/n  361291,  351090,  351101

- Aparat  elektrochirurgiczny, typ  ES 400	, s/n  40694

- Aparat  elektrochirurgiczny, typ  ES 120	, s/n  122883

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.19: Część 19 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent  KLS Martin)

- Zestaw do koagulacji,  typ   Maxium, s/n  ME 402M0603155776

- Stymulator nerwów,  typ  Nervscout, s/n   MN 4020100140111

- Diatermia mała zabiegowa dla chirurgii plastycznej,  typ  Minicutter, s/n  MMC 800000152784

- Wiertarka chirurgiczna,  typ  Bos Drill, s/n  600/0615/075/V02

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.20: Część 20 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent  MEDIMA  (46 urządzeń))

- Pompa strzykawkowa, typ  Medima S2					szt. 40

s/n 12192415, 12192515, 12192615, 12192715, 12192815, 12192915,

12193015, 12193115, 12193215, 12193315, 12193415, 12193515,

12193615, 12193715, 12193815, 12193915, 12194015, 12194115,

12194215, 12194315, 12194415, 12194515

0103920/08, 0103921/08, 0103922/08, 0103923/08, 0103924/08,

0103927/08, 0103928/08, 0103929/08, 0103930/08, 0103931/08,

0103932/08, 0103933/08, 0103934/08, 0103935/08, 0103936/08,

0103938/08, 0103939/08, 0103940/08, 	
Pompa strzykawkowa, typ  Medima S1, s/n  0104200/08                                     szt. 1

Pompa strzykawkowa, typ  Medima S-PCA , s/n  0400955/06		szt. 1

- Stacja dokująca do pomp infuzyjnych, typ  Medima DS208			szt. 4

s/n  0300497/08, 0300498/08, 0300499/08, 0300500/08

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.21: Część 21 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent KLS Martin)

- Laser Co 25W ze skanerem frakcyjnym, typ  MCO 25 plus, s/n  MCO 25P0202150367

- Laser diodowy, typ DIOMAX, s/n  MDL 200304150215

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.22: Część 22 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent SHAR-POL)

1)Laser CO2,  typ Unilas Touch One, s/n  TCH1-030-1055-0035

2)Laser diodowy, typ Leonardo Dual, s/n  10357

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.23: Część 23 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent CARL ZEISS)

- Mikroskop operacyjny  Opmi Pico, s/n  6811501107

- Mikroskop operacyjny mały  Opmi Movena, s/n  6628186129

- Mikroskop operacyjny z torem wizyjnym  Opmi Vario 700, s/n  6636161048

- Mikroskop do montażu na unicie  Opmi Pico		szt. 2

s/n  6627300475,  6627300476

- Mikroskop laboratoryjny,  s/n  658564

- Mikroskop z aparatem cyfrowym, typ  Axloskop ZEISS 40,  s/n  3308004286

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.24: Część 24 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent ARTHREX Inc.)

- Artroskop diagnostyczno-terapeutyczny  :

  - Wózek artroskopowy z osłoną kabli  Synergy Standard, s/n  2015-037

  - Konsola shavera  Shaver PS II, s/n  635083

  - Kamera endoskopowa autoklawowalna  Synergy HD3, s/n  	AA5157

  - Rejestrator kamery HD3 z tabletem  HD3 Synergy	, s/n  AAE0009

  - Monitor HD  LCD, 32", s/n  D32014270

  - Pompa artroskopowa   Continuous Wave III, s/n  NX5551UB

  - Optyka 30st. HD, 0,4 mm x 152,5 mm		szt. 2

s/n  1013743,  1020033

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.25: Część 25 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent PHILIPS)

- Kardiomonitor IntelliVue MX700					szt. 30

s/n  DE50934070,  DE50934055,  DE50934091,  DE50934099,

DE50934064,  DE50934045,  DE50934063,  DE50934065

DE50934061,  DE50934051,  DE50934046,  DE50934073,

DE50934009,  DE50934058,  DE50934043,  DE50934050,

DE50934048,  DE50934042,  DE50934068, DE50935819,

DE50935831,  DE50935849,  DE50935866, 	
       DE50932568, DE50932582, DE50932592, DE50932594,	
       DE50932596, DE50932597, DE50932613

- Centrala iX  							szt. 1

s/n  US43304257/2UA5242R1S

- Kardiomonitor Expression  MR200					szt. 1

s/n  US33600313

- Defibrylator  Efficia DFM100						szt. 11

s/n  CN32602549,  CN32602555,  CN32602551,  CN32602554,

CN32602552,  CN32602550,  CN32602553, CN32603487,

CN32603488,  CN32603486,  CN32603489

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.26: Część 26 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent PERIMED AB)

- Laserowy przepływomierz Dopplera,  typ  Peri Flux System 5000,  s/n  5001-02688

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.27: Część 27 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent MEDIWATCH)

- Aparat do badań urodynamicznych,  typ URODYN Plus,  s/n  1505

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.28: Część 28 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent MMS)

1) Aparat do badań urodynamicznych,  typ Solar Silver BD, s/n 1575159

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.29: Część 29 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent MORTARA)

1) Aparat EKG, typ  Eli 350,  s/n  110160042432

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.30: Część 30 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent SIEMENS)

- Aparat RTG ramię "C" , typ  Arcadis Avantic , s/n  35218	 		szt. 1

- Aparat RTG ramię "C" , typ  Arcadis Varic	 	 		szt. 3

s/n  17578,  17580,  17581

- Aparat RTG ramię "C" , typ  Arcadis Orbic , s/n 20165 	 		szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.31: Część 31 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent GENERAL ELECTRIC)

- Aparat RTG ramię "C" , typ  OEC 9900 Elite, s/n  E2-7600-MH

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.32: Część 32 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent PRIMAX)

- Aparat RTG ramię "C" , typ  Cyberbloc , s/n  30184908

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.33: Część 33 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent GENORAY)

- Aparat RTG ramię "C" , typ  ZEN 7000 , s/n  ZEN-010801-10612

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.34: Część 34 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent OSTEOSYS)

- Densytometr  rentgenowski,  typ DEXUM  T , s/n  AH1FE 1502022

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.35: Część 35 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent MEDRAD)

- Wstrzykiwacz, typ  Mark 7 Arterion, s/n  20789

- Wstrzykiwacz, typ  Spectris Solaris EP MR, s/n  46152

- Wstrzykiwacz, typ  Vistron CT, s/n  54571

- Wstrzykiwacz, typ  Stellant CT Dual, s/n  34445

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.36: Część 36 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent COVIDIEN)

- Wstrzykiwacz  Optivantage DH  s/n  CI0610B516

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.37: Część 37 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent MAMMOTOME)

- Mammotome revolve, typ  MSCM1, s/n  MSCM1000585

- Mammotome revolve, typ  MSCM1, s/n  MSCM1001475

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.38: Część 38 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent PURITAN BENNETT)

- Respirator  NPB 840	 szt. 5

s/n  3510074555,  3510084441,  3510084527,  3510084535,  3510084649

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.39: Część 39 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent O-TWO Medical Technologies)

- Respirator transportowy,  typ   CARE Vent  MRI,  s/n  CMV7700-2015

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.40: Część 40 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent NEWPORT)

- Respirator  transportowy,  typ   HT-50,  s/n  8089113

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.41: Część 41 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent NeuroTherm)

- Aparat do termolezji,  typ   NT 1100,  s/n  NT1100-11015-08

- Aparat do termolezji,  typ   NT 2000,  s/n  2044-10

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.42: Część 42 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Acutronic Medical Systems)

1) Respirator do wentylacji z użyciem wysokich częstotliwości, typ  Monsoon +,  s/n  ACU 553

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.43: Część 43 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent World of Medicine GmbH)

- Pompa wielofunkcyjna, typ  APUH 302	 		szt. 3

s/n  1412CE194, 1412CE195, 1412CE196

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.44: Część 44 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent BTL Industries Limited)

- Urządzenie do wykonywania elektrokardiologicznego badania wysiłkowego serca BTL-770 M

typ  BTL – 08 Cardio Point , s/n  116A14

- Rower wysiłkowy , typ Ergoselect 100P, s/n  2014005729

- Monitor ciśnienia krwi, typ Tango M2, s/n M00053473

- Defibrylator Life- Point,  typ  Pro AED , s/n  14LPA6123

- Aparat  EKG,  typ  BTL-08 SD ECG , s/n  071D-B-04664

- Aparat  EKG,  typ  BTL-08 LT ECG , s/n  073T-B-01295

- Aparat  EKG,  typ  BTL-08 SD LC , s/n  073C0B001462

- Holter EKG,   szt. 3  ,  s/n  08AE00025458, 08AE00025460, 08AE00025462

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.45: Część 45 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent GS Elektromed Gerate G.Stemple GmbH)

- Defibrylator,  typ  Corpuls 08/16				szt. 3

s/n  850141,  850143,  9591601

- Defibrylator,  typ  Corpuls 3 , s/n  9800142  			szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.46: Część 46 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Smith&Nephew)

- System do chirurgicznego oczyszczania ran,  typ   Versajet II,  s/n AWHA160023

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.47: Część 47 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Seliga Microscopes)

- Kolposkop z opcją video,  typ   SmartOPTIC   		szt. 2

s/n  LED100R012015E0253,  LED100R012015E0284

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.48: Część 48 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Trydent Med. S.C.)

- Osmometr,  typ   800CLG,  s/n OG-0069

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.49: Część 49 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń:

Poradnia Okulistyczna

- Autorefkeratometr,  typ   RC 5000, producent  TOMEY, s/n  763411

- Perymetr,  typ   HFA745i, producent  ZEISS , s/n  7451-7174

- Dioprtiomierz,  typ   TL-100, producent	TOMEY , s/n  087703

- Tonometr,  typ   NT530, producent  NIDEK , s/n  230222

- Tonometr,  typ   Improved, producent  SCHIOETZ	 , s/n  0367

- Lampa szczelinowa,  typ   YZ5X1(NSL-5Z NM) , producent	NETZ , s/n  288002550912

- Oftalmoskom,  typ   Keeler Proffessional,  producent  KEELER

- Exophthalmometr,  typ   TMI-90, producent  HERTEL

- Rzutnik optotypów,  typ  TMI-90, producent  UNICOS , s/n  JCD1CA

- Unit okulistyczny,  typ   ECO-2 - MDT, producent	MDT , s/n  6002ART

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.50: Część 50 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń:

Aparatura laryngologiczna

- Audiometr kliniczny, typ  Astera 2, producent  GN Otometrics, s/n 007291

- Audiometr kliniczny, typ  Istera 2, producent  GN Otometrics,  s/n 007293

- Urządzenie do badania otoemisji akustycznej, typ  Capella 2, producent  GN Otometrics, s/n 2136-1.2

- Tympanometr kliniczny, typ  Zodiak 901, producent  GN Otometrics, s/n 001946

- Aparat ABR, typ  ICS CHARTR EP 200, producent  GN Otometrics, s/n 007289

- Kalorymetr powietrzny, typ  ICS AirCal, producent  GN Otometrics, s/n 016988

- Kalorymetr wodny, typ  Variotherm Plus, producent  GN Otometrics, s/n 200015553-127239-2015-05

- Videonystagmograf VNG, typ  VNG Chartr 200, producent  GN Otometrics, s/n 7292

- Videolaryngostroboskop, typ  EndoStrob HD 3CCD, producent  XION, s/n 150240

- Pompa płucząca, typ DP30, producent  NOUVAG, s/n 1695U1502R

- Źródło światła LED ze światłowodami, typ Matrix LED, producent  XION, s/n 150312

- Kabina ciszy z Sonometrem, typ Maxi 350, producent  IAC Acoustics, s/n 80484

- Wiertarka laryngologiczna, typ OSSEODOC, producent  BIEN AIR, s/n 15C0003

- Wiertarka laryngologiczna, typ OSSEODUO, producent  BIEN AIR, s/n 15D0001

- Diatermia radiochirurgiczna, typ  RF 130, s/n  7040145

- Diatermia elektrochirurgiczna, typ  MD3, s/n  MD3 0400141205

- Tor wizyjny z nawigacją, producent  XION GmnH

- Unit diagnostyczny 3 modułowy,  typ   Atmos Servant S61, s/n 050015764-127215-2015-05

- Unit diagnostyczny 3 modułowy,  typ   Atmos Servant S61, s/n 050015764-127216-2015-05

- Zestaw Endocompact, s/n 170218

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.51: Część 51 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent SYNTHES GmbH)

- Napęd elektryczny, typ Electric Pen Drive, producent  SYNTHES GmbH, s/n 100195

- Konsola podstawowa  d/EPD+SED

- EPD 60000rpm

- Nasadka do wiertła J-Lath  d/EPD+APD

- Nasadka piły oscylacyjnej  d/EPD+ APD

- Nasadka piły posuwisto-zwrotnej  d/EPD+ AP

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.52: Część 52 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Metrum Cryoflex)

- Aparat  do  kriochirurgii, typ  Cryo-S  Classic,  s/n CSC 2782 FL

- Aparat  do  kriochirurgii, typ  Cryo-S  Mini,  s/n CSM 0778 CL

- Aparat do krioterapii,  typ Cryo-T,  s/n  CT1324BD

- Laser CO2, typ  ML 030-CE,  s/n   2572,  2573				szt. 2

- Ewakuator dymu, typ  SAFE System,  s/n   SS-1411-4015,  SS-1411-4018	szt. 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.53: Część 53 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent LINET (szt.85))

- Łóżko szpitalne,  typ  Eleganza 1			szt. 65

s/n  20150011176, 20150011177, 20150011180, 20150011181, 20150011182, 20150011183, 20150011184, 20150011185,

20150011186, 20150011187, 20150011194, 20150011195, 20150011196, 20150011197, 20150011200, 20150011201,

20150011202, 20150011203, 20150011204, 20150011205, 20150011206, 20150011207, 20150011208, 20150011209,

20150011214, 20150011215, 20150011216, 20150011217, 20150011218, 20150011219, 20150011220, 20150011221,

20150011222, 20150011223, 20150027830, 20150027831, 20150027832, 20150027833, 20150027834, 20150027835,

20150027836, 20150027837, 20150027838, 20150027839, 20150027840, 20150027841, 20150027842, 20150027843,

20150027844, 20150027845, 20150027846, 20150027847, 20150027848, 20150027849, 20150027850, 20150027851,

20150027852, 20150027853, 20150027854, 20150027855, 20150030314, 20150030315, 20150030318, 20150030319,

20150030321

- Łóżko szpitalne,  typ  Eleganza 2			szt. 18

s/n  20150009343, 20150009344, 20150009345, 20150009346, 20150009347, 20150009348, 20150009349, 20150009350, 20150009351, 20150009352, 20150009353, 20150009354, 20150009355, 20150009356, 20150009357, 20150009358, 20150009359, 20150009360

- Łóżko szpitalne,  typ  Eleganza 3xc			szt. 2

s/n  20150040051, 20150040052

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.54: Część 54 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent GENERAL ELECTRIC)

- Kardiomonitor anestezjologiczny, typ  Dash 3000, s/n  A2DJ87976

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.55: Część 55 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent EM-MED)

- Podgrzewacz płynów infuzyjnych, typ  EmTherm 2D			szt. 8

s/n 1520-00072, 1520-00073, 1520-00074, 1520-00075, 1520-00076,

1520-00077, 1520-00078, 1520-00079

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.56: Część 56 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Termobial Warm)

- Uniwersalny podgrzewacz medyczny, typ  Termobial Warm	 UPM01-S	szt. 3

s/n UPM01S012016009,  UPM01S012016010,  UPM01S012016011

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.57: Część 57 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent SMITHS MEDICAL)

- Podgrzewacz płynów infuzyjnych, typ  Hotline HL-90			szt. 5

s/n S101B04702, S101B04703, S101B06494, S101B06495, S101B06496

- Podgrzewacz płynów infuzyjnych, typ  Hotline HL-90			szt. 5

s/n S101B06158, S101B06159, S101B06160, S101B06161, S101B06162

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.58: Część 58 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent FARUM)

- Aparat EKG, typ  E600G			                                                szt. 5

s/n 2018-07077, 2018-07080, 2018-07081, 2018-07082, 2018-07083

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.59: Część 59 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent M4Medical)

- Aparat EKG, typ  M-Trace			                                                szt. 1

s/n 4059,

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.60: Część 60 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Covidien Nellcor)

- Pulsoksymetr Bedside SpO2			                                                szt. 8

s/n  MBB1504092, MBB1504106, MBH1802160, MBH1802161,	
                       MBH1802162, MBH1802163, MBH1802164, MBH1802165

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.61: Część 61 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Fresenius)

- )  Separator komórkowy, typ Com.Tec , s/n 8AZT3172                                               szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.62: Część 62 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Mediana)

1)  Defibrylator-kardiowerter, typ D500M-LSH, s/n 160818090004                               szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.63: Część 63 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent Radiometer)

1)  Analizator Parametrów Krytycznych, typ ABL90 FLEX PLUS, s/n I393-092R0180N0013                    szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.64: Część 64 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent TEAM  INNOVATIONS GmbH)

- Analizator,  typ Rotem Delta, s/n 3594

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.65: Część 65 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń: (Producent INOMED Medizintechnik GmbH)

- Monitor Nerwów C2,  typ C2 NerveMonitor, s/n 17H088

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego, oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego (wzór certyfikatu serwisowego – Załącznik nr …).

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy