Załącznik Nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Konserwacja sygnalizacji świetlnej na dziesięciu skrzyżowaniach dróg w Żyrardowie 
i jednym skrzyżowaniu z sygnalizacją ostrzegawczą.

- Naprawa/usunięcie awarii sygnalizacji świetlnej na dziesięciu skrzyżowaniach dróg 
w Żyrardowie i jednym skrzyżowaniu z sygnalizacją ostrzegawczą powstałej na skutek wypadku drogowego, aktu wandalizmu, działania sił wyższych, naturalnego wyeksploatowania się materiałów nie objętych gwarancją.

- Konserwacja sześciu systemów ostrzegawczych z systemem zbudzania PIR na przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystów.

- Naprawa/usunięcie awarii sześciu systemów ostrzegawczych z systemem zbudzania PIR na przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystów powstałej na skutek wypadku drogowego, aktu wandalizmu, działania sił wyższych, naturalnego wyeksploatowania się materiałów nie objętych gwarancją.

- Usługa obejmuje:

- Monitorowanie na bieżąco stanu technicznego sygnalizacji świetlnej i systemów ostrzegawczych oraz usuwanie stwierdzonych bądź zgłoszonych usterek.

- Utrzymywanie w sprawności urządzeń sterowniczych, w tym usuwanie wszelkich  
zakłóceń i awarii na zgłoszenia telefoniczne.

- Utrzymywanie bieżące konstrukcji wsporczych z latarniami sygnalizacyjnymi, kabli               
sterowniczych i zasilających.

- Utrzymywanie powierzonych urządzeń w stanie czynnym i sprawnym technicznie.

- Utrzymanie szczelności szaf sterowniczych i osprzętu.

- Dokonywanie zgodnie z przepisami pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- Dokonywanie zgodnie z przepisami pomiarów oporności izolacji kabli sygnalizacyjnych 
i zasilających.

- Dwa razy w tygodniu sprawdzanie urządzeń sygnalizacyjnych wraz z konieczną wymianą uszkodzonych żarówek i drobnych elementów oraz czystości soczewek.

- Utrzymanie w należytym stanie czystości masztów i latarni sygnalizacyjnych.

- Raz w roku malowanie masztów sygnalizacyjnych i szafy sterowniczej na skrzyżowaniu 
ul. Mireckiego i ul. Środkowej.

- Prowadzenie na bieżąco dla potrzeb Zamawiającego i kontroli dokumentacji wykonanych czynności w konserwowanych urządzeniach.

- Dbanie o hermetyczność urządzeń sygnalizacyjnych.

- Przeprogramowanie urządzeń sterowniczych wg dostarczanej dokumentacji stosownie 
do potrzeb.

- Naprawy sygnalizacji uszkodzonej wskutek kolizji drogowych, awarii, kradzieży itp. Naprawy te zostaną rozliczone na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu. Materiały robocizna i sprzęt z tym związane zostaną rozliczone wg cen ich zakupu i nie mogą być wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUDU z kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót. Całkowita wartość tych napraw w okresie obowiązywania umowy  może wynosić maksymalnie 40.000,00 zł netto.

- Sygnalizacja świetlna znajduje się na skrzyżowaniach:

- ul. Limanowskiego i ul. 1 Maja,

- ul. Limanowskiego i ul. Narutowicza,

- ul. Limanowskiego i ul. Kościelnej,

- ul. Limanowskiego i ul. Środkowej,

- Al. Partyzantów i ul. Mireckiego,

- ul. Środkowej i ul. Mireckiego,

- ul. 1 Maja i ul. Okrzei,

- Al. Partyzantów i ul. Okrzei,

- ul. 1 Maja i i ul. Mireckiego,

- ul. Gen. Fieldorfa-Nila i ul. Filipa de Girarda.

- ul. 1 Maja - przy wyjeździe z budynku Straży Pożarnej.

- Systemy ostrzegawcze z systemem zbudzania PIR na przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystów. Zlokalizowane są na:

- ul. Limanowskiego, na wysokości nowej ścieżki rowerowej,
- ul. Waryńskiego, na wysokości nowej ścieżki rowerowej,
- ul. Pięknej, na wysokości nowej ścieżki rowerowej,
- ul. Okrzei, na wysokości budynku Lidla,
- ul. 1 Maja, na wysokości ul. Gdańskiej,
- ul. Nietrzebki, na wysokości wejścia do Eko Parku.

V. Za wykonanie usług konserwacji, należy się ryczałtowe wynagrodzenie.

Na zaoferowaną cenę składa się wartość ryczałtu za okres obowiązywania umowy (tj. 12 miesięcy) i wartość napraw awaryjnych w wysokości 40.000,00 zł netto.

Do zgłaszania awarii, kradzieży lub uszkodzeń na skutek kolizji uprawniony jest Zamawiający, Policja i Straż Miejska.