Łódź, dnia 08.04.2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania,

którzy pobrali SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy implantów neurochirurgicznych i chirurgicznych - nr sprawy – 50/PN/ZP/D/2024

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 – tj. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I.  Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 05.04.2024 r.

Pytanie nr 1:

Pytanie do pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o następujących parametrach:

| L.p. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Wykonawca /producent |
| 2. | Nazwa-model/typ |
| 3. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.) |
| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/ WARUNEK |
| Warunki ogólne |
| 1. | Zasilanie: 220 – 240VAC 50/60Hz |
| 2. | Waga do 8,5 kg |
| 3. | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości, przeznaczony m.in. do zabiegów termolezji, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej, bipolarnej, bipolarnej lezji mózgowej. |
| 4. | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD TFT z tylnym podświetleniem i powłoką przeciwodblaskową. |
| 5. | Aparat wyposażony w interfejs dotykowy umożliwiający przeprowadzenie procedury stymulacji, lokalizacji nerwu/tkanki oraz przeprowadzenie lezji. |
| 6. | Przycisk start i stop umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala uruchomić i zatrzymać procedurę w dowolnym momencie. |
| 7. | Wykonywanie lezji w min. 4 punktach jednocześnie. |
| 8. | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, impedancji, czasu dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie. |
| 9. | Min. dwa tryby pracy (nie stymulacji): 1. Termolezja Ciągła 2. Praca Pulsacyjna. Tryby pracy wybierane bezpośrednio z ekranu dotykowego. |
| 10. | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: min. 5-95 stopni C. |
| 11. | Dwa tryby stymulacji z regulowanym zakresem napięcia 0-10 V, ze skokiem co 0,1 V. Szerokość impulsów regulowana automatycznie. |
| 12. | Regulacja napięcia stymulacji: 0-2V sensoryczna, 0-3V motoryczna. |
| 13. | Automatyczna regulacja mocy RF z zadaną temperaturą w zakresie wartości 5-95 st. C z dokładnością do 1 st. C. |
| 14. | Czas regulowany w zakresie 1-999 sek. Regulacja co 1 sek. |
| 15. | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej 25 W. W sumie 100 W. |
| 16. | Możliwość zaprogramowania profili użytkownika i ustawień predefiniowanych. |
| 17. | Programowanie profilu: • Czas trwania zadanej temperatury, rozpoczynając odliczanie od momentu osiągnięcia 95 % zadanej temperatury, • Wartość końcową temperatury. |
| 18. | Odliczanie czasu trwania lezji rozpoczyna się od momentu, kiedy temperatura na końcu elektrody roboczej osiągnie wartość min 95% temperatury zadanej. |
| 19. | Częstotliwość - fala sinusoidalna o częstotliwości 500 kHz. |
| 20. | Obrazowanie jednoczesne wartości na dotykowym ekranie LCD TFT: • Napięcie • Prąd • Czas • Temperatura w formie liczbowej |
| 21. | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji |
| 22. | Lezja w trybie automatycznym, z możliwością przerwania w dowolnym momencie. |
| 23. | Czas regulowany: zakres od 0-999 sek. |
| 24. | Szerokość impulsu regulowana do wyboru: 2, 4, 10, 20, 100 ms. |
| 25. | Częstotliwość regulowana: 2, 20, 50, 100 Hz. |
| 26. | Napięcie regulowane – 30, 45, 60,75 V. |
| 27. | Dopuszczalna temperatura regulowana: od 5 do 95ºC z dokładnością 1ºC. |
| 28. | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury |
| 29. | Sygnał akustyczny po zakończeniu pracy |
| 30. | Możliwość eksportu danych na pamięć zewnętrzną. Biblioteka procedur dla danego operatora. |
| 31. | Interfejs i obsługa w j. polskim. |
| Wyposażenie generatora |
| 32. | Min. 4 gniazda elektrody aktywnej z kontrolą temperatury, impedancji dla każdej z elektrod niezależnie. |
| 33. | 1x gniazdo elektrody 0 (referencyjnej) |
| 34. | Automatyczny system kontroli sprawności elektrody, po podpięciu. |
| 35. | Elektrody resterylizowalne (wielorazowe). Rozmiar do wyboru podczas realizacji zamówienia. |
| 36. | Kaniule jednorazowego użytku. Do wyboru użytkownika. |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SWZ zaznaczyć, iż parametr/zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniej daty odpowiedzi.

z poważaniem