Załącznik nr 1 do wzoru oferty

Szczegółowy opis urządzeń wymaganych przez Zamawiającego wraz z wizualizacją do ZaDANIA POD NAZWĄ:

„Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Święciechowa”

Poniższa tabela określa cechy oferowanych urządzeń, których zamawiający wymaga. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w całości lub części od umowy - bez konsekwencji w postaci żądania odszkodowania przez wykonawcę - w przypadku, gdy urządzenia nie będą spełniały wymagań.

Urządzenia muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2009 i  (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań) i PN-EN 16630-2015 (Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań)

| L.p. | Wizualizacja (rysunek poglądowy) | Opis istotnych cech | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Zestaw zabawowy 1.Wymiary: - długość od 5,00 m do 6,00 m, - szerokość od 2,00 m do 3,50 m, - wysokość do 2,50 m 2. Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia, montowane na kotwach, przegrody wykonane z płyty HDPE, , śruby i łączniki zabezpieczone plastikowymi kapslami. Zestaw musi zawierać: ślizg metalowy, trap i wieżyczkę, tablicę do rysowania, gry. Urządzenie zaprojektowane tak, aby było bezpieczne. | 1 |
| 2 |  | Zestaw zabawowy 1.Wymiary: - długość od 4,00 m do 5,00 m, - szerokość od 1,5 m do 2,00 m, - wysokość do 2,50 m 2. Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia, montowane na kotwach, przegrody wykonane z płyty HDPE, , śruby i łączniki zabezpieczone plastikowymi kapslami. Zestaw musi zawierać: ślizg metalowy, trap i wieżyczkę, tablicę do rysowania, gry. Urządzenie zaprojektowane tak, aby było bezpieczne. | 1 |
| 3 |  | Karuzela krzyżowa czteroramienna 1.Wymiary: - średnica od 1,60 m do 2,00 m - wysokość od 0,40 m do 0,50 m. 2. Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia, wykonane z metalu, malowane proszkowo, śruby i łączniki zabezpieczone. Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem. Urządzenie zaprojektowane tak, aby było bezpieczne. | 1 |
| 4 |  | Zjazd linowy 1.Wymiary: - długość od 20,00 m do 25,00 m, - szerokość od 2,00 m do 4,00 m, 2. Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia, Urządzenie zaprojektowane tak, aby było bezpieczne. Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo lub drewniana montowana w kotwach. | 1 |
| 5 |  | Drabinka pozioma 1.Wymiary: - długość od 2,00 m do 2,50 m, - szerokość od 1,30 m do 1,50 m, - wysokość od 2,50 m do 2,60 m 2. Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia, Urządzenie zaprojektowane tak, aby było bezpieczne. Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo | 1 |
| 6 |  | Drążek do wymyków 2 częściowy 1.Wymiary: - długość 1 części od 1,5 m do 2,50 m, - szerokość od 0,10 m do 0,20 m, - wysokość od 1,50 m do 2,60 m 2. Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia, Urządzenie zaprojektowane tak, aby było bezpieczne. Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo. | 1 |