OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy stanu technicznego budynku nr 1 w KW Lasowice Wielkie, wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.

Wykonanie powyższej dokumentacji ma na celu poprawienie stanu technicznego budynku nr 1 poprzez zlikwidowanie występujących uszkodzeń, ale przede wszystkim trwałe wyeliminowanie przyczyny przyspieszonej degradacji budynku, 
w oparciu o opracowane w ramach zamówienia rozwiązania techniczne. Należy przewidzieć obniżenie poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie budynku zagłębionego poprzez zaprojektowanie odprowadzenia wód drenażowych (przy uwzględnieniu rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych) z obszaru wokół budynku nr 1 do bezodpływowego zbiornika na działce będącej w zarządzie Zamawiającego w kompleksie wojskowym Lasowice Wielkie.

Dokumentacja powinna obejmować cały zakres robót naprawczych a ponadto zawierać rozwiązania techniczne w formie opisu i rysunków, technologię wykonania robót, itp.

Charakterystyka budynku.

Budynek znajduje się w kompleksie wojskowym Lasowice Wielkie, gmina Malbork. Obiekt jest obecnie użytkowany. Działka, na której zlokalizowany jest budynek, jest terenem płaskim, porośniętym głownie trawą. Wokół budynku, przy ścianach szczytowych, wykonane są opaski z kostki betonowej. Do budynku prowadzą chodniki dla ruchu pieszego z kostki betonowej oraz droga dojazdowa.

Dokumentacja powinna obejmować następujący zakres robót naprawczych:

## Roboty na zewnątrz poza budynkiem, wykonanie:

1. Drenażu opaskowego wokół części budynku długość ok 50 m

2. Wykonanie odprowadzenia wód drenażowych do bezodpływowego zbiornika długość ok 50 m

3. Wykonanie nowej opaski z kostki betonowej przy budynku ok 9 m2

4. Likwidacja zasypanego byłego zjazdu betonowego ok 25 m2

## Roboty do wykonania od strony zewnętrznej ścian:

1. Ułożenie izolacji przeciwwodnej z dwóch warstw papy zgrzewalnej ok 136 m2

2. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ok 68 m2

3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z folii kubełkowej  ok 262 m2

4. Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze betonowym ok 60 m

## Roboty wewnątrz budynku:

Posadzki:

1. Ułożenie izolacji przeciwwodnej z dwóch warstw papy zgrzewalnej ok 166 m2

2. Wykonanie izolacji cieplnej warstwą styropianu ok 83 m2

3. Wykonanie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych ok 7 m2

4. Wykonanie cokołów płytkowych z kamieni sztucznych ok 14 m2

5. Wykonanie wykładzin z tworzyw sztucznych (PVC) ok 87 m2

Ściany od wewnątrz:

1. Skucie tynków wewnętrznych do wys. min 1,5 m od posadzki ok 131 m2

2. Zagruntowanie ścian i ponowne wykonanie tynków cem-wap. z zatarciem na gładko ok 131 m2

3. Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian ok 600 m2

Nadzór autorski:

Ponadto obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych zgodnie z art. 20 ust.1, pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego są określone 
w ust. 2, § 4 Ogólnych Warunków Umowy (OWU), umowy na nadzór autorski.

Szczegółowy zakres robót naprawczych do wykonania opisuje „EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ZAGŁĘBIONEGO BUDYNKU NR 1 W LASOWICACH WIELKICH”, która jest załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji zostały zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU), które stanowią integralną część umowy 
na wykonanie rzeczowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem branży sanitarnej opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych należy wykonać jako niejawny o klauzuli tajności  „ZASTRZEŻONE”.

Opis sporządził:

inż. Bartosz Kaszubowski

…………………………….