Załącznik nr 11 do SWZ

Opis techniczny toalety publicznej jednostanowiskowej

- Budynek automatycznej toalety publicznej to bryła o podstawie w kształcie prostokąta, zgodnie z częścią rysunkową. Wymiary zewnętrzne budynku toalety: tolerancja +/- 2%

- Automatyczna toaleta publiczna jednostanowiskowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w muszlę ustępową ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych (muszla wisząca z sedesem z automatycznie, bezdotykowym uruchamianym spłukiwaniem muszli. Spłuczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym), automatyczny zespół umywalkowy ze stali nierdzewnej (z wysuniętą umywalką oraz wnęką umieszczoną pod umywalką umożliwiającą podjazd wózkiem osoby niepełnosprawnej, moduł wyposażony w sensory ruchu umożliwiające bezdotykowe korzystanie z podajnika na mydło, umycia rąk i ich wysuszenie suszarką. Podajnik mydła, wody i suszarka działające osobno niezależnie), dwa uchwyty metalowe lakierowane dla osób niepełnosprawnych (jeden stały i jeden łamany), podajnik papieru toaletowego stalowy (dozownik papieru toaletowego zamontowany w pomieszczeniu technicznym, od strony kabiny okienko umożliwiające pobranie papieru, nie dopuszcza się zastosowania peryferyjnie wiszącego podajnika papieru w kabinie toalety), kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, wieszak ze stali nierdzewnej oraz nietłukące się lustro ze stali nierdzewnej, Automatyczna wentylacja po zakończeniu użycia toalety, automatyczny odświeżacz powietrza z obsługą z pomieszczenia technicznego, czujnik temperatury regulujący automatycznie temperaturę wewnątrz pomieszczenia, graficzne oznaczenie funkcji użytkowych wewnątrz pomieszczenia, przycisk alarmu (wezwanie pomocy, uruchomienie przycisku spowoduje odblokowanie zamka drzwi wejściowych, uruchomienie syreny zewnętrznej), wewnątrz toalety instrukcja użytkowania w 3 językach (polski, niemiecki, angielski).

- Stanowisko toalety wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych. Wszystkie pomieszczenia wyposażone w oświetlenie awaryjne włączające się
w przypadku zaniku prądu.

- Stanowisko dostosowane do wymagań osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

  - wjazd do toalety bezpośrednio z poziomu terenu,

  - szerokość wejścia umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim szerokości 90 cm,

  - bezpieczne uchwyty dla niepełnosprawnych: dwa uchwyt stałe, jeden uchwyt kątowo łamany dł. 80 cm,

  - wysunięta umywalka, umieszczona na odpowiedniej wysokości wraz z wnęką dla nóg pod umywalką,

  - wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia oparta na kole fi 150 cm,

  - umieszczenie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich.

- Pomieszczenie techniczne - toaleta powinna posiadać osobne, ogrzewane pomieszczenie techniczne (preferowane ogrzewanie podłogowe) z oddzielnym wejściem zewnętrznym z dostępem dla serwisu. Dostęp do wszystkich urządzeń wyłącznie od strony jednego wspólnego pomieszczenia technicznego. Pomieszczenie przystosowane do przechowywania środków czystości. Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe w kolorze szarym. Pomieszczenie techniczne wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane włącznikiem ściennym. Pomieszczenie techniczne wyposażone dodatkowo w dwa gniazdka elektryczne serwisowe oraz miejsce poboru wody wraz z końcówką do zmywania podłogi.

- Drzwi do pomieszczeń toalety stalowe wraz z antabami ze stali nierdzewnej z dwóch stron. Drzwi do pomieszczeń toalety zintegrowane z elektrycznym panelem wrzutowym (w przypadku awarii możliwość otwarcia ręcznie) oraz terminalem płatniczym.

- Ściany, stropodach i posadzka spełniają wymagania izolacyjności cieplnej. Toaleta zapewnia temperaturę wewnątrz nie niższą niż 160C zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Na elewacji toalety w widocznym miejscu piktogramy: mężczyzny, kobiety oraz osoby niepełnosprawnej. Zalecane oświetlenie zewnętrzne w postaci paska ledowego nad drzwiami.

- Ogrzewanie podłogowe elektryczne wszystkich pomieszczeń sterowane wbudowanym w pomieszczeniu technicznym termostatem. Podłoga jednorodna, wykończona z wykładziny PCV. Podłoga bez włazów. Nie dopuszcza się wykończenia podłogi materiałem typu lastryko.

- Korzystanie z toalet płatne - wrzutnik monet, elektroniczny. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz  jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna. Całość obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm. Terminal płatniczy do obsługi płatności kartą a także płatności typu Blik.