Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 21 sztuk urządzeń kopiujących w okresie od 01.02.2023 r. – 31.01.2024 r. wg poniżej wskazanych parametrów minimalnych:

a) 14 sztuk urządzeń kopiujących monochromatycznych
-szybkość kopiowania minimum 21 kopii/min. A4-A3,
-rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi,
-zoom:25-400%, co 1%,
-czas nagrzewania około 30 sekund,
-pojemność kasety co najmniej 250 arkuszy papieru,
-dupleks automatyczny A5R-A3,
-rozmiar papieru:A4-A3,
-interfejs: USB 2.0,
-automatyczny podajnik dokumentów,
-miesięczna liczba kopii około 8.500 sztuk wykonanych przez urządzenia,
-opcja skanera dwustronnego i drukarki sieciowej na wszystkich urządzeniach,
-możliwość uzyskanie informacji o ilości wydruków/skanów/kopii z poziomu przeglądarki internetowej,
-miesięczna liczba skanów około 50 sztuk wykonanych przez urządzenia,
-możliwość wyboru skanowania: dokumentu jednostronicowego i dwustronicowego, wielu stron do pojedynczego pliku, wielu stron do osobnych plików. Tryb skanowania: sieciowy TWAIN, skan do SMB, skan do skrzynki użytkownika, skan do e-mail, skan do USB. Format plików: JPEG, TIFF, PDF.
b) 1 urządzenie kopiujące monochromatyczne:
-szybkość kopiowania co najmniej 45 str./min. A4, 21 str./min. A3,
-czas nagrzewania około 20 sekund,
-rozmiar papieru: -A5R-A3,
-automatyczny podajnik boczny: A5R-A3,
-pojemność kaset co najmniej 3x550 arkuszy papieru + podajnik ręczny -100 arkuszy,
-dupleks automatyczny A5R-A3,
-rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi,
-automatyczny podajnik dokumentów,
-opcja skanera dwustronnego i drukarki sieciowej,
-możliwość uzyskanie informacji o ilości wydruków/skanów/kopii z poziomu przeglądarki internetowej,
-miesięczna liczba kopii około 1.500 sztuk wykonana przez urządzenie,
-możliwość druku i zapisu z/na pamięć masową.
-możliwość wyboru skanowania: dokumentu jednostronicowego i dwustronicowego, wielu stron do pojedynczego pliku, wielu stron do osobnych plików. Tryb skanowania: sieciowy TWAIN, skan do SMB, skan do skrzynki użytkownika, skan do e-mail, skan do USB. Format plików: JPEG, TIFF, PDF.
c) 6 sztuki urządzeń kopiujących w kolorze formatu A5R - A3:
-proces kopiowania elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni,
-prędkość druku/kopiowania A4/A3 w czerni i kolorze co najmniej 21 str./min.,
-czas nagrzewania około 30 sekund,
-rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi,
-automatyczny podajnik dokumentów,
-dupleks automatyczny,
-opcja skanera dwustronnego i drukarki sieciowej,
-możliwość uzyskanie informacji o ilości wydruków/skanów/kopii z poziomu przeglądarki internetowej,
-przybliżona miesięczna liczba wykonanych kopii na urządzeniach: 700 kopii monochromatycznych, 500 kopii kolorowych,
-miesięczna liczba skanów około 350 sztuk wykonanych przez urządzenia,
-możliwość wyboru skanowania: dokumentu jednostronicowego i dwustronicowego, wielu stron do pojedynczego pliku, wielu stron do osobnych plików. Tryb skanowania: sieciowy TWAIN, skan do SMB, skan do skrzynki użytkownika, skan do e-mail, skan do USB. Format plików: JPEG, TIFF, PDF.
Szacunkowa przybliżona (+/-) liczba wykonywanych na urządzeniach kopii i skanów w okresie jednego miesiąca wynosi około 10.000 sztuk kopii i 350 sztuk skanów.
Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń nie starszych niż dwuletnie.