Postępowanie nr BZP.272.3.2023.GS

Załącznik nr 3.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

ZADANIE 1

Dostawa inteligentnego regału do montażu w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa inteligentnego regału do montażu w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) we Wrocławiu, w ramach rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii RFID HF firmy Bibliotheca.

Opis środowiska Zamawiającego:

Biblioteka Uniwersytecka posiada jednolity system obsługi wypożyczeń i zwrotów firmy Bibliotheca zapewniający identyfikację zbiorów bibliotecznych i ich ochronę przed kradzieżą działający w technologii RFID HF (Radio Frequency Identification tj. identyfikacji za pomocą fal radiowych, w częstotliwości przeznaczonej do tego typu zastosowań – 13,56 MHz), ISO15693-3, który współpracuje z użytkowanym w BU zintegrowanym Systemem Bibliotecznym VTLS/VIRTUA.

W skład wdrożonego do tej pory w BU systemu bibliotecznego opartego na technologii RFID HF wchodzą następujące urządzenia:

- Stanowiska bibliotekarza do kodowania etykiet wyposażone w ręczny podajnik etykiet RFID HF.

- Stanowiska do wypożyczeń, zwrotów i prolongaty dla bibliotekarza z możliwością kodowania etykiet RFID HF (bez ręcznego podajnika etykiet).

- Bramki nadawczo-odbiorcza RFID HF z licznikiem osób odwiedzających z możliwością przejścia dla osoby niepełnosprawnej na wózku.

- Stanowiska do samodzielnego wypożyczania, zwrotu i prolongaty Selfcheck RFID HF wolnostojący.

- Urządzenia RFID HF do porządkowania i kontroli zbiorów – mobilne skontrum.

- Wrzutnia wewnętrzna RFID HF.

- Etykiety RFID HF do znakowania książek, płyt CD/DVD.

- Zautomatyzowane urządzenie do odbioru książek (tzw. Książkomat).

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia współpracują z użytkowanym w Bibliotece zintegrowanym Systemem Bibliotecznym VTLS/VIRTUA.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia miał możliwość bezpośredniego i pełnego połączenia z posiadanym przez Zamawiającego systemem oraz był z nim w pełni kompatybilny (tzn. posiadał cechy, które umożliwiają prawidłową współpracę, komunikację z systemem posiadanym przez Zamawiającego w szczególności cechował się prawidłową wymianą danych).

Przedmiot zamówienia w Zadaniu 1 stanowi:

| Lp. | Opis i minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Zgodność minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z oferowanymi przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie TAK lub NIE lub poprzez wpisanie w miejscu wykropkowanym wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa urządzenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami |
| 1.1 | Stanowisko samodzielnych zwrotów ma umożliwiać samodzielną obsługę użytkownikom, dzięki komunikacji z systemem bibliotecznym przez protokół SIP2. Urządzenie ma być wolnostojące i ma składać się z regału z półkami wyposażonymi w przegrody oraz monitor i drukarkę pokwitowań. Częstotliwość pracy urządzenia w części RFID 13,56MHz. Działanie urządzenia polega na rejestrowaniu w systemie bibliotecznym każdej odstawionej książki, jako "zwrot". Rejestracja zwrotu pozycji ma odbywać się w każdym miejscu półki, niezależnie od miejsca odstawienia pozycji. Potwierdzenie zwrotu książki ma być widoczne na ekranie monitora LCD, wbudowanego w regał i w postaci wydruku. | TAK/NIE* |
| 1.2 | Zamawiający zapisuje następujące dane na etykiecie: - symbol działu, - kod kreskowy egzemplarza - bit zabezpieczający EAS (aktywacja/dezaktywacja) Zamawiający dopuszcza możliwość zapisywania także innych danych. Ze względu na ochronę danych osobowych użytkowników nie dopuszcza się zapisywania danych osobowych. Format zapisu danych zapewnia: ochronę przed kopiowaniem zawartości etykiet, identyfikację woluminów, wzbudzenie alarmu wywołanego przez flagę EAS, synchronizację informacji między systemem bibliotecznym a etykietą, umożliwienie elastycznego wyboru zawartości etykiety - zapewniające porządkowanie zbiorów na podstawie zawartości pamięci etykiety, identyfikację woluminu w bramkach alarmowych bez konieczności odwoływania się do systemu bibliotecznego. W związku z powyższym odłożenie książki na regał musi powodować zmianę bitu zabezpieczającego etykiety. | TAK/NIE* |
| 1.3 | Konstrukcja, wyposażenie – wymiary regału |
|  | wymiary regału: szerokość: max. 1500 mm wysokość: max. 2100 mm głębokość: max. 640 mm | Oferujemy wymiary regału: szerokość: …… mm wysokość: …… mm głębokość: …… mm |
|  | b) ilość półek: co najmniej 4 szt. | TAK/NIE* |
|  | c) wymiary półki: szerokość: min. 900 mm wysokość: min. 340 mm głębokość: min. 290 mm | Oferujemy wymiary półki: szerokość: …… mm wysokość: …… mm głębokość: …… mm |
|  | d)1) monitor LCD wbudowany w inteligentny regał (w sposób widoczny dla użytkowników), spełniające nast. parametry: monitor LCD min. 19", regał jest wyposażony w drukarkę pokwitowań, regał jest wyposażony w oprogramowanie, które udostępnia listę ostatnio zwróconych pozycji, regał jest wyposażony w wymagane do pracy jednostki sterujące (kontrolery), | TAK/NIE* Wykonawca - zakreśla TAK/NIE* w pkt d)1) lub - wpisuje wartości parametrów w pkt d)2) |
|  | d)2) zewnętrzny modułu ekranu (kiosku) zamiast monitora wbudowanego w inteligentny regał. Wtedy wymiary zewnętrznego modułu ekranu powinny wynosić: szerokość: max. 600 mm, wysokość: max. 2100 mm, głębokość: max. 460 mm, -zewnętrzny moduł ekranu zawiera drukarkę pokwitowań, - moduł jest wyposażony w oprogramowanie, które udostępnia listę ostatnio zwróconych pozycji, -zewnętrzny moduł ekranu jest wyposażony w wymagane do pracy jednostki sterujące (kontrolery), - monitor LCD min. 19". | Oferujemy wymiary zewnętrznego modułu ekranu: szerokość: …… mm wysokość: …… mm głębokość: …… mm Spełniamy pozostałe parametry zewnętrznego modułu ekranu TAK/NIE* Uwaga: Wykonawca - zakreśla TAK/NIE* w pkt d)1) lub - wpisuje wartości parametrów i zakreśla TAK/NIE* dla pozostałych parametrów w pkt d)2) |
|  | e) zasilanie 230VAC, | TAK/NIE* |
|  | f) port komunikacji: Ethernet, | TAK/NIE* |
|  | g) pojedyncza półka zawiera min. 3 przegrody, maks. 4 przegrody. | TAK/NIE* |
|  | h) konstrukcja meblowa gwarantująca stabilność: waga regału co najmniej 100 kg | TAK/NIE* |
| 1.4 | Oprogramowanie dołączone do inteligentnego regału. |
|  | a)oprogramowanie umożliwia realizację wymaganych funkcji, w tym komunikację protokołem SIP2 niezbędnym do integracji z systemem bibliotecznym VTLS/Virtua posiadanym przez Zamawiającego. | TAK/NIE* |
|  | b)interfejs użytkownika w minimum 4 językach (do wyboru Zamawiającego z podanych języków: j. polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, chiński, ukraiński) z możliwością zmiany przez użytkownika, po zakończeniu sesji nastąpi automatyczny powrót do domyślnych ustawień. | TAK/NIE* |
|  | c)Możliwość powiększenia rozmiaru tekstu przez użytkownika, po zakończeniu sesji nastąpi automatyczny powrót do domyślnych ustawień. | TAK/NIE |
|  | d)Możliwość modyfikacji treści komunikatów w ramach konfiguracji urządzenia. | TAK/NIE |
|  | e)Możliwość zarządzania ustawieniami i monitorowania pracy urządzenia zdalnie z innego komputera. | TAK/NIE |
| 1.5 | Integracja oferowanego inteligentnego regału z LibraryConnect Bibliotheca – użytkowaną przez Zamawiającego webową aplikacją do monitorowania i raportowania użytkowanych w Bibliotece urządzeń systemu RFID HF lub innym równoważnym oprogramowaniem. |
|  | a)1. Wykonawca zapewnia integrację z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem LibraryConnect Bibliotheca wraz z odpowiednią licencją. | TAK/NIE (Wykonawca zakreśla TAK/NIE - w pkt a)1 lub - w pkt a)2 |
|  | a)2. Wykonawca zapewnia integrację z oprogramowaniem równoważnym do użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania LibraryConnect Bibliotheca wraz z odpowiednią licencją: Zaproponowane oprogramowanie równoważne umożliwi realizację funkcji oprogramowania LibraryConnect Bibliotheca użytkowanego przez Zamawiającego tj. posiada następujące funkcjonalności stanowiące parametry równoważności: -interfejs GUI, -powiadomienia email/sms, -stan połączenia z systemem bibliotecznym, -stan podzespołów wbudowanych w urządzenie (w tym czytników, drukarki pokwitowań, dysku, itp.), -dostęp do oprogramowania systemowego, -dostęp do logów i/lub danych konfiguracyjnych, -statystyki użytkowania z podziałem na zdefiniowane okresy czasu oraz definiowane przez użytkownika. | TAK/NIE (Wykonawca zakreśla TAK/NIE - w pkt a)1 lub - w pkt a)2 |
|  | b) Zaproponowane oprogramowanie nie spowoduje poniesienia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. Cena wskazana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty wdrożenia zaproponowanego oprogramowania, łącznie z kosztami licencji i wsparcia technicznego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego. | TAK/NIE |
| 1.6 | Rozwiązania i funkcjonalności oprogramowania nie są dedykowane tylko dla konkretnego systemu bibliotecznego. Zamawiający nie będzie zmuszony do tworzenia dodatkowych skryptów/oprogramowania w celu realizacji funkcjonalności. | TAK/NIE |
| 2 | Wykonawca zapewnia montaż oraz instalację urządzenia i oprogramowania. | TAK/NIE |
| 3 | Wykonawca zapewni integrację urządzeń z systemem bibliotecznym VTLS/Virtua użytkowanym przez Zamawiającego oraz konfigurację. Zamawiający wymaga, aby urządzenie/-a będące przedmiotem zamówienia współpracowały z użytkowanym w Bibliotece systemem zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartym na technologii RFID HF firmy Bibliotheca. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną integrację urządzeń za pomocą protokołu SIP2 z innym systemem bibliotecznym, jeśli taki zostanie wprowadzony w BU. | TAK/NIE |
| 4 | Wykonawca zapewni gwarancję co najmniej 12 m-cy. W okresie gwarancyjnym Wykonawca musi zapewnić: bezpłatne przeglądy serwisowe oraz konserwację dostarczonego urządzenia (minimum 1 raz w roku lub częściej jeżeli wymaga tego producent), ewentualne naprawy gwarancyjne, wsparcie techniczne oraz darmowe aktualizacje oprogramowania będącego integralną częścią dostarczonego systemu. | TAK/NIE |
| 5 | Wykonawca zapewni wsparcie techniczne. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne. Wsparcie techniczne świadczone będzie na miejscu i w języku polskim. Wykonawca będzie odpisywał na e-maile oraz będzie odbierał połączenia telefoniczne w godzinach: 9:00 – 16:00 (CET) w dni robocze. Odpowiedź na wiadomość e-mail będzie wysłana nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu zgłoszenia. | TAK/NIE |
| 6 | Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu. Minimalny zakres przeszkolenia: Komponenty inteligentnego regału. Oprogramowanie systemu. Opcje i możliwości zmian w ustawieniach komponentów inteligentnego regału. 4. Najczęstsze problemy w użytkowaniu. 5. Ćwiczenia obsługi inteligentnego regału. 6. Administrowanie inteligentnym regałem. | TAK/NIE |
| 7 | Wykonawca dostarcza instrukcje obsługi urządzenia. | TAK/NIE |
| 8 | Kolorystyka urządzeń musi być dostosowana do obecnego wyposażenia Biblioteki, dobierana po konsultacji z Zamawiającym oraz uzyskaniu jego akceptacji. Konieczne jest przekazanie wizualizacji urządzeń w kolorze w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, a Zamawiający zaakceptuje kolorystykę tego samego dnia. | TAK/NIE |
| 9 | Przedmiot zamówienia będzie dostępny także dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, co najmniej w zakresie: - dostępu użytkownika do półki, - możliwości powiększenia rozmiaru tekstu przez użytkownika, - możliwości odbioru przez użytkownika pokwitowania z drukarki pokwitowań. | TAK/NIE |
| 10 | Wymagane znakowanie symbolem CE. | TAK/NIE |
| 11 | Wykonawca dostarczy dokumentację razem z dostawą sprzętu i oprogramowania, spełniającą następujące wymagania: Wymagania ogólne. dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim; w języku angielskim dopuszczalna jest jedynie dokumentacja komponentów producentów zagranicznych, dokumentacja powinna być dostarczona: w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych egzemplarzy, (3 szt.), w postaci elektronicznej – w formie plików w formacie PDF oraz w formacie RTF lub DOCX użytkowanych przez Zamawiającego (na 3 nośnikach typu pendrive), dokumentacja dostosowana i opracowana w oparciu o parametry środowiska Zamawiającego. dokumentacja oprócz tytułu powinna posiadać oznaczenie wersji (wraz z datą produkcji lub dostawy). Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawiera opis wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalając na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację. W szczególności dokumentacja powinna zawierać: a) opis architektury fizycznej – wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich istotnych komponentów sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych występujących lub wymaganych do poprawnej pracy zgodnie z wymaganiami wydajności funkcjonalności i bezpieczeństwa, b) opis architektury logicznej – opis powiązań logicznych poszczególnych komponentów, c) opis wymagań sprzętowych, systemowych, sieciowych itp. na poszczególne komponenty architektury odniesionych do zamówionych wymagań wydajnościowych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa, d) procedury poprawnej eksploatacji, w tym procedury tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania z kopii wszystkich komponentów, w tym procedury odtworzenia systemu po katastrofie (disaster recovery), e) procedury lub instrukcje instalacji, reinstalacji, deinstalacji oraz upgrade wszystkich komponentów, f) dokumentację (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności administracyjnych związanych z poprawną eksploatacją systemu informatycznego, g) konfigurację (konfiguracja musi obejmować wersję urządzeń, pełen zestaw parametrów konfiguracyjnych urządzeń wraz z opisem, katalog instalacyjny, położenie plików konfiguracyjnych, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów) h) dokumentację parametryzacji – wyszczególnienie wszystkich parametryzowanych elementów wraz z opisem ich znaczenia i dopuszczalnych wartości, i) w przypadku, jeśli procedura wymaga wykonywania specjalizowanych skryptów instalacyjnych (np. własne skrypty dostawcy systemu), skrypty muszą zostać dołączone do dokumentacji. 3. Dla przeprowadzonej instalacji i wdrożenia wymagane są następujące rodzaje dokumentacji: a) dokumentacja powykonawcza instalacji – zawiera szczegółowy opis wykonanych czynności instalacyjnych oraz konfiguracyjnych wszystkich komponentów oraz środowiska, w którym zainstalowano urządzenia, b) dokumentacja parametryzacji – wyszczególnienie wartości wszystkich ustawionych parametrów użytkowych zarówno samych urządzeń, oprogramowania, systemu operacyjnego, oprogramowania narzędziowego oraz parametry sprzętu, c) dokumentacja rozruchowa – opisuje wszystkie istotne kroki (czynności) wykonane w celu pierwszego uruchomienia, w tym opis migracji/konwersji danych, testy uruchomieniowe. | TAK/NIE |

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.