Załącznik nr 7 do SWZ

„Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej  Gminy Wałcz II”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA

1. Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu BUS do 3,5 t DMC na potrzeby Straży Gminnej w Gminie Wałcz.

Dokumenty związane z przedmiotem zamówienia:

- karta pojazdu,

- instrukcje obsługi, wyposażenie i konserwacji w języku polskim,

- kartę gwarancyjną pojazdu,

- dwa komplety kluczyków,

- niezbędną dokumentację techniczną w tym między innymi książkę pojazdu, świadectwo homologacji samochodu, aktualne badania techniczne, komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla Siedziby Zamawiającego, w tym zaświadczenie z poszerzonego badania technicznego samochodu w uprawnionej stacji diagnostycznej w zakresie mocowanie haka holowniczego (jeśli dotyczy).

- inne dokumenty.

| Lp. | W zakresie parametrów technicznych samochód musi spełniać niżej wymienione wymagania: |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji: 2023 (fabrycznie nowy) |
| 2 | Paliwo: olej napędowy. |
| 3 | Skrzynia biegów: manualna, nie mniej niż 5 biegów |
| 4 | Liczba miejsc: nie mniej niż 5 |
| 5 | Liczba drzwi: nie mniej niż 4 |
| 6 | Drzwi tylne otwierane na bok dwuskrzydłowe |
| 7 | Hamulce: hydrauliczne |
| 8 | Pojemność silnika: 1500 - 2500 cm3. |
| 9 | Moc silnika: 120 - 180 KM. |
| 10 | Norma spalin: min. EURO 6 |
| 11 | Zbiornik paliwa: minimum 55 l. |
| 12 | Rozstaw osi: max do 3300 mm |
| 13 | Szerokość całkowita z lusterkami do 2210 mm |
| 14 | Szerokość całkowita do 1935 mm |
| 15 | Wysokość całkowita do 1910 mm |
| 16 | Długość nadwozia do 5000 mm |
| Lp. | W zakresie funkcjonalności i komfortu samochodu musi być wyposażony w: |
| 1. | Lusterka sterowne elektrycznie. |
| 2 | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |
| 3 | Ścinka stała odgradzająca przestrzeni pasażerskiej od ładunkowej. |
| 4 | Klimatyzacja |
| 5 | Czujnik parkowania |
| 6 | Komputer pokładowy |
| 7 | Centralny zamek i immobiliser. |
| 8 | Zestaw głośno mówiący i radio. |
| 9 | Min. przednie boczne szyby sterowane elektrycznie |
| Lp. | Dodatkowe wymagania: |
| 1 | Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego w odległości nie większej niż 50 km w jedną stronę od siedziby Zamawiającego lub serwisu mobilnego zapewniającego serwis z czasem reakcji nie dłużej niż 72 godziny od otrzymania zgłoszenia usterki. |
| 2 | Wymagania dotyczące gwarancji: |
| a) | Gwarancja mechaniczna na silnik, wszystkie podzespoły elektryczne, mechaniczne - minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag lub 100 000 km. |
| b) | Gwarancję na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez limitu kilometrów. |
| c) | Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez limitu kilometrów. |
| 3 | Podstawowe narzędzia wyposażenia tj. trójkąt, klucz do kół i kołpaków |
| 4 | Dodatkowe wyposażenie BHP: gaśnica i odblaskowy trójkąt ostrzegawczy |
| 5 | Koła letnie komplet: stalowe felgi z oponami oraz kołpaki |
| 6 | Koła zimowe komplet: stalowe felgi z oponami. |
| 7 | Kolor srebrny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresy ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j) |
| 8 | Oznakowanie pojazdu wraz z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresy ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j) |
| a) | pojedyncze lampy LED w kolorze niebieskim zintegrowane z lampą zespoloną zamontowane po prawej i lewej stronie tylnej części dachu pojazdu, |
| b) | pojedyncze lampy LED w kolorze niebieskim zintegrowane z lampą zespoloną zamontowane w maskownicy pasa przedniego, |
| c) | pojedyncze lampy LED w kolorze niebieskim zintegrowane z lampą zespoloną zamontowane wzdłuż linii drzwi po prawej i lewej stronie w tylnym zderzaku |
| d) | na dachu pojazdu zamontowana w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalna lampa zespolona. Lampa nie wystaje poza obrys dachu i jest zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni bez konieczności jej demontażu, - specjalna lampa zespolona posiada: |
| - | klosze lamp ostrzegawczych koloru niebieskiego, |
| - | umieszczony z przodu i z tyłu lampy podświetlany napis STRAŻ GMINNA wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z odległości min. 50 m w warunkach nocnych, |
| - | głośnik rozgłoszeniowy o mocy min. 100 wat umieszczony w lampie zespolonej, |
| - | kontrola nad działaniem urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej pojazdu w ruchu drogowym odbywa się za pomocą odpowiedniego manipulatora i spełnia następujące warunki: ─ działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu, ─ podświetlenie napisu STRAŻ GMINNA w lampie ostrzegawczej włączane wraz ze światłami pojazdu, ─ manipulator musi być wyposażony w mikrofon, umożliwiający w dowolnej chwili, osobie obsługującej urządzenie podanie komunikatu na zewnątrz pojazdu, ─ manipulator musi mieć możliwość generowania trzech rodzajów sygnałów dźwiękowych (wilk, pies, le-on), |
| e) | na bokach pojazdu i z tyłu, na całej długości – pas wyróżniający odblaskowy w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, wymiar kwadrata szachownicy 50 x 50 mm, |
| f) | pas barwy granatowej umieszczony poniżej pasa trójrzędnej szachownicy o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, |
| g) | odblaskowy napis „STRAŻ GMINNA” barwy żółtej umieszczony na pasie granatowym po obu stronach pojazdu na przednich drzwiach oraz z tyłu pojazdu, |
| h) | herb gminy o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm – 1 szt. po obu stronach pojazdu |