Tczew, 08.10.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Centrum Usług  Wspólnych w Tczewie ul. Kołłątaja 9 , zgłasza zapotrzebowanie na:  Sukcesywną dostawę oleju opałowego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie

w 2019 r.

Do zamówienia stosuje się art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie w ilości 23 680 litrów w roku 2019 z przeznaczeniem na potrzeby ogrzewania szkoły.

Przewidywana ilość oleju opałowego  odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do zbiorników Zamawiającego.

W żadnym przypadku - wielkość dostarczanego w częściach oleju opałowego - nie będzie podlegać przeliczeniu na warunki referencyjne tj. objętości oleju opałowego w temperaturze 15 0 C

Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024,

gatunek L1 i posiadać minimalne parametry:

- gęstość w 15 st. C, max			 860kg/m3

- temp. zapłonu, min.				 56st.C

- wartość opałowa nie mniejsza niż	 	 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki max.				 0,2 % (m/m)

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg

- zawartość wody max. 			200 mg/kg

Miejsce dostawy oleju opalowego

Kotłownia przy Szkole Podstawowej Nr 7   Tczew, ul. Stoczniowców 15A

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                                i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą                                    przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

4.Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania organizacyjne

Wykonawca w ciągu 2 dni (48 godz.) od zgłoszenia zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego do kotłowni mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 7,                                      ul. Stoczniowców 15a  83-110 Tczew

Wymagania dot. gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony olej zgodnie z wymogami zawartymi                        w przedstawionym zamówieniu.

W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy

2.    Wymagany termin realizacji umowy: do 31 grudnia 2019 r.

3.    Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

4.    Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1

2)    kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,

3)   Ważną (aktualną) Koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie ustawy Prawo energetyczne

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej – załącznik nr 1

W cenę oferty należy wliczyć:

a)    wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b)    obowiązujący podatek VAT.

Cena brutto 1 litra oleju obowiązująca w dniu 22.10.2018r. łącznie z dostawą do kotłowni w budynku  szkoły -100 %.

6.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą  w terminie do dnia 25.10 2018 r., do godz. 12.00 na adres:  Centrum Usług Wspólnych , ul. Kołłątaja 9 ,83-110 Tczew,

w zaklejonej  i opisanej kopercie: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej nr 7.