AE/ZP-27-42/21		                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### zestawu do wideoendoskopii 1 kpl.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wideoendoskopii fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2021. Podać producenta oraz typ: videogastroskopu (HDTV), videokolonoskopu (HDTV), procesora wizyjnego, źródła światła, monitora HDTV i pompy wodnej Water Jet. | TAK, Podać |  |
| Videogastroskop (HDTV) - 1 szt. |
|  | Średnica kanału roboczego minimum 2,8mm | TAK |  |
|  | Szerokość wziernika maksimum 9,8 mm | TAK |  |
|  | Kąty zagięcia minimum: Góra/dół: 210/90 stopni Lewo/prawo: 90/90 stopni | TAK |  |
|  | Kamera typu CMOS w końcówce endoskopu | TAK |  |
|  | 1.Oświetlenie pola obserwacji realizowane poprzez wbudowane w końcówkę endoskopu diody LED, minimum dwa punkty świetlne w końcówce endoskopu lub 2.Klasyczne światłowody ze źródłem światła zintegrowanym z procesorem obrazu lub oddzielnym diodowym źródłem światła. Minimum dwa punkty świetlne w końcówce endoskopu. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie posiada funkcjonalność opisaną w punkcie 2 - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada funkcjonalność opisaną w punkcie 1 - 10pkt. |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie, numerze seryjnym oraz wersji oprogramowania wideoendoskopu. | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji minimum 140º. | TAK |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego z gumową wielorazową śluzą | TAK |  |
|  | Wyposażony w kanał wodny typu Water Jet z gniazdem w konektorze | TAK |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
|  | Minimum 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | System głębi ostrości w zakresie minimum od 3mm do 100mm | TAK |  |
|  | Długość robocza minimum 1050mm | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  |
|  | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego lub brak opisanej funkcji. | TAK/NIE Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów. | TAK, Podać nazwy oraz producentów środków chemicznych |  |
|  | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji plazmowej | TAK |  |
|  | Współpraca z oferowanym torem wizyjnym i źródłem światła jeżeli jest ono oddzielnym urządzeniem | TAK |  |
|  | Możliwość mycia w posiadanych przez Zamawiającego myjniach typu EndoCleaner | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl | TAK |  |
| Videokolonoskop (HDTV) 1 szt |
|  | Średnica kanału roboczego minimum – 3,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika maksimum 13,2 mm | TAK |  |
|  | Kamera typu CMOS w końcówce endoskopu | TAK |  |
|  | 1.Oświetlenie pola obserwacji realizowane poprzez wbudowane w końcówkę endoskopu diody LED, minimum dwa punkty świetlne w końcówce endoskopu lub 2.Klasyczne światłowody ze źródłem światła zintegrowanym z procesorem obrazu lub oddzielnym diodowym źródłem światła. Minimum dwa punkty świetlne w końcówce endoskopu. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie posiada funkcjonalność opisaną w punkcie 2 - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada funkcjonalność opisaną w punkcie 1 - 10pkt. |  |
|  | Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita Lub Regulowana pokrętłem sztywność końcówki endoskopu | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada jednej z opisanych funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada jedną z opisanych funkcji - 5 pkt. |  |
|  | Kąt obserwacji minimum 140 st. | TAK |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego z gumową wielorazową śluzą | TAK |  |
|  | Złącze konektora kanału Water Jet w konektorze do procesora | TAK |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
|  | Minimum 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu |  |  |
|  | System głębi ostrości w zakresie minimum od 3mm do 100mm |  |  |
|  | Długość robocza minimum 1500mm | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła. | TAK |  |
|  | Kanał płuczący WaterJet | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów. | TAK, Podać nazwy oraz producentów środków chemicznych |  |
|  | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji plazmowej | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanymi przez Zamawiajacego myjniami EndoCleaner | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl | TAK |  |
| Procesor wizyjny – 1 szt (Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie procesora wizyjnego z wbudowanym źródłem światła jak i procesora wizyjnego i źródła światła stanowiących oddzielne urządzenia, oraz rozwiązanie, gdy źródłem światła są diody LED zamontowane w końcówkach oferowanych endoskopów) |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów lub brak opisanej funkcji. | TAK/NIE Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo minimum 1920x1080p | TAK |  |
|  | Pełna współpraca oraz obsługa przez oferowany procesor wizyjny oferowanych endoskopów. | TAK |  |
|  | Ilość i rodzaj wejść/wyjść, minimu taka, która umożliwi wspołpracę z oferowanymi w zestawie urządzeniami oraz umożliwi realizację funkcji archiwizacji badań. Ponadto minimum jedno wejśćie/wyjście USB oraz wyjście komunikacyjne minimum DICOM do późniejszej integracji sieciowej ze szpitalnym systemem informatycznym. | TAK |  |
|  | Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne. | TAK |  |
|  | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na ekranie monitora: - data badania - ID pacjenta - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła | TAK |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na wszystkie przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK |  |
|  | Pompa insuflacyjna z minimum trzystopniową regulacją w zakresie minimum 45-65 kPa wbudowana w urządzenie | TAK |  |
|  | Uchwyt na butelkę wodną i butelka. | TAK |  |
|  | Funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno. | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu w minimum 3 stopniach | TAK |  |
|  | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora | TAK |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł sterowania przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | TAK |  |
|  | 1.Procesor wizyjny zasilający i sterujący diodami LED stanowiącymi źródło światła umieszczonymi w końcówce roboczej endoskopu o gwarancji pracy minimum 2000 godzin (dotyczy wszystkich oferowanych endoskopów) Lub 2.Zintegrowane z procesorem źródło światła na bazie diod LED kompatybilne z oferowanymi endoskopami o gwarancji pracy minimum 2000 godzin Lub 3.Źródło światła stanowiące oddzielne urządzenie kompatybilne z oferowanymi endoskopami i procesorem obrazu o gwarancji pracy diod LED minimum 2000 godzin | TAK Punktacja: Oferowany zestaw endoskopowy spełnia rozwiązanie opisane w punkcie 1 - 10 pkt. Oferowany zestaw endoskopowy spełnia rozwiązanie opisane w punkcie 2 lub 3 - 0 pkt. |  |
|  | Układ regulacji jasności minimum uśrednione, szczytowe | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania | TAK |  |
|  | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania minimum 40 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | TAK |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, | TAK |  |
| Monitor HDTV – 1 szt. |
|  | Monitor medyczny – przekątna minimum 26 cali | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Kąt widzenia minimum 170 stopni | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Oferowany monitor kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu. Gniazda minimum DVI i S-VIDEO | TAK |  |
|  | Jasność maksymalna minimum 350 cd/m² | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Kontrast minimum 1000:1 | TAK |  |
|  | Mocowanie standard Vesa | TAK |  |
| Pompa wodna Water Jet – 1 szt |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
|  | Zbiornik płynu – min. 1 litr (autoklawowalny) lub możliwość podłączenia do pojemników z płynem | TAK |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania) lub z pedału nożnego. | TAK |  |
| System archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych - 1szt |
|  | Oprogramowanie oparte na relacyjnej bazie danych, która nie ogranicza ilości dodawanych pozycji, rekordów. | TAK |  |
|  | Współpraca z oferowanym procesorem obrazu. | TAK |  |
|  | System rejestracji i archiwizacji badań endoskopowych umożliwiający tworzenie cyfrowej dokumentacji badań endoskopowych (zdjęcia i filmy) z nagrywaniem na płytach CD/DVD. Pojemność pamięci realizującej rejestrację i archiwizację minimum 2 TB. | TAK |  |
|  | Komputer (dysk twardy minimum 2 TB ) z drukarką kolorową laserową, nagrywarką CD/DVD i monitorem w zestawie. | TAK |  |
|  | Kartoteka pacjenta z możliwością: dodania/edycji/usunięcia danych pacjenta wyszukiwania wcześniej zarejestrowanego pacjenta po polach min. PESEL, nazwisko, adres zamieszkania bezpośredniego dostępu do historii badań pacjenta (min. data, lekarz wykonujący), diagnoza, rozpoznanie | TAK |  |
| Wózek aparaturowy – 1szt |
|  | Podstawa jezdna z blokadą minimum 2 kół | TAK |  |
|  | Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia oferowanego zestawu do wideo endoskopii | TAK |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z minimum 6 gniazdami | TAK |  |
|  | Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora | TAK |  |
|  | Wieszak na minimum 2 endoskopy. Opcje: 1.Teleskopowy wieszak na endoskopy pozwalający na regulację wysokości za pomocą jednej ręki. 2.Wieszak bez funkcji teleskopowej regulacji wysokości. | TAK Punktacja: Wieszak na endoskopy bez funkcji teleskopowej regulacji wysokości (opcja 2) - 0 pkt. Wieszak na endoskopy z funkcją teleskopowej regulacji wysokości (opcja 1) - 5 pkt. |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.