Ostrów Wielkopolski, dnia 22.08.2022r.

MZD.266.7.2022.I3/IK

ZAPYTANIA DO SWZ – NR 1

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej 
i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim”

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Inwestor dopuszcza wymianę całego oświetlenia na nowe?

Odpowiedź 1

Tak, ale tego typu decyzje zapadną na etapie konsultacji koncepcji w oparciu o propozycję projektanta.

Pytanie 2

Jaki poziom natężenia oświetlenia (lux) ma zostać osiągnięty?

Odpowiedź 2

Poziom natężenia należy dostosować do danej strefy funkcjonalnej - zgodnie 
z obowiązującymi normami.

Pytanie 3

Jaka temp. barwy światła ma być dobrana?

Odpowiedź 3

Temperaturę barwy światła należy dostosować do strefy funkcjonalnej. Wstępnie przyjmuje się 3000K w strefie ciągów pieszych, 4000K w strefie dopuszczającej ruch pojazdów. Zakładamy, że projektant zaproponuje dodatkowe rozwiązania np. oświetlenie/podświetlenie pasów zieleni światłem zimnym (>4000K), iluminacje architektoniczne (np. w formie dodatkowego wyposażenia słupów w oprawy iluminacji architektonicznej czy projektory), oświetlenie RGB.

Pytanie 4

Czy Inwestor posiada wytyczne lub ustalenia w zakresie typu opraw podlegających rozbudowie?

Odpowiedź 4

Oprawy podlegające rozbudowie powinny być wyposażone w system zdalnego sterowania np. city touch.

Pytanie 5

Po czyjej stronie jest uzyskanie zgód właścicieli kamienic na wymianę lub rozbudowę oświetlenia?

Odpowiedź 5

Nie przewidujemy ingerencji w obcy majątek. Ustalenia dotyczące demontaży po stronie Zamawiającego. W przypadku rozwiązań, które zakładałyby konieczność uzyskania zgód właścicieli, Zamawiający wystąpi o takie zgody.

Pytanie 6

Czy Inwestor wymaga przedstawienia wizualizacji oświetlenia?

Odpowiedź 6

Nie, ale wymagane jest przedstawienie schematów: natężenia oświetlenia, barw, iluminacji.

Pytanie 7

Czy w ramach projektu ma być przewidziane podświetlanie dodatkowych budynków 
w odniesieniu do już podświetlanych?

Odpowiedź 7

Planowane jest rozwiązanie podświetlenia Ratusza.

Pytanie 8

Czy w ramach projektu należy wymienić istniejące podświetlanie budynków?

Odpowiedź 8

Należy wymienić istniejące podświetlenie Ratusza.

Pytanie 9

Czy Inwestor dysponuje wytycznymi Spółki Oświetlenie uliczne i Drogowe Sp. z o.o 
w zakresie przebudowy i rozbudowy oświetlenia, w szczególności wytycznymi w zakresie miejsca przyłączenia, konieczności zastosowania sterowania oprawami ?

Odpowiedź 9

Na terenie Rynku istnieje oświetlenie i przyłącze zasilania. Inwestor nie występował do OUiD sp. z o.o. o warunki i wytyczne. Uzyskanie warunków leży po stronie Wykonawcy projektu.

Pytanie 10

Czy dokumentacja podlega uzgodnieniu w Spółce Oświetlenie uliczne i Drogowe 
Sp. z o.o.

Odpowiedź 10

Tak.