Załącznik nr 5 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Parametry i dane techniczne jaki musi posiadać samochód będący przedmiotem zamówienia;
Pojazd używany
Parametry wymagane	Parametry oferowane
rok produkcji min. 2014 r.,
silnik wysokoprężny (DIESEL) spełniający normy emisji spalin min. EURO 6,
moc silnika min. 180 kW,
pojemność skokowa minimum 6 800 cm3,
rozstaw osi maksymalnie 4150 mm,
skrzynia biegów automatyczna,
typ podwozia 4x2,
dopuszczalna masa całkowita maksymalnie 16000 kg,
przystawka odbioru mocy montowana w pojeździe fabryczna,
podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową lub od skrzyni biegów umożliwiającą pracę układu hydrauliki żurawia HDS i zabudowy hakowej,
główny wyłącznik instalacji elektrycznej (akumulatora),
opony o rozmiarze „R19”
przebieg podwozia nie większy niż 250 000 km,- światła obrysowe,