PAKIET NR 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

ZESTAW NARZĘDZI DO LAPAROSKOPII – 1 KOMPLET

Producent: …...........................................

Nazwa Handlowa: …...............................

Model: .....................................................

Rok produkcji:  …....................................

| L.p. | Opis | ILOŚĆ Szt./kpl. | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płaszcz trokara, dedykowany do narzędzi o śr.10mm, wykonany z tworzywa sztucznego PEEK i PPSU, wielorazowego użytku, bez limitu cykli sterylizacji, 3-częściowy, z metalowym i rozbieralnym zaworem do insuflacji. Wyposażony w uszczelkę wewnętrzną silikonową w kształcie "kominka"4-ramiennego, kaniula skośna i gwintowana, dł.kaniuli 10cm. | 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Gwóźdź trokara kompatybilny z płaszczem z poz.1, ostry, trójgraniasty, dedykowany do płaszczy do narzędzi o śr. 10mm | 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Płaszcz trokara, dedykowany do narzędzi o śr.5mm, wykonany z tworzywa sztucznego PEEK i PPSU, wielorazowego użytku, bez limitu cykli sterylizacji, 3-częściowy, z metalowym i rozbieralnym zaworem do insuflacji. Wyposażony w uszczelkę wewnętrzną silikonową w kształcie "kominka"4-ramiennego, kaniula skośna i gwintowana, dł.kaniuli 10cm. | 3 szt. | TAK |  |
| 4 | Gwóźdź trokara kompatybilny z płaszczem z poz.3, ostry, trójgraniasty, dedykowany do płaszczy do narzędzi o śr. 5mm | 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Uszczelka wewnętrzna do oferowanych płaszczy trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU kompatybilna z płaszczem trokarów 3,5 - 5,5 mm. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym (5 szt. w op.) | 4 opak. | TAK |  |
| 6 | Uszczelka wewnętrzna do oferowanych płaszczy trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU kompatybilna z płaszczem trokarów 10 - 12,5 mm. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym (5 szt. w op.) | 4 opak. | TAK |  |
| 7 | Redukcja trokara laparoskopowego ultralekka - wykonana w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PPSU, 10 - 5 mm, w postaci wsuwanego w kołnierz trokara korpusu oraz części redukującej średnicę na pionowej prowadnicy połączonej ze sprężyną dociskową. | 1 szt. | TAK |  |
| 8 | System ssania-płukania, kompletny składający się z: rączki okrągłej z zaworem 3 stopniowym i przyłączami do drenów ssąco-płuczących oraz tuby wkręcanej na gwint do rączki. Tuba zwężona w części dystalnej, tępa, minimum kilkanaście otworów na końcu tuby, śr.5mm, dł. 330mm. | 1 kpl. | TAK |  |
| 9 | Przewód monopolarny do oferowanych narzędzi laparoskopowych oraz kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE ICC/ACC posiadaną przez Zamawiającego, dł.min.3m. | 1 szt. | TAK |  |
|  | Preparator monopolarny laparoskopowy MARYLAND, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze zakrzywione, obie bransze ruchome, dł.bransz 17mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm. | 1 szt. | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy uniwersalny, posiadający 3 rzędy tępo zakończonych delikatnych zębów oraz 2 półokrągłe wyżłobienia, wielorazowego użytku, obrotowy, obie bransze ruchome, dł.bransz 17mm, dł.narzędzia 330mm, śr.5mm, narzędzie 4 - częściowe. Rękojeść z blokadą na palec wskazujący, ze złączem monopolarnym HF. System mocowania za pomocą kulki zabezpieczonej gwintowaną nakrętką. Wkład wkręcany w gwintowany od wewnątrz tubus. | 1 szt. | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy typu CLINCH, okienkowy z ząbkami po obu stronach na dolnej i górnej branszy, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze proste, obie bransze ruchome, dł.bransz 22mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy okienkowy HUNTER, atraumatyczny, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze prosty, obie bransze ruchome, dł.bransz 22mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy okienkowy, wielorazowego użytku i autoklawowalny, bardzo delikatne fakturowane poprzeczne, obrotowy, bransze prosty, obie bransze ruchome, dł.bransz 22mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm | 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki monopolarne laparoskopowe METZENBAUM, wielorazowego użytku i autoklawowalne, obrotowe, bransze zakrzywione w lewo, obie bransze ruchome, dł.bransz 15mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Wkład roboczy nożyczek monopolarnych METZENBAUM, dł.bransz 15mm, dł.robocza 330mm, kompatybilny z systemem mocowania oraz rękojeścią z oferowanymi narzędziami laparoskopowymi | 2 szt. | TAK |  |
|  | Imadło do szycia laparoskopowego, bransze zakrzywione w lewo i utwardzone wkładką węglową, rękojeść ultralekka wykonana z aluminium pokrytej teflonem z wielostopniowym systemem zamknięcia, rękojeść prosta i w osi narzędzia. Imadło wyposażone w system anty-przeciążeniowy. Imadło wyposażone w kanał do przepłukiwania z podłączeniem luer-lock, śr.5mm, dł.330mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Nakładka stożkowa HASSON, wykonana z utwardzonego tworzywa sztucznego, wielorazowa i autoklawowalna, gwintowana, dedykowana do płaszczy trokarów o śr.10mm, min.3 uchwyty do fiksacji materiałem szewnym. | 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki kulociąg laparoskopowe, chwytne, zęby 1x1, obie bransze ruchome o dł. 16mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść powiększona i wzmocniona względem standardowej rękojeści oraz wyposażona w sprężynę, rękojeść z blokadą i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.10mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Narzędzie laparoskopowe wielofunkcyjne, w części dystalnej bransz grasper 1x2 zęby, w części środkowej imadło utwardzone wkładką węglową TC, w częsci proksymalnej nożyczki dedykowane do przecinania materiałów szewnych monofilamentowych od 0-2/0 oraz plecionek wchłanialnych 0-2/0, bransze czernione o dł.roboczej 17mm. Narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą dolną z możliwością dezaktywacji i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy COBRA, wielorazowego użytku i autoklawowalny, zęby 2x4, obrotowy, bransze proste, obie bransze ruchome, dł.bransz 10mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Uszczelka zewnętrzna silikonowa, kompatybilna z płaszczem trokara do narzędzi o śr. 5,0 mm. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym (10 szt. w op.) | 2 opak. | TAK |  |
|  | Uszczelka zewnętrzna silikonowa, kompatybilna z płaszczem trokara do narzędzi o śr. 10 mm. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym (10 szt. w op.) | 2 opak. | TAK |  |
|  | Kompletny kontener wraz z drucianym sito-koszem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i stojakiem na narzędzia. W komplecie znajdują się: wanna aluminiowa nieperforowana, z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni, wym. 580x280x200mm; pokrywa aluminiowa, perforowana z uchwytem na 2 filtry (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych, tekstylnych lub teflonowych do min.1000 cykli sterylizacji) z klamrami blokującymi zamknięcie; sito-kosz druciany z rączkami chowanymi do wewnątrz o wymiarach 540x255x100mm; specjalny stojak na narzędzia laparoskopowe stalowy z uchwytami plastikowymi, dedykowany do min.15 szt.narzędzi o śr.5 lub 10mm, wym. 470x250x125mm. Minimum 6 kolorów pokryw (co najmniej: srebrny, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) - do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia | 1 kpl. | TAK |  |
|  | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej, z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr hydrofobowy, kodowany kolorystycznie, system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe, system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu | 10 szt. | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)