PRZEDMIAR  ROBÓT

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Wilkonice

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym 0,098 | km | 0,098 |
| 2. | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wbudowaniem w pobocze- połączenie z drogą powiatową 6,0 x 2,0 | m2 | 12,00 |
| 3. | KNNR 6 0107-01 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym gr. średnio do 10 cm 94,0 x 4,0 x 0,1 | m3 | 37,60 |
| 4. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10ZM średniorozpadową przygotowanej podbudowy w ilości 0,7 km/ m2 98,0 x 4,0 | m2 | 392,00 |
| 5. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1-2 wg. WT-1 i WT-2 grubości 5 cm 98,0 x 4,0 | m2 | 392,00 |
| 6. | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego śr. grubości 15 cm - od strony pola 98,0 x 0,5 - od strony zabudowań 98,0 x 1,0 | m2 | 147,00 |