Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

Wózki leżące dla pacjentów– 6 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: min.2023r.

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| 1. | Wózek do przewożenia pacjenta z hydrauliczną regulacją leża |  |  |
| 2. | Pozycja Trendelenburga i anty-trendelenburga |  |  |
| 3. | 4 - segmentowe leża z czego 3 ruchome |  |  |
| 4. | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej |  |  |
| 5. | Mechaniczna regulacja segmentu odpowiedzialnego za regulację nóg |  |  |
| 6. | Leże z płyty HPL przezierne dla promieni RTG |  |  |
| 7. | Wózek z czterema kołami z centralną i kierunkową blokadą oraz piąte koło umożliwiające łatwiejsze manewrowanie wózka |  |  |
| 8. | Materac zdejmowany ze zmywalnym i ognioodpornym pokrowcem |  |  |
| 9. | Posiada miejsce na podręczne bagaże pacjenta |  |  |
| 10. | Uchwyty na materacu umożliwiające przenoszenie pacjenta |  |  |
| 11. | Szerokość całkowita 840mm (±50mm) |  |  |
| 12. | Regulacja wysokości 620 – 920mm |  |  |
| 13. | Regulacja wezgłowia min. 0(- 70( |  |  |
| 14. | Długość całkowita 2100mm (±100 mm) |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące liczona od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 6. | W okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta w siedzibie Zamawiającego. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

OFERTA

I. Dane Wykonawcy

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: .....................................................................

Adres: .............................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/PESEL: ............................   REGON: ........................

tel.: .....................................................

e-mail: ..................................................................................................................

II. Oferta

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę opisanego wyżej urządzenia za kwotę:

- Cena jednostkowa brutto: …………………….………………………………….. zł

Wartość przedmiotu zamówienia brutto (za 6 szt.): ………………..…………………….. zł (cena oferty)

w tym VAT …. %, kwota podatku VAT………………………………………… zł

wartość przedmiotu zamówienia netto (za 6 szt.): …………….………………………………….. zł

2.Termin dostawy: …….... dni (należy podać ilość dni – maksymalnie 42 dni  licząc od dnia udzielenia zamówienia - zawarcia umowy)

III. Oświadczenia

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.