Załącznik nr 9B do SWZ   ZGZG.PN.271.1.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [OPZ]

UZUPEŁNIENIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Nazwa  oraz adres Zamawiającego:

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej; ul. Biecka 9 B; 38-300 Gorlice

tel.:   18 352 43 06; e-mail:  zwiazekgmin@gmail.com

Strona internetowa Zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgzggorlice

Strona postępowania:  platformazakupowa.pl

- PROJEKT:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej -inwestycje regionalne.

- OBIEKT:

Urząd Miejski w Gorlicach – segment A i B, ul. Rynek 2 oraz Plac kościelny 2,termomodernizacyjnych,  38-300 Gorlice.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termodernizacyjnych i dostosowawczych (w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”) modernizacji energetycznej budynku A i B Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Do zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejszy opis przedmiotu zamówienia jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego /PFU/ w odniesieniu do obszaru zadania obejmującego Urząd Miejski w Gorlicach – segment A i B.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego,

71221000-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71240000-2   Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.

45111200-0   Roboty budowlane

  - Przedmiot zamówienia obejmuje min.:

- sporządzenie dla potrzeb projektowych inwentaryzacji w zakresie architektoniczno-budowlanym;

- ewentualna aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej - ekspertyzy z zakresu ornitologii i chiropterologii, stwierdzających obecność lub brak chronionych gatunków ptaków i nietoperzy – jeżeli będzie wymagana prawem;

- opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem dokumentacji ppoż budynków (w zależności od wymogów prawa - Projekt Budowlany /PB/], Projekt Wykonawczy /PW/, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót /STWiOR/, przedmiary robót /PR/, kosztorys inwestorski z zestawieniem scalonym /KI/, Informacja BIOZ /BIOZ/, świadectwo energetyczne /ŚE/) wraz z uzyskaniem mapy dla celów projektowych – jeżeli będzie wymagana, warunków dostaw mediów – jeżeli będą wymagane, wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę – o ile będzie wymagana, lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej /dalej OAB/ zamiaru wykonywania robót i uzyskanie braku sprzeciwu tego organu co do wykonywania zgłoszonych robót;

- wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i usługi okresu realizacji robót;

- usługi okresu gwarancji i rękojmi

  - Zakres prac objętych projektem i wykonaniem:

    - Segment A roboty dachowe:

- wymiana zniszczonej konstrukcji oraz pozostałych elementów więźby drewnianej dachu w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem obciążenia od projektowanej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy PV=10,4 kWp, w tym deskowanie (ok. 30%) na nową oraz skorodowanego pokrycia dachowego na całej powierzchni dachu z blachy płaskiej na blachę powlekaną płaską bądź na rąbek (gwarancja na powłokę ~30 lat, na wkład ~50 lat) gr. min. 0,5 mm (dopasowaną kształtem i kolorem do otoczenia i wymagań konserwatora) z wydłużeniem okapów poza ocieplenie, ułożenie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, wykonanie obróbek blacharskich, płotków śniegowych, itp.;

- przebudowa i docieplenie kominów.

4.2.2.   Segment A-  docieplenie stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami oraz stropu wieży 		ratuszowej

- powierzchnia ~652 m2 prasowaną wełną mineralną (λ=0,035[W/(m*K)]) o gr. 20 cm. Współczynnik przenikania U=0,14 [W/m2K] - zastosować obowiązujący na podstawie aktualnych przepisów w dniu przekazania inwestycji Zamawiającemu. System docieplenia:

-naprawa podbudowy stropu, usunięcie polepy;

-systemowe prace dociepleniowe min.:

- folia paroizolacyjna

- płyty prasowanej wełny mineralnej λ=0,035W/(mK) gr.20 cm

- membrana paroprzepuszczalna,

- zabezpieczenie izolacji płytą OSB na ruszcie drewnianym wraz z impregnacją w miejscach ciągów komunikacyjnych do kominów, wyłazów dachowych, elementów instalacji, itp.;

4.2.3. Segment A - docieplenie ścian frontowych budynku (parter NW, parter SW, Ip. NW, Ip. SW, IIp. NW, IIp. SW, IIIp. NW, podpiwniczenie SW) o łącznej powierzchni ~738 m2 styropianem grafitowym o grubości 6 cm z wykończeniem zbrojonym tynkiem silikatowo-silikonowym. Cokół kamienny uzupełnić i wyremontować i zaimpregnować bez docieplenia metodami konserwatorskimi.

Zastosować kompletny system docieplenia uwzględniający min.:

- skucie istniejących gzymsów;

- demontaż z wymianą rur spustowych (stalowe powlekane) i krat okiennych - 100%: kolor obróbek (np. grafitowy);

- wymiana parapetów zewnętrznych (blacha powlekana koloru np. grafitowego);

- demontaż i ponowny montaż (ewentualnie naprawa i zabezpieczenie) przewodów instalacyjnych na ścianach (np. odgrom, teletechnika, itp.);

- skucie ok. 30 % i uzupełnienie oraz naprawa tynku istniejącego;

- przebudowa okapu budynku dla zamocowania rynny wiszącej oraz osłony docieplenia elewacji od góry (zabezpieczenie przed zawilgacaniem);

- wykonanie nowych obróbek na gzymsach, detalach, itp. budynku,

- roboty docieplenia obejmujące min.:

- płyty styropianowe frezowane EPS 70 (λ=0,033[W/(m*K)]) gr.6 cm (przyklejane i kołkowane);

- zaprawę klejową z zatopioną siatką z włókna szklanego;

- tynk strukturalny (silikatowo-silikonowy) barwiony w masie (ziarno 1-1,5 mm) - kolory pastelowe z uwzględnieniem odtworzenia podziałów kolorystycznych i grubościowych (opaski, pilastry, gzymsy, dekoracje, itp.) w celu nadania klasycznego wizerunku architektonicznego (do uzgodnienia z zamawiającym i konserwatorem zabytków),

W zakresie robót należy również uwzględnić prace związane z remontem balkonu elewacji frontowej – wykonać nawierzchnię z dywanu kamiennego w pełnym systemie producenta wraz z obróbkami oraz remontem balustrady.

4.2.4. Segment A - docieplenie ścian zewnętrznych budynku od strony dziedzińca (parter NE, parter SE, Ip. NE, Ip. SE, IIp. NE, IIp. SE, IIIp. SW, IIIp. NE, IIIp. SE) o łącznej powierzchni ~537 m2 styropianem grafitowym o grubości 14 cm z wykończeniem zbrojonym tynkiem silikatowo-silikonowym. Współczynnik przenikania U=0,19 [W/m2K] - zastosować obowiązujący na podstawie aktualnych przepisów w dniu przekazania inwestycji Zamawiającemu.

Zastosować kompletny system docieplenia uwzględniający min.:

- skucie istniejących gzymsów

- demontaż z wymianą rur spustowych (stalowe powlekane) i krat okiennych - 100%: kolor obróbek (np. grafitowy);

- wymiana parapetów zewnętrznych (blacha koloru np. grafitowego),

- demontaż i ponowny montaż (ewentualnie naprawa i zabezpieczenie) przewodów instalacyjnych na ścianach (np. odgrom, teletechnika, itp.);

- skucie ok. 30 % i uzupełnienie oraz naprawa tynku istniejącego;

- przebudowa okapu budynku dla zamocowania rynny wiszącej oraz osłony docieplenia elewacji od góry (zabezpieczenie przed zawilgacaniem);

- wykonanie nowych obróbek na gzymsach, detalach, itp. budynku;

- roboty docieplenia obejmujące min.:

- płyty styropianowe frezowane EPS 70 (λ=0,033[W/(m*K)]) gr.14 cm (przyklejane i kołkowane);

- zaprawę klejową z zatopioną siatką z włókna szklanego;

- tynk strukturalny (silikatowo-silikonowy) barwiony w masie (ziarno 1-1,5 mm) - kolory pastelowe z uwzględnieniem podziałów kolorystycznych i ew. grubościowych (opaski, pilastry, gzymsy, itp.) w celu nadania klasycznego wizerunku architektonicznego (do uzgodnienia z zamawiającym i konserwatorem zabytków),

- w przypadku występowania zawilgocenia ścian przyziemia zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian przylegających do gruntu w celu ochrony projektowanej izolacji termicznej ścian przed podciąganiem kapilarnym wody i ew. zagrzybieniem, wraz z odtworzeniem opaski budynku.

UWAGA:

- System docieplenia ścian od strony dziedzińca winien spełniać warunki zapisane w dokumentacji ppoż budynku byłej szkoły nr 2 – załącznik do niniejszego postępowania przetargowego.

- W zakresie robót należy również uwzględnić kompleksowe wykonanie elewacji na wieży ratuszowej (bez konieczności zastosowania warstwy termoizolacyjnej)  wraz z naprawą balkonu (płytę żelbetową należy zabezpieczyć dywanem kamienny w pełnym systemie danego producenta wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich) i remontem balustrady. Dach wieży ratuszowej wykonać z blachy jak na dachu budynku ratusza.

- Dodatkowo należy zabezpieczyć wszystkie gzymsy, pilastry, detale itp. obróbkami stalowymi powlekanymi oraz wymienić drzwi wyjściowe na balkon wieży ratusza.

- Należy również wykonać renowację tarczy zegarowej wraz z oświetleniem tarcz od wewnątrz. Wykonawca wykona również wymianę drzwi na wieżę ratusza.

4.2.5. Segment A - roboty ziemne ściany przylegającej do gruntu elewacji NW (od strony Rynku) - wykop i zasyp z odtworzeniem nawierzchni z płyt kamiennych.  Należy zastosować kompletny system izolacji w zakresie: izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic i poziomej (iniekcja krystaliczna). Dodatkowo należy wykonać izolację pionową płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS (λ=0,035[W/(m*K)] gr.8 cm) z ochroną z folii kubełkowej według kompletnego systemu wybranego producenta izolacji oraz z instalacją drenażową. Długość ściany do zaizolowania ok. 22 mb, wysokość ściany piwnicy ok. 4,5 m. Należy również przewidzieć i wykonać naprawę tynków wewnętrznych piwnic (skucie starych tynków, osuszenie pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem protokołu z ich osuszania, wykonanie nowych tynków renowacyjnych wg. systemu wybranego producenta wraz z malowaniem ścian).

Prace w obrębie uzbrojenia podziemnego należy prowadzić na podstawie uzgodnień branżowych.

Inwestor dopuszcza składowanie mas ziemnych z wykopów przeznaczonych do powtórnego wbudowania od strony wejścia do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym, wygrodzeniu i zabezpieczeniu tego miejsca.

4.2.6. Segment A - przywrócenie czterech okien na elewacji od ulicy Mickiewicza (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 [W/m2K] lub lepszym:

- wykucie otworów w ścianach,

- montaż stolarki okiennej zewnętrznej np. z PCV o współczynniku U=0,9 [W/m2K], kolor i kształt (podział) dostosować do sąsiednich okien na elewacji budynku, do uzgodnienia z inwestorem i konserwatorem zabytków;

- okna z funkcją rozszczelniania dla zapewnienia prawidłowej wentylacji;

- wykonanie parapetów zewnętrznych (blacha koloru np. grafitowego), oraz wewnętrznych dostosowanych do sąsiednich okien w pomieszczeniach;

- roboty naprawcze w pomieszczeniach po montażu okien w tym malowanie ścian lub uzupełnienie okładzin (do najbliższego załamania ścian).

4.2.7. Segment A - wymiana drzwi zewnętrznych o pow. ~19 m2 na drzwi np. aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3[W/m2K] lub lepszym:

- demontaż istniejących drzwi;

- wyprawa i naprawa krawędzi otworu i szpalet drzwi;

- montaż drzwi zewnętrznych przeszklonych np. z AL o współczynniku U=1,3 [W/m2K], kolor i kształt (podział) do uzgodnienia z inwestorem i konserwatorem zabytków;

- roboty naprawcze w pomieszczeniach po montażu drzwi w tym malowanie ścian lub uzupełnienie okładzin (do najbliższego załamania ścian).

Drzwi zewnętrzne do budynku A – BOK – w przejściu między budynkami muszą spełniać parametry drzwi EI60.

    - Segment B roboty dachowe:

-wymiana zniszczonej konstrukcji oraz pozostałych elementów więźby drewnianej dachu w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem obciążenia od projektowanej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy PV=10,4 kWp, w tym deskowanie (ok. 70%) na nową oraz skorodowanego pokrycia dachowego na całej powierzchni dachu z blachy płaskiej na blachę powlekaną płaską bądź na rąbek  (gwarancja na powłokę ~30 lat, na wkład ~50 lat) gr. min. 0,5 mm (dopasowaną kształtem i kolorem do otoczenia i wymagań konserwatora) z wydłużeniem okapów poza ocieplenie, ułożenie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, wykonanie obróbek blacharskich, płotków śniegowych, itp.;

-przebudowa i docieplenie kominów;

4.2.9.	Segment B - docieplenie stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami

- powierzchnia ~645 m2 prasowaną wełną mineralną (λ=0,035[W/(m*K)]) o gr. 20 cm. Współczynnik przenikania U=0,14 [W/m2K] - zastosować obowiązujący na podstawie aktualnych przepisów w dniu przekazania inwestycji Zamawiającemu. System docieplenia:

    - naprawa podbudowy stropu, usunięcie polepy;

    - systemowe prace dociepleniowe min.:

      - folia paroizolacyjna

      - płyty prasowanej wełny mineralnej λ=0,035W/(mK) gr.20 cm

      - membrana paroprzepuszczalna,

      - zabezpieczenie izolacji płytą OSB na ruszcie drewnianym wraz z impregnacją w miejscach ciągów komunikacyjnych do kominów, wyłazów dachowych, elementów instalacji, itp.;

UWAGA! Strop ma być o odporności ogniowej REI 60

4.2.10.  Segment B - docieplenie ścian frontowych „elewacji chronionej” budynku (parter NW, parter NE, Ip. NW, Ip. NE,) o łącznej powierzchni ~416 m2 z zastosowaniem tynku termoizolacyjnego. Cokół kamienny uzupełnić, wyremontować i zaimpregnować bez docieplenia metodami konserwatorskimi.

Zastosować kompletny system uwzględniający min.:

- skucie skorodowanych gzymsów, opasek, pilastrów, itp.;

- odtworzenie i uzupełnienie metodami konserwatorskimi elementów sztukaterii (gzymsy, opaski, pilastry, itp.);

- demontaż z wymianą rur spustowych (stalowe powlekane) i krat okiennych - 100%: kolor obróbek (np. grafitowy);

- wymiana parapetów zewnętrznych (blacha koloru np. grafitowego);

- demontaż i ponowny montaż (ewentualnie naprawa i zabezpieczenie) przewodów instalacyjnych na ścianach (np. odgrom, teletechnika, itp.);

- skucie odparzonego tynku, oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni ścian;

- przebudowa okapu budynku dla zamocowania rynny wiszącej oraz osłony docieplenia elewacji od góry (zabezpieczenie przed zawilgacaniem);

- wykonanie nowych obróbek na gzymsach, detalach itp. budynku,

- wykonanie warstwy tynku termoizolacyjnego (λ=0,08[W/(m*K)]) gr.~3 cm w wybranym systemie;

- malowanie ścian systemową farbą fasadową silikatowo-silikonową - kolory pastelowe z uwzględnieniem odtworzenia podziałów kolorystycznych i grubościowych (opaski, pilastry, gzymsy, dekoracje, itp.) w celu nadania klasycznego wizerunku architektonicznego (do uzgodnienia z zamawiającym i konserwatorem zabytków),

UWAGA: Docieplenie ścian podcienia przewiązki wykonać z płyt styropianowych frezowanych EPS 70 gr. ~6 cm (zapewnienie przejezdności). Dodatkowo należy wykonać renowację elementów stalowych na elewacji (krata stalowa podcienia).

4.2.11.	Segment B - docieplenie ścian frontowych „elewacji chronionej” budynku (IIp. NW, IIp. NE) o łącznej powierzchni ~252 m2 z zastosowaniem tynku termoizolacyjnego oraz od wewnątrz płyt klimatycznych.

Zastosować kompletny system uwzględniający min.:

- skucie skorodowanych gzymsów, opasek, pilastrów, itp.;

- odtworzenie i uzupełnienie metodami konserwatorskimi elementów sztukaterii (gzymsy, opaski, pilastry, itp.);

- demontaż z wymianą rur spustowych (stalowe powlekane) i krat okiennych - 100%: kolor obróbek (np. grafitowy);

- wymiana parapetów zewnętrznych (blacha powlekana koloru np. grafitowego);

- demontaż i ponowny montaż (ewentualnie naprawa i zabezpieczenie) przewodów instalacyjnych na ścianach (np. odgrom, teletechnika, itp.);

- skucie odparzonego tynku, oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni ścian;

- przebudowa okapu budynku dla zamocowania rynny wiszącej oraz osłony docieplenia elewacji od góry (zabezpieczenie przed zawilgacaniem);

- wykonanie nowych obróbek na gzymsach, detalach, itp. budynku;

- wykonanie warstwy tynku termoizolacyjnego (λ=0,08[W/(m*K)]) gr.~3 cm;

- malowanie ścian farbą fasadową silikatowo-silikonową - kolory pastelowe z uwzględnieniem odtworzenia podziałów kolorystycznych i grubościowych (opaski, pilastry, gzymsy, dekoracje, itp.) w celu nadania klasycznego wizerunku architektonicznego (do uzgodnienia z zamawiającym i konserwatorem zabytków),

- wykonanie od wewnątrz ocieplenia ścian zewnętrznych przy zastosowaniu kompletnego systemu płyt klimatycznych (λ=0,04[W/(m*K)]) gr.~10 cm z zagruntowaniem ułożonych płyt i wykończeniem masą szpachlową oraz warstwami malarskimi.

4.2.12.	Segment B - docieplenie ścian zewnętrznych budynku od strony dziedzińca (parter SW, parter SE, Ip. SW, Ip. SE, IIp. SW, IIp. SE) o łącznej powierzchni ~865 m2 styropianem grafitowym o grubości 14 cm z wykończeniem zbrojonym tynkiem silikatowo-silikonowym. Współczynnik przenikania U=0,19 [W/m2K] - zastosować obowiązujący na podstawie aktualnych przepisów w dniu przekazania inwestycji Zamawiającemu.

Zastosować kompletny system docieplenia uwzględniający min.:

- skucie istniejących gzymsów;

- skucie dwóch skorodowanych balkonów na ścianie nad przewiązką pomiędzy bud. A i B;

- demontaż z wymianą rur spustowych (stalowe powlekane) i krat okiennych - 100%: kolor obróbek (np. grafitowy);

- wymiana parapetów zewnętrznych (blacha powlekana koloru np. grafitowego);

- demontaż i ponowny montaż (ewentualnie naprawa i zabezpieczenie) przewodów instalacyjnych na ścianach (np. odgrom, teletechnika, itp.);

- skucie ok. 30 % i uzupełnienie oraz naprawa tynku istniejącego;

- przebudowa okapu budynku dla zamocowania rynny wiszącej oraz osłony docieplenia elewacji od góry (zabezpieczenie przed zawilgacaniem);

- wykonanie nowych obróbek na gzymsach, detalach, itp. budynku;

- roboty docieplenia obejmujące min.:

- płyty styropianowe frezowane EPS 70 (λ=0,033[W/(m*K)]) gr.14 cm (przyklejane i kołkowane);

- zaprawę klejową z zatopioną siatką z włókna szklanego;

- tynk strukturalny (silikatowo-silikonowy) barwiony w masie (ziarno 1-1,5 mm) - kolory pastelowe i szare z uwzględnieniem podziałów kolorystycznych i ew. grubościowych (opaski, pilastry, gzymsy, itp.) w celu nadania klasycznego wizerunku architektonicznego (do uzgodnienia z zamawiającym i konserwatorem zabytków),

- montaż w miejscu skutych balkonów balustrady - portfenerów,

- w przypadku występowania zawilgocenia ścian przyziemia zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian przylegających do gruntu w celu ochrony projektowanej izolacji termicznej ścian przed podciąganiem kapilarnym wody i ew. zagrzybieniem, wraz z odtworzeniem opaski budynku,

UWAGA:

- Należy ująć roboty zwiane z rozbiórką ganku w budynku od strony dziedzińca (wejście do byłych pomieszczeń GTBS). W związku z tym powstanie konieczność zamurowania (przełożenia) jednych drzwi wewnętrznych do magazynu oraz wykonanie nowych drzwi w miejscu okienka znajdującego się w korytarzu na parterze budynku,

- System docieplenia ścian od strony dziedzińca winien spełniać warunki zapisane w dokumentacji ppoż budynku byłej szkoły nr 2 – załącznik do niniejszego postępowania przetargowego,

- Otwory na poddaszu od strony budynku Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostaną do klasy EI120 – zgodnie z ekspertyza techniczną – zamurować cegła pełną 12 cm,

- Należy wykonać tynk na ścianach windy od strony dziedzińca budynku z uwzględnieniem dwóch imitacji okien na elewacji.

4.2.13. Segment B - roboty ziemne ściany  (ok. 50 mb długości i ok. 2,5 głębokości = 125 m2) przylegającej do gruntu elewacji NW oraz NE - wykop i zasyp z odtworzeniem nawierzchni z płyt kamiennych. Należy zastosować kompletny system izolacji w zakresie: izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic i poziomej (iniekcja krystaliczna). Dodatkowo należy wykonać izolację pionową płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS (λ=0,035[W/(m*K)] gr.10 cm) z ochroną z folii kubełkowej według kompletnego systemu wybranego producenta izolacji oraz instalacją drenażową. Należy również przewidzieć i wykonać naprawę tynków wewnętrznych piwnic (skucie starych tynków, osuszenie pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem protokołu z ich osuszania, wykonanie nowych tynków renowacyjnych wg systemu wybranego producenta wraz z pomalowaniem ścian).

Prace w obrębie uzbrojenia podziemnego należy prowadzić na podstawie uzgodnień branżowych.

Inwestor dopuszcza składowanie mas ziemnych z wykopów przeznaczonych do powtórnego wbudowania od strony wejścia do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym, wygrodzeniu i zabezpieczeniu tego miejsca.

4.2.14.	Segment B - wymiana okien zewnętrznych o pow. ~105 m2 na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9[W/m2K] lub lepszym:

- demontaż istniejących okien;

- wyprawa i naprawa krawędzi otworu i szpalet okien;

- montaż stolarki okiennej zewnętrznej np. z PCV o współczynniku U=0,9 [W/m2K], kolor i kształt (podział) dostosować do wyglądu klasycznego budynku, do uzgodnienia z inwestorem i konserwatorem zabytków;

- okna z funkcją rozszczelniania dla zapewnienia prawidłowej wentylacji;

- montaż parapetów wewnętrznych,

- roboty naprawcze w pomieszczeniach po montażu okien w tym malowanie ścian lub uzupełnienie okładzin (do najbliższego załamania ścian).

UWAGA! zgodnie z załączoną dokumentacją ppoż budynku B należy:

- zamontować kurtyny dymowe topikowe EWI60/E-120 w ilości 22 szt.,

- zamontować okna w bocznej klatce schodowej EI60.

4.2.15.	Segment B - wymiana drzwi zewnętrznych o pow. ~21 m2 na drzwi np. aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3[W/m2K] lub lepszym:

- demontaż istniejących drzwi;

- wyprawa i naprawa krawędzi otworu i szpalet drzwi;

- montaż drzwi zewnętrznych przeszklonych np. z AL o współczynniku U=1,3 [W/m2K], kolor i kształt (podział) do uzgodnienia z inwestorem i konserwatorem zabytków;

- roboty naprawcze w pomieszczeniach po montażu drzwi w tym malowanie ścian lub uzupełnienie okładzin (do najbliższego załamania ścian).

Drzwi wejściowe do budynku B od strony dziedzińca mają być przeciwpożarowe o odporności ogniowej  EI30.

4.2.16.	Segment A i B - spełnienie warunków zezwalających na prowadzenie prac remontowo-budowlanych wynikających ze sporządzonej ekspertyzy ornitologicznej / chiropterologicznej min. w zakresie montażu budek lęgowych dla jerzyków, zabezpieczenia otworów i szczelin, itp.

UWAGA:

- Wykonawca robót związanych z niniejszym zadaniem winien uwzględnić windę wraz z obudową w realizacji prac projektowych.

- Wykonawca winien uwzględnić w pracach termomodernizacyjnych budynków A i B kanały technologiczne pod  infrastrukturę teleinformatyczną.

- Wykonawca musi uwzględnić fakt, iż na obiekcie będą prowadzone równolegle przez innego wykonawcę roboty budowlano – instalacyjne związane z dostosowaniem budynku B dla osób niepełnosprawnych, remontem pomieszczeń pierwszego piętra budynku A oraz roboty instalacyjne w budynkach A i B UM Gorlice. W związku z tym przy wykonaniu prac projektowych i realizacji robót instalacyjno – budowlanych należy uwzględnić wytyczne zakresu planowanych równolegle prac.

- Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego na obiekcie związanego z podświetleniem / iluminacją ścian budynku.

- Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Należy zapewnić bezpieczne dojścia do budynków. Prace należy prowadzić w sposób szczególnie bezpieczny, jak najmniej uciążliwy z uwagi na charakter działalności obiektów. Wszystkie prace wewnątrz budynków winny być przedstawione w formie harmonogramu prowadzenia robót oraz muszą zostać zaakceptowane przez użytkownika.

- Niniejszy OPZ nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca powinien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektu oraz przy planowaniu robót budowlanych. Wymagania ujęte w niniejszym OPZ mogą nie obejmować wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektu i wykonania robót budowlano – montażowych, dlatego też przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu.

  - Roboty budowlane i usługi okresu realizacji robót obejmują min.:

    - sporządzenie planu BIOZ;

    - przejęcie terenu budowy oraz urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy;

    - oznakowanie stref niebezpiecznych, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń np. na zajęcie pasa drogowego

    - wykonanie zakresu wg. dokumentacji projektowej opisanej w OPZ Rozdział 4.2.

    - na 14 dni przed zabudową materiału złożenie nadzorowi inwestorskiemu wniosków materiałowych (wg. załączonego wzoru) i uzyskanie ich zatwierdzenia,

    - przeprowadzenie prób i badań przewidzianych przepisami.

    - wykonywanie nadzoru autorskiego

    - sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z odnośnymi przepisami, w tym:

- naniesienie na dokumentacji zmian wprowadzonych w trakcie realizacji;

- oświadczeń kierownika budowy o zakończeniu robót;

- protokołów z badań i prób, w tym termowizyjne.

- powykonawczy audyt energetyczny

- W wyniku realizacji zamówienia należy uzyskać końcowy efekt energetyczny:

5.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku: 	< 117,22 GJ/rok

5.2. Oszczędność energii końcowej:				  	~84%

- Usługi w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.

6.1. Udział w przeglądach gwarancyjnych;

6.2. Usuwanie ujawnionych wad i usterek w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego/Użytkownika

6.3. Zarządzanie i serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji i urządzeń.

Załączniki:

1. Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału/produktu

2. Szkice - rzuty budynków, detali

3. Karta audytu energetycznego dla budynku A i B

4. Ekspertyza ornitologiczna budynku A i B

5. OPZ – załącznik 9A (koordynacja prac).

6. Projekt budowlany – Dostosowanie dostępności budynku B dla osób niepełnosprawnych w ramach „Budowy przejścia pomiędzy budynkami Ratusza”  wraz z rysunkami ze zmianami nieistotnymi do projektu budowlanego pn.: Dostosowanie dostępności budynku B dla osób niepełnosprawnych w ramach „Budowy przejścia pomiędzy budynkami Ratusza” – informacyjnie.

7. Dokumentacja – Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku byłej szkoły Podstawowej nr 2 wraz  z decyzją pozwolenia na budowę nr 183/2012 z dnia 17.04.2012 r. oraz ekspertyzą techniczną zabezpieczenia ppoż budynku Urzędu Miasta w Gorlicach Rynek 2 z października 2011 roku

8.Dokumentacja ppoż. segment A wraz z decyzją pozwolenia na budowę 889/2018 z dnia 22.11.2018 r.

Gorlice, Styczeń 2022 r.

Zatwierdził: 								Sporządził:

………………………………………..						…………………………………