OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wysokość mebli liczona łącznie z nóżkami– stopkami.

- Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości,  trwałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności, miękkości siedzisk i oparć oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych w tym dla połączeń w częściach ruchomych (potwierdzone odpowiednimi dokumentami – np. atesty lub certyfikaty lub sprawozdania 
z badań).

- W meblach bez podanych wymiarów ich gabaryty i konstrukcja winny być zgodne z ich przeznaczeniem.

- Wszystkie elementy metalowe wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Wszystkie zakończenia profili zamkniętych oraz widoczne otwory w profilach zabezpieczone specjalnymi zaślepkami.

- W dostarczanych krzesłach i fotelach wszystkie elementy z tworzywa i elementy tapicerowane muszą do siebie przylegać i być dopasowane (bez szczelin). Tkanina tapicerska musi przylegać do pianki, bez pofałdowań i zmarszczeń.

- Kolory, odcienie oraz rodzaj materiału na tapicerki do uzgodnienia po wyborze oferenta.

- Odcienie wybarwień elementów drewnianych do uzgodnienia po wyborze oferenta.

- Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- oznakowane za pomocą naklejki samoprzylepnej o wymiarach 100x50 mm.

- Naklejka musi posiadać:

- I i II linia – nazwa JIM

- III linia - kod WP (czcionka wys. ok. 15 mm)

- IV linii - kod kreskowy

- V linia – numer GTIN (EAN)

kod kreskowy zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia

2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania).

wzory naklejki

- oraz pod spodem naklejka z Indeksem JIM o wymiarach 100x25 mm

wzory naklejki

Lokalizacja naklejki: krzesła i fotele pod spodem siedziska.

Opis nr 1:

Fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem-wyściełany WP1-5.

Nazwa JIM: FOTEL BIUR.OB.W T1 1000X480X460  WP1-5

Indeks JIM: 7110PL2011778

- Fotel obrotowy wyposażony w mechanizm synchroniczny, oparcie i siedzisko tapicerowane, profilowane zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz regulowane wysokości podłokietników.

- Fotel o wymiarach:

- wysokość całkowita w najwyższym położeniu: minimum 1250 mm,

- wysokość siedziska (od podłoża) w najniższym położeniu: nie mniej niż 400 mm;

- szerokość powierzchni siedziska: nie mniej niż 480 mm;

- głębokość powierzchni siedziska: nie mniej niż 460 mm;

- szerokość powierzchni oparcia (w najszerszym miejscu): nie mniej niż 470 mm;

- wysokość powierzchni oparcia: nie mniej niż 600 mm.

- Siedzisko i oparcie wykonane jako oddzielne elementy. Oparcie lekko zwężające się ku górze.

- Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 10 mm, wyprofilowane odpowiednio do odcinka udowego kończyn dolnych, pokryte gąbką (pianką poliuretanową) o gęstości 30 kg/m3 i grubości 50 mm.

- Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 9 mm, wyprofilowanej odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa z wyraźnym podparciem części lędźwiowej, pokryte gąbką (pianką poliuretanową) o gęstości 25 kg/m3 i grubości 50 mm, a na tylnej części oparcia o grubości minimum 15 mm.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane (oparcie tapicerowane obustronnie). Tapicerka eko skóra – poliuretan na siatce bawełnianej lub sztucznej (nie dopuszcza się skaju) o gramaturze minimum 360 g/m2 w kolorze grafit (atest higieniczny: opinia pozytywna, ścieralność: minimum 50 000 cyki).

- Fotel z podłokietnikami posiadającymi regulację:

- wysokości w zakresie minimum 70 mm z blokadą w minimum trzech położeniach.

- szerokości w zakresie 30 mm dla jednego podłokietnika (nie dopuszcza się zastosowania regulacji za pomocą śrub pod siedziskiem)

Wsporniki podłokietników chromowane, nakładki podłokietników wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym półmat.

- Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny posiadający następujące funkcje:

- mechanizm wyposażony w dwie dźwignie łatwo dostępne i proste w obsłudze;

- oparcie z regulacją kąta pochylenia odchylające się synchronicznie - jednocześnie z siedziskiem w stosunku 2:1,

- możliwość blokady siedziska i oparcia w minimum 4 pozycjach;

- możliwość ciągłego podparcia pleców z płynną regulacją siły odchylania (oporu) oparcia za pomocą pokrętła umiejscowionego pod siedziskiem w sposób wygodny dla użytkownika oraz zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady (Anti-Shock).

- płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą siłownika. Siłownik z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie minimum 90 mm.

- Podstawa fotela pięcioramienna, umożliwiająca obrót o 360o, aluminiowa polerowana o średnicy minimum 680 mm (wymiar liczony bez kółek), z gniazdami na kółka o średnicy trzpienia Ø 11 mm. Kółka o średnicy Ø 50 mm do parkietów i powierzchni twardych. Plastikowe kółka muszą być pokryte cienką, gumową oponką zabezpieczającą przed zniszczeniem powierzchni parkietów, paneli oraz podłóg kamiennych, po których porusza się fotel (wg wzoru poniżej).

- Grubość ścianek profili wsporników pod siedziskiem minimum 1,5 mm.

- Fotel o dopuszczalnym obciążeniu co najmniej 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania;

- atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej: min. 50 000 cyki,

- Model fotela jak na rysunku.

Opis nr 2:

Fotel biurowy wyściełany WP1-10.

Nazwa JIM: FOTEL BIUR.W  K2T1  1000X650X800  WP1-10

Indeks JIM: 7110PL2011844

- Fotel o wymiarach:

- wysokość całkowita: 1000 mm ±20 mm

- wysokość siedziska: 440 mm ± 20 mm

- szerokość całkowita 650 mm ±20 mm

- głębokość całkowita: 800 mm ±20 mm

- Fotel na drewnianym, nie uginającym się – sztywnym stelażu.

- Stelaż odpowiednio wyprofilowany, wykonany z warstwowej sklejki bukowej gięto-klejonej. Konstrukcja stelaża klejona oraz skręcana.

- Stelaż fotela w kolorze dąb jasny (sonoma) – do uzgodnienia, lakierowany trzykrotnie lakierem półmat.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane, wykonane ze sklejki liściastej, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości min. 50 mm i gramaturze: 35 kg/m3 dla siedziska i 25 kg/m3 dla oparcia. Oparcie tapicerowane obustronnie.

- Tapicerka wykonana z tkaniny 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- Na spodniej części nóg fotela, na całej powierzchni przymocowane podkładki filcowe.

- Wymagane dokumenty:

- atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- Model fotela jak na zdjęciu.

Opis nr 3:

Fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie, z regulowanym podnoszeniem, wyściełany WP1-5/2.

Nazwa JIM: FOT.BIUR.OB.MP W T4  1185X530X460X  WP1-5/2

Indeks JIM: 7110PL2011813

- Fotel obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny, oparcie, siedzisko i zagłówek tapicerowane zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz podłokietniki.

- Siedzisko o wymiarach nie mniejszych niż 500x510 mm (szer. x głęb.), wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 9 mm, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gęstości 30 kg/m3 i grubości minimum 50 mm, od spodu osłonięte osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

- Oparcie o wymiarach nie mniejszych niż 470x520 mm (szer. x wys.) rama wykonana z tworzywa sztucznego i obciągnięta materiałem siatkowym 100% poliester w kolorze czarnym. Oparcie posiadające wyprofilowanie oraz regulację wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

- Zagłówek wyprofilowany w kształcie łuku obłożony pianką tapicerską i tapicerowany, o wymiarach nie mniejszych niż 255x125 mm (szer. x wys.), posiadający regulację wysokości w zakresie minimum 50 mm, w minimum 4 położeniach.

Możliwość pochylenia zagłówka w minimum 4 położeniach.

- Siedzisko, oparcie i zagłówek wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. Siedzisko i zagłówek tapicerowane tkaniną tapicerską (o ścieralności: min. 100 000 cyki, z atestem higienicznym: opinia pozytywna), kolor tkaniny czarny.

- Podłokietniki z regulacją góra-dół. Wysokość podłokietników regulowana w zakresie minimum 70 mm, z blokadą w minimum trzech położeniach. Nakładki podłokietników wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

- Podstawa fotela pięcioramienna, umożliwiająca obrót o 360o, stalowa chromowana lub aluminiowa polerowana o średnicy minimum  640 mm z gniazdami na kółka o średnicy trzpienia Ø 11 mm. Kółka o średnicy Ø 50 mm do parkietów i powierzchni twardych. Plastikowe kółka pokryte cienką, gumową oponką zabezpieczającą przed zniszczeniem powierzchni parkietów, paneli oraz podłóg kamiennych, po których porusza się krzesło (wg wzoru poniżej).

- Wysokość całkowita fotela w najniższym położeniu siedziska minimum 1120 mm z zagłówkiem (przy całkowicie podniesionym zagłówku).

- Wysokość siedziska od podłoża w najniższym położeniu nie mniej niż 410 mm.

- Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny pod siedziskiem posiadający co najmniej:

- możliwość synchronicznego (jednoczesnego) odchylania siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1, z możliwością blokady siedziska i oparcia w minimum 4 pozycjach,

- regulację głębokości siedziska;

- możliwość ciągłego podparcia pleców z regulacją siły odchylania siedziska i oparcia za pomocą pokrętła;

- płynną regulację wysokości krzesła za pomocą siłownika pneumatycznego. Siłownik z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie minimum 100 mm.

- Fotel wytrzymały na obciążenia minimum 120 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania;

- atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej siedziska,

- Model krzesła jak na rysunku.

Opis nr 4:

Fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem-wyściełany WP1-6.

Nazwa JIM: FOTEL BIUR.OB.W  T1  1370X540X480  WP1-6

Indeks JIM: 7110PL2011832

- Fotel musi posiadać: szerokie, komfortowe wyprofilowane siedzisko oraz ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Siedzisko i oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych.

- Fotel przystosowany do intensywnego użytkowania przez 24 godziny na dobę w ciągu 7 dni w tygodniu oraz wytrzymałości min. 150 kg

- Fotel o wymiarach:

- wysokość całkowita w najniższym położeniu siedziska nie mniej niż 1095 mm (bez zagłówka),

- wysokość siedziska w najniższym położeniu: nie mniej niż 400 mm;

- szerokość powierzchni siedziska: nie mniej niż 540 mm,

- głębokość powierzchni siedziska: nie mniej niż 470 mm,

- wysokość powierzchni oparcia (bez zagłówka): nie mniej niż 680 mm,

- szerokość powierzchni oparcia: nie mniej niż 500 mm,

- Siedzisko i oparcie wykonane jako oddzielne elementy osadzone na jednolitym kawałku (szkielecie głównym) giętej sklejki liściastej składającej się z warstw o łącznej grubości min. 13 mm. Szkielet główny od spodu i od tyłu obłożony gąbką (pianką poliuretanową) o grubości 9 mm i gęstości 25kg/m3.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane, wykonane z dodatkowej sklejki liściastej o grubości min. 7 mm, pokryte warstwową gąbką (pianką poliuretanową) o grubości min. 100 mm (60+20+20 mm), i gęstości odpowiednio 40, 25, 20 kg/m3. Po środku siedziska wyraźne przeszycie (pikowanie) widoczne na rysunku.

- Oparcie delikatnie zwężające się ku górze. Po środku oparcia wyraźne pionowe przeszycie (pikowanie) widoczne na rysunku. Oparcie wyposażone w zintegrowany zagłówek o wymiarach: 190-230x150-170 mm (szer. x wys.).

- Fotel w całości, zagłówek oraz nakładki podłokietników tapicerowane. Tapicerka z tkaniny o gramaturze min. 390 g/m2 (atest lub certyfikat na trudnozapalność: papieros, zapałka, ścieralność: min. 200 000 cyki) w kolorze ciemno-szarym/czarnym.

- Podłokietniki stałe, wykonane z chromowanej rury stalowej z miękkimi tapicerowanymi nakładkami o szerokości 50 mm z wyraźnym zawinięciem ku dołowi.

- Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy Multiblock posiadający co najmniej:

- możliwość swobodnego "bujania się",

- blokadę oparcia i siedziska w pięciu pozycjach za pomocą dźwigni pod siedziskiem,

- regulowaną siłę oporu oparcia i siedziska przy pomocy pokrętła pod siedziskiem,

- płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą siłownika. Siłownik z regulacją wysokości w zakresie minimum 90 mm.

- Podstawa fotela pięcioramienna, umożliwiająca obrót o 360o, aluminiowa polerowana o średnicy minimum 720 mm. Kółka o średnicy Ø 60 mm do parkietów i powierzchni twardych w kolorze czarnym. (wg wzoru poniżej).

- Fotel o dopuszczalnym obciążeniu co najmniej 150 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania;

- atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej: min. 200 000 cyki,

- Model fotela jak na rysunku.

Opis nr 5:

Krzesło biurowe drewniane, wyściełane WP1-14.

Nazwa JIM: KRZESŁO BIUR.DREW.W  450X410X960MM  WP1-14

Indeks JIM: 7110PL1665177

- Krzesło przeznaczone do użytku codziennego na stanowiskach pracy przy stole biurowym lub konferencyjnym.

- Krzesło o wymiarach:

- szerokość siedziska (od frontu): 450-460 mm

- szerokość siedziska (przy oparciu): 360-380 mm

- głębokość siedziska: 390-420 mm

- szerokość oparcia (ze stelażem): 360-380 mm

- wysokość oparcia: min. 520 mm

- wysokość siedziska: 440-470 mm

- wysokość krzesła: 950-1000 mm

- Stelaż krzesła wykonany litego drewna bukowego. Łączyny pod siedziskiem wzmocnione od wewnątrz czterema drewnianymi zastrzałami.

- Stelaż krzesła w kolorze dąb jasny (sonoma), lakierowany trzykrotnie lakierem półmat.

- Siedzisko wykonane ze sklejki liściastej o grubości minimum 10 mm, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości minimum 35 mm i gramaturze 30 kg/m3 i tapicerowane.

- Oparcie wykonane ze sklejki liściastej o grubości minimum 8 mm, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości minimum 30 mm i gramaturze 25 kg/m3. Oparcie tapicerowane obustronnie.

- Oparcie w górnej części krzesła z prześwitem – chwytakiem umożliwiającym przenoszenie krzesła.

- Tapicerka wykonana z tkaniny 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- W dolnej części stelaża nogi wzmocnione dwoma poprzeczkami wzmacniającymi.

- Na spodniej części nóg krzesła, na całej powierzchni przymocowane podkładki filcowe.

- Wymagane dokumenty:

- atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- Model krzesła jak na zdjęciu.

Opis nr 6:

Krzesło biurowe na metalowej podstawie, wyściełane z pulpitem. WP1-37/2.

Nazwa JIM: KRZ. BIUR.MP  T1S4  820X580X560  WP1-37/2

Indeks JIM: 7110PL2015501

  - Krzesło typu ISO przeznaczone do eksploatacji w sali wykładowej.

- Krzesło o następujących wymiarach:

- wysokości całkowita: 810-820 mm,

- szerokość siedziska: 460-470 mm,

- głębokość siedziska: min. 410 mm,

- wysokość oparcia: 340-350 mm,

- szerokość oparcia: 470-485 mm,

- wysokość siedziska od podłoża: 460-470 mm.

- rozstaw wsporników wzmacniających pod siedziskiem: 200-210 mm.

- Stelaż wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm, a wsporniki pod siedziskiem ze stali okrągłej o wym. Ø 18x1,5 mm, chromowany.

- Każde siedzisko i oparcie mocowane do stelaża czterema wkrętami M5/M6 z nakrętkami pazurkowymi lub czterema śrubami zamkowymi M5/M6.

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej bukowej, profilowanej o grubości minimum 6 mm.

- Siedzisko odpowiednio wyprofilowane do odcinka udowego kończyn dolnych,  z wyraźnym zagięciem ku dołowi w przedniej części, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 30 kg/m3 i grubości min.30 mm.

- Oparcie wyprofilowane w kształcie łuku, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 25 kg/m3 i grubości min. 30 mm.

- Oparcie i siedzisko osłonięte osłoną z tworzywa PCV w kolorze czarnym.

- Krzesło wyposażone w składany pulpit z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, mocowany do podłokietnika z prawej strony siedzącego śrubami zamkowymi lub złączami meblowymi M5 lub M6 w trzech punktach. Podłokietnik mocowany do stelaża w dwóch punktach. Stelaż podłokietnika wykonany z metalu powleczonego miękką pianką poliuretanową w kolorze czarnym.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- We wszystkich otwartych zakończeniach stelaża zaślepki plastikowe w kolorze czarnym półmat.

- Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe.

- Możliwość składowania w stosie po min. 10 szt.

- Obciążenie krzesła min. 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania;

- atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- Model krzesła jak na rysunku:

Opis nr 7:

Krzesło biurowe na metalowej podstawie, wyściełane WP1-37.

Nazwa JIM: KRZ. BIUR.MP  T1S4  820X545X560  WP1-37

Indeks JIM: 7110PL2015287

- Krzesło typu ISO przeznaczone do codziennej eksploatacji w biurze lub świetlicy.

- Krzesło o następujących wymiarach:

- wysokości całkowita: 810-820 mm,

- szerokość siedziska: 460-470 mm,

- głębokość siedziska: min. 410 mm,

- wysokość oparcia: 340-350 mm,

- szerokość oparcia: 470-485 mm,

- wysokość siedziska od podłoża: 460-470 mm.

- rozstaw wsporników wzmacniających pod siedziskiem: 200-210 mm.

- Stelaż wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm, a wsporniki pod siedziskiem ze stali okrągłej o wym. Ø 18x1,5 mm, chromowanej. Stelaż musi być kształtowany w taki sposób aby nie powodować odkształceń profili (spłaszczenia, wgniecenia, wgłębienia) w miejscach łuków (zagięć).

- Każde siedzisko i oparcie mocowane do stelaża czterema wkrętami M5/M6 z nakrętkami pazurkowymi lub czterema śrubami zamkowymi M5/M6.

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej bukowej, profilowanej o grubości minimum 6 mm.

- Siedzisko odpowiednio wyprofilowane do odcinka udowego kończyn dolnych,  z wyraźnym zagięciem ku dołowi w przedniej części, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 30 kg/m3 i grubości min.30 mm.

- Oparcie wyprofilowane w kształcie łuku, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 25 kg/m3 i grubości min. 30 mm.

- Oparcie i siedzisko osłonięte osłoną z tworzywa PCV w kolorze czarnym.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- We wszystkich otwartych zakończeniach stelaża zaślepki plastikowe w kolorze czarnym półmat.

- Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi i narożników przy osłonach siedzisk i oparć

- Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe.

- Możliwość składowania w stosie po min. 10 szt.

- Dopuszczalne obciążenie krzesła min. 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania;

- atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- Model krzesła jak na rysunku:

Opis nr 8:

Krzesło obrotowe na metalowej podstawie, z regulowanym podnoszeniem, wyściełane WP1-16.

Nazwa JIM: KRZ.OB.MP  RP W T1  1130X480X430  WP1-16

Indeks JIM: 7110PL2012032

- Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

- Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny, oparcie i siedzisko tapicerowane zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz podłokietniki.

- Krzesło o wymiarach:

- wysokość całkowita krzesła (przy najwyższym

położeniu siedziska i oparcia): nie mniej niż 1110 mm,

- wysokość siedziska regulowana,

- szerokość powierzchni siedziska: nie mniej niż 480 mm,

- głębokość powierzchni siedziska nie mniej niż 450 mm,

- szerokość powierzchni oparcia w najszerszym miejscu: nie mniej niż 460 mm,

- wysokość powierzchni (poduchy) oparcia: nie mniej niż 520 mm.

- Siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych (jak na załączonych rysunkach).

- Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości 10 mm, pokryte wylewaną bezpośrednio do formy w kształcie siedziska pianką poliuretanową o gęstości 
50-60 kg/m3 odporną na odkształcenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pianki poliuretanowej o gęstości 50-60 kg/m3 posiadającej ostateczny - wyprofilowany kształt siedziska nadany poprzez obróbkę na specjalistycznych maszynach (nie dopuszcza się pianki ciętej oraz sklejanej z kilku elementów). Siedzisko od spodu osłonięte osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym półmat.

- Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryte wylewaną bezpośrednio do formy w kształcie oparcia pianką poliuretanową o gęstości 50-60 kg/m3 odporną na odkształcenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pianki poliuretanowej o gęstości 50-60 kg/m3 posiadającej ostateczny - wyprofilowany kształt oparcia nadany poprzez obróbkę na specjalistycznych maszynach (nie dopuszcza się pianki ciętej oraz sklejanej z kilku elementów). Pianka musi posiadać wyprofilowanie - żebrowanie, w celu odpowiedniej cyrkulacji powietrza (jak na rysunkach). Tył oparcia posiadający osłonę z tworzywa sztucznego (w kolorze czarnym półmat) pełną lub przebiegającą po obwodzie oparcia z okienkiem z widoczną tylną tapicerowaną częścią oparcia. Regulacja wysokości oparcia w zakresie minimum 60 mm.

- Wszystkie elementy z tworzywa i elementy tapicerowane muszą do siebie przylegać i być dopasowane (bez szczelin). Tkanina tapicerska musi przylegać do pianki, bez pofałdowań i zmarszczeń.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- Podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie minimum 70 mm z blokadą w minimum trzech położeniach. Nakładki podłokietników wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym półmat.

- Podstawa krzesła pięcioramienna, umożliwiająca obrót o 360o, stalowa, chromowana o średnicy minimum 670 mm (wymiar liczony bez kółek), z gniazdami na kółka o średnicy trzpienia Ø 11 mm. Kółka o średnicy Ø 50 mm do parkietów i powierzchni twardych. Plastikowe kółka muszą być pokryte cienką, gumową oponką zabezpieczającą przed zniszczeniem powierzchni parkietów, paneli oraz podłóg kamiennych, po których porusza się krzesło (wg wzoru poniżej).

- Grubość ścianek profili wsporników pod siedziskiem minimum 1,5 mm.

- Mechanizm synchroniczny wyposażony w dwie dźwignie pod siedziskiem posiadający następujące funkcje:

- za pomocą jednej dźwigni możliwość synchronicznego - jednoczesnego odchylania oparcia wraz z siedziskiem w stosunku 2:1, z możliwością blokady oparcia i siedziska w minimum 4 pozycjach oraz regulacją kąta pochylenia oparcia w zakresie minimum 20 stopni. Dodatkowo funkcja zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady (Anti-Shock).

- możliwość ciągłego podparcia pleców z płynną regulacją siły odchylania (oporu) oparcia za pomocą pokrętła umiejscowionego pod siedziskiem w sposób wygodny dla użytkownika.

- za pomocą drugiej dźwigni uruchamianie płynnej, bezstopniowej regulacji wysokości w zakresie minimum 100 mm za pomocą siłownika pneumatycznego. W przypadku zastosowania siłownika niechromowanego wymagana osłona siłownika z tworzywa sztucznego.

- regulacja głębokości siedziska w zakresie minimum 50 mm za pomocą dźwigni (dopuszcza się zastosowanie trzeciej dźwigni służącej tylko i wyłącznie do regulacji głębokości siedziska).

- Krzesło wytrzymałe na obciążenia minimum 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania;

- atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- Model krzesła jak na poniższych rysunkach.

Opis nr 9:

Krzesło gabinetowe drewniane, wyściełane WP8-8.

Nazwa JIM: KRZ.GAB.DR.W  K3T2  1000X480X460  WP8-8

Indeks JIM: 7105PL2016410

- Krzesło o wymiarach:

- szerokość siedziska (od frontu): 460-480 mm;

- głębokość siedziska: 440-470 mm;

- wysokość siedziska: 440-480 mm;

- wysokość krzesła: 980-1040 mm;

- Stelaż krzesła wykonany litego drewna bukowego. Łączyny pod siedziskiem wzmocnione od wewnątrz czterema drewnianymi zastrzałami.

- Stelaż krzesła wybarwiony w kolorze orzech caravaggio, lakierowany trzykrotnie lakierem półmat.

- Elementy drewniane krzesła muszą mieć gładką wyszlifowaną powierzchnię;

- Siedzisko w kształcie trapezu, wykonane ze sklejki liściastej o grubości min. 8 mm, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości min. 35 mm i gramaturze 30 kg/m3 i tapicerowane.

- Oparcie w kształcie trapezu rozszerzające się ku górze, obustronnie tapicerowane, wykonane ze sklejki liściastej o grubości min. 6 mmj, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości min. 30 mm i gramaturze 25 kg/m3.

- Pomiędzy oparciem, a siedziskiem prześwit o wysokości min. 40 mm.

- Tapicerka wykonana z tkaniny 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny najbardziej zbliżona do tkaniny NOTICE 1, kolor tkaniny do uzgodnienia: ciemny brąz).

- W dolnej części stelaża nogi wzmocnione dwoma poprzeczkami wzmacniającymi.

- Na spodniej części nóg krzesła, na całej powierzchni przymocowane podkładki filcowe.

- Wymagane dokumenty:

- atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- Model krzesła jak na zdjęciu.

Opis nr 10:

Fotel gabinetowy do komputera WP8-46.

Nazwa JIM: FOTEL GAB.D/KOMP.T4  1200X525X470  WP8-46

Indeks JIM: 7105PL2016990

- Fotel obrotowy wyposażony w mechanizm synchroniczny, oparcie i siedzisko tapicerowane, profilowane zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, zagłówek oraz regulowane wysokości podłokietników.

- Fotel o wymiarach:

- wysokość siedziska od podłoża: nie mniej niż 420 mm,

- szerokość powierzchni siedziska: nie mniej niż 500 mm,

- głębokość powierzchni siedziska: nie mniej niż 480 mm,

- szerokość powierzchni oparcia w najszerszym miejscu: nie mniej niż 500 mm,

- wysokość powierzchni oparcia: nie mniej niż 670mm,

- szerokość zagłówka: nie mniej niż 300 mm,

- wysokość zagłówka: nie mniej niż 140mm.

- Siedzisko i oparcie wykonane jako oddzielne elementy. Dolna krawędź oparcia musi znajdować się nie mniej niż 30 mm, poniżej spodniej płaszczyzny siedziska.

- Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 10 mm, wyprofilowane odpowiednio do odcinka udowego kończyn dolnych, pokryte gąbką (pianką poliuretanową) o gęstości 30 kg/m3 i grubości 50 mm. Siedzisko posiadające wyraźne pikowania tapicerki.

- Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 9 mm, wyprofilowanej odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa z wyraźnym podparciem części lędźwiowej, pokryte gąbką (pianką poliuretanową) o gęstości 25 kg/m3 i grubości 50 mm, a na tylnej części oparcia o grubości minimum 15 mm. Oparcie posiadające wyraźne pikowania tapicerki.

- Siedzisko, zagłówek i oparcie tapicerowane (oparcie tapicerowane i pikowane obustronnie) naturalną skórą licową w kolorze czarnym.

- Fotel z podłokietnikami posiadającymi regulację:

- wysokości w zakresie minimum 70 mm z blokadą w minimum trzech położeniach.

- przesuwu do przodu i do tyłu

Wsporniki podłokietników chromowane, nakładki podłokietników wykonane z drewna w kolorze orzech caravaggio.

- Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny posiadający następujące funkcje:

- mechanizm wyposażony w dwie dźwignie łatwo dostępne i proste w obsłudze;

- oparcie z regulacją kąta pochylenia odchylające się synchronicznie - jednocześnie z siedziskiem w stosunku 2:1,

- możliwość blokady siedziska i oparcia w minimum 4 pozycjach;

- możliwość ciągłego podparcia pleców z płynną regulacją siły odchylania (oporu) oparcia za pomocą pokrętła umiejscowionego pod siedziskiem w sposób wygodny dla użytkownika oraz zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady (Anti-Shock).

- płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą siłownika. Siłownik z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie minimum 90 mm. Siłownik z osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

- Podstawa fotela pięcioramienna, umożliwiająca obrót o 360o, metalowa z drewnianymi nakładkami w kolorze orzech caravaggio o średnicy minimum 720 mm (wymiar liczony bez kółek). Kółka o średnicy Ø 50 mm do parkietów i powierzchni twardych. Plastikowe kółka muszą być pokryte cienką, gumową oponką zabezpieczającą przed zniszczeniem powierzchni parkietów, paneli oraz podłóg kamiennych, po których porusza się fotel (wg wzoru poniżej).

- Grubość ścianek profili wsporników pod siedziskiem minimum 1,5 mm.

- Fotel o dopuszczalnym obciążeniu co najmniej 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania;

- Model fotela jak na rysunku.

Opis nr 11:

Fotel biurowy kubełkowy wyściełany WP1-10/2.

Nazwa JIM: FOTEL BIUR.KUB.W  T1  770X700X630  WP1-10/2

Indeks JIM: 7110PL2011942

- Fotel w całości tapicerowany

- Fotel o wymiarach:

- szerokość: 700 mm,

- głębokość: 630mm;

- wysokość: 770 mm.

- Konstrukcja fotela drewniana pokryta pianką poliuretanową o gramaturze minimum: 
35 kg/m3 dla siedziska i 25 kg/m3 dla oparcia.

- Fotel osadzony na minimum 5 ślizgaczach.

- Tapicerka wykonana z tkaniny 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- Wymagane dokumenty:

- atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

- Model fotela jak na zdjęciu.