OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont posadzek ramp załadowczych w magazynach 12a i 12b znajdujących się w Warszawie przy ul. Włochowska 25/33.

Zakres robót objęty kodami CPV:

- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

- 45262300-4 Betonowanie

- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Opracowanie:

Jola Korzeniewska

Kacper Jarząbek

Warszawa, 29 sierpień 2023

Spis Treści:

- Adres zadania

- Przedmiot zamówienia.

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

- Uwarunkowania organizacyjne.

- Termin realizacji zadania i płatności.

- Warunek odbioru przedmiotu umowy.

- Załączniki

- Adres zadania:

Warszawa ul. Włochowska 25/33

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ramp zlokalizowanych
w budynku nr 12a i 12b o powierzchni:

- budynek 12a rampa o wym. 2,17 m x 30m, powierzchnia 65,1 m²

- budynek 12b rampa o wym. 2,15 m x 30m, powierzchnia 64,5 m²

- Roboty rozbiórkowe.

- skucie istniejących warstw posadzkowych do płyty żelbetowej

- demontaż istniejących kątowników

- demontaż istniejących odbojników drewnianych

- Roboty budowlane.

- antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia

- wykonanie posadzki betonowej C30/37 grubości min. 10cm wraz z siatką zgrzewaną 10x10 cm Ø 3, do wysokości pierwotnej z wykonaniem dylatacji oraz z zachowaniem odpowiednich spadków

- nałożenie żywicy epoksydowej o właściwościach antypoślizgowych

- montaż kątownika ochronnego na krawędzi rampy odbojników wymiarach 30x30 mm

- montaż odbojników liniowych gumowych (systemowych)

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  - Wykonawca dokona z natury szczegółowych pomiarów niezbędnych do realizacji we własnym zakresie.

  - Zapewnienie nadzoru budowlanego nad wykonywanymi robotami.

  - Wykonawca zapewni, że wykonane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie 
z wiedzą i sztuką budowlaną.

  - Wykonawca dbał będzie o stan i porządek na terenie budowy w zakresie wykonywanych przez siebie robót.

  - Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z wykonywaniem przedmiotu umowy.

  - Wykonawca, po wprowadzeniu na budowę przejmie odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania terenu budowy Zamawiającemu;

  - Usuwania u wywożenia na bieżąco wytworzonych w trakcie wykonywania robót odpadów z terenu budowy wraz z ponoszeniem kosztów;

  - Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy.

  - Wykonawca przedłoży listę osób, którzy będą wykonywać roboty i będzie dokonywał jej aktualizacji.

  - Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotowych robót.

  - Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć karty techniczne wraz z aktualnymi atestami.

  - Wraz z zakończeniem zadania Wykonawca przedłoży dokumentację zatwierdzonych kart technicznych Zamawiającemu.

- Uwarunkowania organizacyjne:

- Dostęp na teren jednostki zostanie udzielony osobom, które zostały wskazane Zamawiającemu na podstawie przekazanych list.

- Osoby wykonujące roboty budowlane posiadać będą odpowiednie środki ochrony osobistej oraz właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Pracownicy Wykonawcy przebywające na terenie kompleksu posiadać będą oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały. (np. kamizelki odblaskowe z nadrukiem firmy).

- Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie kompleksu muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

- Pracownicy Wykonawcy zatrudnione będą na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

- W przypadku niespełnienia wymagań, których mowa w pkt 1 podpkt 1)-5), osoby 
te będą usuwane z terenu budowy. Usunięcie osób z terenu budowy możne zostać przeprowadzone przez Użytkownika lub służbę ochroną obiektu, Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, bez ograniczenia w czasie,
wszelkich informacji, materiałów, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Dane te stanowią tajemnicę Zamawiającego. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż do realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych oraz informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca wykonując zadania w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego jest zobowiązany - do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz zobowiązany do zachowania ich 
w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia.

- Załączone przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo, przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca dokona pomiarów we własnym zakresie.

- Termin realizacji zadania i płatności.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać realizację zadania w terminie do 12 tyg. 
	od podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Rozliczeniem podlegać będzie 	całkowite wykonanie umowy.

- Warunki odbioru przedmiotu umowy.

- Prawidłowe i kompletne wykonanie robót budowlanych.

- Przywrócenie porządku i wysprzątanie terenu po zakończonych robotach budowlanych;

- Przedłożenie dokumentacji kart technicznych materiałów wbudowanych podczas zadania.

- Załączniki:

- Zdjęcia poglądowe

Rampa przy budynku nr 12a

Rampa p rzy budynku nr 12b