Załącznik nr 2 do SWZ

Nr postępowania 14/D-62/PliZ2022/PN/2022/D

## ..................................., dnia ……………...……

## Dane Wykonawcy

Nazwa:	......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Siedziba:	......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Dane składającego oświadczenie:

Imię i nazwisko:	...............................................................................................................................

Sposób reprezentacji Wykonawcy: pełnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji*)

# FORMULARZ TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa do siedziby Zamawiającego Wielofunkcyjnego urządzenia do kolorowego druku cyfrowego”.

Tabela nr 1

| Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia. | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- |
| I. Wielofunkcyjne urządzenie do kolorowego druku cyfrowego ( np. Konica Minolta Accurio Press 4070) - 1 sztuka | I. ………………………………………………………………………..…. |
| Wielofunkcyjne urządzenie do kolorowego druku cyfrowego obejmującego: |  |
| Druk, skanowanie dwustronne, kopiowanie, |  |
| detektor podawania wieloźródłowego, |  |
| skanowanie i drukowanie do pamięci USB. |  |
| Wymagania techniczne: |  |
| Prędkość druku kolor minimum 70 str/A4 min, mono minimum 80 str/A4 min. |  |
| 2. Rozdzielczość druku 1200X2400X8 bitów. |  |
| 3. Maksymalny format obsługiwanego papieru 330 mm x 487 mm. |  |
| 4. Minimalny format obsługiwanego papieru 100mmX148mm. |  |
| 5. Minimalna gramatura obsługiwanych podłoży 60 g/m2. |  |
| 6. Maksymalna gramatura obsługiwanych podłoży 360 g/m2. |  |
| 7. Możliwość zadruku na podłożach papierowych, kartonowych oraz papierach powlekanych i fakturowanych (tekstura). |  |
| 8. Automatyczny dupleks w zakresie obsługiwanych podłoży. |  |
| 9. Podajniki papieru obsługujący papier w formacie od A4 do SRA3 włącznie o łącznej pojemności 5500 arkuszy. |  |
| 10. Podciśnieniowy system podawania papieru, z funkcją pneumatycznego wspomagania poboru papieru obsługujący papier w formacie minimalnym 100mmX140mm i maksymalnym 330mmX487mm o łącznej pojemności minimum 4600 arkuszy. |  |
| 11. System ładowania papieru oraz uzupełniania tonera bez wstrzymywania drukowania. |  |
| 12. Wbudowany moduł do usuwania ładunków elektrostatycznych z zadrukowanego podłoża niwelujący sklejanie się arkuszy. |  |
| 13. Finiszer zszywająco broszurujący. |  |
| a. Dwie tace odbiorcze łącznie na minimum 3300 ark/A4, |  |
| b. Funkcja sortowania kompletami o łącznej pojemności minimum 3000 ark A4, układanie w równe stosy, odseparowywanie kolejnych prac od siebie na wyjściu, z możliwością układania z przesunięciem kolejnych prac, |  |
| c. Broszurowanie maksymalnie 25 arkuszy, |  |
| d. Możliwość składania arkusza 2 pozycyjne. |  |
| 14. Wbudowany Spektrofotometr umożliwiający. automatyczne tworzenie profili kolorystycznych ICC. |  |
| 15. Automatyczny system do kontroli jakości kolorystycznej wydruku i rejestracji wydruku w czasie rzeczywistym ( w trakcie druku ), możliwość tworzenia profili kolorystycznych ICC ( Wbudowany spektrofotometr) , możliwość wykonania kalibracji densytometrycznej. |  |
| 16. Moduł do niwelowania falowania, „łódkowania” papieru - regulacja w czasie rzeczywistym. |  |
| 17. Profesjonalny kontroler Druku. |  |
| a. Procesor Intel Core i5 -6500 / 3.2 GHz lub równoważny, |  |
| b. Pamięć RAM 16 GB, |  |
| c. Dysk Twardy 2 TB. |  |
| 18. Podajnik do druku Banerów. |  |
| a. Maksymalny format obsługiwanego papieru 330 mm x 1300 mm, |  |
| b. Minimalny format obsługiwanego papieru 100mmX148mm, |  |
| c. Minimalna gramatura obsługiwanych podłoży 62 g/m2, |  |
| d. Maksymalna gramatura obsługiwanych podłoży 360 g/m2, |  |
| e. Pojemność podajnika max 250 Ark/A4. |  |

UWAGA!

- Wykonawca, w kolumnie pt. „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” w Tabeli nr 1 obowiązany jest opisać oferowany przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy, nr katalogowego, producenta, typu oraz odpowiednio charakterystyki, parametrów technicznych, cech funkcjonalnych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia” przez wpisanie „TAK” w kolumnie „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia”

- W przypadku rozbieżności treści zawartej w kolumnach pt. „Charakterystyka, parametry techniczne i cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia”, 
w Tabeli nr 1 oraz treści zawartej w załączniku nr 9 do SWZ, pierwszeństwo ma treść określona w załączniku nr 9 do SWZ.

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną

..		*) niepotrzebne skreślić