Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 257/2020/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Zestaw do badania koncentracji nasienia wielu gatunków zwierząt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw do badania koncentracji nasienia wielu gatunków zwierząt obejmuje: a) Fotometr do badania koncentracji nasienia - skalibrowany do pomiaru nasienia psa - źródło światła LED - pomiar dokonywany jest w mln komórek na 1 ml - nie wymaga rozcieńczenia nasienia przy wykonywaniu pomiaru b) Oprogramowanie wielogatunkowe - umożliwia zmiany oprogramowania fotometru w obrębie zwierząt : knur, buhaj, baran, kozioł, ogier, pies c) Mikrokuwety do fotometru - 1 opakowanie zawierające 100 sztuk kuwet jednorazowych Gwarancja: 2 lata |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Zestaw do automatycznego testowania potencjału wytwórczego metanu.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Na zestaw do automatycznego testowania potencjału wytwórczego metanu umożliwiający równoległą pracę co najmniej 15 reaktorów i rejestrację wytworzonego biogazu przez co najmniej 15 celek pomiarowych: W skład urządzenia powinny wchodzić następujące elementy: bioreaktory i łaźnia wodna: 1. co najmniej 15 szt. szklanych reaktorów/500 cm3 każdy ±50 cm3 2. co najmniej 15 plastikowych zamknięć z mieszadłami/silnikami oraz okablowaniem 3. 1 połączenie do silników (z części C) 4. co najmniej 15 gumowych korków z przyłączami oraz gniazdem na mieszadło 5. 1 termostatyczna kąpiel wodna, w której mieści się 15 szklanych reaktorów 6. 1 pokrywa łaźni wodnej z 15 otworami 7. 15 zacisków Układ adsorbcji CO2: 1. 1 podstawa na 15 szklanych adsorberów 2. co najmniej 15 szt. szklanych reaktorów/100 cm3 każdy±20 cm3 3. co najmniej 15 plastikowych zakrętek 4. co najmniej 15 gumowych korków z przyłączami Część C - układ pomiaru przepływu gazu: 1. 1 komora wodna (zawierająca uchwyt do celek, podstawę i osłonę) 2. 1 plastikowa pokrywa 3. co najmniej 15 celek pomiarowych z układem rejestracji 4. oprogramowanie sieciowe Pozostałe części i elementy wyposażenia: 1. 1 ekranowany przewód ethernetowy 2. 1 zasilacz sieciowy 12 V DC/3A 3. układ zasilania i sterowania silników mieszadeł 4. 1 opakowanie 15m elastycznego wężyka typu Tygon 5. Znaczniki numeryczne 6. 15 plastikowych zakrętek 7. smar silikonowy 8. Instrukcja (jęz. angielski, jęz. polski) Dodatkowe warunki zamówienia Gwarancja 12 msc. Dopuszcza się urządzenia równoważne spełniające wymóg pomiaru ilości metanu powstającego w nie mniej niż 15 reaktorach jednocześnie |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Wirówka laboratoryjna z 2 wirnikami i czytnikiem hematokrytowym.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wirówka laboratoryjna MPW M-UNIVERSAL: - napięcie zasilania 230V 50/60Hz - zakres obrotów: 90–18000 RPM - wymiary: 300x367x455mm (HxWxD) - bezobsługowy silnik indukcyjny - duży wyświetlacz graficzny LCD - alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy - tryb pracy ciągłej – HOLD - praca w trybie SHORT - automatyczne otwieranie pokrywy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Wirnik kątowy 24 x 15/10ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi17x100/120mm) (kąt 30°) (max RPM: 5000) |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Wirnik hematokrytowy na 24 kapilary 75 mm (max RPM: 13000) |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Czytnik hematokrytowy okrągły |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Kriostat wolnostojący.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kriostat wolnostojący - regulacja temp. komory do -30 st.C, - uchwyt na żyletki (wysoko i nisko - profilowe), - możliwość zmiany kąta natarcia żyletki, - półka szybkiego zamrażania na 10 miejsc, - zakres grubości cięcia od 2 do 60 mikronów, - wysów poziomy do 25mm - zakres ruchu pionowego do 59 mm - nastawa grubości cięcia - elektronicznie z panelu sterowania - elektromechaniczne podprowadzanie preparatu z dwoma prędkościami, - 4 podstawki 25mm; 4 podstawki 30mm Okres gwarancji: 1 rok |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Przenośny ssak medyczny.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Przenośny ssak medyczny: Wydajność 19 l/min Zakres regulacji podciśnienia do 0,85 bar (-0,085 MPa) Pojemność słoi ssących do 2 x 0,8 l Głośność max 52,6 dB Masa wyrobu do 4,2 kg Wymiary ok 260 x 360 x 350 mm Zasilanie ok. 230V / 50Hz Klasa izolacji I Część aplikacyjna typ BF Okres gwarancji: 1 rok |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Ładowarka karuzelowa.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Ładowarka karuzelowa, do 6 szt. posiadanch przez Zamawiającego pipet Eppendorf’a. Dane techniczne : -przechowuje i ładuje do 6 modeli Eppendorf Xplorer® lub Xplorer plus®; - przechowuje pipety manualne Eppendorf; - rączka do łatwego przenoszenia; - magnetyczne złącze zasilania umożliwia szybkie i łatwe podłączanie; - elektroniczny układ ładujący z małym zasilaczem; - duża stopka gumowa; - funkcja zwijania nieużywanego kabla zasilającego - cztery zamienne wtyczki zasilające dla różnych krajów, 100 – 240 V, 50/60 Hz Gwarancja 24m-ce |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Pionowa zamrażarka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -86 st. C Kaskadowy system chłodzenia bazujący na czynniku bezfreonowym. Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C Zakres temperatury otoczenia do +15°C do +32°C Pojemność przynajmniej 360 l. Wymiary wewnętrzne przynajmniej: 450 x 620 x 1300mm (s. x g. x w.) (+/- 5mm) Maksymalne wymiary zewnętrzne po zainstalowaniu: 810 x 950 x 1980mm (s. x g. x w.) (+/-5mm) Wyświetlacz LCD i 4-segmentowy wyświetlacz LED. Jednoczesne wskazanie temperatury zadanej, temperatury w zamrażarce oraz temperatury otoczenia. Awaryjne zasilanie sterownika. Interfejs USB do pobrania danych do pamięci flash zlokalizowany na froncie urządzenia. Rejestracja przynajmniej 20 zdarzeń przechowywany w pamięci nieulotnej. Archiwizacja danych parametrów pracy (2 MB) przechowywanie do 3 miesięcy w interwalach 2 minutowych z możliwością rozszerzenia do 4MB. Wykrywanie i stabilizacja napięcia AC. Wybór napięcia i wybór częstotliwości AC. Kontrola pracy kompresorów i wentylatora. Urządzenie na własnych kółkach wraz z nóżkami umożliwiającymi wypoziomowanie zamrażarki. Port o średnicy 25mm umożliwiający pomiar referencyjny. Izolacja piankowa o grubości przynajmniej 125mm (za wyjątkiem drzwi głównych). Główne drzwi z izolacją piankową o grubości przynajmniej 114mm. Potrójna uszczelka drzwi głównych podgrzewana poprzez odzysk ciepła z kompresora. Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie. Uchwyt do otwierania drzwi głównych z wbudowanym zamkiem. Półki ze stali nierdzewnej przynajmniej klasy 304 z regulacją wysokości położenia w zamrażarce. Maksymalne obciążenie zamrażarki przynajmniej 50kg. Stelaż na 16 (4x4) pudełek h=50mm – 3 szt., na jedną półkę Pudełka plastikowe o wysokości 2” – 48 szt. Możliwość umieszczenia pudełek o wysokości 2” – przynajmniej 240 szt. Możliwość umieszczenia pudełek o wysokości 3” – przynajmniej 180 szt. Zewnętrzne elementy malowane proszkowo z pokryciem antybakteryjnym. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. Komora podzielona na 5 części. Każda część posiada odrębne drzwi wewnętrzne. Filtr skraplacza wielokrotnego użytku – nadający się do umycia. Maksymalne zużycie energii elektrycznej 16 kWh/dobę przy zadanej temperaturze -80°C. Gwarancja: 24 miesiące od dostawy / instalacji. Przywóz, wniesienie i podłączenie, wykonanie badań aplikacyjnych. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Zakup trójstanowiskowego gęstościomierza do pomiaru gęstości nasypowej ubitej.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest: trójstanowiskowy gęstościomierz do pomiaru gęstości nasypowej ubitej zgodnie z normą DIN ISO 3953, wyposażony w cylindry pomiarowe. Gwarancja min. 12 m-cy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Pompa.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pompa kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego zestawem SFE firmy JASCO serii LC-2000 Zakres przepływu dla pompy: przynajmniej od 0,5 ml/min do 9,9 ml/min. Dokładność przepływu: przynajmniej ±1% dla zakresu 0,5-5 ml/min. Powtarzalność przepływu: przynajmniej 0,05% RSD dla przepływu 0,5-5 ml/min. Maksymalne ciśnienie: - przynajmniej 65 MPa dla przepływu 0,5-6 ml/min, - przynajmniej 33 MPa dla przepływu 6-8 ml/min. Standardowa funkcja umożliwiająca automatyczne przemywanie tłoków. Dokładność kompozycji eluentów: nie gorsza niż ±1 % w zakresie kompozycji 5-95 % i dla przepływu 0,5-5 ml/min. Możliwość sterowania zestawem: poprzez panel z poziomu oprogramowania wewnętrznego oraz zewnętrznego (komputerowego). Możliwość zapisania w wewnętrznej pamięci zestawu przynajmniej 8 programów czasowych, z których każdy musi mieć możliwość zdefiniowania przynajmniej 60 kroków. Możliwość ustawiania w krokach programowych (czasowych) przynajmniej: przepływu, minimalnego i maksymalnego ciśnienia. Program umożliwiający przeprowadzenie autodiagnostyki pompy. Okres gwarancji: 12 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Homogenizator.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Homogenizator ultradźwiękowy Zalecana wielkość próbki (zależnie od użytej końcówki): od 0,2 ml do kilku litrów. Moc maksymalna: 750 W. Częstotliwość: 20 kHz. Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100% amplitudy znamionowej końcówki. Mikroprocesorowy sterownik z pamięcią 9 procedur, zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność. Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy (oba w zakresie od 1 do 59 sek). Programowany czas pracy (timer): 1 sek. do 10 godz. Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w czasie rzeczywistym: ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda, limit temperatury, limit energii), aktualną moc (W), dostarczoną energię (J), całkowity i aktualny czas procesu oraz czas, który upłynął od jego uruchomienia oraz temperaturę próbki. Programowany limit energii dostarczonej, po przekroczeniu którego aparat przerywa proces. Programowany limit temperatury (0 do 100°C), po przekroczeniu którego aparat zawiesza proces do czasu obniżenia się temp. próbki. Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki, itp.). Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki. Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia (np. zmiana gęstości próbki). Gniazda: włącznika nożnego, sondy temperaturowej i zewnętrznego sterowania / monitorowania. Zasilanie: 230V/50Hz. Sonda temperaturowa. Generator drgań, konwerter z króćcami do podłączenia instalacji chłodzenia suchym, sprężonym powietrzem, kable połączeniowe, instrukcja obsługi w języku polskim, możliwość efektywnej homogenizacji próbek o objętości w zakresie nie węższym niż: od 0,2 mL do 1000 mL (w zależności od zastosowanej końcówki). możliwość zastosowania wymiennych końcówek tytanowych o różnej średnicy (co najmniej 8) w zakresie średnic nie węższym niż 2 mm do 25 mm oraz elementów wielokońcówkowych, min. 4. homogenizator wyposażony w komorę dźwiękoszczelną (płaszcz dźwiękoszczelny), wytłumiającą hałas urządzenia o wymiarach wewnętrznych co najmniej 685 x 280 x 280 mm z wewnętrznym statywem do zamocowania końcówek roboczych. zestaw kluczy do montażu i demontażu końcówek Końcówka tytanowa o średnicy 5 mm do pracy w przedziałach min. 3-10 ml przy amplitudzie max. 212 μm. Końcówka tytanowa o średnicy 3 mm do pracy w przedziałach min. 0,5-15 ml przy amplitudzie max. 105 μm. Końcówka tytanowa o średnicy 13 mm do pracy w przedziałach min. 50-250ml przy amplitudzie max. 114 μm. Końcówka tytanowa o średnicy 19 mm do pracy w przedziałach min. 50-500ml przy amplitudzie max. 58 μm. Końcówka tytanowa o średnicy 25 mm do pracy w przedziałach min. 100-1000ml przy amplitudzie max. 35 μm. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Wirówka z rotorem i adapterem na płytki.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Maksymalna siła wirowania rcf 30130 x g Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-17500, ze skokiem 100rpm Możliwość zainstalowania 12 różnych rotorów Pobór mocy nie większy niż 475W Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml, nie dłuższy niż 15 sekund Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml nie dłuższy niż 15 sekund Możliwość użycia rotora do wirowana 48 probówek 1,5/2ml lub 6 probówek pojemności 50ml lub 2 x MTP Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s – 9h 59min, możliwość pracy ciągłej Możliwość zapamiętania 50 programów wirowania Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą <58 dB(A) Waga urządzania bez wirnika 29kg Pięć klawiszy programowalnych umożliwiających szybki dostęp do zdefiniowanych programów. Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 56 cm Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 33 x 42 x 25 cm (+/- 0,5 cm) Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania Gwarancja 24 miesiące Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz Wyposażona w system szybkiego otwierania i zamykania pokrywy wirnika Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego Wyposażona w rotor umożliwiający wirowanie płytek MTP, Deepwell oraz PCR |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Mikroskop w ramach projektu pt. „Profil i funkcja długich niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji”.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mikroskop - wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]: 210 x 370 x 480 ) +/- 0,5 mm - waga [kg]: 4 - mikroskop dwuokularowy - okular: WF 10x/20 mm - regulacja dioptrii na lewym okularze - system ogniskowania: współosiowe śruby mikro- i makrometryczne - tubus 30º nachylenie, 360º obrót - rewolwer: pięciokrotny, odwracalny - obiektywy: planachromatyczny 4x, 10x, 40x, 100x (olejek immersyjny); wszystkie o właściwościach przeciwgrzybicznych - kondensor Abbe N.A. 1.25 - stolik: 233x147 mm (przesunięcie w osi X-Y 78x54 mm), powierzchnia odporna na zarysowania, skala noniusza na dwóch osiach (z dokładnością 0,1 mm) - podświetlenie: energooszczędna dioda LED 3.6 W o regulowanej jasności i stałej, białej barwie (6300 K) - żywotność diody LED: 50000h - funkcja automatycznej kontroli światła - technika kontrastu: jasne pole (BF) - zasilanie: moc wejściowa 110/240 Vac, 50/60Hz; moc wyjściowa 6 Vdc 1A - maksymalna wymagana moc: 6W Okres gwarancji: 5 lat |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Okular WF15X do BL254-TL254 |  |  | sztuka | 2*1 |  |  |
| 3. | Okular WF20X do BL254-TL254 |  |  | sztuka | 2*1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Urządzenie do mieszania i obróbki termicznej surowców.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest urządzenie laboratoryjne umożliwiające jednocześnie mieszanie i obróbkę termiczną (mieszanie, mielenie, homogenizacja, ugniatanie, ogrzewanie, pasteryzacja, gotowanie) surowców i materiału badawczego. Dane techniczne urządzenia: Silnik o mocy nie mniejszej niż 1600W. Możliwość regulacji obrotów pracy silnika w zakresie od 100 do 12000 na minutę. Urządzenie wyposażone jest w grzałkę o mocy nie mniejszej niż 1000W, umożliwiającą szybkie podgrzanie próbki do 140oC. Zewnętrzna część urządzenia wykonana musi być z tworzywa umożliwiającego szybkie jego umycie. Zbiornik roboczy o pojemności nie mniejszej niż 2000 ml (głębokość zbiornika nie mniejsza niż 25 cm), wykonany z tworzywa: wytrzymałego, odpornego na bardzo wysokie temperatury oraz uderzenia. Dodatkowo ze względu na przeznaczenie – kontakt z żywnością - umożliwiającego jego szybkie umycie. Zasilanie dostosowane do polskiego standardu sieci elektrycznej. Urządzenie musi być zaopatrzone w następujące akcesoria: zbiornik z zespołem noży, koszyk wewnętrzny, łopatkę, miarkę, mieszadło, naczynie umożliwiające obróbkę termiczną materiału przy wykorzystaniu pary wodnej, instrukcję obsługi z przykładowymi aplikacjami w języku polskim. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Chłodziarka laboratoryjna 625 L z szybkim chłodzeniem .

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest chłodziarka laboratoryjna o pojemności 625 l z możliwością szybkiego chłodzenia, przeznaczona do szybkiego ochładzania próbek różnych rodzajów mleka fermentowanego wytwarzanych na hali technologicznej, a także do przechowywanie próbek surowców i materiałów badawczych. Układ chłodzenia przystosowany do bardzo szybkiego schładzania próbek. Obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzenej (zg. z DIN 1.4301). Wymuszony obieg powietrza, intuicyjny sterownik Smart Pro z wyświetlaczem w postaci kolorowego panelu dotykowego. Zakres temperatury pracy 0-15°C z możliwością regulacji temperatury, co 0,1°C i stabilnością w 4°C - 0,5°C. Komora chłodziarki z pełnymi drzwiami, z materiału łatwego do utrzymania czystości i odpornego na środowisko o różnym zakresie pH - kwasoodporna stal nierdzewna. Komora wyposażona w 6 półek INOX (maksymalne obciążenie 30 kg), regulowane położenie prowadnic, szufladę ze stali nierdzewnej i czujnik do kontroli temperatury. Zasilanie standardowe. Dodatkowe wymagania dla chłodziarki: komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury oraz otwartych drzwi, szybka i łatwa zmiana parametrów, pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów, funkcja automatycznego odszraniania, niestandardowy otwór dla zewnętrznego czujnika, dodatkowy czujnik temperatury Pt 100, obsługa i instrukcja w języku polskim, kółka jezdne. Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)