Załącznik nr 13.2 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część  II   Środki pianotwórcze

Zamówienie podstawowe

- Środek pianotwórczy syntetyczny 3 % AFFF,	CPV 24951220-3 	  2800  l;

- Środek pianotwórczy syntetyczny 3 % , 		CPV 24951220-3	  2400  l.

Zamówienie objęte prawem opcji

- Środek pianotwórczy syntetyczny 3 % AFFF,	CPV 24951220-3 	  1600  l;

- Środek pianotwórczy syntetyczny 3 % , 		CPV 24951220-3	  1600  l.

- Środek pianotwórczy syntetyczny 3% AFFF

Zastosowanie: Środek pianotwórczy syntetyczny AFFF 3 % tworzący film wodny,  przeznaczony jest do wytwarzania piany średniej i ciężkiej przy pomocy wszystkich dostępnych  urządzeń przeciwko pożarom grupy A i B dla lotniskowych straży pożarnych.

Wymagania dla środka pianotwórczego 3 % AFFF

1.	Ma spełniać wymagania techniczno użytkowe zawarte w rozporządzeniu MSWiA      z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553;

2.	Ważne  świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP;

3.	Aktualna karta charakterystyki wyrobu;

4.	Minimum   5 lat gwarancji;

5.	Mieszalny z innymi środkami pianotwórczymi, możliwość stosowania równocześnie z innymi pianami gaśniczymi;

6.	Najniższa temperatura stosowania minimum (– 10 0C) – wymagania minimalne;

7.	Nieszkodliwy pod względem fizjologicznym i biologicznie dobrze degradowany;

8.	Oferowany produkt nie może być zaklasyfikowany do grupy „Substancje                              i preparaty niebezpieczne dla środowiska”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych – Dz. U. Nr 171 poz. 166 z  zm.) oraz nie należy do żadnej grup substancji opisanej symbolami od R 50 do R 59 (klasyfikacji na podstawie skutków działania  na środowisko).

- Środek pianotwórczy syntetyczny 3%

Zastosowanie: Środek pianotwórczy syntetyczny 3  % jest  uniwersalnym środkiem syntetycznym, przeznaczonym  do wytwarzania piany lekkiej,  średniej i ciężkiej przy pomocy wszystkich dostępnych  urządzeń i instalacji przeciwko pożarom grupy A i B.

Wymagania dla środka pianotwórczego  syntetycznego 3 %

1.	Ma spełniać wymagania techniczno użytkowe zawarte w rozporządzeniu MSWiA       z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

2.	Ważne  świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP;

3.	Aktualna karta charakterystyki wyrobu;

4.	Minimum 5 lat gwarancji;

5.	Mieszalny z innymi środkami pianotwórczymi, możliwość stosowania równocześnie z innymi pianami gaśniczymi;

6.	Najniższa temperatura stosowania minimum (– 100 C) – wymagania minimalne;

7.	Nieszkodliwy pod względem fizjologicznym i biologicznie dobrze degradowany;

8.		Oferowany produkt nie może być zaklasyfikowany do grupy „Substancje 
i preparaty niebezpieczne dla środowiska”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dni 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych – Dz. U. Nr 171 poz. 166 z  zm.) oraz 
nie należy do żadnej grup substancji opisanej symbolami od R 50 do R 59 (klasyfikacji na podstawie skutków działania na środowisko).

UWAGI OGÓLNE:

- dostawa środków pianotwórczych w beczkach 200 l, fabrycznie zaplombowanych przez producenta. Beczki powinny być oznakowane etykietą firmową z datą produkcji oraz  oznaczeniami  o obciążeniu dla środowiska;

- wszystkie dostarczone pozycje, opakowania mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r. (szczegółowe wymagania w SIWZ);

- dostawa środków pianotwórczych  do magazynów Zamawiającego dopuszczalna  jest  wyłącznie na bezzwrotnych paletach  zapakowanych w sposób umożliwiający transportowanie  przy użyciu wózków widłowych;

- oferowana cena winna obejmować koszt transportu do magazynu znajdującego się w Warszawie ul. Nieświeska 54/56

- dostawca musi załączyć do dostawy aktualne karty charakterystyki wszystkich zamawianych wyrobów;

- wyroby muszą pochodzić z produkcji 2020 roku.