## Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Tor wizyjny do zabiegów endoskopowych z wyposażeniem

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
| 1. | Tor wizyjny do zabiegów endoskopowych z wyposażeniem fabrycznie nowy (wyklucza się urządzenia demonstracyjne, rekondycjonowane, używane). | TAK |  |
| 2. | Rok produkcji całego zaoferowanego zestawu 2021. | TAK |  |
| 3. | Komunikacja użytkownika z poszczególnymi podzespołami zestawu w języku polskim. | TAK |  |
| II. | KAMERA: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Praca w standardzie pełnego HD, rozdzielczość przetwornika 1920 x 1080 pikseli, format 16:9. Skanowanie progresywne. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie min. 5 specjalistycznych programów pracy oraz min. 3 profili użytkownika. | TAK |  |
|  | Funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego umożliwiająca uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych. | TAK/NIE podać parametr punktowany |  |
|  | Minimum 1 gniazdo USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery lub na przednim panelu zewnętrznego archiwizatora. | TAK |  |
|  | Minimum 2 gniazda USB w dowolnym miejscu sterownika kamery lub zewnętrznego archiwizatora, przy pomocy których można dokonać archiwizacji zdjęć oraz sekwencji video w rozdzielczości pełnego HD na nośnikach zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie monitora informacji o stopniu wykorzystania pamięci pen-drive. | TAK/NIE podać parametr punktowany |  |
|  | Sterownik kamery z możliwością ustawienia funkcji m. in.: program pracy, tryb użytkownika, ustawienie jasności obrazu na monitorze, balansu bieli. | TAK |  |
|  | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie z standardowymi optykami endoskopowymi. | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery. | TAK |  |
|  | Sterowanie zapisem zdjęć i video przyciskiem z głowicy kamery. | TAK |  |
|  | Głowica wyposażona w obiektyw zapewniający min. 2x powiększenie optyczne. | TAK |  |
|  | Klawiatura silikonowa podłączana do sterownika kamery lub zewnętrznego archiwizatora – 1 szt. | TAK |  |
| III. | MONITOR MEDYCZNY |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Monitor medyczny LCD spełniający wymagania standardu pełnego HD, o przekątnej ekranu min. 27” Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli. Format 16:9. | TAK |  |
|  | Monitor przymocowany do wózka endoskopowego. | TAK |  |
| IV. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Źródło światła typu LED - żywotność min 20 000 godzin. | TAK |  |
|  | Prezentacja poziomu natężenia światła. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja stand-by po odłączeniu światłowodu. | TAK |  |
|  | Gniazdo podłączenia światłowodu pozwalające na podłączenie (bezpośrednio lub przy zastosowaniu adaptera) standardowych światłowodów różnych producentów w tym m. in. prod.: Aesculap, Wolf, Storz. | TAK |  |
|  | Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodu lub dodatkowe urządzenie mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji. | TAK/NIE, podać parametr punktowany |  |
| V. | POMPA |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Pompa przeznaczona do przepłukiwania i odsysania podczas zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia płukania min.: 15 – 300 mmHg. lub Zakres regulacji ciśnienia płukania min.: 15 – 150 mmHg w programie histeroskopia i stałe ciśnienie 500 mmHg w programie laparoskopia. | TAK |  |
|  | Wartość przepływu ssania i płukania dla zabiegów histeroskopowych max: 800 ml/min a dla zabiegów laparoskopowych min.: 1000 ml/min. Płynna regulacja przepływu ssania i płukania. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości rzeczywistej i zadanej minimum ciśnienia płukania. | TAK |  |
|  | Automatyczne ograniczanie zakresu parametrów ciśnienia i przepływu podczas wykorzystania pompy do zabiegów histeroskopowych. | TAK |  |
|  | Kaniula płucząco-ssąca o średnicy 5 mm, długości min. 33 cm, z bocznymi otworami, wielorazowego użytku, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134oC – min. 2 szt. | TAK |  |
|  | Komplet drenów płuczących i ssących, wielorazowego użytku, przeznaczonych do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134oC – min. 2 kompl. | TAK |  |
| VI. | INSUFLATOR |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Regulacja ciśnienia insuflacji w zakresie min.: 3-25 mmHg. | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu gazu w zakresie min: 2-20 l/min. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja zadanych parametrów. | TAK |  |
|  | Alarm przekroczenia zadanego ciśnienia. | TAK |  |
|  | Numeryczna prezentacja wartości bieżącej przepływu i ciśnienia insuflacji. | TAK |  |
|  | Numeryczna prezentacja wartości ustawionej przepływu i ciśnienia insuflacji. | TAK |  |
|  | Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu. | TAK |  |
|  | Wskaźnik ilości gazu CO2 w butli. | TAK |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli z gazem CO2 do insuflatora. Długość min.: 100 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Reduktor ciśnienia do butli z gazem CO2 jako wyposażenie zewnętrzne lub wbudowany w aparat – 1 szt. | TAK |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji wielorazowego użytku, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134oC – min. 2 szt. lub Silikonowy dren do insuflacji z możliwością podgrzewania CO2, wielorazowego użytku, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134oC – min. 2 szt. Rodzaj drenu zależy od zaoferowania funkcjonalności opisanej w punkcie 16. | TAK |  |
|  | Funkcja oddymianie pola operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem. | TAK/NIE, podać parametr punktowany |  |
|  | Funkcja podgrzewanie CO2 wraz z kompletnym wyposażeniem. | TAK/NIE, podać parametr punktowany |  |
| VII. | WÓZEK ENDOSKOPOWY |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Podstawa jezdna - na kółkach z możliwością blokady min. 2 kół. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu endoskopowego. | TAK |  |
|  | Listwa zasilająca z uziemieniem oraz bolcami wyrównania potencjałów, jako stały element wózka. Ilość gniazd pozwalająca na jednoczesne podłączenie wszystkich urządzeń zestawu endoskopowego bezpośrednio do listwy | TAK |  |
|  | Minimum jedna szuflada. | TAK |  |
|  | Zamontowany jeden uchwyt lub wysięgnik na płyny. | TAK |  |
|  | Zamontowany jeden uchwyt na głowicę kamery. | TAK |  |
|  | Zamontowany jeden uchwyt na butlę CO2. | TAK |  |
| VIII. | DOKUMNETACJA |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć (do każdego zaoferowanego składnika zestawu) wraz z urządzeniami. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)