Załącznik nr 1

Zam. 1/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa wirówki laboratoryjnej, liofilizatora półkowego z sondą do pomiaru próżni i pompą próżni oraz wag laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część 1 Wirówka laboratoryjna (mini)

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 13, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - kompaktowa wirówka laboratoryjna do podziału rozmaitych mieszanin, zawiesin i płynów ustrojowych na składniki o różnych gęstościach za pomocą siły odśrodkowej, - do badań jakościowych i ilościowych, - prędkość wirowania min.: 3500 obr./min., - wirówka obracająca probówki pod stałym kątem, - dołączone do zestawu wirniki (okrągły na 6 próbówek po 2 ml i prostokątny na 16 probówek o pojemności 0,2 ml), - dołączony zestaw montażowy do wirników (klucz i wkręty), - wielkość probówek jakie można umieścić na wirnikach to: probówki do 2 ml (6 sztuk o wymiarach: Ø 8,90 mm x 40,80 mm / z zatyczką 41,44 mm), probówki do 0,2 ml (16 sztuk –połączonych 2 x po 8 sztuk o wymiarach: Ø 4,80 mm x 20,60 mm / z zatyczką 21,30 mm), - specjalna plastikowa osłona na probówki umieszczone w wirnikach, - wymiary urządzenia max. – długość: 19 cm, szerokość: 16,2 cm; wysokość: 12,5 cm), - waga do 1,7 kg, - sześć gumowych, antypoślizgowych nóżek, - okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 2 Liofilizator półkowy z sondą do pomiaru próżni i pompą próżni

Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa, ul. M. Oczapowskiego 5, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - liofilizator stołowy, - pojemność kondensatora lodu minimum 4 kg, - wydajność kondensatora lodu minimum 3 kg/24h, - minimalna temperatura kondensatora lodu nie wyższa niż -55°C, - sterowanie mikroprocesowe z kolorowym ekranem dotykowym minimum 5,7”, - wizualizacja na wyświetlaczu pracy podzespołów liofilizatora – schemat funkcjonalny, - równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu: całkowitego czasu trwania procesu, czasu przebiegu poszczególnych faz procesu, próżni, temperatury parowania w funkcji próżni, temperatury kondensatora lodu, - możliwość wyboru jednostek °C/°F, mbar/hPa/Torr, - tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu, - zadawanie i automatyczna regulacja próżni podczas procesu liofilizacji, - programowanie za pomocą sterownika liofilizatora: czasu rozgrzewania pompy próżniowej, czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu, - język obsługi i programowania: polski, - możliwość zabezpieczenia dostępu do panelu sterowania za pomocą hasła, - wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych – informacja słowna z sygnalizacją dźwiękową i opisem dalszego postępowania; wymaganie alarmy: przerwa w zasilaniu, za wysoka temperatura kondensatora lodu, nieszczelność w układzie, - automatyczna rejestracja czasu pracy podzespołów liofilizatora: agregatu chłodzenia, pompy próżniowej, zaworu do regulacji próżni, - funkcja automatycznego testu szczelności i sprawności urządzenia, - system szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem, - wyposażenie: zawór elektromagnetyczny do regulacji próżni, sonda pomiaru próżni montowana na zewnątrz urządzenia, zestaw 5 półek o średnicy minimum 256 mm, odstęp między półkami minimum 75 mm, możliwość zmian odległości między półkami, cylinder akrylowy o średnicy minimum 300 mm i wysokości 500 mm, - pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa wyposażona w: zawór przedmuchowy (gaz balast), filtr wylotowy z przezroczystym zbiornikiem na olej, przewód próżniowy zbrojony o długości minimum 1000 mm, - wydajność pompy próżniowej minimum 6 m3/h, - próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara, - poziom hałasu nie wyższy niż 50 dB, - włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora, - okres gwarancji minimum 24 miesiące, - autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 3 Waga laboratoryjna

Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, pl. Cieszyński 1, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - obciążenie maksymalne [g] – 1000, - obciążenie minimalne [g] – 0,02, - dokładność odczytu [g] – 0,001, - działka legalizacyjna [g] – 0,01, - czas stabilizacji – nie dłuższy niż [s] – 2, - wyświetlacz – 5”, graficzny, dotykowy, kolorowy, - system poziomowania – manualny, - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 4 Waga laboratoryjna

Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, pl. Cieszyński 1, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - obciążenie maksymalne [g] – 520, - dokładność odczytu [mg] – 0,1, - działka legalizacyjna [g] – 0,01, - czas stabilizacji – nie dłuższy niż [s] – 2,5, - wyświetlacz – 5”, graficzny, dotykowy, kolorowy, - adiustacja – wewnętrzna, automatyczna, - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ