PRACOWNIA  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWA " RONDO "

mgr inż. Bogdan Markowski							tel. 032 720 52 45

ul. Armii Krajowej 192/19							kom. 0-501-79-78-82

40-750 Katowice								faks 032 720 52 45

e-mail : bmarkowski@wp.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Os. Janasa-Ondraszka - Rewitalizacja placu

ZAMAWIAJĄCY:			Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach .

PROJEKTOWAŁ :			mgr inż.	Bogdan Markowski			..........................

Katowice , sierpień 2023 r

PRACOWNIA   PROJEKTOWO - USŁUGOWA

" RONDO "

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty rozbiórkowe |
| --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm | 120,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | 30,00 m |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 2,70 m3 |
| 1. | 30*0,09 |  |  |  | 2,70 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin | 50,00 m2 |
| 5 | KNR 2-31 0801-03-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | 20,00 m2 |
| 6 | KNR 2-31 0801-04-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 160,00 m2 |
| 1. | 20*8 |  |  |  | 160,00 |
| 7 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 70,00 m2 |
| 8 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | 322,00 m2 |
| 9 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 3 864,00 m2 |
| 1. | 322*12 |  |  |  | 3 864,00 |
| 10 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 322,00 m2 |
| 11 | KNR 2-31 0815-06-050 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o na podsypce cementowo-piaskowej | 30,00 m2 |
| 12 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 30,00 m2 |
| 13 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | 150,00 m |
| 14 | Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej naśr gł 10 cm | 300,00 m2 |
| 15 | Kalkulacja własna Demontaż ogrodzenia | 20,00 m |
| 16 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko | 169,35 m3 |
| 1. |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. | 30*0,15*0,3 |  |  |  | 1,35 |
| 3. | 2,7 |  |  |  | 2,70 |
| 4. | 50*0,08 |  |  |  | 4,00 |
| 5. | 20*0,12 |  |  |  | 2,40 |
| 6. | 160*0,01 |  |  |  | 1,60 |
| 7. | 70*0,15 |  |  |  | 10,50 |
| 8. | 322*0,03 |  |  |  | 9,66 |
| 9. | 3864*0,01 |  |  |  | 38,64 |
| 10. | 322*0,15 |  |  |  | 48,30 |
| 11. | 30*0,07 |  |  |  | 2,10 |
| 12. | 30*0,15 |  |  |  | 4,50 |
| 13. | 150*0,08*0,3 |  |  |  | 3,60 |
| 14. | 10 |  |  |  | 10,00 |
| 15. | 300*0,1 |  |  |  | 30,00 |
| 16. |  |  |  |  | ------------- |
| 17. | Suma |  |  |  | 169,35 |
| 17 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 1 524,15 m3 |
| 1. | 169,35*9 |  |  |  | 1 524,15 |
| 18 | Kalkulacja własna koszt utylizacji | 169,35 m3 |
| 2. Roboty ziemne |
| 19 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,25 km |
| 20 | KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | 70,00 m3 |
| 1. | 100 | 100,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 100,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 70,00 |
| 21 | KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. | 30,00 m3 |
| 1. | 100 | 100,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 100,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 30,00 |
| 22 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 1 800,00 m3 |
| 1. | 100*18 |  |  |  | 1 800,00 |
| 23 | Kalkulacja własna koszt utylizacji | 100,00 m3 |
| 24 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV | 68,40 m2 |
| 1. | 228 |  |  | 228,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 228,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 68,40 |
| 25 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 159,60 m2 |
| 1. | 228 |  |  | 228,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 228,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 159,60 |
| 26 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. | 450,00 m2 |
| 3. Oporniki i obrzeża |
| 27 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 74,00 m |
| 28 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV | 202,00 m |
| 29 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | 16,96 m3 |
| 1. | 74*0,3*0,4 |  |  |  | 8,88 |
| 2. | 202*0,2*0,2 |  |  |  | 8,08 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 16,96 |
| 30 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 152,64 m3 |
| 1. | 16,96*9 |  |  |  | 152,64 |
| 31 | Kalkulacja własna koszt utylizacji na wysypisku | 16,96 m3 |
| 32 | KNR 2-31 0403-03-040 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 74,00 m |
| 33 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | 4,25 m3 |
| 1. | 74*(0,35*0,10+0,15*0,15) |  |  |  | 4,25 |
| 34 | KNR 2-31 0407-04-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 202,00 m |
| 35 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe pod obrzeża | 8,08 m3 |
| 1. | 202*0,2*0,2 |  |  |  | 8,08 |
| 4. Chodniki |
| 36 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 228,00 m2 |
| 37 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | 4 332,00 m2 |
| 1. | 228*19 |  |  |  | 4 332,00 |
| 38 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 228,00 m2 |
| 39 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 1 596,00 m2 |
| 1. | 228*7 |  |  |  | 1 596,00 |
| 40 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - bez fazowa lub z mikrofazą | 228,00 m2 |
| 5. Boisko |
| 41 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 300,00 m2 |
| 42 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 300,00 m2 |
| 43 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny | 65,00 t |
| 44 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 300,00 m2 |
| 45 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 300,00 m2 |
| 46 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 300,00 m2 |
| 47 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 300,00 m2 |
| 48 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 300,00 m2 |
| 49 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | 300,00 m2 |
| 50 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | 300,00 m2 |
| 6. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych. |
| 51 | Kalkulacja własna Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 110 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). | 10,00 m |
| 7. Roboty różne |
| 52 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja włazów kanałowych | 1,00 szt |
| 53 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | 2,00 szt |
| 54 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | 2,50 m3 |
| 1. | 50*0,05 |  |  |  | 2,50 |
| 55 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 50,00 m2 |
| 56 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm | 10,00 m |
| 57 | Kalkulacja własna Zakup, dostawa i montaż ławek zgodnie z projektem | 8,00 kpl |
| 58 | Kalkulacja własna Zakup, dostawa i montaż kosza zgodnie z projektem | 2,00 kpl |
| 59 | Kalkulacja własna Zakup, dostawa i montaż słupka zgodnie z projektem | 1,00 kpl |
| 60 | Kalkulacja własna Zakup, dostawa i montaż "Tablicy do ryzowania" zgodnie z projektem | 1,00 kpl |
| 61 | Kalkulacja własna Zakup, dostawa i montaż "Tablicy do kółko i krzyżyk" zgodnie z projektem | 1,00 kpl |
| 62 | Kalkulacja własna Wykonanie piłkochwytu zgodnei z projektem | 1,00 kpl |
| 63 | Kalkulacja własna Wykonanie malowania zgodnei z projektem | 1,00 kpl |
| 64 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1,00 kpl |