Olsztyn, 04.08.2021 r.

UWM.DL.242.5.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowej maszyny introligatorskiej do produkcji okładek do oprawy twardej na potrzeby zakładu poligraficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy

pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na przedmiot zamówienia, którego parametry podano poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia :

maszyna do produkcji okładek do oprawy twardej

Maszyna umożliwia:

- aplikację kleju na okleinę

- zawijanie krawędzi okleiny

- prasowania okładki

- posiada wałki do aplikacji kleju

- posiada wałki  o funkcji prasy

- proces zawijanie okleiny – w jednym cyklu zawijane są równolegle dwie krawędzie Zawijanie okleiny odbywa się przy wykorzystani szczotek napędzanych automatycznie.

- moc minimum 700W, i 50 Hz

- rozmiar okładki ; maksymalny rozmiar  700 mm x 500 mm , minimalny rozmiar 130x130 mm

- przystosowana do klejenia na zimno

- prędkość robocza minimum 3 sztuki okładki /minutę

- urządzenie kompletne, do pracy nie wymagane jakiekolwiek dodatkowe wyposażenie,

- instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna oraz gwarancyjna w języku polskim,

- dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego

Warunki realizacji zamówienia :

1.Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

2.Dostawa, montaż, instalacja oraz szkolenie z obsługi wliczone w cenę

3.Gwarancja minimum 24 miesiące

4. Termin realizacji -  do 6 tygodni od podpisania umowy

5. Kryterium oceny ofert – 100 % cena

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

7. Ofertę prosimy przesyłać poczta elektroniczną do dnia 12.08.2021 r. do godz. 12.00 na  adres; joanna.wojciechowska@uwm.edu.pl