Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie wycieraczki systemowej w wiatrołapie oraz wycieraczek stalowych przed wejściem głównym oraz do części administracyjnej w budynku Kortosfery przy ul. Dybowskiego UWM w Olsztynie

Wykonanie wycieraczki systemowej w wiatrołapie oraz wycieraczek stalowych przed wejściem głównym oraz do części administracyjnej w budynku Kortosfery przy ul. Dybowskiego UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej przed wejściem głównym i przed wejściem na poziomie drugim do części administracyjnej

- Podłączenie wpustów z wycieraczek zewnętrznych do kanalizacji

- Montaż wycieraczki systemowej zewnętrznej z profilem najazdowym aluminiowym do wycieraczek aluminiowych o wysokości 14 -23 mm. z elementami czyszczącymi w postaci szczotek i wkładami osuszającymi osadzonymi w profilach aluminiowych.

- Montaż listwy progowej ze stali nierdzewnej w drzwiach wejściowych do budynku dł ok 1,90 m i szer. ok 10 cm np. Profil dylatacyjny procover flex gjf/40 aluminium naturalne + wstawka czarny ral 9005 listwa dylatacyjna

- Montaż wycieraczek stalowych do obuwia

- Naprawy posadzki z panela pcv po montażu wycieraczki oraz nawierzchni z kostki przy wycieraczkach zewnętrznych

- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki