Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 225/2023/TP-I/DZP

Dostawa profesjonalnego monitora Digital Signage Full HD oraz interaktywnego wyświetlacza dotykowego 4K UHD z profilami użytkownika do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część: 1 - dostawa profesjonalnego monitora Digital Signage Full HD

| Lp. | Asortyment/ Opis przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry* | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=G*H |
| 1. | Profesjonalny monitor Digital Signage Full HD | Przekątna: 75", 189.3cm Panel IPS, powłoka szklana AG, matowe wykończenie, haze 25% Rozdzielczość fizyczna: min. 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) Format obrazu 16:9 Jasność: min. 500 cd/m² Kontrast statyczny: 1200:1 Czas reakcji (GTG): 8ms Kolory 1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%) Synchronizacja pozioma 28 - 160kHz Powierzchnia robocza szer. x wys.: min.1650 x 928mm, 65 x 36.5" Plamka 429.6 mm Obudowa – mile widziana czarna, matowa INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE Analogowe wejścia sygnału VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI) Cyfrowe wejścia sygnału "DVI x1 (max. 2560x1440 @60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)" Wejścia audio Mini jack x1 (3.5mm) Sterowanie "RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)" Cyfrowe wyjścia sygnału DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2) Wyjścia audio "Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x min. 10W" Monitor control output "RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)" HDCP v.2.2 Port USB x2 (v.2.0) WŁAŚCIWOŚCI Zintegrowane oprogramowanie operacyjne WiFi tak Hardware CPU: A73*4+A53*4, Memory: min. 4GB, Pamięć wewnętrzna: min 32GB Ekstra Intel® SDM-L, micro SD card slot Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7 Zapobieganie wypaleniu obrazu: tak Video wall / daisy chain Yes, (MST-output) Odtwarzanie multimediów: tak Obudowa metalowa MECHANICZNE Orientacja: pozioma, pionowa Konstrukcja bez wentylatora tak Standard VESA 600 x 400mm Mocowanie mini PC VESA 100 x 100 Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C Warunki składowania – temperatura: - 20°C - 60°C AKCESORIA W ZESTAWIE Kable zasilający, HDMI, RS-232c Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe: Naklejki na otwory montażowe Pilot: tak (baterie w zestawie) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Zasilacz: wewnętrzny Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 236W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode WYMIARY / WAGA Wymiary produktu szer. x wys. x gł.: max 1700 x 970 x 85 mm Okres gwarancji: 5 lat gwarancji door2door |  |  | szt | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część: 2 - dostawa interaktywnego wyświetlacza dotykowego 4K UHD z profilami użytkownika

| Lp. | Asortyment/ Opis przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry* | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=G*H |
| 1. | Interaktywny Wyświetlacz dotykowy 4K UH z profilami użytkownika | przekątna 85.6", 217.4cm Panel IPS, bezpośrednia dioda LED, powłoka szklana AG, zero air-gap, haze min 28% Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) Format obrazu 16:9 Jasność minimum 400 cd/m² Kontrast statyczny min. 1200:1 Dynamic contrast min. 4000:1 Czas reakcji (GTG) min. 8ms widzenie poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz Obudowa: mile widziana czarna, matowa Technologia dotykowa PureTouch-IR Punkty dotykowe 40, 5pt pisane Dokładność dotyku +- 1.5mm Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce Analogowe wejścia sygnału VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, min. YUV444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - ( min. 65W charging, Touch) Wbudowane głośniki min. 2 x 16W HDCP HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 Port USB x5 RJ45 (LAN) x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) Zintegrowane oprogramowanie operacyjne WiFi (Moduł WiFi OWM002 - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) Procesor Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7 Grubość szkła 3mm Twardość szkła 7H Obudowa metalowa Standard VESA 800 x 600mm Warunki pracy: temperatura 0°C - 40°C Zużycie energii max 215W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode Wymiary produktu szer. x wys. x gł.: max1957 x 1160 x 100mm Waga (bez pudła) max. 58.6kg Okres gwarancji: 5 lat gwarancji door2door |  |  | szt | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ