OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia :”Dostosowanie Auli Teatralnej do nowych potrzeb agend Akademickiego Centrum Kultury w budynku przy ulica Obitza 1 w Olsztynie”.

Przedmiot zamówienia pod wyżej wymienioną nazwą, polega na wykonaniu koncepcji, dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z  niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa, oraz  pełnieniu nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

- Inwestycja polega dostosowaniu i adaptacji Auli Teatralnej do aktualnych potrzeb użytkownika.

- Opis stanu istniejącego.

2.1	Dane ogólne

Powierzchnia użytkowa Auli teatralnej: 203,1 m2

Powierzchnia użytkowa Hallu: 209,1 m2

2.2	Wykończenie

- posadzki: terakota, wykładzina dywanowa,

- ściany: okładziny z materiałów drewnopochodnych

- sufit: podwieszany kasetonowy

2.3 	Instalacje:

- elektryczne zasilające:

  - instalacja 3-fazowa

  - instalacja 1-fazowa

  - instalacja oświetlenia

- instalacje audiowizualne

  - system projekcji obrazów

  - zespół kamer obserwacyjnych BASICDONE

  - system nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego

  - system sterowania

- Założenia projektowe, funkcjonalno - użytkowe:

3.1	Przeznaczenie

Aktualnie przedmiotowa  Aula Teatralna pełni głównie funkcję sali wykładowej.  Po przeprowadzonej przebudowie oprócz funkcji wykładowej w pełnym zakresie będzie spełniać wymagania związane z  występami grup teatralnych, zespołów tanecznych, muzycznych.

3.2 	Zakres planowanych robót

W celu realizacji nowych wymagań dla Sali Teatralnej przewiduje się m.in.:

- wykonanie podwyższenia sceny lub  wydzielenie specjalną posadką części przeznaczonej na scenę

- wykonanie reżyserki w tylnej części sali, ewentualnie w hallu, dla zintegrowanego sterowania instalacjami,

- przebudowę  istniejących foteli dla poprawy parametrów wizualnych,

- dostosowanie istniejących instalacji elektrycznych i audiowizualnych do nowych wymagań. Priorytetem jest zachowanie istniejącego wykończenia ścian,

- wykonanie instalacji podglądu sali teatralnej na hallu – monitory + głośniki

- wykonania instalacji interkom w celu integracji z pomieszczeniami zaplecza w piwnicy.

Prace należy wykonać zgodnie ze standardami uniwersalnego projektowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu sprawdzenia warunków wykonania prac. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu:

Branża budowlana:  89/523-37-87, kom.: 514 877 363,  Lech Kotlewski,

Program funkcjonalny: 89/5233236, Krzysztof Podolak

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji oraz wszelkich innych opracowań, uzgodnień, dokumentów itp. niezbędnych do zrealizowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje wydana w wersji papierowej i elektronicznej w ilości egzemplarzy wskazanych poniżej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje :

- Koncepcję projektową składającą się z części opisowej i rysunkowej, zawierającą rozwiązania konstrukcyjne, architektoniczne, instalacyjne, funkcjonalno - użytkowe, materiałowe. Cześć rysunkowa powinna zawierać rzuty z układem pomieszczeń, przekroje, analizę widoczności w sali. Koncepcja projektowa wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem projektu budowlanego.

### Projekt budowlany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. Projekt budowlany powinien zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne wymagane prawem budowlanym dokumenty.

- Projekt wykonawczy wielobranżowy w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Przedmiary robót – oddzielne opracowanie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – oddzielne opracowanie z uwzględnieniem podziału szczegółowego określonego w przedmiarach robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Kosztorys inwestorski – wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Zbiorcze Zestawienie Kosztów

- Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w:

- 4 egz. – koncepcji projektowej wielobranżowej

- 4 egz. – projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego  wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 4egz. projektu wykonawczego wielobranżowego w wersji papierowej (w tym jeden egz. wpięty do segregatora luzem)

- 2 egz. – przedmiarów robót, specyfikacji technicznych w wersji papierowej;

- 2 egz. – kosztorysów inwestorskich  i ZZK w wersji papierowej

- 2 egz. - całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD  (kosztorysy inwestorskie na oddzielnym nośniku) dokumentacja w .pdf , .dwg oraz kosztorysy w .ath

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania ustawy prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy PZP tj.  :

  - w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

  - w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji – w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” łącznie z opracowaniem tabeli równoważności dopuszczającej produkty równoważne z jednoczesnym opisem równoważności.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.

  - Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

  - Nadzór autorski  obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994. – Prawo Budowlane.

  - Wykonawcy przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 ustawy Prawa budowlanego, tj.:

- wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

- żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

- wykonywania ich niezgodnie z projektem.

- Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

- udziału w komisjach i naradach organizowanych przez zamawiającego,

- udziału w odbiorze końcowym robót,

- udziału w uzgodnieniach o możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

- Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, że daty obecności na budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.