Nr postępowania: 53 Z TP 22

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot zamówienia: Wytrząsarka wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Analitycznego  -  2 komplety  (CPV: 38436000-0).

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2021/2022

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Funkcja uruchamiania dotykowego lub praca ciągła | TAK | - | - |
| 2 | Bezstopniowa regulacja obrotów w zakresie minimum 0-2400 rpm | TAK | 0-2400 rpm – 0 pkt Powyżej 2400 rpm – 10 pkt |  |
| 3 | Możliwość stosowania przystawek i adapterów do probówek i małych naczyń | TAK | - | - |
| 4 | Wyposażenie: uniwersalna platforma wytrząsająca o śr. do 100 mm adaptery: na 48 probówek o śr.6 mmm na 12 probówek o śr.12 mm na 15-20 probówek o śr.10 mm na 8 probówek o śr.16 mm. Platforma antypoślizgowa do wytrząsania małych naczyń Adaptery oraz platforma antypoślizgowa - kompatybilne z platformą wytrząsającą | TAK | - | - |
| 5 | Aluminiowa podstawa zapobiegająca przemieszczaniu się urządzenia podczas wytrząsania | TAK | - | - |
| 6 | Wyposażona w przyssawki próżniowe utrzymujące urządzenie podczas pracy | TAK | - | - |
| 7 | Orbitalny rodzaj ruchu | TAK | - | - |
| 8 | Średnica wytrząsania w zakresie 3-5 mm | TAK | - | - |
| 9 | Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) w mm: od 120 do max 130 x od 130 do max.140 x od160 do max170 | TAK | - | - |
| 10 | Waga maksymalna 4 kg | TAK | 4 kg – 0 pkt Poniżej 4 kg – 10 pkt |  |
| 11 | Temperatura pracy w zakresie minimum: 5 – 40 stopni | TAK | - | - |
| II. GWARANCJA |
| 13 | Gwarancja 24 miesiące | TAK | - | - |