Część 1 –zestaw komputerowy zk1

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 13 890 punktów, na dzień 06.05.2020 (załącznik,) Dysk SSD min. 250 GB M.2 Dysk SSD min 1 TB SATA RAM min. 16 GB, min. 3000 MHz Karta grafiki wydzielona, z pamięcią własną min. 8 GB GDDR6, osiągająca w benchmarku Passmark GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php minimum 18120 punkty , wspomagana zintegrowaną kartą graficzną. Porty wewnętrzne (wolne) PCI PCI-e x16 – 2 szt. PCI-e x1 – 3 szt. SATA SATA III – 5 szt. M.2 – 1 szt. Zatoki Kieszeń wewnętrzna 3,5” – 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5” – 1 szt. Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth USB 3.1 min. 2 szt. USB 2.0 – 2 szt. USB Type-C – 1 szt. Wejście mikrofonowe – 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – 1 szt. Zasilacz min 550W z wentylatorem Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019 Klawiatura USB Mysz optyczna, min. 5 przycisków w tym rolka, rozdzielczość min 10000 dpi |  |  | sztuk | 1 |  |  |
| 2. | Monitor Matryca 24-25 cali 1920 x 1080 (FullHD) IPS, matowa Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz Czas reakcji: do 4 ms/ 2 ms (GTG) Min 2 xHDMI, 1 x DisplayPort Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |  | sztuk | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 2 –zestaw komputerowy zk2/zk4

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 14 560 punktów, na dzień 06.05.2020 (załącznik,) Dysk SSD min. 512 GB M.2 PCIe NVMe Dysk HDD min 1 TB SATA 7200rpm RAM min. 32 GB, min. 2666 MHz Karta grafiki wydzielona, z pamięcią własną min. 6 GB GDDR6, osiągająca w benchmarku Passmark GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php minimum 14965 punkty Porty wewnętrzne (wolne) PCI PCI-e x16 – 2 szt. PCI-e x1 – 3 szt. SATA III – 5 szt. M.2 – 1 szt. Zatoki Kieszeń wewnętrzna 3,5” – 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5” – 1 szt. Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth USB 3.1 min. 2 szt. USB 2.0 – 2 szt. USB Type-C – 1 szt. Wejście mikrofonowe – 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – 1 szt. Zasilacz min 600 W z wentylatorem Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  | sztuk | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 3 –zestaw komputerowy zk5

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 13 890 punktów, na dzień 06.05.2020 (załącznik,) Dysk SSD min. 480 GB M.2 Dysk HDD min 2 TB SATA RAM min. 32 GB, min. 2400 MHz (2x min.16GB) Karta grafiki wydzielona, z pamięcią własną min. 6 GB GDDR6, osiągająca w benchmarku Passmark GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php minimum 16280 punkty HDMI, min 3x DisplayPort LAN 1 Gbps Karta dźwiękowa zintegrowana 7.1 Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019 Klawiatura bezprzewodowa Mysz bezprzewodowa Monitor min 28cali Rozdzielczość min 3840x2160 Matryca matowa TN Głośniki Kontrast 12000000:1 Jasność 300cd/m2 Czas reakcji 2ms HDMI, DisplayPort |  |  | sztuk | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 4 – zestaw komputerowy zk3 All In One

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | 1.) Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 10050 punktów, na dzień 06.05.2020 (załącznik,) 2.) Pamięć operacyjna RAM min. 8 GB, DDR4 3.) Dysk twardy - SSD min. 1TB 4.) Karta graficzna z pamięcią własną 4GB GDDR5 5.) Wyświetlacz min. 27” o rozdzielczości min 5K (5120 X 2880) 6.) Min. 4 X Port USB-3 7.) Min. 2 X Port USB-C z Thunderbolt do 40 Gb/s i USB 3.1 8.) Min. 1 X Gniazdo na kartę SDXC 9.) Min. 1 port Gibabit Ethernet 10.) Gniazdo na blokadę Kensington 11.) Obsługa dodatkowego monitora przez wyjście miniDisplayPort 12.) Wbudowana kamera HD 13.) bezprzewodowa mysz optyczna, zawierająca czujniki dotyku działające w dwóch kierunkach i obsługująca gesty 14.) bezprzewodowa klawiatura o niskim profilu, zawierająca właściwe dla przeinstalowanego systemu operacyjnego klawisze skrótów, zasilana z akumulatora umożliwiającego wielokrotne ładowanie 15.) Wi‑Fi 802.11ac, zgodność z IEEE 802.11a/b/g/n 16.) Bluetooth 4.2 17.) system operacyjny w pełni kompatybilny z powyższym urządzeniem, w polskiej wersji językowej |  |  | sztuk | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 5 -monitory 2m

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | MONITOR Przekątna ekranu – 31-32" Powłoka matrycy - Matowa Rodzaj matrycy - LED, VA Typ ekranu : zakrzywiony Rozdzielczość ekranu -min. 2560 x 1440 (WQHD) Format ekranu - 16:9 Częstotliwość odświeżania ekranu 144Hz Redukcja migotania Filtr światła niebieskiego Jasność - 400 cd/m² Czas reakcji 4 ms Kontrast statyczny - 3 000:1 Kontrast dynamiczny – min. 80 000 000:1 Kąt widzenia w poziomie - 178 stopni Kąt widzenia w pionie - 178 stopni Złącza min.: VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 2 szt. DisplayPort - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Głośniki 2 x min. 5W Regulacja kąta pochylenia Kable Audio, HDMI, DisplayPort |  |  | sztuk | 4 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 6 -monitory 1m/4m/3m

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | MONITOR Przekątna ekranu – 27 cali Powłoka matrycy - Matowa Rodzaj matrycy - LED, VA Rozdzielczość ekranu -min. 2560 x 1440 (WQHD) Format ekranu - 16:9 Redukcja migotania Filtr światła niebieskiego Jasność - 350 cd/m² Czas reakcji 1 ms Kontrast statyczny - 1 000:1 Kontrast dynamiczny – min. 80 000 000:1 Kąt widzenia w poziomie - 178 stopni Kąt widzenia w pionie - 160 stopni Liczba wyświetlanych kolorw - 16,7 mln HDMI , DisplayPort , DVI Wyjście słuchawkowe Wejście audio USB 3.0 Głośniki Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Pivot – Kabel HDMI – Kabel DisplayPort – Kabel zasilający |  |  | sztuk | 1 |  |  |
| 2 | MONITOR Przekątna ekranu – 27" Powłoka matrycy - Matowa Rodzaj matrycy - LED, Rozdzielczość ekranu -min. 3840 x 2160 Format ekranu - 16:9 Jasność - 350 cd/m² Czas reakcji 5 ms Kontrast statyczny - 1 000:1 Kontrast dynamiczny – min. 20 000 000:1 Kąt widzenia w poziomie - 178 stopni Kąt widzenia w pionie - 178 stopni HDMI - 2 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście audio – 1 szt. Funkcja MultiView - Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Głośniki - Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Dołączone akcesoria: - Kabel HDMI - Kabel DisplayPort - Kabel zasilający |  |  | Sztuk | 1 |  |  |
| 3.) | MONITOR Przekątna ekranu – 27 cali Powłoka matrycy - Matowa Rodzaj matrycy - LED, IPS Rozdzielczość ekranu -min. 2560 x 1440 (WQHD) Format ekranu - 16:9 Redukcja migotania Jasność - 350 cd/m² Czas reakcji 4 ms Kontrast statyczny - 1 000:1 Kąt widzenia w poziomie - 178 stopni Kąt widzenia w pionie - 178 stopni Wbudowany USB Typ-C min. 2 xHDMI , min. DisplayPort , wyjście DisplayPort Tilt pivot Regulacja wysokości, height Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Możliwość montażu na ścianie VESA 100x100 Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel zasilający |  |  | sztuk | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 7 – części komputerowe (RAM)

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | rodzaj pamięci : serwerowa pojemność 64 GB DDR4, REGISTERED DIMM 288pin 2666MHz Przepustowość 21300 MB/s ECC CL19 |  |  | sztuk | 8 |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 8 – serwer s1/s2

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | 1) Procesor: Zainstalowany jeden procesor 10-rdzeniowy, 20-wątkowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2017 Rates wynik Baseline min. 46 punktów; - Wynik musi być opublikowany na stronie SPEC.ORG. 2) Pamięć RAM Zainstalowane 128GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666Mhz w kościach jednego typu. - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing,SDDC,, - Minimum 8 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1TB pamięci RAM DDR4 2666Mhz; 3) Zainstalowane dyski Zainstalowane minimum: - 4 dysków HDDD SATA 6G, 10TB o parametrze MTBF minimum 2000000, Hot Plug; 4) Kontrolery dyskowe - zainstalowany kontroler RAID 0, 1, 5; SATA3 - minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5 cala z możliwością instalacji i obsługi wszystkich dysków przez zainstalowany kontroler; 5) Płyta główna jednoprocesorowa, możliwość instalacji procesorów 28 rdzeniowych; - Minimum 1 złącze PCI Express generacji 3 o prędkości x16 6) Obudowa Typu rack, wysokość maksimum 1U. Dostarczona wraz z szynami do asymetrycznej szafy rack, umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack wzdłuż serwera (nie jest zasłonięty tył serwera). Elementy umożliwiające montaż bez użycia narzędzi 7) Kontrolery LAN - dwuportowa karta 10Gbit/s RJ-45 nie zajmująca slotu PCIExpress 8) Porty: - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - minimum 4x USB, z czego minimum 2 w standardzie USB 3.0, minimum 2 dostępne z przodu serwera, minimum 2 z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; - 1x rj45 1GBit do karty zarządzającej; 9) Zasilanie, chłodzenie - Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 400W na 1 zasilacz, sprawność energetyczna 94% (klasa Platinum); - Chłodzenie – zapewniające prawidłowe chłodzenie przy maksymalnej obsadzie płyty głównej; 10) Zarządzanie - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera; - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: • Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; • Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; • Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) 11) Wspierane systemy operacyjne: - Windows 2019 Hyper-V, VMWare, Suse RHEL 12) Certyfikaty producenta: - CE; 13) Pozostałe wymagania: - serwer musi być fabrycznie nowy - możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; 14) Gwarancja - Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta serwera realizowanej w miejscu instalacji serwera z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Recovery). W przypadku awarii dysków, wymienione dyski pozostają u Zamawiającego. |  |  | sztuk | 1 |  |  |
| 2 | 1) Procesor: Zainstalowany jeden procesor 10-rdzeniowy, 20-wątkowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2017 Rates wynik Baseline min. 46 punktów; - Wynik musi być opublikowany na stronie SPEC.ORG. 2) Pamięć RAM Zainstalowane 32GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666Mhz w kościach jednego typu. - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing,SDDC,, - Minimum 8 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1TB pamięci RAM DDR4 2666Mhz; 3) Zainstalowane dyski Zainstalowane minimum: - 8 dysków HDDD SATA 6G, 10TB o parametrze MTBF minimum 2000000, Hot Plug; 4) Kontrolery dyskowe - zainstalowany kontroler RAID 0, 1, 5; SATA3 - minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5 cala z możliwością instalacji i obsługi wszystkich dysków przez zainstalowany kontroler; 5) Płyta główna dwuprocesorowa, możliwość instalacji procesorów 28 rdzeniowych; - Minimum 4 złącza PCI Express generacji 3, z czego minimum 2 o prędkości x16 6) Obudowa Typu rack, wysokość maksimum 2U. Dostarczona wraz z szynami do asymetrycznej szafy rack, umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack wzdłuż serwera (nie jest zasłonięty tył serwera). Elementy umożliwiające montaż bez użycia narzędzi 7) Kontrolery LAN - dwuportowa karta 10Gbit/s RJ-45 nie zajmująca slotu PCIExpress 8) Porty: - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - minimum 4x USB, z czego minimum 2 w standardzie USB 3.0, minimum 2 dostępne z przodu serwera, minimum 2 z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; - 1x rj45 1GBit do karty zarządzającej; 9) Zasilanie, chłodzenie - Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 740W na 1 zasilacz, sprawność energetyczna 94% (klasa Platinum); - Chłodzenie – zapewniające prawidłowe chłodzenie przy maksymalnej obsadzie płyty głównej 10) Zarządzanie - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera; - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: • Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; • Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; • Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) 11) Wspierane systemy operacyjne: - Windows 2019 Hyper-V, VMWare, Suse RHEL 12) Certyfikaty producenta: - CE; 13) Pozostałe wymagania: - serwer musi być fabrycznie nowy* - możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; 14) Gwarancja - Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta serwera realizowanej w miejscu instalacji serwera z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Recovery). W przypadku awarii dysków, wymienione dyski pozostają u Zamawiającego. |  |  | sztuk | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 9 – serwer s3/s4

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | 1) Procesor: Zainstalowane minimum dwa procesory 24-rdzeniowe, 48-wątkowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności dla pełnego obsadzenia procesorami SPECint_rate2017 Rates wynik Baseline min. 204 punktów; - Wynik musi być opublikowany na stronie SPEC.ORG. 2) Pamięć RAM Zainstalowane 256GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666Mhz w kościach jednego typu. - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing,SDDC,, - Minimum 16 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 2TB pamięci RAM DDR4 2666Mhz; 3) Zainstalowane dyski Zainstalowane minimum: - 6 dysków HDDD SATA 6G, 8TB o parametrze MTBF minimum 2000000, Hot Plug; 4) Kontrolery dyskowe - zainstalowany kontroler RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60; SAS 3.0 obsługuje dyski 6G i 12G, wyposażony w pamięć cache 2GB oraz system podtrzymania pamięci cache na nieulotnej pamięci flash w przypadku awarii zasilania. - minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5 cala z możliwością instalacji i obsługi wszystkich dysków przez zainstalowany kontroler; 5) Płyta główna Dwuprocesorowa, możliwość instalacji procesorów 32 rdzeniowych; - Minimum 5 złącz PCI Express generacji 3, w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8; 6) Obudowa Typu rack, wysokość maksimum 2U. Dostarczona wraz z szynami do asymetrycznej szafy rack, umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack wzdłuż serwera (nie jest zasłonięty tył serwera). Elementy umożliwiające montaż bez użycia narzędzi 7) Kontrolery LAN - dwuportowa karta 1Gbit/s RJ-45 nie zajmująca slotu PCIExpress 8) Porty: - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - minimum 4x USB, z czego minimum 2 w standardzie USB 3.0, minimum 2 dostępne z przodu serwera, minimum 2 z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; - 1x rj45 1GBit do karty zarządzającej; 9) Zasilanie, chłodzenie - Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 1000W na 1 zasilacz, sprawność energetyczna 94% (klasa Platinum); - Chłodzenie – zapewniające prawidłowe chłodzenie przy maksymalnej obsadzie płyty głównej; 10) Zarządzanie - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera; - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: • Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; • Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; • Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) 11) Wspierane systemy operacyjne: - Windows 2019 Hyper-V, VMWare, Suse RHEL 12) Certyfikaty producenta: - CE; 13) Pozostałe wymagania: - serwer musi być fabrycznie nowy - możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; 14) Gwarancja - Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta serwera realizowanej w miejscu instalacji serwera z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Recovery). W przypadku awarii dysków, wymienione dyski pozostają u Zamawiającego. |  |  | sztuk | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 10 – serwer s5

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | SERWER OBLICZENIOWY Procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 25734 punkty na www.cpubenchmark.net każdy, oraz minimum 2552 punktów dla pojedynczego wątku. Ze względu na specyfikę oprogramowania zamawiający wymaga minimalnego taktowania 3.3 GHz oraz 12 rdzeni. - Obudowa: typu RACK 2U pozwalająca na montaż do12 dysków 3.5” HotSwap. Ramka zabezpieczająca wyposażona w wyświetlacz LCD pozwalający na wyświetlanie podstawowych informacji o konfiguracji, statusie oraz błędach oraz podstawową konfigurację sieci. - Zasilanie: zasilacze 2 x 750W , redundantne, HotSwap - Dyski twarde: 3x minimum 8 TB SATA 6G, 3,5";512e, 7200rpm, Enterprise 2 x minimum 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5” Hot-plug,3.5” HYB CARR, 1 DWPD, 876 TBW 1x minimum 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5” Hot-plug ,3.5” HYB CARR, 1 DWPD, 1752 TBW - Pamięć RAM: minimum 128GB DDR4 ECC RDIMM 2933Mhz, Dual Rank (dla zapewnienia dalszej rozbudowy w minimum 2 kościach 64GB) - Kontroler RAID: 2GB Cache ,12Gb SAS/6GSATA; Poziom Raid 0,1,5,6,10,50,60 TB, podtrzymanie bateryjne kontrolera, autoodbudowa RAID, obsługa HotSpare - Karty sieciowe: 4 portowa 1Gbps BASE-T typu NDC (wymienna, nie zintegrowana z płytą główną) - Karty rozszerzeń: karta rozszerzeń PCIe, 4 sloty x8 - Dodatkowe wyposażenie: Moduł TPM 2.0 - Komponenty opcjonalne: możliwość wyposażenia serwera w moduł NFC/Bluetooth pozwalający na bezpośrednią komunikację z urządzeniem mobilnym. Możliwość wyposażenia serwera w moduł kart SD pozwalający na przechowywanie konfiguracji, obrazów ISO systemów operacyjnych lub narzędzi diagnostycznych. - Zarządzanie: kontroler zarządzania zdalnego o następujących funkcjonalnościach: monitorowanie kluczowych komponentów sprzętowych, informacja o poborze energii i temperaturze, kontrola zasilania, funkcje diagnostyczne, odtwarzanie konfiguracji sprzętowej z innego serwera, tworzenie kont o różnym poziomie dostępu, szyfrowanie protokołem SSL, synchronizacja czasu NTP, powiadomienia e-mail, blokowanie numerów IP, autentykacja z użyciem kluczy kryptograficznych, generowanie alertów, możliwość wykonywania zdalnego wdrażania systemu, wirtualna konsola, możliwość współdzielenia plików na odległość oraz mapowania zdalnych nośników (obrazy ISO), współpraca z LDAP i AD, dwustopniowa autentykacja, możliwość przechwycenia rozruchu serwera w postaci pliku video - Montaż: Dołączone ruchome szyny montażowe do szaf RACK 19” wraz z ramieniem do zarządzania kablami - Gwarancja i wsparcie techniczne: okres gwarancji: minimum 5 lat typ gwarancji: Next Business Day miejsce naprawy usterki: na miejscu u zamawiającego poziom gwarancji /wsparcia : premium dedykowana infolinia wsparcia gwarancyjnego, dostępna 24/7 także w dni wolne od pracy, dostępna także w języku polskim, kontakt bezpośrednio z inżynierami działu serwerów f) wysłanie części lub technika w przypadku awarii |  |  | sztuk | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….………

Część 11 – serwer plików NAS s6

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | Procesor min. dwurdzeniowy taktowanie min. 1,3 GHz RAM min. 512 MB HDD min. 2TB x 1 sztuki - zgodność z systemami NAS Rodzaje wyjść / wejść: min. USB 3.0 - 2 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN) DC-in (wejście zasilania) Protokoły sieciowe: AFP, iSCSI, serwer CIFS/SMB, Serwer DLNA, Serwer FTP, System plików dla dysków zewnętrznych: FAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4 System plików EXT4 Dodatkowe funkcje: Dostęp przez sieć Web Funkcja Wake on LAN/WAN Obsługa serwera DLNA, iTunes, FTP Zabezpieczenie Kensington lock |  |  | sztuk | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 12 -serwer plików  NAS s7

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | Procesor min. czterordzeniowy taktowanie min. 1,6-2,56 GHz RAM min. 4 GB HDD min. 10 TB x 2 sztuki , - zgodność z systemami NAS Rodzaje wyjść / wejść: min. USB 3.0 - 2 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Protokoły sieciowe: AFP, http, HTTPS, iSCSI, Klient DHCP lub statyczny adres IP, Serwer CIFS/SMB, Serwer DHCP, Serwer FTP, DLNA, iTunes System plików dla dysków zewnętrznych: FAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4 System plików EXT4 Dodatkowe funkcje: Dostęp przez sieć Web Funkcja Wake on LAN/WAN Obsługa serwera FTP 256 bitowe szyfrowanie AES Obsługa przechowywania kopii zapasowych w chmurze Zabezpieczenie Kensington lock |  |  | sztuk | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 13 -serwer plików WiFi,  s8

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | Serwer plików typu MyCloud HDD min. 6 TB x 1 sztuka , Rodzaje wyjść / wejść: min. USB 3.0 - 1 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN) – 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Protokoły sieciowe: , Klient DHCP lub statyczny adres IP, Serwer FTP, Dodatkowe funkcje: Dostęp przez sieć Web Obsługa serwera FTP Dostęp przez aplikacje mobilne. WiFi |  |  | sztuk | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….

Część 14 – akcesoria komputerowe

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1. | Dysk zewnętrzny na USB3.1 Pojemność 1 TB Typ SSD Format 2,5” Prędkość odczytu min. 540MB/s Aluminiowa obudowa Szyfrowanie AES Odporność na drgania, wibracje, upadki Kabel USB |  |  | sztuk | 2 |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………………….……….