Zał. Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Zbadanie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na środowisko poprzez wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych do celów ochrony środowiska wokół instalacji emitujących pola elektromagnetyczne dla kompleksów wojskowych w Głobinie, Gdyni Oksywie i we Władysławowie.

zgodnie z:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 j.t.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019.2448)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2020. 258)

oraz opracowaniu dokumentacji z wykonanych pomiarów.

- Pomiary promieniowania elektromagnetycznego należy wykonać dla 3 obiektów z uwzględnieniem lokalizacji punktów pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności            w otoczeniu instalacji lub urządzeń objętych wymogiem wykonania pomiarów poziomów promieniowania elektromagnetycznego.

- Pomiary powinny być wykonana po uprzednim przeprowadzeniu wizji w terenie, przy współudziale przedstawiciela administratora/użytkownika.

- Po wykonaniu pomiarów określonych w pkt 1. Wykonawca sporządzi protokół      z pomiarów wielkości emisji promieniowania elektromagnetycznego wraz          z opracowaniem wyników oraz:

- informacją o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji promieniowania elektromagnetycznego na środowisko i otoczenie;

- propozycją działań zapobiegawczych lub ograniczających oddziaływanie emisji promieniowania elektromagnetycznego;

- propozycją zabezpieczenia przed dostępem ludności;

- oznaczeniem obszarów występowania pól elektromagnetycznych powyżej dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych zawartych Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2019.2448).

- Protokół z przeprowadzonych pomiarów należy wykonać w wersji papierowej jak i elektronicznej.

- Protokół należy uzgodnić z Jednostką Wojskową a następnie przekazać do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Uzgodniony protokół należy przedłożyć Zamawiającemu w 3 egz. w formie papierowej i w 3 egz. w formie elektronicznej.

Wykonała:

……………………………….

Halina Mania