OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Wykonanie naprawy warstwy wierzchniej schodów do budynku przy ul. Dąbrowskiego 33 z robotami towarzyszącymi.

Inwestor: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Adres: Tychy, ul. Budowlanych 59

Opracował: Dział techniczny TTBS

Tychy, luty 2021 r.

Przedmiot opracowania

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Charakterystyka ogólna istniejącego budynku

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Dąbrowskiego 33 w Tychach, stanowi obiekt handlowo – usługowy, dwie kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony.

  - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych
z naprawą istniejących schodów od strony wschodniej do budynku poprzez zastosowanie na istniejących schodach żelbetowych warstwy wierzchniej z żywicy poliuretanowej oraz malowanie istniejącej barierki stalowej.

Planowany zakres robót budowlanych:

- Naprawę istniejącej posadzki betonowej poprzez usunięcie starej reszty pokrycia wierzchniego.

- Wykonanie wyobleń styku posadzki i ścian oraz cokołów przyściennych,

- Wykonanie posadzki poliuretanowej zgodnie z technologią systemową,

- Wymiana istniejącej barierki na nową,

- Wykonanie tynku mozaikowego na gzymsie w narożu elewacji południowej i wschodniej

- Uzupełnienie tynku silikonowego nad wejściem do biura nieruchomości (strona wschodnia)

- Przygotowanie oraz malowanie istniejących elementów stalowych (krat) w narożu budynku tj.  od strony południowej i wschodniej.

Powierzchnia naprawy:

- schodów około 16 m2,

- tynku elewacyjnego około 6 m2,

- tynku mozaikowego około 3,6 m2,

- malowanie istniejących krat oraz słupów około 10 m2 .

- demontaż i montaż nowej barierki w miejscu istniejącej.

  - Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- zakupu wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania usługi,

- usługa wykonywana w ramach przedmiotu zamówienia powinna obejmować całość prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym miedzy innymi: roboty przygotowawcze i porządkowe , wywóz odpadów oraz utylizacje odpadów, użycia drabin i innych konstrukcji oraz metod niezbędnych do wykonania montażu,

- realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale osób posiadających ważne, aktualne i specjalistyczne badanie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania prac,

- prowadzenia usług z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami w zakresie BHP, ochrony środowiska, ppoż.,

- zabezpieczenia na bieżąco terenu, na którym będzie wykonywana usługa,
w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim,

- wykonywanie usługi w taki sposób, który nie spowoduje uszkodzenia elementów budynków wykonanie zleconych prac zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami;

- zabezpieczenie na swój koszt przejętej na czas wykonywania zamówienia powierzchni wraz z wyposażeniem, które mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli Wykonawca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na własny koszt lub – w przypadku odmowy usunięcia lub nieusunięcia w terminie 30 dni od wezwania Zamawiającego – Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie i w takim wypadku kosztem obciąży Wykonawcę.

- usunięcie ewentualnych zabezpieczeń wykonanych elementów w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego, w sytuacji, kiedy zabezpieczenie nie jest już konieczne;

- zapewnienie stałego całodziennego dozoru nad robotami przez osobę
z uprawnieniami;

- zapewnienie wyposażenia swoich pracowników i pracowników podwykonawców we właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia,

- posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej czas prowadzenia robót,

  - Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować i zabezpieczyć teren wokół obiektu (schodów) zapewniając dojście do lokalu użytkowego w którym znajduje się obecnie biuro nieruchomości.

    - Wymagania w zakresie użytych materiałów`

Materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniać polskie normy, dopuszczenia i posiadać odpowiednie atesty.

  - Podstawa opracowania

- wizja lokalna,

- dokumentacja techniczna.

7.Złożenie oferty

Oferent powinien złożyć ofertę w formie papierowej na adres Tyskie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy lub poprzez platformę zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ttbs_tychy/proceedings w terminie do 31 marca 2021 r. do godz. 12:00.

- Termin wykonania robót:  67 dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA!

Zmawiający wymaga dokonania wizji w terenie celem prawidłowego wycenienia prowadzonych prac .

Załączniki:

- Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia.

# Text boxes

Gzyms oraz malowanie krat

schody