Parametry techniczne - sprawa nr BZP.3810.38.2021.JK ( zał. nr 2 do oferty)

Urządzenie do zamgławiania

Producent……………………………………………………....

Kraj pochodzenia……………………………………………….

Rok produkcji………………………………….………………

Typ/model………………………………………………………

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. Fabrycznie nowe nie powystawowe | Tak podać nazwę |  |  |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | Tak |  |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |  |
| 4 | Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 | Tak |  |  |
| 5 | Waga maksymalnie 6,5 kg | Tak |  |  |
| 6 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |  |
| 7 | Kompatybilny z zaoferowanym urządzeniem -środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12% roztworze nadtlenku wodoru + kationach srebra, o zapachu miętowym lub podobnym | Tak |  |  |
| 8 | Środek dezynfekcyjny gotowy roztwór do użycia w opakowaniach 1litrowych kompatybilnych z zaoferowanym urządzeniem. Zamawiający nie dopuszcza przelewania środka dezynfekcyjnego z większych opakowań. | Tak |  |  |
| 9 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | Tak |  |  |
| 10 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | Tak |  |  |
| 11 | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM | Tak |  |  |
| 12 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s | Tak |  |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | Tak |  |  |
| 14 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak |  |  |
| 15 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) | Tak |  |  |
| 16 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | Tak |  |  |
| 17 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB | Tak |  |  |
| 18 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | Tak |  |  |
| 19 | Wymiary: szer. 300mm x wys. 342mm x gł. 494mm (+/- 10 %) | Tak |  |  |
| 20 | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | Tak |  |  |
| 21 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | Tak |  |  |
| 22 | Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak |  |  |
| 23 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i kalibracji urządzenia | Tak |  |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
| 25 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . | Tak podać m-ce |  |  |
| 26 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |
| 27 | Okres rękojmi równy okresowi gwarancji |  |  |  |
| 28 | Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności |  |  |  |
| 29 | Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy  osób

upoważnionych do reprezentacji wykonawcy)