Pakiet 2-  WIDEOGASTROSKOP – 1 kpl.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | Tak |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy uwydatniającą zmiany śluzówki | Tak |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | Tak |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | Tak |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 9,2 mm | Tak |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 9,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębia ostrości min. od 2 do 100 mm | Tak, podać |  |
|  | Pole widzenia min. 140° | Tak, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° | Tak |  |
|  | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm | Tak, podać |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | Tak, podać |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. | Tak |  |
|  | Współpraca z procesorem Exera III posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Możliwość mycia w myjniach ETD posiadanych przez Zamawiającego, bez zmiany konektorów. | Tak |  |
|  | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego | Tak |  |

c.d. Pakiet 2- Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideogastroskop | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN