Wymagania nr 1.2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ADAPTACJI MOTOCYKLA

W WERSJI OZNAKOWANEJ

| L.p. | Parametr : wymagany przez zamawiającego | Parametr : * oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  |
| 1 | 1. Motocykl powinien być przystosowany do przewozu jednej osoby. 2. Kształt ramy i kierownicy musi zapewniać kierowcy w czasie jady pozycję wyprostowaną. 3. Konstrukcja motocykla musi charakteryzować się dobrą statecznością przy pokonywaniu zakrętów. 4. Układ rozruchowy musi umożliwiać łatwy rozruch przy niskich temperaturach (tj. około 00 C). 5. Dodatkowy akumulator umożliwiający zasilanie specjalistycznego wyposażenia policyjnego, zapewniający ich prawidłowe działanie we wszystkich warunkach. 6. Dwa kufry boczne opisane w załączniku 1.1 do SIWZ , muszą być umiejscowione na wysokości tylnego koła motocykla oraz być wyposażone w zamki na klucz. 7. Kufer centralny opisany w załączniku 1.1 do SIWZ, musi być umiejscowiony za siedzeniem kierowcy i być wyposażony w oświetlenie i zamek na klucz, a jego konstrukcja musi zapewniać możliwość przewożenia dokumentów. 8. Kluczyk stacyjki musi otwierać zamki w kufrach bocznych i zamek kufra centralnego. 9. Gniazda zapalniczki opisane załączniku 1.1 do SIWZ, muszą być umieszczone w miejscach umożliwiających łatwe podłączenie specjalistycznego wyposażenia policyjnego i muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Szczegóły montażu wyposażenia zostaną określone przy ocenie modyfikacji prototypu motocykla | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
| Oznakowanie i kolorystyka motocykla |  |
| 2 | Posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w tabeli 1. Musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022, ze zm.). Parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów. Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania: punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny prototypu samochodu. punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 13 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2017, poz. 2355, ze zm.). Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny prototypu samochodu. Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 2. Tabela nr 1 Barwa materiału Współrzędne punktów narożnych Wartość współczynnika luminacji ( 1 2 3 4 Srebrny metalik x 0,311 0,303 0,311 0,319 0,25 ÷ 0,43 y 0,321 0,329 0,337 0,329 Tabela nr 2 Barwa materiału Współrzędne punktów narożnych Minimalne wartości współczynnika luminacji 1 2 3 4 Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 0,27 y 0,355 0,305 0,325 0,375 Niebieska x 0,078 0,150 0,210 0,137 0,01 y 0,171 0,220 0,160 0,038 | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
| Sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu drogowym |  |
| 3 | Na motocyklu „RD" : Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze lub na desce rozdzielczej. 2. Należy zamontować: W przedniej części motocykla po bokach dwie lampy niebieskie błyskowe kierunkowe, ledowe o kącie widoczności min. 120° oraz dwie lampy czerwone błyskowe kierunkowe, ledowe o kącie widoczności min. 120°. Lampy niebieskie i czerwone musza mieć taką samą konstrukcję. Dopuszcza lampy zespolone do motocykli spełniający powyższy wymóg. Lampy muszą działać na przemiennie. W części tylnej motocykla za siedzeniem wysuwany maszt teleskopowy z umieszczoną na górze ostrzegawczą niebieską lampą błyskową ledową emitującą światło w sposób przerywany we wszystkich kierunkach wokół jej osi pionowej oraz umieszczoną centralnie z tyłu czerwoną lampę błyskową kierunkową, ledową widoczną co najmniej z tyłu motocykla. Lampy niebieskie i czerwone musza mieć taką samą konstrukcję. Po bokach dwa głośniki skierowane w kierunku jazdy motocykla równolegle do jego podłużnej osi symetrii, urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Głośniki muszą spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe umożliwiające: przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on", „Wilk", „Pies", sterowania sygnalizacją świetlną, sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym. Urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe musi zapewniać obsługę w czasie jazdy bez odrywania rąk do kierownicy. Dopuszcza się zmianę tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on", „Wilk", „Pies" poprzez klakson motocykla. Mikrofon zintegrowany z manipulatorem obsługującym sygnały świetlne i dźwiękowe uprzywilejowania w ruchu zamocowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego. Dopuszcza się rozwiązanie, gdzie sterowanie sygnalizacją świetlną dźwiękową odbywa się za pomocą manipulatora umieszczonego bezpośrednio na kierownicy, a sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym odbywa się z manipulatora z wbudowanym mikrofonem. Mikrofon do podawania komunikatów słownych trzeba zamontować w takim miejscu, aby zapewnić kierującemu motocyklem maksymalne bezpieczeństwo, łatwość obsługi oraz odpowiednia ergonomię. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej), włączenie sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego musi pociągać za sobą jednoczesne włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego), musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej), włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną, włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, f ) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Szczegóły montażu wyposażenia zostaną określone przy ocenie modyfikacji prototypu motocykla | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
| Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania |  |
|  | Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi motocykla. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach. Motocykl nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania motocykla. Konstrukcja motocykla musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w załączniku 1.1. - wymagane dodatkowe wyposażenie. Zabudowa motocykla nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia motocykla związanych z bezpieczeństwem użytkowania. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) |
| Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy |  |
|  | 1. W ramach konsultacji określonych w załączniku nr 2 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wstępnego planu zabudowy pojazdu uwzględniającego wymagania określone w specyfikacji technicznej i zwierającego wstępne schematy, rysunku oraz dane techniczne urządzeń przewidzianych do zabudowy jeżeli technicznie będzie to niezbędne w fazie oceny prototypu pojazdu. 2. Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i sterujące itp. musza być zamontowane w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne (skamuflowane). 2. Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta danego urządzenia. 3. Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać szczelność konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania. 4. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta. 5. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji. 6. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej. 7. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów. 8. Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. 9. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie. 10. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych. 11. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej. 12. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie. 13. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) |

......................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez wykonawcę” odpowiedniego sformułowania: „spełnia wymagania” lub „nie spełnia wymagań”