Załącznik nr 1B do SWZ

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................

ulica: ..................................................

kod pocztowy i miejscowość: ..........................................................

CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Spis treści

1. Serwer typu rack – 1 szt	2

2. Komputer stacjonarny – 17 szt.	10

3. Monitor komputerowy – 17 szt.	16

4. Firewall UTM – 1 szt.	19

5. Przełączniki zarządzalne rack – 2 szt.	26

6. Skanery dokumentowe – 2 szt.	30

7. Czytnik kodów kreskowych – 2 szt.	34

8. Drukarka kodów kreskowych – 2 szt.	34

9. Macierz dyskowa typu NAS – 2 szt.	35

10. Szkolenia  stacjonarne dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa – 110 użytkowników.	41

W tabelach w kolumnie Oferowany Parametr należy wpisać parametry oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz TAK – jeśli spełnia wymagania minimalne lub NIE jeśli nie spełnia parametrów minimalnych.

Dodatkowo w każdej z oferowanych pozycji należy wpisać w przypadku:

- Sprzętu: producenta i model

- Oprogramowania: producenta, nazwę i wersję oprogramowania.

## 1. Serwer typu rack -1 szt

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. | Producent Model i symbol |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowe, min. 2.4GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 229 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. | Spełnia Tak/Nie |
|  | RAM | Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Funkcjonalność pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing | Spełnia Tak/Nie |
|  | Gniazda PCI | minimum jeden slot PCIe x16 generacji 4 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT | Spełnia Tak/Nie |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SSD Zainstalowane 5 dysków SAS o pojemności min. 600GB, 12Gb, 2,5“ Hot-Plug. Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. | Ilość dysków pojemność Spełnia Tak/Nie |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wbudowane porty | 4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 800W każdy. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Diagnostyka | Serwer wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; integracja z Active Directory; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera | Spełnia Tak/Nie |
|  | Serwerowy system operacyjny | Serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2022 – 2 licencje lub równoważny: kryteria równoważności : Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy wielowątkowości. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługi definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej języka polskiego i angielskiego. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarzadzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). Serwis udostępniania stron WWW. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (Ipv6). Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. | Producent Nazwa oferowanego oprogramowania |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-50001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Oprogramowanie zabezpieczające serwer | System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikaty VB100%, OPSWAT, AVLAB +++, AV Comperative Advance +. Silnik musi umożliwiać co najmniej: Szyfrowanie danych: - Oprogramowanie do szyfrowania, chroniące dane rezydujące na punktach końcowych za pomocą silnych algorytmów szyfrowania takich jak AES, RC6, SERPENT i DWAFISH. Pełne szyfrowanie dysków działających m.in. na komputerach z systemem Windows. - Zapobiegające utracie danych z powodu utraty / kradzieży punktu końcowego. Oprogramowanie szyfruje całą zawartość na urządzeniach przenośnych, takich jak Pen Drive'y, dyski USB i udostępnia je tylko autoryzowanym użytkownikom. Oprogramowanie umożliwia blokowanie wybranych przez administratora urządzeń zewnętrznych podłączanych do stacji końcowej. Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie listy zaufanych urządzeń, które nie będą blokowane podczas podłączanie do stacji końcowej. Istnieje możliwość blokady zapisywanie plików na zewnętrznych dyskach USB oraz blokada możliwości uruchamiania oprogramowania z takich dysków. Blokada ta powinna umożliwiać korzystanie z pozostałych danych zapisanych na takich dyskach. Interfejs zarządzania wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji. Dodatkowy moduł chroniący dane użytkownika przed działaniem oprogramowania ransomware. Działanie modułu polega na ograniczeniu możliwości modyfikowania chronionych plików, tylko procesom systemowym oraz zaufanym aplikacjom. Możliwość dowolnego zdefiniowania dodatkowo chronionych folderów zawierających wrażliwe dane użytkownika. Możliwość zdefiniowania zaufanych folderów. Aplikacje uruchamiane z zaufanych folderów mają możliwość modyfikowania plików objętych dodatkową ochroną anyransomware. Zaawansowane monitorowanie krytycznych danych użytkownika zapewniające zapobiegające prze niezamierzonymi manipulacjami – ataki ransomware. Centralna konsola zarządzająca zainstalowana na serwerze musi umożliwiać co najmniej: - Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z rozróżnieniem docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit dla systemów Windows i Linux), w formie plików .exe lub .msi dla Windows oraz formatach dla systemów Linux - Centralną dystrybucję na zarządzanych klientach uaktualnień definicji ochronnych, których źródłem będzie plik lub pliki wgrane na serwer konsoli przez administratora, bez dostępu do sieci Internet. - Raportowanie dostępne przez dedykowany panel w konsoli, z prezentacją tabelaryczną i graficzną, z możliwością automatycznego czyszczenia starych raportów, z możliwością eksportu do formatów CSV i PDF, prezentujące dane zarówno z logowania zdarzeń serwera konsoli, jak i dane/raporty zbierane ze stacji klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach klienckich - Definiowanie struktury zarządzanie opartej o role i polityki, w których każda z funkcjonalności musi mieć możliwość konfiguracji Zarządzanie przez Chmurę: 1. Musi być zdolny do wyświetlania statusu bezpieczeństwa konsolidacyjnego urządzeń końcowych zainstalowanych w różnych biurach 2. Musi posiadać zdolność do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików konfiguracyjnych z serwera chmury 3. Musi posiadać zdolność do promowania skutecznej polityki lokalnej do globalnej i zastosować ją globalnie do wszystkich biur 4. Musi mieć możliwość tworzenia wielu poziomów dostępu do hierarchii aby umożliwić dostęp do Chmury zgodnie z przypisaniem do grupy 5. Musi posiadać dostęp do konsoli lokalnie z dowolnego miejsca w nagłych przypadkach 6. Musi posiadać możliwość przeglądania raportów podsumowujących dla wszystkich urządzeń 7. Musi posiadać zdolność do uzyskania raportów i powiadomień za pomocą poczty elektronicznej Centralna konsola do zarządzania i monitorowania użycia zaszyfrowanych woluminów dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnie zarządzanie informacjami odzyskiwania, niezbędnymi do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych danych w nagłych przypadkach. Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek aktualizacyjnych ściągniętych z dedykowanej witryny producenta oprogramowania. 1. Serwer: centralna konsola zarządzająca oraz oprogramowanie chroniące serwer 2. Oprogramowanie klienckie, zarządzane z poziomu serwera. System musi umożliwiać, w sposób centralnie zarządzany z konsoli na serwerze, co najmniej: 1. różne ustawienia dostępu dla urządzeń: pełny dostęp, tylko do odczytu i blokowanie 2. funkcje przyznania praw dostępu dla nośników pamięci tj. USB, CD 3. funkcje regulowania połączeń WiFi i Bluetooth 4. funkcje kontrolowania i regulowania użycia urządzeń peryferyjnych typu: drukarki, skanery i kamery internetowe 5. funkcję blokady lub zezwolenia na połączenie się z urządzeniami mobilnymi 6. funkcje blokowania dostępu dowolnemu urządzeniu 7. możliwość tymczasowego dodania dostępu do urządzenia przez administratora 8. zdolność do szyfrowania zawartości USB i udostępniania go na punktach końcowych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim systemu 9. możliwość zablokowania funkcjonalności portów USB, blokując dostęp urządzeniom innym niż klawiatura i myszka 10. możliwość zezwalania na dostęp tylko urządzeniom wcześniej dodanym przez administratora 11. możliwość używania tylko zaufanych urządzeń sieciowych, w tym urządzeń wskazanych na końcówkach klienckich 12. funkcję wirtualnej klawiatury 13. możliwość blokowania każdej aplikacji 14. możliwość zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie 15. możliwość dodania własnych aplikacji do listy zablokowanych 16. zdolność do tworzenia kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na komputerach klientach poprzez konsole administracyjna na serwerze 17. dodawanie innych aplikacji 18. dodawanie aplikacji w formie portable 19. możliwość wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji 20. dodawanie aplikacji, których rozmiar pliku wykonywalnego ma wielkość do 200MB 21. kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file sharing application, backup software, encrypting tool 22. możliwość generowania i wysyłania raportów o aktywności na różnych kanałach transmisji danych, takich jak wymienne urządzenia, udziały sieciowe czy schowki. 23. możliwość zablokowania funkcji Printscreen 24. funkcje monitorowania przesyłu danych między aplikacjami zarówno na systemie operacyjnym Windows jak i OSx 25. funkcje monitorowania i kontroli przepływu poufnych informacji 26. możliwość dodawania własnych zdefiniowanych słów/fraz do wyszukania w różnych typów plików 27. możliwość blokowania plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj 28. możliwość monitorowania i zarządzania danymi udostępnianymi poprzez zasoby sieciowe 29. ochronę przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe 30. ochrona zawartości schowka systemu 31. ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL 32. możliwość dodawania wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych 33. ochrona plików zamkniętych w archiwach 34. zmiana rozszerzenia pliku nie może mieć znaczenia w ochronie plików przed wyciekiem 35. możliwość tworzenia profilu DLP dla każdej polityki 36. wyświetlanie alertu dla użytkownika w chwili próby wykonania niepożądanego działania 37. ochrona przez wyciekiem plików poprzez programy typu p2p Monitorowanie zmian w plikach: 1. Możliwość monitorowania działań związanych z obsługą plików, takich jak kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych i sieciowych. 2. funkcje monitorowania określonych rodzajów plików. 3. możliwość wykluczenia określonych plików/folderów dla procedury monitorowania. 4. generator raportów do funkcjonalności monitora zmian w plikach. 5. możliwość śledzenia zmian we wszystkich plikach 6. możliwość śledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na końcówkach 7. możliwość definiowana własnych typów plików Optymalizacja systemu operacyjnego stacji klienckich: 1. usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów do rejestru oraz defragmentacji dysku 2. optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego całkowitym uruchomieniem 3. możliwość zaplanowania optymalizacje na wskazanych stacjach klienckich 4. instruktaż stanowiskowy pracowników Zamawiającego 5. dokumentacja techniczna w języku polskim | Producent Nazwa i wersja oprogramowania Spełnia Tak/Nie |
|  | Warunki gwarancji | 24 m-ce gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera | Okres gwarancji i wsparcia …….. m-cy Pozycja podlegająca kryterium ocen |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Spełnia Tak/Nie |

## 2. Komputer stacjonarny  - 17 szt.

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. | Producent Model i symbol |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Oferowany komputer musi osiągać w teście wydajności : SYSMARK 25 Overall Rating – wynik min. 1500 pkt – test z przeprowadzonej konfiguracji załączyć do oferty. Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent, może zostać poproszony o dostarczenie Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego | Spełnia Tak/Nie |
|  | Pamięć RAM | 16 GB DDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min. 128GB. Cztery sloty w tym jeden slot DIMM wolny. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Pamięć masowa | Dysk SSD 250 GB Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście Sysmark25 Creativity co najmniej 1400 punktów - wyniki na wezwanie załączyć do oferty. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa min. czterokanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. port audio line out. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Obudowa | Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Napęd optyczny zamontowany w dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 78 cm. Na panelu przednim zamontowany filtr powietrza chroniący wnętrze przed kurzem, pyłem itp. Filtr demontowany bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy min. 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. | Spełnia Tak/Nie |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym. Funkcja włączająca przypomnienie o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza w jednej z opcji dostępnych : co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180dni Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | Spełnia Tak/Nie |
|  | System operacyjny – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional lub równoważny , klucz licencyjny musi umożliwiać instalację systemu operacyjnego zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Kryteria równoważności 1) Zainstalowany system operacyjny klasy PC, spełniający wymagania w pkt. 2- 28 poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. 2) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 3) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 4) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 5) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 6) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 7) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 9) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 10) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 11) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 12) Wbudowany system pomocy w języku polskim. 13) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 14) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 15) Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 16) Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 17) Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 18) Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 19) Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 20) Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 21) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 22) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 23) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 24) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 25) Możliwość przywracania plików systemowych. 26) Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.). 27) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 28) Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 50001 oraz ISO 9001. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 2x DisplayPort, port audio combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu panelu, 1xRJ-45, Wbudowany czytnik kart pamięci SD. 9 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie: - Panel przedni: 5x USB 3.2, w tym 1x USB-C - Panel tylny: 4x USB Typu A Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 2x PCIe x16 Gen.3, 1x PCIe x1, 1x PCI 4x DIMM z obsługą do 128 GB DDR4 RAM, 2x SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0. Jedno złącze M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej. Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). | Spełnia Tak/Nie |
|  | Warunki gwarancji | 24 miesięczna gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) | Okres gwarancji i wsparcia ……….m-cy Pozycja podlegająca kryterium ocen Spełnia Tak/Nie |
|  | Dodatkowe oprogramowanie – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | Oprogramowanie zarządzające producenta komputera, instalowane na etapie produkcji komputera, umożliwiające min.: - powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu - powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji dacie wydania ostatniej aktualizacji priorytecie aktualizacji zgodności z systemami operacyjnymi jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej. wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. | Producent Nazwa wersja oprogramowania |

## 3. Monitor komputerowy – 17 szt.

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRAZ |
|  | Przeznaczenie | Komputer do zastosowań przy pracach biurowych , oprogramowanie dziedzinowe, poczta e-mail , strony i serwisy internetowe | Producent Model |
|  | Przekątna | 23.6", 60cm | Spełnia Tak/Nie |
|  | Panel | VA LED, matowe wykończenie | Spełnia Tak/Nie |
|  | Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Format obrazu | 16:9 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Jasność | 250 cd/m² | Spełnia Tak/Nie |
|  | Kontrast statyczny | 3000:1 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Kontrast ACR | 12M:1 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Czas reakcji (GTG) | 6ms | Spełnia Tak/Nie |
|  | Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° | Spełnia Tak/Nie |
|  | Kolory | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Synchronizacja pozioma | 24 - 80kHz | Spełnia Tak/Nie |
|  | Powierzchnia robocza szer. x wys. | 521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5" | Spełnia Tak/Nie |
|  | Plamka | 0.2715mm | Spełnia Tak/Nie |
|  | Powierzchnia panelu monitora | matowa | Spełnia Tak/Nie |
| INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE |
|  | Wejście sygnału | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 | Spełnia Tak/Nie |
|  | HDCP | tak | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wyjście słuchawkowe | tak | Spełnia Tak/Nie |
| WŁAŚCIWOŚCI |
|  | Redukcja niebieskiego światła | tak | Spełnia Tak/Nie |
|  | Przyciski | Power, Menu, +/ Głośność/ Redukcja niebieskiego światła, - , Auto | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wbudowane głośniki | 2 x 2W | Spełnia Tak/Nie |
|  | Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX | Spełnia Tak/Nie |
| MECHANICZNE |
|  | Zakres regulacji | wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył | Spełnia Tak/Nie |
|  | Regulacja wysokości | 130mm | Spełnia Tak/Nie |
|  | Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° | Spełnia Tak/Nie |
|  | Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo | Spełnia Tak/Nie |
|  | Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół | Spełnia Tak/Nie |
|  | Standard VESA | 100 x 100mm | Spełnia Tak/Nie |
| AKCESORIA W ZESTAWIE |
|  | Kable | zasilający, DVI, Audio, HDMI minimum 1,5 m | Spełnia Tak/Nie |
| ZARZĄDZANIE ENERGIĄ |
|  | Zasilacz | wewnętrzny | Spełnia Tak/Nie |
|  | Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz | Spełnia Tak/Nie |
|  | Zużycie energii | 25W typowo, 0.3W stand by, 0.25W off mode | Spełnia Tak/Nie |
| ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ |
|  | Certyfikaty | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH | Spełnia Tak/Nie |
|  | Klasa efektywności energetycznej | B | Spełnia Tak/Nie |
|  | Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | F | Spełnia Tak/Nie |
|  | REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu | Spełnia Tak/Nie |
| WYMIARY / WAGA |
|  | Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | Nie więcej niż 545 x 398 x 211mm | Spełnia Tak/Nie |
|  | Waga | Nie więcej 5.4kg | Spełnia Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Minimum 24 m-ce | Spełnia Tak/Nie |

## 4. Firewall UTM  - 1 szt.

W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. | Producent Model i wersja Spełnia TAK/NIE |
|  | Interfejsy, Dysk, Zasilanie | System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: 16 portami Gigabit Ethernet RJ-45. 8 gniazdami SFP 1 Gbps. 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps. System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. System jest wyposażony w zasilanie AC. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Parametry wydajnościowe | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.4 mln. jednoczesnych połączeń oraz 52 tys. nowych połączeń na sekundę. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 18 Gbps dla pakietów 512 B. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 2.1 Gbps. Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 11 Gbps. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 2.5 Gbps. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1 Gbps. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 1 Gbps. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: 1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. 2. Kontrola Aplikacji. 3. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. 4. Ochrona przed malware. 5. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. 6. Kontrola stron WWW. 7. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. 8. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). 9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). 10. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. 11. Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. 12. Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. 13. Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). | Spełnia TAK/NIE |
|  | Polityki, Firewall | 1. Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. 2. System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: • Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. • Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. 3. W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. 4. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. 5. Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. 6. Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. 7. Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. • Amazon Web Services (AWS). • Microsoft Azure. • Cisco ACI. • Google Cloud Platform (GCP). • OpenStack. • VMware NSX. • Kubernetes. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Połączenia VPN | 1. System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: • Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. • Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). • Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. • Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. • Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. • Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. • Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. • Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. • Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. • Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. • Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. • Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. 2. System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: • Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. • Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. • Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: Routingu statycznego. Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. BFD (Bidirectional Forwarding Detection). Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Funkcje SD-WAN | System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). | Spełnia TAK/NIE |
|  | Zarządzanie pasmem | System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). | Spełnia TAK/NIE |
|  | Ochrona przed malware | Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Ochrona przed atakami | Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). | Spełnia TAK/NIE |
|  | Kontrola WWW | Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Zarządzanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Logowanie | Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Certyfikaty | Poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa posiadają następujące certyfikacje: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. | Spełnia TAK/NIE |
|  | Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne | Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy. |  |
|  | Serwisy i licencje | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: b) Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 12 miesięcy. | Spełnia TAK/NIE Podać nazwę pakietu licencji: _________________________ |
|  | Gwarancja oraz wsparcie | Gwarancja: System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. | Okres gwarancji i wsparcia ............ m-cy Pozycja podlegająca kryterium ocen |
|  | Rozszerzone wsparcie serwisowe | System jest objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 12 miesięcy. System jest objęty usługą wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta w języku polskim w zakresie: Wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów. Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu. Doradztwo w zakresie konfiguracji. Zdalne wsparcie techniczne. Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta. Pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą). Przygotowanie urządzenia do zdalnej konfiguracji. Zdalna konfiguracja urządzenia (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika. Minimum 5 zdalnych rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika. Minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich. Minimum dwa razy w roku zdalna aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktyk inżynierskich. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. Czas reakcji jest nie dłuższy niż 1 godzina – reakcja w postaci połączenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu serwisowym. Wymagania powinny być potwierdzone dokumentami: Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej). Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. | Spełnia TAK/NIE Oświadczenia i certyfikaty dołączyć do oferty. |
|  | Szkolenie | Szkolenie minimum 2 dniowe: Konfiguracja trybów pracy urządzenia (transparentny lub router/NAT) Zarządzanie aktualizacjami oraz backup Budowa i optymalizacja reguł zapory sieciowej Konfiguracja systemu wykrywania włamań (IDS/IPS) Monitorowanie wykorzystania aplikacji i blokowanie malware/ransomware Konfiguracja modułu filtrowania stron www Konfiguracja profili antyspam Zarządzanie wyciekiem danych DLP Konfiguracja wielu łączy internetowych WAN Raportowanie i analiza zdarzeń (FortiView, FortiCloud) Oświadczenie, iż szkolenie przeprowadzone będzie przez certyfikowanych inżynierów posiadających autoryzacje oferowanego w postepowaniu produktu | Spełnia TAK / NIE |

## 5. Przełączniki zarządzalne  rack   - 2 szt.

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Charakterystyka ogólna | Przełącznik zarządza lny do szafy rack | Producent Model wersja: |
|  |  | 48 x 1000Base-T IEEE 802.3ab | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Obsługa IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex) oraz Back Pressure (Half-Duplex), Auto MDI/MDI-X na wszystkich portach | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Możliwość konfiguracji prędkości i dupleksu oraz wyłączenia FlowControl dla każdego portu | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | 4 x SFP+ IEEE 802.3ae/802.3ae - porty SFP+ muszą obsługiwać również moduły SFP 1000Base-X IEEE 802.3z | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Konsola szeregowa RS-232 | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Łączenie urządzeń w stosy o wielkości co najmniej 6 jednostek. Awaria żadnego pojedynczego urządzenia nie może spowodować przerwania pracy stosu. Praca w topologii pierścienia. Przepustowość magistrali stosu co najmniej 40 Gb/s. Port-Channel oraz Mirroring ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Zasilanie AC 230V | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Pojemność przełączania nie mniej, niż 176 Gb/s. Wydajność przełączania nie mniej niż 130 Mp/s. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Architektura nieblokującą (wire-speed). | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Pojemność tablicy MAC nie mniej, niż 16K. Możliwość wprowadzenia co najmniej 510 wpisów statycznych | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Ilość RAM nie mniej, niż 256 MB. Pamięć Flash nie mniej, niż 32 MB | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Obsługa ramek Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Bufor pakietów nie mniej, niż 3 MB | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -5ºC do 50ºC. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | MTBF > 410000 godzin. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Funkcjonalności warstwy 2 | IGMP Snooping v3 - obsługa nie mniej, niż 500 grup multicast, w tym co najmniej 256 grup statycznych | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | MLD Snooping v2 - obsługa nie mniej, niż 31 grup multicast, w tym co najmniej 31 grup statycznych | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s (co najmniej 16 instancji). Funkcja 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Wykrywanie pętli w L2 dla przyłączonych urządzeń bez protokołu rodziny STP | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Tworzenie interfejsów Port-Channel - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie. Obsługa LACP | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | ERPS (ITU-T G.8032) w wersji co najmniej 1. Jednoczesna obsługa co najmniej 1 pierścieni | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | DHCP Relay (opcje 60 i 61), opcja 82, DHCP Local Relay (opcja 82). DHCP Relay dla IPv6 | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Port monitoring/mirroring/span. Możliwość monitorowania tylko wybranego ruchu | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Obsługa sieci VLAN | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | 802.1Q VLAN (nie mniej, niż 4094), 802.1v, GVRP | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Surveillance VLAN | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | MAC-based VLAN | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Asymmetric VLAN | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Funkcjonalności warstwy 3 | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Wiele interfejsów IPv4 (co najmniej 16 instancji) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | UDP helper | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | DHCP Server (co najmniej 10 pul adresowych), DHCPv6 Server (co najmniej 16 pul adresowych) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Tablica ARP co najmiej 0,5K (co najmniej 256 wpisów statycznych) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Pojemność tablicy przekazywania co najmniej 512 tras IPv4 oraz 256 takich tras dla IPv6 | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Pojemność tablicy routowania co najmniej 64 tras IPv4 oraz 32 takich tras dla IPv6. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Routing statyczny IPv4 (co najmniej 64 tras) oraz IPv6 (co najmniej 32 tras) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | IPv6 ND | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Quality of Service | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | QoS - co najmniej 8 kolejek. Klasyfikacja w oparciu o: port fizyczny, VLAN, MAC, EtherType, IP, DSCP, protokół, port TCP/UDP, klasa IPv6, etykieta IPv6 | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Mapowanie DSCP do COS | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Obsługa algorytmu Strict, WRR, WDRR | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Obsługa trTCM/srTCM | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Limitowanie pasma TX per port (nie więcej niż co 64 kb/s) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Limitowanie pasma RX per port (nie więcej niż co 64 kb/s) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Filtrowanie ruchu | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | ACL w oparciu o: port przełącznika, MAC, VLAN, 802.1p, IP, DSCP, typ protokołu, port TCP/UDP, klasę IPv6, etykietę IPv6, uruchamianie reguł ACL wg kalendarza, definiowanie reguł VLAN ACL | Spełnia Tak/Nie |
|  | Funkcje bezpieczeństwa | Port Security (co najmniej 120 adresów MAC per port). Funkcja Port Security Shutdown | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Uwierzytelnianie 802.1X z obsługą Guest VLAN | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Możliwość jednoczesnego uwierzytelniania wielu użytkowników 802.1X na porcie | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Przypisywanie parametrów autoryzacyjnych z serwera RADIUS: VLAN, 802.1p, przepustowość portu, reguły ACL | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Obsługa CoA | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Uwierzytelnianie poprzez stronę Web | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Uwierzytelnianie po MAC | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Uwierzytelniania za pomocą więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Filtrowanie w oparciu o pary IP-MAC (co najmniej 250 powiązań IP-MAC na urządzenie), DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (również IPv6) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Separacja klientów przyłączonych do różnych portów | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Blokowanie serwerów DHCP | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | MAC Blackholing | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | ARP Spoofing Prevention | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | BPDU Attack Protection | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | DoS Attack Protection | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Unicast Storm Control (krok co najwyżej 64Kbps i 2pps), Multicast Storm Control (krok co najwyżej 64Kbps i 2pps), Broadcast Storm Control (krok co najwyżej 64Kbps i 2pps), Storm Control Port Shutdown, Storm Control Port Recovery | Spełnia Tak/Nie |
|  | Zarządzanie | Uwierzytelnianie dostępu administracyjnego protokołem RADIUS i TACACS+. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Zarządzanie stosem poprzez pojedynczy adres IP | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Zdalne wykrywanie urządzenia przez dedykowaną aplikację producenta przełącznika i co najmniej zmiana adresu IP urządzenia | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | WebGUI (obsługa IPv6), Telnet (co najmniej 4 sesji jednoczesnych) (obsługa IPv6), SSH (obsługa IPv6), konsola szeregowa (możliwość wprowadzania poleceń, możliwość konfiguracji wszystkich funkcjonalności urządzenia) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Wsparcie szyfrowania HTTP | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Możliwość wykrywania urządzeń zgodnych z protokołem ONVIF, wyświetlanie informacji o rzeczywistym stanie tych urządzeń | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | SNMPv2, v3 (obsługa IPv6) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | RMON, sFlow | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Obsługa DDM | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Klient DHCP oraz provisioning z zewnętrznego serwera TFTP | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Klient DNS | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Klient SNTP (obsługa IPv6) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Zapis logów na serwer Syslog (obsługa IPv6) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Zapis i pobieranie konfiguracji z serwera TFTP | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Traceroute | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Diagnostyka okablowania (co najmniej pomiar długości oraz ciągłość połączenia). | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Możliwość wprowadzania opisów portów. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Wysyłanie powiadomień SNMP po pojawieniu się nowego adresu MAC w sieci. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Możliwość logowania wydawanych poleceń. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Możliwość przechowywania wielu wersji firmware. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Wsparcie 802.3az (Energy Efficient Ethernet). | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Zmniejszanie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach, administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie wskaźników LED na portach w zdefiniowanych interwałach czasowych, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Pozostałe | Dostępność bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez cały czas życia produktu. | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Gwarancja przez cały czas produkcji urządzenia oraz przez co najmniej 5 lat po jej zakończeniu. | Spełnia Tak/Nie |

## 6. Skanery dokumentowe   - 2 szt.

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ skanera | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) i skaner płaski | Producent Model wersja |
|  | Tryby skanowania | Jednostronne / dwustronne, kolor / skala szarości / monochromia | Spełnia Tak/Nie |
|  | Rodzaj czujnika skanowania obrazu | 1-liniowy CMOS-CIS x 2 (1 z przodu / na skanerze płaskim i 1 z tyłu) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Źródło światła | LED R, G, B x 2 (1 z przodu / na skanerze płaskim i 1 z tyłu) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wykrywanie podwójnego pobrania | 1 ultradźwiękowy czujnik pobrania wielu arkuszy | Spełnia Tak/Nie |
|  | Rozmiar dokumentu | ADF | Maksymalnie | 216 mm x 356 mm | Spełnia Tak/Nie |
|  |  |  | Minimalnie | 114 mm x 140 mm | Spełnia Tak/Nie |
|  |  |  | Skanowanie długich arkuszy | 216 mm x 3 048 mm | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Skaner płaski | Maksymalnie | 216 mm x 297 mm | Spełnia Tak/Nie |
|  |  |  | Minimalnie | 25,4 x 25,4 mm | Spełnia Tak/Nie |
|  | Gramatura papieru (Grubość) | Papier | Od 52 do 127 g/m2 | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Plastikowa karta | Brak obsługi | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Arkusz nośny | Brak obsługi | Spełnia Tak/Nie |
|  | Prędkość skanowania (A4, układ pionowy) | ADF | Kolor | Simplex: 25 str./min (200 dpi / 300 dpi) Duplex: 50 obr./min (200 dpi / 300 dpi) | Spełnia Tak/Nie Spełnia Tak/Nie |
|  |  |  | Skala szarości |  |  |
|  |  |  | Monochromia |  |  |
|  |  | Skaner płaski | Kolor | 4 sekundy (200 dpi / 300 dpi) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  |  | Skala szarości |  | Spełnia Tak/Nie |
|  |  |  | Monochromia |  |  |
|  | Pojemność podajnika ADF (A4, układ pionowy) | 50 arkuszy (A4: 80 g/m2) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Oczekiwany dzienny nakład | 4 000 arkuszy | Spełnia Tak/Nie |
|  | Kolory tła | ADF | Biały | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Skaner płaski | Czarny | Spełnia Tak/Nie |
|  | Rozdzielczość optyczna | 600 dpi | Spełnia Tak/Nie |
|  | Rozdzielczość wyjściowa | Kolor (24-bitowy) | 50–600 dpi (z możliwością regulacji co 1 dpi), 1 200 dpi (sterownik) | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | Skala szarości (8 bitów) |  |  |
|  |  | Monochromia (1 bit) |  |  |
|  | Format wyjściowy | Kolor | 24 bity | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | W skali szarości | 8 bitów | Spełnia Tak/Nie |
|  |  | W trybie monochromatycznym | 1 bit | Spełnia Tak/Nie |
|  | Interfejs | USB2.0 / USB 1.1 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Funkcja procesowania obrazu | Podkreślenie obrazu, rozpraszanie błędów, rozpraszanie koloru, dynamiczny próg (iDTC), statyczny próg, zaawansowane DTC, SDTC, derasteryzacja, kolor odrzucany (czerwony, zielony, niebieski, biały, brak, nasycenie, własny), automatyczne wykrywanie koloru, drukowanie wielu obrazów, wykrywanie pustych stron, wyjście sRGB, podzielony obraz, redukcja pionowych smug, wypełnianie krawędzi, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wymagane zasilanie | 100–240 VAC ± 10% | Spełnia Tak/Nie |
|  | Zużycie energii | W trakcie pracy: maks. 16 W Tryb uśpienia: maks 2,9 W Automatyczny tryb czuwania (wył.): maks .0,5 W | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wymiary: szer. x gł. x wys. ( | Nie więcej niż 455 mm x 332 mm x 130 mm | Spełnia Tak/Nie |
|  | Waga | Maks. 4,3 kg | Spełnia Tak/Nie |
|  | Zgodność z zasadami dotyczącymi ochrony środowiska | ENERGY STAR i RoHS | Spełnia Tak/Nie |
|  | Dołączone akcesoria | Separator arkuszy, zasilacz AC, przewód zasilający, przewód USB, instalacyjna płyta DVD, poradnik szybkiej instalacji | Spełnia Tak/Nie |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Linux (Ubuntu) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Dostarczone urządzenie objęte gwarancją producenta nie mniej niż 24 m-ce | Spełnia Tak/Nie |

## 7. Czytnik kodów kreskowych – 2 szt.

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia odczytu: | imager 2D (area imager, wizyjny) | Producent Model seria |
|  | Bezpieczny upadek na twardą pow. [m]: | 1.8 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wymagany kontrast kodu [%]: | 15% | Spełnia Tak/Nie |
|  | Norma odporności (IP): | IP52 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: | od 5% do 95% | Spełnia Tak/Nie |
|  | Obsługiwane kody kreskowe: | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 z 5, koreański 3 z 5, GS1 DataBar, Base 32 (włoski Pharmacode) 2D: PDF417, Micro PDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, pocztowe, SecurPharm, DotCode, DataMatrix OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, waluta amerykańska | Spełnia Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące | Spełnia Tak/Nie |

## 8. Drukarka kodów kreskowych – 2 szt.

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia druku | Technologia druku termiczna Maksymalna rozdzielczość 300 x 300 DPI | Producent Model i wersja |
|  | Prędkość drukowania | Prędkość druku ,150 mm/s Drukowanie w pionie | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wydajność | Odcinanie taśmy Automatyczna ,Typ taśmy DK ,Ilość formatów etykiet 22 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Obsługa papieru | Maksymalna szerokość etykiety62 mm Maksymalna długość etykiety1 m | Spełnia Tak/Nie |
|  | Waga i rozmiary | Waga produktu nie więcej niż 1100 g Wysokość produktu nie więcej niż153 mm Głębokość produktu nie więcej niż 221 mm Szerokość produktu nie więcej niż 128 mm | Spełnia Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące | Spełnia Tak/Nie |

## 9. Macierz dyskowa typu NAS – 2 szt.

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie | System do przechowywania kopii bezpieczeństwa , backup serwerów fizycznych i wirtualnych , oraz komputerów użytkowników . | Producent Model wersja |
|  | Procesor | Procesor osiągający wynik minimum 4500 punktów w teście PassMark. | Producent Model procesora Spełnia Tak/Nie |
|  | Obudowa | Typu rack o wysokości 2U i wymiarach maksymalnych 88 mm x 490 mm x 410 mm (wysokość x szerokość x głębokość) wraz z szynami umożliwiającymi montaż w szafie rack w zestawie. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Pamięć RAM | 8 GB pamięci SO-DIMM DDR4 ECC tego samego producenta co macierz. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Ilość obsługiwanych dysków | Minimum 8 dysków o maksymalnej pojemności 18TB każdy, po podłączeniu modułów rozszerzających minimum 12 dysków. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Zainstalowane dyski | 8 dysków o pojemności 8TB każdy zgodnych z listą kompatybilności oferowanej macierzy oraz charakteryzujących się następującymi parametrami: - prędkość obrotowa: minimum 7200 RPM, - pamięć cache: minimum 256MB, - gwarancja: minimum 36 miesięcy, - MTBF: minimum 1 milion, - usługa odzyskiwania danych, - możliwość zgłoszenia dysków z pozostawieniem uszkodzonego nośnika. | Producent Model i wersja dysków Spełnia Tak/Nie |
|  | Interfejsy sieciowe | 4 x Gigabit (10/100/1000); Wsparcie dla Link Agregation. Możliwość rozszerzenia o dodatkowe 2 porty 10Gb SFP+ / RJ-45. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Porty | Minimum 2 x USB 3.2 1. Generacj 1, 1 x eSATA | Spełnia Tak/Nie |
|  | Wskaźniki LED | Status, HDD 1-8, zasilanie, LAN 1-4 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Obsługa RAID | Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10, SHR wraz z obsługa dysków typu hot spare. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Licencja na Kamery IP | W zestawie licencja na minimum dwie kamery z możliwością rozszerzenia do 40. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Maks. liczba kamer IP | Obsługa do 40 kamer. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Protokoły | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Usługi | 1. Serwer VPN, Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja z Windows ADS, Firewall, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Antyvirus, Klient VPN, Usługa DDNS, Zarządzanie przez komórkę, Serwer i klient LDAP, Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID, migawki (min. 65 tys. w cały systemie), możliwość tworzenia i uruchamiania maszyn wirtualnych bezpośrednio w systemie bez wykorzystywania zewnętrznych wirtualizatorów. 2. Wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych ze środowisk takich jak VMware vSphere, VMware free ESXi oraz Microsoft Hyper-V 2016 i 2019 (wraz z klastrami przełączania awaryjnego) z wykorzystaniem centralnego panelu zarządzania oraz dodatkowo: • Obsługa wszystkich typów i wersji sprzętu wirtualnego VMware, w tym 62TB VMDK. • Obsługa maszyn wirtualnych Hyper-V generacji 1 i 2, w tym dysków VHDX o pojemności 64 TB i wersji sprzętu wirtualnego od 5.0 do 9.0. • W przypadku tworzenia kopii zapasowych Microsoft Hyper-V wymagany jest wolumin systemowy hosta z co najmniej 512 MB wolnego miejsca w celu zainstalowania narzędzia do przenoszenia danych. • Kopia zapasowa oparta na obrazie tworzy kopie zapasowe całych urządzeń, w tym konfiguracji danych i systemu. • Kopia zapasowa bez agentów. • Korzystanie z funkcji VMware Changed Block Tracking i funkcji Hyper-V Resilient Change Tracking do wykonywania przyrostowej kopii zapasowej • Okno kopii zapasowej umożliwiające dostosowywanie dozwolonego i niedozwolonego czasu tworzenia kopii zapasowych. • Metody przywracania: Przywracanie całego urządzenia, przywracanie na poziomie plików/folderów i natychmiastowe przywracanie do VMware vSphere, Microsoft Hyper-V lub wbudowanego wirtualizatora na serwerze NAS. • W przypadku przywracania na poziomie plików w systemie operacyjnym gościa obsługiwane systemy plików systemu Windows to NTFS i FAT32, a obsługiwane systemy plików systemu Linux to NTFS, FAT32, ext3, I ext4. • Kopia zapasowa uwzględniające aplikacje dla maszyn wirtualnych VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V działających w systemie Microsoft Windows 2003 SP1 lub nowszym (z wyjątkiem Nano Server z powodu braku architektury VSS). • Obsługa tworzenia kopii zapasowych systemów operacyjnych i aplikacji obsługiwanych przez rozwiązania VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. 3. Wykonywanie kopii plikowych komputerów lokalnych z systemem Windows 7 lub nowszym w czasie rzeczywistym lub według harmonogramu z możliwością przywracania plików i folderów po stronie klienta. Kopia musi być wykonywana w trybie przyrostowym z możliwością przechowywania minimum 32 wersji i zarządzania ich przechowywaniem w sposób automatyczny poprzez dedykowany algorytm. 4. Możliwość utworzenia klastra wysokiej dostępności (HA) z dwóch identycznych urządzeń pracującego minimum w trybie aktywny-pasywny. Wymagane jest, aby klaster obsługiwał w pełni automatyczne przełączanie awaryjne bez ingerencji administratora. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Obsługa migawek | Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 1024 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów | Spełnia Tak/Nie |
|  | Język GUI | Polski | Spełnia Tak/Nie |
|  | Gwarancja i serwis | Minimum 24 lata gwarancji Next Business Day z czasem reakcji do następnego dnia roboczego – wysyłka sprzętu zastępczego w przypadku awarii. | Okres gwarancji i wsparcia ……….m-cy Pozycja podlegająca kryterium ocen Spełnia Tak/Nie |
|  | Waga | Maksymalnie 12 kg | Spełnia Tak/Nie |
|  | Pobór mocy | Maksymalnie 65W w trybie pracy. Maksymalnie 30W w trybie hibernacja dysków. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Certyfikaty | EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI | Spełnia Tak/Nie |
|  | System plików | Dyski wewnętrzne Btrfs lub EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT*(z dodatkową licencją) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Szyfrowanie | Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Liczba wolumenów | Do 64 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Liczba iSCSI Targetów | Do 128 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Liczba iSCSI LUN | Do 256 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Liczba kont użytkowników | Do 2048 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Liczba grup | Do 256 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Liczba folderów udostępnionych | Minimum 512 | Spełnia Tak/Nie |
|  | Ilość jednoczesnych połączeń | Minimum 1000 dla CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV | Spełnia Tak/Nie |
|  | Głośność pracy | Maksymalnie 45 dB(A) | Spełnia Tak/Nie |
|  | Zasilacz | Redundantny zasilacz o mocy minimalnie 350W | Spełnia Tak/Nie |
|  | Chłodzenie | Minimum 2 wentylatory o rozmiarze 80 mm x 80 mm | Spełnia Tak/Nie |
|  | Usługi Dodatkowe | Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu operacyjnego macierzy oraz zarządzania zintegrowanym narzędziem do wykonywania kopii zapasowych przez autoryzowanego dystrybutora oferowanego rozwiązania. Zakres szkolenia powinien obejmować: 1. instalację systemu operacyjnego, 2. konfigurację pul pamięci oraz wolumenów, 3. tworzenie folderów współdzielonych, użytkowników i grup, 4. weryfikację ustawień sieciowych oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem, 5. wykonywanie kopii zapasowych danych składowanych na serwerze, 6. włączenie mechanizmu migawek wraz z omówieniem najlepszych praktyk, 7. tworzenie kopii zapasowych komputerów PC, serwerów fizycznych oraz maszyn wirtualnych na poziomie plikowym jak i bare-metal, 8. zarządzanie przechowywaniem kopii zapasowych oraz ich wersjonowaniem, 9. metodykę przywracania kopi oraz postępowania w przypadku awarii komputera lub maszyny wirtualnej, 10. nadzorowanie oraz monitorowanie systemem kopii zapasowych oraz systemem operacyjnym, 11. Szkolenie powinno potrwać minimum 6 godzin lub więcej jeżeli wszystkie zagadnienia nie zostaną omówione w założonym okresie czasu. 12. Wykonawca przedłoży do oferty oświadczenie autoryzowanego partnera producenta ,iż szkolenie przeprowadzone będzie przez certyfikowanych inżynierów posiadających autoryzacje oferowanego w postepowaniu produktu | Spełnia Tak/Nie |
| Funkcjonalności jakie musi spełniać oferowane rozwiązanie |
|  | Konsola administratora | Zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla serwerów fizycznych z systemem Windows, komputerów, serwerów plików rsync/SMB oraz maszyn wirtualnych VMware vSphere/Microsoft Hyper-V. Centralny interfejs zarządzania służący do monitorowania stanu wszystkich zadań tworzenia kopii zapasowych, zużycia pamięci masowej i transmisji danych historycznych. Różne metody przywracania, w tym przywracanie całego urządzenia, natychmiastowe przywracanie, szczegółowe odzyskiwanie plików. Maksymalna wydajność tworzenia kopii zapasowych i pamięci masowej dzięki zastosowaniu funkcji Changed Block Tracking (CBT), narzędzia RCT (Resident Change Tracking) oraz deduplikacji globalnej w miejscu składowania kopii zapasowych. Elastyczne zasady planowania i przechowywania w celu dostosowywania strategii tworzenia kopii zapasowych. Szczegółowe logi i raporty umożliwiające śledzenie stanów kopii zapasowych i diagnostykę problemów. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Komputery osobiste i serwery fizyczne z systemem Windows | Obsługa systemu plików NTFS. Tryby tworzenia kopii zapasowej: Kopia zapasowa całego urządzenia, wolumenu systemowego i niestandardowego wolumenu. Metody przywracania: Przywracanie całego urządzenia, przywracanie na poziomie plików/folderów oraz przywracanie na poziomie woluminów, natychmiastowe przywracanie do VMware vSphere, Microsoft Hyper-V lub wbudowanego wirtualizatora na serwerze NAS. Kopia zapasowa oparta na obrazie tworzy kopie zapasowe całych urządzeń, w tym danych i konfiguracji systemu. Korzystanie z funkcji śledzenia zmiany bloków Changed Block Tracking opartej na usłudze Microsoft VSS do tworzenia przyrostowych kopii zapasowych. Zdarzenia tworzenia kopii zapasowych wyzwalane zdarzeniami obejmują blokadę ekranu urządzenia, wylogowanie użytkownika i uruchamianie urządzeń. Okno kopii zapasowej umożliwiające dostosowywanie dozwolonego i niedozwolonego czasu tworzenia kopii zapasowej. Obsługa wstawiania argumentów (adres IP serwera NAS, nazwa użytkownika, hasło) do instalatora .msi w celu masowego wdrażania programu (agenta). | Spełnia Tak/Nie |
|  | Komputery osobiste i serwery fizyczne z systemem Linux | Obsługa systemu plików ext2, ext3, ext4, XFS. Tryby tworzenia kopii zapasowych: Kopia zapasowa całego urządzenia, wolumenu systemowego i niestandardowego wolumenu. Metody przywracania: Przywracanie całego urządzenia, przywracanie na poziomie plików/folderów, przywracanie na poziomie woluminów i natychmiastowe przywracanie do VMware vSphere, Microsoft Hyper-V lub wbudowanego wirtualizatora. Kopia zapasowa oparta na obrazie tworzy kopie zapasowe całych urządzeń, w tym danych i konfiguracji systemu. Korzystanie z funkcji do śledzenia zmiany bloków Changed Block Tracking w oparciu o sterownik migawki systemu Linux w celu wykonywania przyrostowych kopii zapasowych. Okno kopii zapasowej umożliwiające dostosowywanie dozwolonego i niedozwolonego czasu tworzenia kopii zapasowej. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Maszyny wirtualne | Obsługa wszystkich typów i wersji sprzętu wirtualnego VMware, w tym 62TB VMDK. Obsługa maszyn wirtualnych Hyper-V generacji 1 i 2, w tym dysków VHDX o pojemności 64 TB i wersji sprzętu wirtualnego od 5.0 do 9.0. W przypadku tworzenia kopii zapasowych Microsoft Hyper-V wymagany jest wolumin systemowy hosta z co najmniej 512 MB wolnego miejsca w celu zainstalowania narzędzia do przenoszenia danych. Kopia zapasowa oparta na obrazie tworzy kopie zapasowe całych urządzeń, w tym konfiguracji danych i systemu. Kopia zapasowa bez agentów. Korzystanie z funkcji VMware Changed Block Tracking i funkcji Hyper-V Resilient Change Tracking do wykonywania przyrostowej kopii zapasowej Okno kopii zapasowej umożliwiające dostosowywanie dozwolonego i niedozwolonego czasu tworzenia kopii zapasowych. Metody przywracania: Przywracanie całego urządzenia, przywracanie na poziomie plików/folderów i natychmiastowe przywracanie do VMware vSphere, Microsoft Hyper-V lub wbudowanego wirtualizatora na serwerze NAS. W przypadku przywracania na poziomie plików w systemie operacyjnym gościa obsługiwane systemy plików systemu Windows to NTFS i FAT32, a obsługiwane systemy plików systemu Linux to NTFS, FAT32, ext3, I ext4. Kopia zapasowa uwzględniające aplikacje dla maszyn wirtualnych VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V działających w systemie Microsoft Windows 2003 SP1 lub nowszym (z wyjątkiem Nano Server z powodu braku architektury VSS). Obsługa tworzenia kopii zapasowych systemów operacyjnych i aplikacji obsługiwanych przez rozwiązania VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. | Spełnia Tak/Nie |
|  | Obsługiwane systemy | Obsługiwane platformy: Windows: Windows 11 (wszystkie wersje), Windows 10 Creators Update, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1. Windows Server: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022. Linux: CentOS 6.10, 7.8, 8.1, RHEL 6.10, 7.8, 8.1, 8.4, 8.5 Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, Fedora 30, 31, 32, Debian 8.0, 9.0, 10, 11. VMware vSphere: VMware vSphere 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 i 7.0.0 (Obsługiwane wersje VMware vSphere: VMware free ESXi, VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus, VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced, VMware vSphere Enterprise i VMware vSphere Enterprise Plus) Microsoft Hyper-V: Hyper-V 2016 i 2019 (Obsługiwane klastry przełączania awaryjnego Microsoft Hyper-V: Hyper-V 2016 i Hyper-V 2019) Serwery plików: a) wykorzystujące protokół SMB w wersjach SMB1, SMB2 i SMB3, b) wykorzystujące protokół rsync w wersji 3.0 lub nowszej. | Spełnia Tak/Nie |

## 10. Szkolenia  stacjonarne dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa– 110 użytkowników.

| LP | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa i cel | Podstawą do przeprowadzenia szkolenia jest Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560), która jest implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. Dyrektywa NIS). Szkolenie ma na celu podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, informacji i cyberbezpieczeństwa 110 pracowników Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim. | Spełnia Tak/Nie |
| 2 | Zakres szkolenia | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia obejmującego następujące zagadnienia: Zagrożenia bezpieczeństwa informacji. Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji i odpowiedzialności za naruszenie. Stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji w tym obsługę urządzeń i oprogramowania minimalizujących ryzyko błędów ludzkich. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Struktura krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Obowiązki podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Zadania i rola CSIRT NASK - Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. Vhishing / ID Call Hijacking. Metadane. Web Archive. Pliki Cookies. Zagrożenia związane z nieznanym sprzętem. Ataki Bruteforce / Ataki Słownikowe. Phishing. Spear Phishing. Priorytetem szkolenia jest przedstawienie informacji o możliwych zagrożeniach związanych z różnego typu atakami internetowymi, ryzykach i modelach działania związanych z internetowymi oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, włamaniami, wymuszeniami i innymi przestępstwami online. | Spełnia Tak/Nie |
| 3. | Sposób organizacji szkolenia | Szkolenie trwające minimum 2 godziny przeprowadzone w minimum 5 turach w każdej turze weźmie udział grupa nie większa niż 25 osób, Szkolenie stacjonarne w siedzibie Zamawiającego (wymagana jest obecność osoby prowadzącej szkolenie w miejscu jego prowadzenia), Szkolenie musi obejmować udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez uczestników, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z wykorzystaniem własnych urządzeń takich jak notebook, projektor, Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu. | Spełnia Tak/Nie |
| 4. | Wymagane doświadczenie osoby przeprowadzającej szkolenie | Wymagane oświadczenie Wykonawcy, iż osoba przeprowadzająca szkolenie posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego typu szkoleń, oraz iż w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła w co najmniej 3 szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa | Spełnia Tak/Nie |