ZGKIM.271.20.2023	                                                                                   Chełmiec, dnia 11.12.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany – etap II”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Czy zamawiający będzie wymagał aby rury PVC wydłużony kielich SN8 od średnicy fi200 w górę posiadały w wydłużonym kielichu specjalną podziałkę dedykowaną na tereny objęte szkodami górniczymi, pozwalającą na etapie odbioru kanalizacji ocenić czy bosy koniec rury PVC został wsunięty na prawidłową odległość w kielich rury PVC? Na etapie eksploatacji znacznik w wydłużonym kielichu pozwala podczas kamerowania ocenić czy bosy koniec rury PVC znajduje się w bezpiecznym położeniu

Odpowiedź: Nie będzie wymagane stosowanie rur z podziałką. Zamawiający wymaga zastosowania rur z wydłużonym kielichem oraz zintegrowaną uszczelką wewnątrz kielicha.

Pytanie 2:

Czy przy zmiennej technologii robót dotyczącej wykonania kanalizacji metodą przewiertu sterowanego (drogi asfaltowe) przy nie uszkodzeniu nawierzchni asfaltowej drogi, trzeba będzie odbudować nawierzchnię?

Odpowiedź: Zamawiający jeżeli zajdzie taka potrzeba na odcinkach wierconych (koleiny, przełomy) wymagał będzie wcześniejszego wyrównania, natomiast warstwę ścieralną o grubości 4 cm należy odtworzyć na całej szerokości nawierzchni jezdni.

Dyrektor ZGKIM

Katarzyna Dudczyk