……………………………………	ZAŁĄCZNIK NR 1 A

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego mineralizatora do azotu Kjeldahla w 2019 r.

Znak sprawy FZ.38.36.2019

| Lp. | Urządzenie | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mineralizator do azotu Kjeldahla wraz z neutralizatorem oparów . Typ……………………………………………………… Marka…………………………………………………. | kpl. | 1 | ……………....…. | ……………………… |
| 2. | RAZEM | …………..…….. | ……………………….. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA .

| I. | SPECYFIKACJE TECHNICZNE MINERALIZATORA DO AZOTU KJELDAHLA. |
| --- | --- |
| Lp. | PARAMETR |
| 1. | Aparat sterowany przy pomocy mikrokontrolera |
| 2. | Aparat umożliwia zapis i przechowywanie zaprogramowanych metod mineralizacji |
| 3. | Aparat ma możliwość przypisane poziomy dostępu dla użytkowników |
| 4. | Aparat umożliwia transfer danych poprzez interfejs USB |
| 5. | Możliwość przechowywania danych dotyczących 30 mineralizacji |
| 6. | Aparat ma zaprogramowane domyślne metody dla mineralizacji próbek przy metodzie Kjeldahla |
| 7. | Aparat posiada automatyczną kontrolę dla neutralizatora oparów |
| 8. | Aparat posiada wyświetlacz - 2,4 cala |
| 9. | Aparat posiada możliwość ustawienie modułu kontrolnego pod kątem 45°, dla lepszej widoczności |
| 10. | Ilość stanowisk roboczych - 12 |
| 11. | Pojemność probówek Kjeldahla 250/300 ml |
| 12. | Ilość programów (99) |
| 13. | Ilość możliwych do zaprogramowania kroków dla temperatury i czasu w każdym programie (40) |
| 14. | Znamionowy pobór mocy 1600 W |
| 15. | Wymiary ( szerokość / głębokość / wysokość) - 636 x 354 x 740 mm |
| 16. | Waga ok.45 kg |
| 17. | Napięcie znamionowe i częstotliwość - 230 V i 50 Hz |
| 18. | Możliwość podłączenia zestawu do neutralizacji |
|  | WYMAGANE AKCESORIA W ZESTAWIE Z MINERALIZATOREM |
| 1. | Probówki Kjeldahla 250 ml w ilości - 12 szt. |
| 2. | 12-stanowiskowy statyw na probówki 250/300 ml – 2 szt. |
| 3. | Kolektor wydechowy na opary kwasu – 1 szt. |
| 4. | Wodna pompa strumieniowa – 1 szt. |

| II. | SPECYFIKACJE TECHNICZNE NEUTRALIZATORA OPARÓW PRZY MINERALIZACJI KJELDAHLA. |
| --- | --- |
| 1. | Kondensowanie oraz neutralizacja oparów kwasów powstałych podczas mineralizacji |
| 2. | Znamionowy pobór mocy 205 W |
| 3. | Wymiary ( szerokość / głębokość / wysokość)- 330 x 450 x 420 |
| 4. | Waga ok. 20 kg |
| 5. | Napięcie znamionowe i częstotliwość - 230 V i 50 Hz |
| 6. | Aparat posiada możliwość rozbudowy o dodatkowy system chłodzenia z podłączeniem do wody chłodzącej |

……………….., dnia ……………….………. 2019 r.	Podpisy uprawnionych osób ……………………………………...