Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Roboty konserwacyjno naprawcze przesłony nr 1 na strzelnicy garnizonowej w Sulechowie.

2. Termin wykonania zamówienia:  -  01.07.2022r. do 01.08.2022r.

CPV : 45000000-7   			Roboty budowlane

45111300-1			Roboty rozbiórkowe

45422000-1			Roboty ciesielskie

45450000-6			Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

3.  Krótka charakterystyka: (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność

ogniowa, itp.) obiektu (urządzenia):

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjno- naprawcze przesłony nr 1 na strzelnicy wojskowej JW. w Sulechowie polegające na wymianie zniszczonego przestrzałami zabezpieczenia z desek i belek drewnianych. Obiekt zlokalizowany jest na ul. Leśnej 1 Mozów k/Sulechowa.

Opis techniczny przesłony nr 1:

Przesłona o długości 42 m, wysokość całkowita 4,10 m z 6 otworami strzelniczymi i konstrukcji żelbetowej. Słupy żelbetowe zamkowe osadzone w stopach kielichowych z osadzonymi w zamkach płytami żelbetowymi w pionie gr. 10 cm. Nad sklepieniami otworów strzelniczych belki żelbetowe o przekroju 50x60 cm. Od strony stanowisk strzelniczych ściany obite są deskami gr 50 mm. Kulochwyt dolny przesłony zbudowany z belek drewnianych ( podkładów kolejowych).Przestrzeń przesłony wypełniona piaskiem. Całość zadaszona.

Naprawami objęte są elementy przesłony:

- Obudowa drewniana przesłony.

- Obudowa otworów strzelniczych w przesłonie.

- Kulochwyt dolny przesłony z belek drewnianych.

- Zadaszenie przesłony

Zakres robót do realizacji:

- Demontaż obudowy przesłony z desek;

- Demontaż drewnianej obudowy maskującej elementy metalowe  nadproży  otworów strzelniczych;

- Demontaż zadaszenia przesłony;

- Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów przesłony;

- Ułożenie folii pod deskowaniem ściany;

- Dostawa i montaż obudowy z desek frezowanych, iglastych impregnowanych gr 50 mm  do mocowania na pióro-wpust. Głębokość pióra min. 15- 20 mm. System montażu bezgwoździowy.

- Montaż obudowy elementów metalowych nadproży z desek impregnowanych gr 50 mm, mocowany w sposób podwieszany na hakach w formie skrzyni. System montażu desek bezgwoździowy lub deski skręcane na wkręty ukośne szer. łba do 4 mm ;

- Zewnętrzna jednokrotna impregnacja ogniochronnie i grzybobójczo ( ciemny brąz) przesłony całego deskowania i kulochwytu;

- Wypełnienie przestrzeni przesłony piaskiem płukanym o granulacji od 2-5 mm, niezawierającym materiałów twardych, takich jak: kamienie, gruz;

- Montaż daszku  z blachy trapezowej powlekanej nad przesłoną;

- Wymiana uszkodzonych belek drewnianych poziomych (16x22x260cmx20szt); (16x22x225cmx6szt) i pionowych ( 16x22x100cmx8szt) w kulochwycie dolnym przesłony;

- Gromadzenie, wywóz i utylizacja materiałów (desek, belek drewnianych) z rozbiórki do miejsc składowania. Złom należy zdać na magazyn SOI Sulechów.

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów desek i belek.

Dokumentacja foto: – poglądowa:

Przesłona nr 1

Słupki pionowe kulochwytu dolnego do wymiany  –  mocowanie do belek stalowych

5. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu  przedmiotu zamówienia:

- Prowadzenie prac będzie możliwe od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00 w piątki od 7:00 do 13:00.

- Czas realizacji prac został przewidziany przez Zamawiającego jako maksymalny.

3. Wymagania dotyczące materiałów:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich  materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST.

Do wykonania przedmiotu zamówienia zastosować:

Elementy drewniane :

- tarcica iglasta frezowana, impregnowana, gr. 50 mm (szer. pióra min. 15-20 mm)

- belki drewniane z tarcicy iglastej, impregnowane 16x22 x 260cm – 20 szt.

- belki drewniane z tarcicy iglastej, impregnowane 16x22 x 225cm – 6 szt.

- belki drewniane z tarcicy iglastej, impregnowane 16x22 x 100cm – 8 szt.

Stosować drewno przewidziane do konstrukcji drewnianych ciesielskich, zabezpieczone- zaimpregnowane przed szkodnikami biologicznymi i ogniem oraz przeciw korozji biologicznej. Do wykonania okładziny należy stosować drewno klasy, jakości charakteryzującej się wytrzymałością na zginanie C 24, grubością min. 50 mm. Drewno sezonowane o max wilgotności 15%.

Elementy metalowe:

- Łączniki do drewna ocynkowane np. płytki kolcowe dwustronne; wkręty do drewna  szer. łba 4 mm do mocowania desek pod katem;

- blacha trapezowa ocynkowana powlekana poliestrem gr. 0,55mm ( kolor do uzgodnienia z użytkownikiem);

- uchwyty stalowe w kształcie litery C, śruby stalowe;

Środki ochrony drewna:

- impregnat do drewna zabezpieczający przed szkodnikami i ogniem w kolorze ciemny brąz;

Kruszywa i piasek:

- piasek płukany w odmianie uziarnienia od 2- 5 mm bez materiałów twardych takich jak: kamienie, gruz;

Zabezpieczenie antykorozyjne stali:

- Farba podkładowa + nawierzchniowa chlorokauczukowa;

Inne:

- Folia czarna gruba, o podwyższonej wytrzymałości gr. ok. 0,4mm.

4.Wymagania dotyczące środków transportu:

Warunki dojazdu na miejsce prowadzenia robót ograniczone ( drogi gruntowe) środki transportu  i sprzętu  należy dostosować do istniejących warunków drogowych.

5.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje uszkodzeń.

6.W cenie należy uwzględnić utylizację odpadów budowlanych (deski, belki).

7.Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych w trakcie robót

uszkodzeń.

8. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna. Termin wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest ustalić z kierownikiem SOI Sulechów.

9.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń upoważniających do wejścia na teren prowadzenia robót oraz konieczność  koordynacji robót z użytkownikiem obiektu.

6. Załączniki:

1)  Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.

2)  Przedmiar robót.

3)  Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

4)  Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem

Pożarowym.