| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres robót do wykonania (dachy):

- Naprawa pokrycia dachu budynku sali rehabilitacyjne ul. Staszica 16

  - drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat;

  - rozebranie istniejących kominów wolnostojących z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.;

  - wymurowanie, odtworzenie rozebranych kominów z cegły ceramicznej klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej z nakrywami z betonu klasy B20 zabezpieczonych jedną warstwą papy przyklejonych na wierzchy nakrywy;

  - obrobienie podstaw kominów obróbkami blacharskimi;

  - zdemontowanie jednej warstwy papy szerokości około 50 cm pokrycia w obrębie styku dachu ze ścianami elewacji przychodni, z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem;

  - montaż obróbki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej na połączeniu dachu ze ścianą;

  - uzupełnienie pokrycia dachu przy obróbce blacharskiej.

- Naprawa pokrycia dachu budynku pralni ul. Wojska Polskiego 27

  - uzupełnienie, naprawa kołnierzy przewodów wentylacyjnych;

  - pokrycie papą dachu wokół istniejących przewodów wentylacyjnych z uszczelnieniem przejść przez stropy;

  - naprawa uszkodzonych fragmentów pokrycia („łaty papowe”);

  - naprawa obróbki wyłazu na dach.

- Naprawa pokrycia dachu budynku przychodni i kaplicy ul. Staszica 16

  - demontaż istniejącej rynny oraz rur spustowych;

  - pokrycie papą powierzchni dachu na odcinku zdemontowanej rynny, krawędzi na szerokość około 3,00 metrów;

  - montaż zdemontowanej rynny i rur spustowych.

- Naprawa elewacji budynku 2B ul. Wojska Polskiego 27

  - demontaż istniejącej obróbki na dylatacji pomiędzy ścianami;

  - oczyszczenie powierzchni ściany z zagruntowaniem;

  - montaż pasa papy na półce dylatacyjnej;

  - montaż obróbki blacharskiej na półce dylatacyjnej i wpuszczeniu krawędzi blachy do uprzednio wykonanej bruzdy;

  - uszczelnienie bruzdy z blachą stalową.

Odpady papy powstałe w trakcie robót na wszystkich obiektach należy zutylizować

- Roboty malarskie

  - zabezpieczyć podłogę;

  - przygotować miejsca przecieku do przemalowania;

  - oczyszczenie i odgrzybienie miejsc, które uległy uszkodzeniu;

  - przetarcie powierzchni ściany;

  - wyznaczenie powierzchni do odmalowania;

  - przemalować wyznaczoną powierzchnię ściany lub sufitu.

II. Warunki i termin gwarancji

      - Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i określa go Wykonawca 
w druku oferty) oraz co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wbudowane wyroby budowlane oraz materiały.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie ofertowym zerowym (przedmiarze robót) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.