Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-44/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| Głowica sektorowa do echokardiografu – 1 szt.; urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych, dedykowana aparatowi Zamawiającego – echokardiografowi Vivid E95, Rok produkcji – 2023 ; |
| 1 | Sektorowa, elektroniczna, głowica objętościowa 2D/3D do przezklatkowych badań kardiologicznych, wykonana w technice matrycowej do posiadanego przez Szpital Echokardiografu Vivid E95 |
| 2 | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,7 – 3,6 MHz |
| 3 | Ilość kryształów tworzących obraz min 6000 |
| 4 | Obrazowanie w trybach: 2D, kolor Doppler, PW-Doppler, CW-Doppler |
| 5 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum 2 pary częstotliwości harmonicznych |
| 6 | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler |
| 7 | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie |
| 8 | Oprogramowanie do echokardiografu Vivid E95 umożliwiające współpracę z wyżej wyspecyfikowaną głowicą |
| 9 | Oprogramowanie do pomiarów objętości oraz analizy prawej komory w obrazowaniu 4D |