Załącznik nr  1 g

(pieczęć firmowa Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych oraz socjalnych w meble warsztatowe, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać. Obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu poniżej. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, a także szkice czy zdjęcia – mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 15% chyba, ze w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu opisu technicznego i parametrów sprzętu, potwierdzających spełnianie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie należy wskazać / wyróżnić parametry określone w tabeli poniżej w celu łatwego sprawdzenia wymaganych parametrów. Wykonawca przed dostawą sprzętu zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla wybranego sprzętu.

Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikacje dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności z ofertą i/lub opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzętu oraz nakazanie wykonawcy natychmiastowej jego wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres 24 miesiące.

| L.p. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Liczba sztuk/kompletów | Cena jednostkowa ( z VAT ) za 1 szt. w PLN | Wartość całkowita (z VAT ) PLN (kol.4 x kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meble warsztatowe |  |  |
|  | Regał do dużych obciążeń 4-półkowy | Regał do dużych obciążeń 4-półkowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach nogi regału wykonane z profilu zamkniętego stalowego, przystosowane do kotwienia do podłogi konstrukcja wzmocniona dodatkowymi poprzeczkami spinającymi nogi regału regulacja wysokości zawieszenia półek co 120-130 mm półki wykonane ze sklejki o grubości min. 30 mm możliwością zamontowania dodatkowych półek (1-2 szt) regały można łączyć w dowolnie długie ciągi za pomocą złączek i śrub posiada atest badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania szerokość gabarytowa: 1350 - 1400 mm wysokość gabarytowa: 2000 – 2100 mm głębokość gabarytowa: 535 -540 mm maksymalne obciążenie wyrobu standardowego min - 2000 kg malowanie farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia | 14 |  |  |
|  | Szafa 2-drzwiowa uniwersalna | Szafa 2-drzwiowa uniwersalna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia 4 przestawne lakierowane półki z regulacją co 90-95 mm, 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, stopki regulacyjne umożliwiają poziomowanie szafy szerokość 900 - 950 mm wysokość 1950 – 2000 mm głębokość 450 – 460 mm obciążenie półki min. - 70 kg | 13 |  |  |
|  | Metalowa szafa aktowa | Szafa 2-drzwiowa uniwersalna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia 4 przestawne lakierowane półki z regulacją co 90-95 mm, 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, stopki regulacyjne umożliwiają poziomowanie szafy szerokość 900 - 950 mm wysokość 1950 – 2000 mm głębokość 450 – 460 mm obciążenie półki min. - 70 kg | 1 |  |  |
|  | Szafa uniwersalna | Szafa uniwersalna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia 4 przestawne lakierowane półki 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy Parametry szafy: - szerokość 450-460 mm - wysokość 1950-1960 mm - głębokość 450-460 mm - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy | 3 |  |  |
|  | Szafa uniwersalna | Szafa uniwersalna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia 4 przestawne półki lakierowane, 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy szerokość 810-820 mm wysokość - 1800 mm głębokość – 450-460 mm stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy | 2 |  |  |
|  | Szafa gospodarcza | Szafa gospodarcza Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja szafy wykonanej z blachy stalowej szafa socjalno-gospodarcza podzielona wewnątrz na dwie komory - jedną do przechowywania szczotek, mopów, odzieży ochronnej - drugą wyposażoną w 4 półki, np. na środki czystości brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwalającej na umieszczenie większych przedmiotów np. odkurzacza malowana farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia Wymiary: szerokość: 800 – 900 mm wysokość: 1780 - 1800 mm głębokość: 480 - 500 mm | 1 |  |  |
|  | Szafa uniwersalna z "przeszklonymi" drzwiami | Szafa uniwersalna z "przeszklonymi" drzwiami Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach szafa przeznaczona do przechowywania różnego rodzaju przedmiotów, wypełnienie drzwi PMMA (plexi), 6 półek z możliwością regulacji co 90-95 mm, stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy. szerokość 1200 - 1300 mm wysokość 1960-2000 mm głębokość 400 - 420 mm obciążenie całkowite min. 220 kg obciążenie półki min. 35 kg malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia | 10 |  |  |
|  | Szafa do dużych obciążeń | Szafa do dużych obciążeń z półkami i szufladami Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach przeznaczona do dużych obciążeń, półki z możliwością regulacji wysokości co 50 mm, szuflady na łożyskach kulkowych, stopki regulacyjne umożliwiają poziomowanie szafy malowany proszkowo farbami strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia szerokość 1060-1100 mm wysokość 1950-2000 mm głębokość 635 mm obciążenie całkowite min. 750 kg półka 3 szt szuflady 3 szt obciążenie półki min. 100 kg szuflada na łożyskach kulkowych 3 szt. obciążenie szuflady min. 90 kg | 12 |  |  |
|  | Szafa do opraw ISO | szafa do opraw ISO Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach szafa przeznaczona jest do przechowywania opraw narzędziowych obciążalność całkowita szafy – min. 300 kg obciążalność na jedną półkę – min. 75 kg 15 gniazd na narzędzia na jednej półce w szafie zawieszanie półek w szafie co 100 mm możliwość komponowania półek z różnymi rozmiarami gniazd: ISO 30, ISO 40 oraz ISO 50 stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy możliwość zamontowania dodatkowych półek szerokość 600-610 mm wysokość 2000-2010 mm głębokość 450-460 mm półka zawierająca 15 gniazd ISO - 4 szt | 3 |  |  |
|  | System stojaków wolnostojących | System stojaków wolnostojących Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - stojak jednostronny wykonany z profili stalowych zamkniętych, - malowany farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia Wymiary : Szerokość - 940 – 960 mm Wysokość - 1540 – 1560 mm Głębokość - 600 mm Wyposażony w pojemniki z tworzywa sztucznego usytuowanych w 10 rzędach : 22 szt. – 0.2l (szer. x wys. x głęb.) 77 x 56 x 119 mm 4 szt. – 0,9l (szer. x wys. x głęb.) 203 x 75 x 140 mm 16 szt. – 0.5l (szer. x wys. x głęb.) 101x75x157 mm 12 szt. – 1.6l (szer. x wys. x głęb.) 144x108x224 mm 8 szt. – 4l (szer. x wys. x głęb.) 202x148x314 mm 3 szt. – 12l (szer. x wys. x głęb.) 285x210x440 mm | 6 |  |  |
|  | Szafa magazynowa z pojemnikami | Szafa magazynowa z pojemnikami Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach szafa wykonana z blachy stalowej konstrukcja szafy zgrzewana i spawana 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key malowana farbami proszkowymi strukturalnymi: kolorystyka do uzgodnienia Wymiary: szerokość - 980 - 1020 mm wysokość – 1800 - 1850 mm głębokość – 390 - 400 mm obciążalność – min. 300 kg Szafa wyposażona w 11 rzędów pojemników: pojemniki z tworz. sztucznego - 0,5 l, ( szer. x wys. x głęb.) 101x75x157 - 16 szt. pojemniki z tworz. sztucznego - 0,9 l( szer. x wys. x głęb.) 203x75x140 - 8 szt. pojemniki z tworz. sztucznego - 1,6 l ( szer. x wys. x głęb.) 144x108x22 - 24 szt. pojemniki z tworz. sztucznego - 4 l, ( szer. x wys. x głęb.) 202x148x314 - 12 szt. | 3 |  |  |
|  | szafa schowkowa 2 modułowa | szafa schowkowa 2 modułowa Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach szafa posiada cztery schowki drzwi posiadają blokadę drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key każdy schowek posiada dwa wieszaki ciche zamykanie drzwi poprzez zastosowanie odbojników malowana proszkowo farbami strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia Wymiary: szerokość 600 mm wysokość 1800 – 1850 mm głębokość 490 – 500 mm | 23 |  |  |
|  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy, ślusarski z jedną szafką z szufladami: Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja stołu z kształtowników zimnogiętych o grubości od 2 do 3 mm, malowany farbami proszkowymi strukturalnymi, kolorystyka do uzgodnienia, blat ze sklejki liściastej o grubości 45 mm - lakierowany, pokryty gumą gładką, szafka wykonana z blachy stalowej o grubości min.1,25 mm, wyposażona w dwie szuflady po 60 mm oraz półkę zamykaną drzwiczkami, szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o obciążalności do 70 kg z organizerem, szuflady centralnie zamykane zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, Wymiary stołu - szerokość 1500 mm - wysokość 900 mm - głębokość 740 – 750 mm | 4 |  |  |
|  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy o wymiarach gabarytowych (szer. x wys. x głęb.): 2100 x 900 x 740 – 750 [mm] z jednej strony z szufladami i z drugiej z szafką z półką Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych zimno-giętych o grubości od 2 do 3 mm, szafka wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,25mm, - blat ze sklejki lakierowanej o grubości 45mm, - malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - wnętrza szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, - pod blatem z jednej strony komplet szuflad (4) o szerokościach 60, 120, 180 i 240 mm z przynajmniej jednym przybornikiem i jednym organizerem i z drugiej strony szafka z półką - centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key | 2 |  |  |
|  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy o wymiarach gabarytowych (szer. x wys. x głęb.): 2135 x 900 x 740 – 750 [mm] z jednej strony z szufladami i z drugiej z szafką z półką Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych zimno-giętych o grubości od 2 do 3 mm, szafka wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,25mm, - blat ze sklejki lakierowanej o grubości 45mm, - malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - wnętrza szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, - pod blatem z jednej strony komplet szuflad (4) o szerokościach 60, 120, 180 i 240 mm z przynajmniej jednym przybornikiem i jednym organizerem i z drugiej strony szafka z półką - centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy do zweryfikowania obmiarów przyjętego wyposażenia meblowego z obmiarami pomieszczeń budynku PCEZ w miejscu dostawy i montażu w celu określenia dokładnej długości blatu. stół warsztatowy o długości 2100 mm, stół warsztatowy o długości ok. 2135 mm oraz stół przyścienny z umywalką o długości 1000 mm muszą być umieszczone we wnęce ściennej o długości ok. 5550 mm. | 1 |  |  |
|  | Stół z umywalką Rysunek poglądowy | Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym i szafką dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej dł. x szer. x wys. 1000x600x850 mm • Zlew wspawany do blatu o szerokości 600 mm z progiem wodnym. • Komora o wymiarach dł. x szer. x głęb. 400x400x250 mm. • Wykonany ze stali nierdzewnej. • Rant tylny o wysokości 40 mm. • Nogi o regulowanej wysokości od -5 do +25 mm, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. • Każda komora wyposażona w rurę przelewową. • Drzwi w całości wykonane ze stali nierdzewnej integralnie zespolone z konstrukcją. • Otwór pod baterię. • Blat o grubości 40 mm. | 1 |  |  |
|  | Nadbudowa z szafką + oświetlenie | Nadbudowa stołu warsztatowego z oświetleniem szer. 2100 x wys. 1130 mm Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach • elementy zabudowy (wys. X szer.) 960-980 mm x 2100 mm • 4 listwy dwumodułowe • tablice perforowane • 4 szt.: 814 x 480 [mm] • 2 szt.: 406 x 480 [mm] • perforacja kwadratowa ( wymiar oczka 10 x 10mm) Szafka narzędziowa o wymiarach o wymiarach odpowiadających jednemu modułowi bocznemu • możliwość zamontowania zawieszek pod narzędzia • malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi, kolorystyka do uzgodnienia moduł oświetleniowy LED o parametrach: barwa 6000 K, strumień min. 4900 lm, moc 48 W | 1 |  |  |
|  | Nadbudowa stołu warsztatowego z oświetleniem | Nadbudowa stołu warsztatowego z oświetleniem szer. 2100 x wys. 1130 mm Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach • elementy zabudowy (wys. X szer.) 960-980 mm x 2100 mm • 4 listwy dwumodułowe • tablice perforowane • 4 szt.: 814 x 480 [mm] • 2 szt.: 406 x 480 [mm] • perforacja kwadratowa ( wymiar oczka 10 x 10mm) Szafka narzędziowa o wymiarach odpowiadających jednemu modułowi bocznemu • możliwość zamontowania zawieszek pod narzędzia • malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi, kolorystyka do uzgodnienia moduł oświetleniowy LED o parametrach: barwa 6000 K, strumień min. 4900 lm, moc 48 W | 1 |  |  |
|  | Półka do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego | Półka do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach wykonana z blachy stalowej z pojemnikami z tworzywa sztucznego na 10 szt. przeznaczona do mocowania na listwach perforowanych lub stojaku 1 szt. do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 0,2l o wymiarach szerokość - 77 mm, wysokość 56 mm, głębokość 119 mm 2 szt. mocowania pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5l i 0,9l o wymiarach szerokość - 101 mm, wysokość 75 mm, głębokość 157 mm i szerokość - 203 mm, wysokość 75mm, głębokość 140 mm | 3 |  |  |
|  | Zawieszka do wkrętaków | Zawieszka do wkrętaków Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach • wykonana z blachy stalowej • przeznaczona do mocowania na listwach perforowanych do wieszania wkrętaków • szerokość – 190-200 mm • wysokość – 39-40 mm • głębokość – 34-35 mm | 6 |  |  |
|  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości 2-3 mm oraz blat z wielowarstwowej sklejki lakierowanej o grubości min. 21 mm, blaty stołów pokryte gumą ryflowaną olejoodporną, wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 2100 x 750 x 750 [mm], malowany proszkowo farbami strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia | 12 |  |  |
|  | Stól warsztatowy | Stół warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości 2-3 mm oraz blat z wielowarstwowej sklejki lakierowanej o grubości min. 45 mm, blaty stołów pokryte gumą ryflowaną olejoodporną, wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 750 x 750 [mm], malowany proszkowo farbami strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia | 5 |  |  |
|  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości 2-3 mm oraz blat z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 mm blat stołu pokryty gumą ryflowaną olejoodporną, wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 2100 x 900 x 740 [mm], malowany proszkowo farbami strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia | 5 |  |  |
|  | Stół montażowy | Stół montażowy Konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości o grubości 2-3 mm blat z wielowarstwowej sklejki lakierowanej o grubości 45 mm malowany trwałymi farbami proszkowymi kolorystyka do uzgodnienia możliwość mocowania do podłoża Parametry stołu: - szerokość 2100 mm - wysokość 900 mm - głębokość 740-750 mm | 1 |  |  |
|  | Stół warsztatowy (biurko) | Stół warsztatowy (biurko) z szafką zawierającą półkę i dwie szuflady Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych o grubości od 2 do 3 mm, szafka wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,25mm, blat ze sklejki lakierowany o grubości min. 21 mm, wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynk, wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 750 x 750 [mm], Szafka: blacha stalowa o grubości min. 1,25 mm dwie szuflady 60 mm. wys. 1 drzwiczki 1 półka z regulacją wysokości centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych malowany farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia | 6 |  |  |
|  | stół warsztatowy | Stół warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach; konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych o grubości od 2 do 3 mm, blat ze sklejki lakierowany o grubości min. 21 mm malowany farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 750 x 750 [mm] | 6 |  |  |
|  | Stół 2 osobowy z panelem montażowym | Stół warsztatowy z nadbudową dwumodułową z oświetleniem Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach; konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych o grubości od 2 do 3 mm, blat ze sklejki lakierowany o grubości min. 45 mm, malowany farbami proszkowymi strukturalnymi, kolorystyka do uzgodnienia, wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 750 x 750 [mm], wymiary gabarytowe nadbudowy z oświetleniem (szer. x wys.)1500 x 1160-1180 mm, panel (tablice) perforowany (10x10 mm) moduł oświetleniowy z blachy ocynkowanej z możliwością regulacji wysokości, lampy LED o barwie 6000 i strumieniu min 400 lm | 1 |  |  |
|  | Stół warsztatowy blat z blacha ocynkowaną | Stół warsztatowy, ślusarski z jedną szafką z szufladami: Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach konstrukcja stołu z kształtowników stalowych o grubości od 2 do 3 mm, szafka wykonana z blachy stalowej o grubości 1,25mm, blat z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 mm pokryty blachą ocynkowaną i obciążeniu min. 650 kg, niecka szuflad z blachy ocynkowanej, ergonomicznie ukształtowane uchwyty szuflad, malowany farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia, możliwość mocowania do podłoża Wymiary: • - szerokość - 1500 mm • - wysokość - 900 mm • - głębokość - 740 mm | 1 |  |  |
|  | stół wyspowy składany z nadbudową | stół wyspowy składany z nadbudową Stół złożony z 6-ciu szafek z blatem trapezowym o podstawach trapezu 1500 i 645 i wysokości trapezu 740mm. Parametry szafek: 3 szafki ze schowkami zamykanymi drzwiami, szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1,25 mm, wyposażone w stopki regulacyjne 3 szafki z 4 szufladami, szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1.25 mm blat z wielowarstwowej sklejki liściastej o grubości 45 mm malowany farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia Pośrodku stołu wykonana nadbudowa w kształcie powstałego sześciokąta na wysokość 200mm i powstała wnęka przykryta blatem ze sklejki gr. 30mm. Wymiar blatu między bokami równoległymi sześciokąta około 1350mm + 10 mm. W nadbudowie zamontowane 2 listwy do dystrybucji zasilania elektrycznego i sprężonego powietrza Listwa wykonana z blachy stalowej. W listwie umieszczonych powinno być 5 gniazd 230V i 1 końcówka na sprężone powietrze. Wykonana instalacja elektryczna na 230V z wyłącznikiem różnicowo prądowym oraz z zabezpieczeniem 10A | 5 |  |  |
|  | 1/2 stołu wyspowego | 1/2 stołu wyspowego Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Stół złożony z 3-ch szafek z szufladami, z blatem trapezowym o podstawach trapezu 1500 i 645 i wysokości trapezu 740mm. Parametry szafki: • blat ze sklejki liściastej 45 mm 4 szuflady o wysokościach: 60, 120, 180 i 240 mm Szafki wyposażone w stopki regulacyjne w celu wypoziomowania • niecki szuflad z blachy ocynk. rolkowe prowadnice szuflad standardowo w każdej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest pojemnik z tworzywa sztucznego standardowo szuflady zamykane zamkami centralnymi w systemie Master Key, malowany farbami proszkowymi strukturalnymi, kolorystyka do uzgodnienia, | 2 |  |  |
|  | Wózek warsztatowy | Wózek warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach solidna konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych blat wózka wykonany z trwałej, szlifowanej i lakierowanej sklejki o grubości min. 30 mm, w dolnej części półka koła wózka: 2 stałe Ø160 mm, 2 skrętne Ø160 mm w tym jedno z hamulcem szerokość 1400-1450 mm szerokość uchwytu 50 mm wysokość 1000 mm głębokość 700 mm malowany proszkowo farbami strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia | 1 |  |  |
|  | Wózek platformowy | Wózek platformowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach solidna konstrukcja wózka wykonana z wysokiej jakości kształtowników stalowych blat wózka wykonany z trwałej, szlifowanej i lakierowanej sklejki o grubości min. 30 mm, w dolnej części półka koła wózka: 2 stałe Ø160 mm, 2 skrętne Ø160 mm w tym jedno z hamulcem szerokość 1400-1450 mm szerokość uchwytu 50 mm wysokość 1000 mm głębokość 700 mm malowany proszkowo farbami strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia | 1 |  |  |
|  | Stół warsztatowy ruchomy z szufladami | Stół (wózek) warsztatowy ruchomy z szufladami Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Wózek warsztatowy o wymiarach szer. z uchwytem 760 – 780 mm, wys. 950 – 1000 mm, głęb. 500 mm. z 5 - 7 szufladami z pełnym wysuwem wykonany z blachy stalowej o grubości 1,5 mm: powierzchnia górna wyposażona w nakładkę z tworzywa ABS stanowiąca wygodny blat roboczy ograniczony krawędziami, które zapobiegają spadaniu drobnych przedmiotów; boki wózka wyposażono w perforację umożliwiającą zamocowanie akcesoriów, np.: zawieszek na narzędzia, pojemnika na butelki z płynami, półkami z gniazdami ISO do przechowywania narzędzi do obrabiarek CNC itp. szuflady o szerokości 600 mm i głębokości 395-400 mm niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,8 mm, wyłożone gumową matą tłumiącą pełen wysuw szuflad mocowane na prowadnicach kulkowych wyposażone są w system centralnego zamykania, który pozwala na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie maksymalne obciążenie szuflady: 40 kg malowany proszkowo farbami strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia koła z ogumieniem pełnym, wykonane z gumy olejoodpornej, niebrudzącej, o średnicy 25mm: 2 stałe,1 skrętne, 1 skrętne z hamulcem. | 3 |  |  |
|  | taboret warsztatowy | taboret warsztatowy z regulowaną wys. max. 670mm Obrotowy taboret warsztatowy z regulowaną wysokością siedziska. Siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwego do umycia, odpornego na kurz, środki chemiczne i oleje. Pięcioramienna podstawa z wytrzymałego poliamidu (czarnego), wzmocniona włóknem szklanym. Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Taboret wyposażony w ślizgacze. Maks. wysokość siedziska 670 mm Nośność – min. 120 kg | 60 |  |  |
|  | szafki narzędziowe | Szafki narzędziowe (przy maszynach) Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach szafki wykonane z blachy stalowej, malowane trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do ustalenia standardowo powierzchnia górna szafek wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa sztucznego o grub. min. 1 mm wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej, szuflady zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem, osadzone na prowadnicach kulkowych, obciążalność szuflady min. 35 kg, centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, system zamykania szuflad pozwalający na otwarcie tylko jednej w danym momencie - pozostałe są automatycznie blokowane; kolejną szufladę można wysunąć dopiero po wsunięciu poprzedniej koła: 2 stałe, 2 skrętne z hamulcem, ogumienie pełne z gumy odpornej na oleje, smary oraz benzynę; niebrudzące Parametry: Szerokość: 530 - 540 mm Wysokość: 835 - 845 mm Głębokość: 590 - 600 mm Ilość szuflad: 4 | 34 |  |  |
|  | Ławki wolnostojące | ławki wolnostojące Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach stelaże ławek wykonane z zamkniętych profili stalowych kolorystyka do uzgodnienia malowane proszkowo farbami strukturalnymi siedzisko wykonane ze sklejki liściastej min.15 mm wymiary: szerokość 1500 mm wysokość 430 mm głębokość 400 mm | 16 |  |  |
|  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 0,2l | pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,2 l szerokość 77 mm wysokość 56 mm głębokość 119 mm | 40 |  |  |
|  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 0,5l | pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5 l szerokość 101 mm wysokość 75 mm głębokość 157 mm | 60 |  |  |
|  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 0,9l | pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,9 l szerokość 203 mm wysokość 75 mm głębokość 140 mm | 40 |  |  |
|  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 1,6 | pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 1,6 l szerokość 144 mm wysokość 108 mm głębokość 224 mm | 40 |  |  |
|  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 4l | pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 4 l szerokość 202 mm wysokość 148 mm głębokość 314 mm | 30 |  |  |
|  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj.12l | pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 12 l szerokość 285 mm wysokość 210 mm głębokość 440 mm | 20 |  |  |
|  | Stojak na ręczniki warsztatowe | Stojak na ręczniki warsztatowe ruchomy stojak podłogowy do rolek papierowych i włókninowych ergonomiczny uchwyt z szorstką powierzchnią ułatwiający przesuwanie pojemnika praktyczna listwa do szybkiego i bezpiecznego uzupełniania metalowa konstrukcja i gumowe stopki gwarantują stabilność kółka ułatwiające transport i umieszczenie pojemnika Wymiary całkowite: szer. x gł. x wys. (mm) 640-650 x 520-540 x 1000-1010 | 7 |  |  |
|  | Pojemniki metalowe na odpady | pojemniki metalowe na odpady kpl. 3 szt. Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach. do zastosowania wewnątrz budynku wykonane z blachy stalowej malowane trwałymi farbami proszkowymi kolorystyka do uzgodnienia komory pojemnika wyposażone w wyjmowane kosze metalowe, wykonane z blachy ocynkowanej (3szt.) pojemność kosza min. 80 litrów wyposażenie komór pojemnika - kosz ocynkowany możliwość łączenia w zestawy wielokomorowe skośny dach zapobiega pozostawaniu odpadów na powierzchni pojemnika łatwe czyszczenie pojemnika dzięki możliwości otwierania drzwi frontowych do każdej komory pojemnika naklejka z piktogramami do sortowania odpadów szerokość 1060-1070 mm głębokość 450-460 mm wysokość 1070-1080 mm | 3 |  |  |
|  | Szafka mobilna na Notebooki Rysunek poglądowy | Szafka mobilna na Notebooki Metalowa szafka z półkami do bezpiecznego przechowywania laptopów i jednoczesnego ładowania ich z sieci 230 V. Wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, kolorystyka do uzgodnienia. Korpus szafki wyposażony w szczeliny wentylacyjne. Wewnątrz umieszczone: - półki do przechowywania min 16 laptopów - panel zasilający – do podłączania laptopów na czas ładowania. Szafka zamykana drzwiami z pokrętłem i zamkiem w systemie Master Key. Na zewnątrz – gniazdo do podłączania wózka do sieci na czas ładowania laptopów oraz wyłącznik. Podłączenie do sieci elektrycznej sygnalizowane diodą. Całość wyposażona w bezpiecznik automatyczny 16A. 4 koła jezdne, w tym 1 z hamulcem. Wyposażona w uchwyt ułatwiający przemieszczanie. | 1 |  |  |
|  | Podest montażowy | Podest montażowy Aluminiowy pomost z szerokimi stopniami do prac serwisowych i montażowych. Stabilna konstrukcja z rur spawanych. Aluminiowe stopnie o głębokości 240 mm z blachy aluminiowej ryflowanej, zapewniające bezpieczne użytkowanie pomostu. Powierzchnia górnego stopnia gł.300-310 x szer. 520 mm. Antypoślizgowe stopki na nóżki. Nośność do 150 kg | 5 |  |  |
|  | Wieszak naścienny | Wieszak naścienny Wieszak w kształcie litery U o długości ramion (rura lub profil zamknięty) po 800-900 mm Do górnego ramienia są przymocowane (spawanie) dwustronne wieszaczki (8 sztuk) o długości całkowitej ok. 200 mm, a do dolnego ramienia dwustronne wieszaczki (7 sztuk) o długości całkowitej ok.100 mm. Razem na dwóch ramionach 15 podwójnych wieszaków. Ramiona mocowane przegubowo do ściany z możliwością obrotu. Wykończenie – chrom lub chrom matowy. | 4 |  |  |
|  | Szafa ubraniowa Rysunek poglądowy | Szafa ubraniowa 4-modułowa stal nierdzewna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach szafa jest wyposażona w drążek z haczykami szafa musi posiadać stopki o wys. min 150 mm dach skośny - pochylenie min. 25 stopni drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z dopuszczeniem do przetwórstwa spożywczego szerokość – 960-1000 mm wysokość – 2160-2200 mm głębokość – min. 500 mm | 3 |  |  |
|  | Szafa dwufunkcyjna stal nierdzewna Rysunek poglądowy | Szafa dwufunkcyjna stal nierdzewna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Szafa podzielona na 2 części w lewym przedziale 4 przestawiane półki z regulacją co 60-65 mm, prawy przedział bez półek w prawym przedziale drążek na ubrania i 3 haczyki dach skośny - pochylenie min. 25 stopni drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym szafa jest wyposażona w stopki o wys. min. 150 mm umożliwiające poziomowanie szafy szafa wykonana ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego Wymiary minimalne: Szerokość – 940-950 mm Wysokość – 2160-2200 mm Głębokość – min. 500 mm dopuszczalne obciążenie półki – min.90 kg | 3 |  |  |
|  | Regał stal nierdzewna Rysunek poglądowy | Regał stal nierdzewna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach 4 gładkie półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji mocowania Nośność każdej półki – min 75 kg stopki regulacyjne o wys. min. 150 mm umożliwiają poziomowanie atest dopuszczający do użytku w przemyśle spożywczym Parametry: szerokość 1950 - 2000 mm wysokość 1950 - 2000 mm głębokość 500 mm | 3 |  |  |
|  | Szafa uniwersalna z półkami stal nierdzewna Rysunek poglądowy | Szafa uniwersalna z półkami stal nierdzewna 2 drzwiowa szafa wykonana ze stali nierdzewnej z dopuszczeniem do użytku w przemyśle spożywczym. Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach dach skośny - pochylenie min. 25 stopni 4 przestawne półki z regulacją co 60-65 mm drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym szafa wyposażona w stopki o wys. min. 150 mm umożliwiające poziomowanie szafy Wymiary minimalne: szerokość – 940-950 mm wysokość – 2180-2200 mm głębokość – min. 500 mm | 2 |  |  |
|  | Mata stanowiskowa dla przemysłu spożywczego moduł podstawowy | Mata stanowiskowa dla przemysłu spożywczego moduł podstawowy 422x65 [mm] Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach mata do zastosowania w przemyśle spożywczym, górna warstwa maty pokryta materiałem antypoślizgowym, konstrukcja modułowa umożliwia składanie maty na dowolny wymiar przód oraz tył maty zakończony profilem najazdowym spełnia wymagania HACCAP oraz posiada atesty PZH wymiar modułu podstawowego szer. 422 x gł. 65 mm | 5 |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA Z VAT W PLN |  |
| Oświadczamy, że zaoferowane wyposażenie meblowe jest zgodne z przedmiotem zamówienia i spełnia wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji wyposażenia znajdującego się w niniejszym załączniku nr 1g przy ewentualnym zachowaniu tolerancji wymiarów i parametrów w zakresie określonym powyżej. |

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

…………………………………………………

(pieczęć i podpis)