Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.76.D.2021

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Narzędzia klasyczne + kosze sterylizacyjne

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 4. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 5. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 50 stopni długość 110 mm rozstaw szczęk 14 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 6. | kleszczyki do opatrunków proste typ maier długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm – 4 szt. | TAK |  |
| 7. | stalowa miska nerkowata o dł.250 mm- 1szt | TAK |  |
| 8. | uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm- 1szt | TAK |  |
| 9. | uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 10. | uchwyt skalpela nr 4 długość 215 mm l trzonek długi – 1 szt. | TAK |  |
| 11. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha -1 szt. | TAK |  |
| 12. | nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 230 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 13. | nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 14. | nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 15. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 160 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 16. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 250 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 17. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 160 mm skok ząbków 0,9 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 18. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 160 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 19. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 225 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm – 4 szt. | TAK |  |
| 20. | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer odgięte długość 210mm figura 1 skok ząbków 0,7 m -2 szt. | TAK |  |
| 21. | kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 22. | kleszczyki naczyniowe typ halsted odgięta długość 185 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 23 | łyżeczka kostna dł. 270 mm figura 2 główka owalna szerokość 8,5 mm rękojeść z tworzywa – 1 szt. | TAK |  |
| 24. | łyżeczka kostna dł. 270 mm figura 3 główka owalna szerokość 10 mm rękojeść z tworzywa – 1 szt. | TAK |  |
| 25. | odgryzacz kostny typ luer-stille dł. 210 mm 8 1/4" szczęki odgięte z przekładnią szerokość 8 mm długość 17 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi – 1 szt. | TAK |  |
| 26. | odgryzacz kostny typ echlin odgięty w bok dł. 230 mm 9" szczęki proste z przekładnią szerokość 2 mm długość 10 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi – 1 szt. | TAK |  |
| 27. | podważka kostna typ langenbeck szerokość 10 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 28. | raspator langenbeck szer.16,0 190mm – 1 sat | TAK |  |
| 29. | osteotom lexer 220mm 15mm szerok. – 1 szt. | TAK |  |
| 30. | osteotom lexer 220mm 20mm szer. – 1 szt. | TAK |  |
| 31. | młotek wagner waga głowy 340g waga całkowita 690 g sr 35 mm długość 240 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 32. | hak operacyjny brzuszny typ kocher 67x25 długość 250 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 33. | hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 147x50 długość 250 mm – 1szt | TAK |  |
| 34. | hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 121x50 długość 250 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 35. | hak operacyjny typ volkmann dwuzębny ostry 9x8 mm 225 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 36. | dźwignia kostna szer.22mm 300mm – 2 szt. | TAK |  |
| 37. | dźwign. kostna schumacher szer.35mm 290mm – 1 szt. | TAK |  |
| 38. | dźwign. kostna hohmann szer.24mm 260mm – 2 szt. | TAK |  |
| 39. | dłuto lexer kształt v 283mm 10mm szer. – 1 szt. | TAK |  |
| 40. | kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm – 1 szt. | TAK |  |
| 41. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 200 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem – 2 szt. | TAK |  |
| 42. | kleszczyki do opatrunków proste typ maier długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 43. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 50 stopni długość 110 mm rozstaw szczęk 14 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 44. | naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm. – 2 szt. | TAK |  |
| 45. | uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 46. | uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 47. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 48. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 49. | nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 50. | nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 51. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 52. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 160 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 53. | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer odgięte długość 210mm figura 1 skok ząbków 0,7 m – 1 szt. | TAK |  |
| 54. | łyżeczka kostna typ volkmann fig. 1 główka owalna szerokość 6,8 mm dł. 170 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 55. | łyżeczka kostna typ volkmann fig. 00 główka owalna szerokość 4,4 mm dł. 170 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 56. | łyżeczka kostna typ volkmann figura 0 główka owalna szerokość 5,2 mm dł. 170 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 57. | podważka kostna typ langenbeck szerokość 8 mm dł. 195 mm- 1 szt. | TAK |  |
| 58. | odgryzacz kostny typ echlin odgięty w bok dł. 230 mm 9" szczęki proste z przekładnią szerokość 2 mm długość 10 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi – 1 szt. | TAK |  |
| 59. | odgryzacz kostny typ luer-stille dł. 210 mm 8 1/4" szczęki odgięte z przekładnią szerokość 8 mm długość 17 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi – 1 szt. | TAK |  |
| 60. | raspator zakrzywiona prost. ostrze 13,0mm – 1 szt. | TAK |  |
| 61. | osteotom lexer 220mm 15mm szer. – 1 szt. | TAK |  |
| 62. | osteotom lexer 220mm 25mm szer. – 1 szt | TAK |  |
| 63. | młotek wagner 230mm gł.35mm komp. – 1 szt. | TAK |  |
| 64. | hak operacyjny typ collin dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 21x14 mm i 32x16mm oraz 17x14mm i 28x16 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 65. | hak operacyjny typ volkmann dwuzębny ostry 9x8 mm 225 mm – 1 szt | TAK |  |
| 66. | dźwign. kostna hohmann dlug. wąsk. końc. – 2 szt. | TAK |  |
| 67. | podważka kostna typ lange-hohmann modyf. szerokość łyżki 33 mm dł. 280 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 68. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 200 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem – 2 szt. | TAK |  |
| 69. | kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm – 1 szt. | TAK |  |
| 70. | osteotom lexer 220mm 10mm szer. - 1 szt. | TAK |  |
| 71. | imadło chirurgiczne typ de'bekey z zapadką długość 230 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 72. | imadło chirurgiczne typ de'bekey z zapadką długość 180 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 73. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 205 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 74. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 185 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 75. | hak operacyjny typ farabeuf mały dwustronny długość125 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10 mm i 32x12mm oraz 22x10mm i 28x12 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 76. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 265 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 77. | kleszczyki do opatrunków proste typ maier długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 78. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 225 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm - 4 szt. | TAK |  |
| 79. | kleszczyki atraumatyczne de bakey do przymacicza typ wertheim odgięta długość 245 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 80. | kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm – 2 szt. | TAK |  |
| 81. | kleszczyki naczyniowe typ bengolea proste długość 245 mm delikatne końce robocze tępe – 3 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja i dodatkowe wymagania |  |  |
| 82. | Wykonane ze stali nierdzewnej (spełniające wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej (nr katalogowy, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól, (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. Wzoru wyszukiwania – Data Matrix- zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. | TAK |  |
| 83. | Trwałe wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia | TAK |  |
| 84. | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) – załączyć certyfikat jednostek notyfikowanych potwierdzających naprawy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi | TAK |  |
| 85. | Przedmiot zamówienia wykonany w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 | TAK |  |
| 86. | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. | TAK |  |
| 87. | Gwarancja na zaoferowany sprzęt - min.36 miesięcy | TAK |  |
| 89. | Zakres gwarancji: naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. | TAK |  |
| 90. | Warunki gwarancji: serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, | TAK |  |
| 91. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK |  |
| 92. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) od zgłoszenia | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia narzędzi spełniających wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowane narzędzia są kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 2 – Resektoskop

Resektoskop bipolarny

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Resektoskop bipolarny – 1 zestaw |  |  |
| 4. | Optyka do resektora, kąt patrzenia 30º, średnica 3,5-4 mm, kompatybilna z oferowanymi płaszczami | TAK |  |
| 5. | Optyka do resektora, kąt patrzenia 30º, średnica 2,5-3 mm, kompatybilna z oferowanymi płaszczami | TAK |  |
| 6. | Element roboczy tzw. napęd elektrod bipolarny , aktywny, współpracujący z optyką 30°, automatyczne i intuicyjne mocowanie elektrody dzięki zamkowi zatrzaskowemu, złącze tzw. bagnetowe dla bezpiecznego połączenia optyki i elementu roboczego | TAK |  |
| 7. | Płaszcz zewnętrzny maksimum 24 Charr.. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo | TAK |  |
| 8. | Płaszcz wewnętrzny minimum 22 Charr.., , z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu, ukośna dystalna końcówka płaszcza wykonana z czarnego materiału ceramicznego umożliwiająca stosowanie skupionego strumienia irygacyjnego i zapobiegająca odbijaniu światła. | TAK |  |
| 9. | Obturator standardowy do oferowanych płaszczy | TAK |  |
| 10. | Elektroda bipolarna wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ pętla tnąca - 8 szt | TAK |  |
| 11. | Elektroda bipolarna wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ wałeczkowa - 5 szt | TAK |  |
| 12. | Pojemnik do sterilizacji parowej minimum 4- 5 elektrod do resekcji, średnica zewnętrzna 20 mm, długość 320-340 mm | TAK |  |
| 13. | Kabel bipolarny do resektoskopu | TAK |  |
| 14. | Światłowód do optyki, długość min. 2.300 mm, średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm, wpinany na klik/zatrzask, wymienna końcówka do zapięcia optyki | TAK |  |
| 15. | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej Wymiary wewnętrzne: długość 400 –500 mm, szerokość 200-300 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. | TAK |  |
| 16. | kołpak do kaniuli 10-11 mm – 2 szt | TAK |  |
| 17. | kołpak do kaniuli 5- 5,5 mm – 2 szt | TAK |  |
| 18. | oringi/uszczeki min 10 szt w opakowaniu - 2 opakowania | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 19. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 20. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 21. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 22. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 23. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie aparatu zastępczego | TAK |  |
| 24. | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 25. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 26. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 27. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 28. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 29. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 30. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 31. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.